СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОПЗ | Общая пояснительная записка | Том 1 |
| ГП | Графическая часть | Том 2 |
|  | 1. Схема планировочной организации территории поселения. Схема расселения. | М 1:50 000 |
|  | 2.Схема современного состояния и использования территории поселения (опорный план). Схема комплексной оценки территории поселения. | М 1:25 000 |
|  | 3. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования (основной чертеж-генплан). | М 1:25 000 |
|  | 4. Схема развития транспортной инфраструктуры в границах поселения. | М 1:25 000 |
|  | 5. Схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. | М 1:25 000 |
| ИД |  | Том 3. Хранится в архиве ОАО «Институт НОВГОРОД ГРАЖДАНПРОЕКТ» |

| ГАП | Варламова |  |  | 0ПЗ- 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИП | Мороз |  |  |  |
| Гл.сп. Э | Витоль |  |  | Общая пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Гл.сп. ОВ | Демин |  |  |  |  |  |  |
| Рук.гр. ВК | Пчелинцев |  |  |  | ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАН-ПРОЕКТ» |
| Архитектор | Зубкова |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 4. 5. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития. ……………………………………………………………. Общие сведения ………..……………………………………………………………… Градостроительная ситуация …………………………………………………………. Новгородская область ……………………………………………………..…..……… Пестовский муниципальный район ………………………………………………… Краткая историческая справка………………………………………………………... Краткая характеристика природных инженерно-геологических условий…......................................................................................................................... Климат………………………………………………………………………………….. Гидрологические характеристики территории……………………………................. Геологическое строение, рельеф, почва…………………………………………….. Полезные ископаемые………………………………………………………………... Растительный и животный мир……………………………………………………… Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и использованию…………………..……………………………………….................… Социально-экономическое состояние территории …………………………….... Производство ………………………………………………………………………….. Земли специального назначения……………………………………………………… Объекты культурного значения…………..……………………….……...................... Особо охраняемые природные территории…………………………………………. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………………….…... Социальное обслуживание населения …………………………………...…………... Современная архитектурно-планировочная организация территории………. Расселение и система населенных мест ………………………………..……………. Транспортная инфраструктура ………………………………………………………. Инженерная инфраструктура ………………………………………………………… Водоснабжение. Пожаротушение .……………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь…………………………………………………………………………….……… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности…………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………. | 6 7 7 7 7 8 9 11 11 13 14 18 18 21 23 23 23 23 27 27 34 38 45 45 46 47 47 49 52 52 53 53 53 54 |
| --- | --- | --- |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ. Схема 1. Масштаб 1:50 000……………………………………………………. СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. Схема 2. Масштаб 1:25 000 …………………...…………………………………… | Лист 1 Лист 2 |
| 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. 7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3. 7.6.4. 8. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Быковского сельского поселения ……………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения………………………………………………. Принципы территориального планирования……………………………………..…. Население (демографическая ситуация)………………………………………….….. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность……………………..…….. Социальное обслуживание населения ……………………………………………….. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения ………..…….... Электроснабжение ……………………………………………………………………. Водоснабжение и водоотведение …………………………………………………….. Газоснабжение ………………………………………………………………………… Теплоснабжение ………………………………………………………………………. Связь …………………………………………………………………………………… Основные планировочные ограничения ……………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов культурного наследия …………………………………………….. Требования пожарной безопасности…………………………………………………. Санитарная очистка территории …………………………………………………….. Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. | 55 56 56 61 64 66 71 71 72 79 79 79 79 79 82 84 84 85 |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Планируемое использование территории. Схема 3. Масштаб 1:25 000…………………………………………………….. СХЕМА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. Планируемое размещение объектов. Схема 4. Масштаб 1:25 000 ………………………………………………………...… СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. Планируемое размещение объектов. Схема 5. Масштаб 1:25 000 ………………………………………………………....… | Лист 3 Лист 4 Лист 5 |

Авторский коллектив проекта Генплана

| Главный архитектор проекта Главный инженер проекта Исполнители разделов: АРХ. В. ВК ОЭ, ЭЭ. ОВ, Г | ГАП ГИП архитектор инженер инженер ГИП | М.В. Варламова А.П. Мороз Е.А. Зубкова Н. В. Дымкина В.А. Витоль Д.Г. Демин |
| --- | --- | --- |
| При участии: | руководителей Администрации Быковского СП – Смирновой Е.И. |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Быковского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект»

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГКРФ) и задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений на территории к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Быковского СП.

Генплан действует на территории Быковского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009г.).

Как промежуточный этап, материалы Генплана рассматривались в администрации Быковского СП и в администрации Пестовского муниципального района, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития сельского поселения и выработке стратегических решений по его планировке.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления ее комплексного развития.

# 1.1.      Общие сведения.

Быковское сельское поселение (СП) входит в состав Пестовского муниципального района (МР) и является одним из 8 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Географическая площадь территории Быковского поселения составляет – 28863     га.

Располагается  в восточной части Пестовского района.

Быковское сельское поселение было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территориальном устройстве Новгородской области».

Граница муниципального образования Быковского сельского поселения проходит:

на севере - от грунтовой дороги Строитель - Ярцево по административно-территориальной границе Вологодской области до реки Кать; на востоке - от реки Кать по административно-территориальной границе Вологодской области до административно-территориальной границы Тверской области; на юге - от административно-территориальной границы Вологодской области по административно-территориальной границе Тверской области до грунтовой дороги Белые Межи - Высокие, по оси грунтовой дороги Белые Межи - Высокие, по границе кварталов 122, 116, 111 Матрешинского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси грунтовой дороги Высокие - Бибиково, по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург, по оси грунтовой дороги Кадница - Васильково, по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург до границы города Пестово; на западе - от железной дороги Москва - Санкт-Петербург по границе города Пестово, по границе кварталов 164, 157, 156 Никулкинского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", оси грунтовой дороги Овинчище - Мирово, по руслу реки Молога, ручью Березна, оси грунтовой дороги Строитель - Ярцево до административно-территориальной границы Вологодской области.

В состав Быковского СП входят – 38 населенных пунктов.

Административным центром поселения является  - д. Быково.

Численность населения СП на 01.01.2009 – 1133 человек, что составляет  5  % от общего населения Пестовского МР.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Быковского СП расположена в восточной части территории Пестовского МР Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории плоская, местами заболоченная (Приильменская низменность). На юго-востоке - холмисто-мореная (Валдайская возвышенность, высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены «Национальный парк “Валдайский”» и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

1.2.2.   Пестовский муниципальный район.

Пестовский муниципальный район расположен в восточной части Новгородской области. Он граничит с Хвойнинским и Мошенским районами Новгородской области,  с Вологодской и Тверской областями.

Областным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» выделены 8 муниципальных образования: статус 1 городское и 7 сельских поселений.

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Богословское сельское поселение | д. Богослово |
| Быковское сельское поселение | д. Быково |
| Вятское сельское поселение | д. Вятка |
| Лаптевское сельское поселение | д. Лаптево |
| Охонское сельское поселение | д. Охона |
| Пестовское сельское поселение | д. Русское Пестово |
| Пестовское городское поселение | г. Пестово |
| Устюцкое сельское поселение | д. Устюцкое |

Демография. Численность населения района по годам:

- по состоянию на 1 января 1991 года – 25 800 чел;

- по состоянию на 1 января 1996 года – 25 300 чел;

- по состоянию на 1 января 2001 года – 24 500 чел;

- по состоянию на 1 января 2008 года – 22 600 чел.

Согласно данным «Схемы территориального планирования Новгородской области», что  численность населения  на 01.01.2008г.:

по области – 652437 чел. (из них сельского населения – 191181 чел.);

по Пестовскому МР - 22600 чел. (из них - 15800 городское, 6800 чел. –  сельское население).

Город Пестово является административным культурным и хозяйственным центром района, расположен в 300  км от областного центра, и 480 км до Санкт-Петербурга.

Территорию района в направлении с запада на восток пересекает  железнодорожная магистраль: Санкт-Петербург – Москва.

По территории района проходит: автомобильная дорога Боровичи - Пестово.

На территории района находятся многочисленные зоны рекреации вдоль рек и озер.

1.2.3. Краткая историческая справка.

Территория Пестовского района располагается в среднем течении реки Мологи. Молога – единственная река Новгородской области, принадлежащая Волжскому водному бассейну. Данные археологических исследований позволяют сделать вывод о том, что заселение людьми притоков Мологи на восточной окраине современной Новгородской области происходило после таяния ледника, примерно 10 000 лет назад.

Древнейшие поселения человека на Мологе археологи относят к эпохе мезолита, неолита, энеолита, бронзового века. Поселения железного века принадлежат финно-уграм, наследникам Дьяковской культуры Волжско-Окского междуречья и верхней Волги. Изучению культуры финно-угорского населения I тысячелетия нашей эры Верхней Волги, Мологи, её притоков большое внимание уделила Л.А.Голубева, она отнесла этническую характеристику поселенцев Мологи к летописному финно-угорскому племени Весь. В Пестовском районе названия рек сохраняют наследие финно-угорской культуры: Китьма, Кирва, Молога. Основу хозяйства финно-угров составляла охота, скотоводство и рыбная ловля. Они были знакомы с железоделательным мастерством. Арабские письменные источники (Иордан – VI век, Ибн Фадлан – X век) указывают, что финно-угры, живя на территории Верхневолжья, вели широкую торговлю пушниной. Особенно ценными на Востоке считались отлично выделанные ими шкуры бобров. На территории современного Пестовского района обнаружены поселения финно-угорской народности. В 1926 году у деревни Покров-Молога во время половодья была размыта береговая линия реки. Вскрылись остатки древнего поселения. Их исследовала археолог из Ленинграда М.Е.Арсакова. В раскопе найдены костяные шилья длиной до семнадцати сантиметров, ножи, обломки лепных глиняных горшков, кости животных, в том числе и бобров. Раньше охотники ловили бобров сетями и убивали их длинными шильями, стараясь не испортить шкуру животного.

В V-VI веках самостоятельное развитие волжско-финской культуры было прервано на Мологе появлением славян. В это время начинается движение славянских племён в ходе Великого переселения народов. На Мологе и её притоках появляются племена славяно-балтийского племени кривичей, о чём свидетельствует наличие на Мологе погребальных памятников кривичей, длинных курганов. В Пестовском районе длинные курганы     находятся у деревень Климовщина, Пеньково, Новинка.

Основу хозяйства кривичей составляло подсечное земледелие. Скотоводство, охота, рыболовство носили подсобный характер. Поселения кривичей располагались рядом с сосновыми борами. Сосновый лес легко выжигается, корни сосен не мешают обработке земли, их можно не корчевать. Подсечное земледелие постоянно требовало новых участков под пашню, т.к. песчаные почвы удобряли пеплом сгоревшего леса. Через два-три года пашня истощалась, кривичи забрасывали старый участок, отвоёвывали у леса и распахивали новый, поэтому их поселения не носили длительного характера. 
Археологические исследования показывают, что население веси и кривичей в нашем краю сохраняло свои этнокультурные и хозяйственные особенности до VIII века нашей эры. В IX веке начинается третья волна колонизации. С берегов Ильменя добралось до Мологи племя словен новгородских. Они занимались пашенным земледелием. В силу особенностей хозяйства обустраивались на Мологе основательно и надолго. Знакомство с культурой словен новгородских, или ильменских, связано с изучением их погребальных памятников – сопок. В 70-80 г.г. двадцатого века проводились обширные археологические изыскания на берегах Мсты и Мологи учёными Великого Новгорода и Волго-Окской экспедицией под руководством И.В.Ислановой. Крупнейшие памятники культуры словен ильменских: селища, городища, погребальные сопки выявлены в Пестовском районе у деревень Климовщина, Устье, в черте города Пестово их находится примерно сто пятьдесят. Памятники у озера Меглино и у деревни Климовщина уникальны и без сомнения могут быть отнесены к памятникам общеевропейского значения. Характер взаимоотношения соседствующих на Мологе племён веси, кривичей, словен новгородских был мирным. К XII веку более развитая и прогрессивная культура словен растворила в себе культуру веси и кривичей: хозяйственная пашенная культура стала определяющей, постепенно преобразовывались в общие и погребальные обряды, и культурные традиции совместно проживающих племён, складывалась древнерусская народность. В период складывания древнерусского государства большая часть Мологской территории – это земли Великого Новгорода. Они имели сложное административное деление. Среднее течение Мологи – земли Бежецкой пятины Новгорода. Эти земли в XII-XIII в.в. представляли собой владения земледельческих общин, податные Великому Новгороду районы. Молога была порубежной новгородской территорией, граничащей с Ростово-Суздальским, а затем и с Владимирским княжеством. Эта земля – стык двух волн славянской колонизации края: со стороны Великого Новгорода и Ростова Великого, между ними шла борьба за земли, выгодные с точки зрения оборонного значения и торгово-экономического положения. Время с XIII по XIV в.в. - период создания большинства существующих на Мологе деревень, т.к. походы татаро-монгольских ратей не затронули территории к северу от Владимира, поэтому потоки спасавшихся от татар земледельцев осваивали земли междуречья Мологи и Шексны.

Практически вся территория современного Пестовского района принадлежала в то время Охонской волости Бежецкой пятины Новгородской земли. Писцовые книги свидетельствуют, что в XVI веке пашни и покосы передаются государством в поместья князьям и детям боярским за службу. Первое письменное название деревень Пестовского района в писцовых книгах Новгородской земли относится к 1550-1551 году. Среди них - Вятка, Семытино, Кирва, Климовщина, Борисово, Каменка, Климово. Во второй половине XVI века деревни опустели. Причиной тому стали события 1564, 1566-1571 г.г., когда на землю Мологи пришёл мор великий. Запустению края в значительной степени способствовало разорение Смутного времени в начале XVII века.
В XVII веке погосты Охонской волости вошли в состав формирующегося Устюженского уезда. К концу XVII века завершился процесс формирования помещичьего землевладения. Структура его была сложной, с явным преобладанием мелкого поместного хозяйства. Социально-экономическое, культурное развитие территории зависело от потребности помещичьего хозяйства. В округе располагались дворянские имения прославивших историю России соотечественников: Макшеевых, Ушаковых, Головачёвых, Мавриных, Родичевых.
Основой экономики в XVIII-XIX в.в. продолжало оставаться сельское хозяйство. Промыслами стали сплав леса по Мологе и её притокам, изготовление глиняной посуды. На каждой реке находилось несколько мельниц. В местечке Печково швейцарцы братья Ридеры построили сыроваренный завод. Их сыры продавались за границей. Сыродельный завод был и в деревне Быково. В Устье-Кировском у устюженского купца В. Поздеева на предприятии перерабатывали древесину, изготавливали лодки «тихвинки» и продавали на ярмарке в Устюжне. В Покров-Мологе купец Аникин изготавливал эти лодки и сплавлял их по Мологе и Волге до Нижнего Новгорода. В Вятке у помещика Ф.И.Родичева были     построены кирпичный и спиртовой заводики.

Пестовский край стал интенсивно развиваться в связи со строительством железной дороги на участке Пестово-Мга в 1915 году. Первый поезд прошёл через станцию Пестово в 1919 году. Станция получила своё название от села Русское Пестово, расположенного в двух верстах от неё. Нынешний Пестовский район был выделен из Устюженского уезда в 1927 году. В 1924 году по концессионному договору с Германией на берегу Мологи - появилось лесопильное предприятие. Его строительство стало началом зарождения рабочего посёлка Пестово.

В годы Великой Отечественной войны Пестовский район был прифронтовым. 10464 пестовчанина ушли на фронт, 6540 жителей района не вернулись с полей сражения. Фронт получал от района древесину. Пестовчане делали ящики под снаряды и мины, паромы для переправ, сани, лыжи, жгли уголь для паровозных топок. 525 работников тыла удостоены высоких правительственных наград. Звания Героя Советского Союза удостоены пестовчане: Бойцов И.Н., Виноградов И.К., Некрасов Д.Ф. , Семенов П.Ф.
С 1951по 2008 год жил в нашем городе человек-легенда, единственный в России Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы, участник Парада Победы Н.И.Кузнецов (похоронен на Центральном воинском захоронении). Имена героев Кузнецова Н.И. и Некрасова Д.Ф. присвоены средней школе №1 ( г. Пестово) и Богословской средней школе ( д Богослово).

Пестовчане бережно хранят и чтят память о своих земляках, не вернувшихся с полей сражений. Им установлены монументы в городе и на центральных сельских усадьбах.

1.3.Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий.

1.3.1   Климат

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

Территория Пестовского МР характеризуется определенным комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся заболачивание, боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы в долинах рек, карстообразование, оврагообразование, и очень незначительно – эоловые процессы и абразия.

Территория Пестовского МР относится к геоморфологической провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.

Четвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми песками, глинами и суглинками, аллювиальными песками и суглинками.

Основаниями зданий и сооружений на большей части рассматриваемого района будут служить породы озерно-ледникового комплекса – суглинки, пески, супеси. Все разновидности содержат неравномерно распределенные примеси органических веществ (линзы и прослои торфа). Характеризуются высокой влажностью, пористостью, сжимаемостью, низкой фильтрационной способностью. Расчетное сопротивление пород составляет 1,5 кг/см2. В качестве естественных оснований данные отложения не рекомендуются.

К крупным рекам Пестовского МР относятся река Молога, остальные реки Кирва, Семытинка принадлежат к группе средних и мелких водотоков.

Река Молога – левый приток Волги, имеет исток в Тверской области. Протяженность Мологи в границах Новгородской области – 47 км. Впадает в Рыбинское водохранилище.

По территории Пестовского района Молога течет в плоском и узком понижении, представляющем собой ответвление Шекснинской низины. На большом протяжении имеет неглубокую долину с песчаными берегами шириной до 2 км. В весеннее половодье уровень воды резко повышается и на 8 м превышает меженный.

В западной части района расположена группа озер. Наиболее крупные из них оз. Меглино, Бродская Лакша, Черное и Белое.

Пестовский район беден полезными ископаемыми. На исследуемой территории выявлено лишь одно месторождение легкоплавных керамических глин и незначительное количество месторождений торфа.

Запасы торфа используются для производства местных удобрений и топлива.

При необходимости градостроительного освоения района потребуется проведения сложных инженерных мероприятий.

К территориям, не подлежащим застройке по планировочным соображениям относятся:

- санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбищ, электроподстанций;

-    санитарно-водоохранные зоны от хозяйственно-питьевых водозаборов;

-    коридоры ЛЭП 750, 330, 110 кВт;

1.3.2. Гидрологическая характеристика территории.

К крупным рекам Пестовского МР относится река Молога, остальные реки Кирва, Семытинка принадлежат к группе средних и мелких водотоков.

Река Молога – левый приток Волги, имеет исток в Тверской области. Протяженность Мологи в границах Новгородской области – 47 км. Впадает в Рыбинское водохранилище. По территории Пестовского района Молога течет в плоском и узком понижении, представляющем собой ответвление Шекснинской низины.

Молога – равнинная река с классическими формами речной поймы и русловых процессов. Долина реки Молога сформирована в песчаных зандровых и моренных отложениях, имеет небольшую глубину и ширину до 2 км. Дно реки и местами довольно высокие берега преимущественно песчаные, в связи с чем развиваются характерные русловые процессы. В русле много вымытых из моренных отложений валунов, оно заполнено песчаными наносами, постоянно перемещаемыми рекой. Ширина и глубина реки очень неравномерны, имеются отмели, перекаты, омуты. Местами, особенно у скоплений больших валунов, формируются песчаные острова – осередки, закрепляющиеся быстро нарастающими осоками и кустарниками. Периоды маловодья чередуются с паводками, во время которых не умещающаяся в заполненном наносами русле вода выходит в пойму. Для Мологи характерны высокие, до 8 м, весенние паводки).

В западной части Пестовского района расположена группа озер. Наиболее крупные из них оз. Меглино, Бродская Лакша, Черное и Белое.

На территории Быковского СП протекает река Кать.

1.3.3. Геологическое строение, рельеф, почва

Территория Новгородской области относится к геоморфологической провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.

Территория Пестовского района расположена в трех округах подпровинции южной тайги: Северо-Валдайском, Молого-Чагодском и Овинищенской возвышенности.

Геологическое строение района характеризуется распространением формаций различного возраста и генезиса. Сверху вниз геологический разрез представлен следующими типами пород:

Четвертичные отложения в пределах Карбонового плато очень маломощны (0,5-15,0м).  Основу их составляют морена, имеющая повсеместное распространение. Ее отложения залегают с поверхности или перекрыты озерно-ледниковыми и современными образованиями небольшой мощности. Представлены они валунными супесями и суглинками с большим содержанием гравийно-галечного материала, с многочисленными прослоями и линзами водонасыщенных песков. Мощность ее 0,5 – 5,0 м. Современные отложения, покрывающие морену на отдельных участках, представлены болотными и аллювиальными осадками. Первые развиты на плоских бессточных или со слабым стоком участках, в озерно-аллювиальных низинах на плоских низких поймах рек. Литологически они представлены торфами, илами, заторфованными грунтами. Мощность их от 0,5 до нескольких метров. Аллювиальные отложения развиты в руслах и поймах рек. Представлены разнозернистыми песками мощностью до 5 м.

Толща четвертичных отложений залегает на мощной толще осадочных палеозойских образований, среди которых выделяется несколько систем: кембрийская, ордовикская, девонская, каменно-угольная и пермская – представленных переслаивающимимся глинисто- карбонатными и песчаными породами общей мощностью около 1500м

В соответствии с общностью структурно-геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории района выделены следующие инженерно-геологические районы:

- Пологоволнистые моренные равнины;

- Плоско-волнистые флювиогляциальные равнины;

- Речные долины;

- Болотные массивы.

Далее представлена инженерно-геологическая характеристика, выделенных районов, оценка их инженерно-геологических условий для градостроительного освоения

Пологоволнистые моренные равнины

Инженерно-геологический район распространен на всей территории Новгородской области. Рельеф характеризуется волнистой поверхностью, осложненной моренными холмами, озовыми грядами, камовыми массивами, звонцами. Абсолютные отметки высот колеблются в пределах от 40-50 м до 150 м. Высота холмов составляет 20-50 м. Размеры холмов по основанию от 100-150 м до 200-500 м. Пологоволнистые моренные равнины чередуются с участками размытого холмисто-моренного рельефа, моренными грядами, разделенными крупными озерными котловинами (озера Великое, Меглино, Черное).

Отложения четвертичной системы представлены породами ледникового (моренного) геолого-генетического комплекса (ГГК) - песчаными породами разной крупности, валунными супесями и суглинками.

Коренными породами являются известняки и доломиты нижнего карбона, глины, известняки и доломиты среднего карбона - восточная и юго-восточная части Новгородской области, пески и глины с прослоями известняков верхнего девона – на остальной территории области.

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения и коренные породы. В целом породы устойчивые и пригодны для возведения любых сооружений. Исключение составляют закарстованные породы, на площади распространения которых следует применять мероприятия по укреплению зданий и сооружений. Скальные грунты характеризуются повышенной трещиноватостью, затухающей с глубиной. В связи с этим при гидротехническом строительстве следует учитывать повышенную проницаемость горных пород и предпринимать противофильтрационные мероприятия.

На отдельных заболоченных участках (межхолмовые понижения) развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Глины способны выдерживать значительную нагрузку от веса сооружений. Неблагоприятное свойство глин – их низкая водоустойчивость. Суглинки и моренные глины обладают повышенным содержанием пылеватых частиц, которые обуславливают склонность к морозному пучению.

Пески тонкозернистые, мелкозернистые, пылеватые, плотные, преимущественно водонасыщенные, супеси моренные суглинистые, супесчаные, песчаные образования с включениями обломочного материала могут служить надежным основанием для зданий и сооружений с расчетным сопротивлением от 2,5 до 3 и более кг/см2.

Район в основном благоприятен для градостроительного освоения. Инженерной подготовки требуют территории развития процессов заболачивания и испытывающие подтопление, а также участки с развитием грунтов пониженной несущей способности.

##### Плосковолнистые всхолмленные флювиогляциальные равнины

Рассматриваемый инженерно-геологический район развит в восточной и юго-восточной части Новгородской области. В рельефе представляет собой плоскую равнину, с размытыми останцами краевых образований едровской стадии валдайского оледенения (моренные холмы, звонцы, камы, озы). Абсолютные высоты составляют 130-190 м. Относительные высоты составляют 3-10 м.

Четвертичные отложения представлены флювиогляциальными песками и галечниками, залегающие на морене или известняках, а также мореной и озерно-ледниковыми песками и глинами.

Коренные породы представлены известняками, мергелями, глинами, песками и доломитами среднего карбона, на крайнем востоке Новгородской области отложениями верхнего отдела пермской системы (алевриты, песчаники, глины).

В пределах территории рассматриваемого инженерно-геологического района, подземные воды развиты в четвертичных и коренных отложениях.

Подземные воды трещино-карстово-пластовые, слабонапорные залегают на глубине от 0 до 20 м. По химическому составу гидрокарбонатно-хлоридные, кальциево-магниевые с минерализацией до 1 г/дм³.

Из геологических процессов развитие получили: заболачивание, эоловые процессы.

Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения и коренные породы. Пески влажные, средней плотности, реже плотные и рыхлые, неустойчивы в откосах. В общем, породы комплекса являются надежным основанием для зданий и сооружений, исключение составляют грунты рыхлого сложения. Расчетное сопротивление грунтов составляет 1,5-4,0 кг/см2.

На отдельных заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Район в основном благоприятен для градостроительного освоения. Территории, требующие больших объемов инженерной подготовки, распространены локально и занимают небольшие площади.

Речные долины

Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к долинам рек.

Аллювиальные отложения представлены песками, суглинками, супесями, слагающими пойму и первую надпойменную террасу. Среди песков преобладают пылеватые и мелкие разности.

Коренные отложения представлены отложениями верхнего девона (глины, алевролиты, пески, алевриты, мергели), среднего и нижнего карбона (известняки, мергели, глины, пески), в меньшей степени (восточная часть Новгородской области – река Молога) отложениями верхней перми (алевриты, песчаники, глины).

Грунтовые воды залегают близко к поверхности. Здесь развиты солоноватые и соленые воды с минерализацией более 3 г/дм³.

Слабая уплотненность пород, возможность неравномерных осадок в фациально-изменчивой толще позволяют считать, что рассматриваемые грунты являются не надежным основанием для зданий и сооружений.

Инженерно-геологический район характеризуется, как неблагоприятный для градостроительного освоения.

Болотные массивы

Отложения торфа обладает высокой влажностью, пористостью, низкой прочностью, очень большой и неравномерной сжимаемостью, повсеместно обводнены.

Неоднородность состава и строения торфяной залежи, а также сильная сжимаемость могут привести к значительным неравномерным осадкам возводимых сооружений. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений. Инженерно-геологический район является неблагоприятным для градостроительного освоения.

Р е л ь е ф

Территория Пестовского района расположена в пределах Карбонового плато, на крайнем востоке области. Поверхность плато представляет собой равнину, слабо наклоненную к юго- востоку. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 150-130 м на западе до 120 – 140м на востоке, где плато, понижаясь, переходит в Молого-Шекснинскую низину. Холмистый рельеф сохраняется на отдельных изолированных участках.

По своему генезису равнина неоднородна и состоит из размытых моренных и аккумулятивных озерно-ледниковых участков с абсолютными отметками до 150 м.

К моренным равнинам приурочены обширные болотные массивы, сосредоточенные, в основном, в западной и северной частях территории района. На заболоченных территориях мощность торфа превышает  0,5 м и достигает нескольких метров. Эти земли не освоены и представляют собой залесненные и чистые болота.

П о ч в ы

Пестовский район расположен в зоне таежно-лесных подзолистых и болотных почв. Преобладающими почвами являются подзолистые и дерново-подзолистые (71,4%),  торфяно-болотные (16,3%), дерново-глеевые и пойменно-дерновые (2,6%).

Подзолистые, слаборазвитые почвы распространены в условиях хорошо дренированного рельефа, в основном заняты лесом. Характерной  особенностью этих почв служит отсутствие или очень слабое развитие гумусового горизонта. В основном находится под сосновыми борами, травянистый покров отсутствует.

Дерново-подзолистые почвы занимают 69,7% от общей площади с/х земель. Эти почвы имеются на всей территории района и составляют основной фонд пахотных земель.

Болотно-подзолистые почвы составляют 15% общей площади с/х угодий, но в основном эти почвы заняты под сенокосами, пастбищами, лесом. По рельефу эти почвы занимают плоские, слабодренированные равнины с близким залеганием грунтовых вод, межпойменные и замкнутые понижения.

Болотные почвы встречаются в районе повсюду. Болотный почвообразовательный процесс характеризуется накоплением в почве органического вещества в виде торфа и оголением минеральной части почвы. По характеру питающих вод и растительности болота подразделяются на три подтипа: низинные, переходные и верховые. Наиболее ценными для с/х являются болота низинные.

В поймах рек и озер, ручьев распространены пойменные почвы. Они занимают 2,2% от общей площади района и заняты, в основном сенокосами, пастбищами.

По механическому составу около 84% сельскохозяйственных угодий района составляют супесчаные (52%) и легко и среднесуглинистые почвы (32%).

На территории Быковского СП встречаются дерново-среднеподзолистые и дерново-слабоподзолистые почвы, а также слабо- и средне подзолистые в сочетании с торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевыми и болотными почвами.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород.

Воды, залегающие в четвертичных ледниковых и озерно-ледниковых глинистых отложениях, относятся к типу спорадических. Приурочены они к песчаным прослойкам и линзам в глинистой толще. Воды обладают местным напором и имеют различную мощность водоносного горизонта.

Воды других генетических типов четвертичной толщи относятся к типу грунтовых. Они образуют единый безнапорный водоносный горизонт, уровень залегания которого находится в пределах 0 – 3м. Наиболее высокое стояние грунтовых вод (0-0,5м) отмечается в пределах болот, заболоченных территорий, ложбин стока. На остальной территории, в зависимости от рельефа, грунтовые воды залегают глубже 2м.

Подземные воды четвертичных отложений широко используются населением небольших населенных пунктов для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения. Источником водозабора служат шахтные колодцы глубиной 5-10м, каптированные источники и неглубокие скважины. Однако из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности, грунтовые воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения.

Для водоснабжения более крупных населенных пунктов используются подземные воды различных горизонтов девона и карбона на всей площади их залегания под четвертичными отложениями.

Широким распространением в Пестовском районе пользуется каширско-маячковский водоносный комплекс среднего карбона. Водовмещающими породами служат трещеватые и закарстованные известняки и доломиты. Глубина залегания горизонта от 0,3 до 49 м, местами происходит самоизлив. Мощность комплекса от 5 до 50 м, чаще 30-40 м. Дебит скважин 1-10, удельный дебит 0,1-3,0 л/сек. Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, хорошего качества. Водоносный комплекс водообильный (водообильность неравномерная). Производительность сосредоточенного водозабора составляет 5- 500 л/сек.

1.3.4. Полезные ископаемые.

Пестовский район беден полезными ископаемыми. На исследуемой территории выявлено лишь одно месторождение легкоплавных керамических глин (месторождение «Пикачи»)и незначительное количество месторождений торфа.

Пестовский район характеризуется относительно слабой заторфованностью (8,5%) и наличием небольших по площади торфяных месторождений с залежью торфа преимущественно верхового типа. Однако имеются единичные крупные месторождения. Наибольшими запасами обладают месторождения «Талицкое» - 113 385 м. куб, «Подлипье»- 9 386 м. куб, «Струги» - 5 993 м. куб. Все они находятся северо-западнее р.ц. Пестово.

Запасы торфа используются для производства местных удобрений и топлива.

1.3.5. Растительный и животный мир.

По характеру растительного покрова Пестовский район относится к подзоне южной тайги.

В лесах произрастают сосновые, еловые и мелколиственные деревья. По лесистости (62,3%) район относится к лесным районам. В еловых лесах обычны: ель, береза, осина. В подлеске: рябина, крушина; полукустарнички: брусничник, черничник; в покрове: копытень, заячья капуста, зеленый мох.

В смешанных лесах преобладают лиственные породы: береза, осина, редко - ели, сосна; в подлеске: рябина, черемуха, малина; травянистый покров: папоротник, сныть мятлик, заячья капуста, фиалки, земляника, щучка. Иногда в смешанных лесах встречаются дуб, ясень, клен, орешник, липа. На несколько пониженных переувлажненных участках к основным породам примешивается ольха черная. Сосновые боры встречаются довольно часто, особенно в восточной части района, но мелкими площадями. Из трав в них встречается папоротник, ландыши, лишайники.

Луга в районе представлены 3 типами: суходольные, заболоченные и заливные. Наибольшее распространение имеют суходольные луга, по видовому составу в травостоях преобладают душистый горошек, щучка, мятлик луговой, овсяница, тысячелистник, виды клевера, осока обыкновенная. Пойменные луга в районе занимают небольшие площади. Они расположены небольшими участками в поймах рек Молога и Меглинка. Это сенокосы лучшего качества и лучшей производительности. В травостое характерно преобладание злаковых и бобовых: тимофеевки, душистого колоска, мышиного горошка, клевера с примесью лугового разнотравья. На заболоченных участках преобладают крупноосочники, дающие большую массу сена, но грубого качества.

На территории района встречаются верховые, переходные и низинные болота. Растительность верховых болот бедна: угнетенная сосна, по окраинам - береза. По сплошному сфагновому ковру – вереск, багульник, голубика, морошка, клюква, осока. На болотах низинного типа преобладают осоки, с примесью таволги, крупнолистника, зеленых мхов, часты заросли черной ольхи, ивы, березы. Переходные болота по своему растительному покрову довольно разнообразны. Из древесных видов преобладают: береза, ива, ольха. В моховом покрове – сфагновые мхи.

Всего на 2006 год на территории Пестовского района зарегистрировано 43 местонахождения видов растений, подлежащих охране. В том числе получены данные о 4-х видах, включенных в Красную книгу РФ.

Согласно отчета о научно- исследовательской работе «Инвентаризация Особо Охраняемых территорий Пестовского рйона Новгородской области» Е. М. Литвинова, Н.Г. Уральская.  Великий Новгород, 2006г. Можно представить следующую краткую характеристику флоры и фауны Пестовского района (на примере исследований территории ныне недействующего заказника Пестовский».

Флора:

«В результате флористического обследования 2005-2006 гг. был впервые составлен предварительный флористический список высших сосудистых растений ГПЗ «Пестовский», собран документирующий наиболее значимые находки гербарий (хранится в лаборатории РИБР).  Выделены редкие виды, заслуживающие охраны, они представлены в «Сведениях о редких видах территории…»

Представленный список сосудистых растений насчитывает 314 видов, относящихся к 54 семействам, 174 родам. Из них 17 видов – высшие споровые, 4 – голосеменные, 148 – цветковые. На территории Пестовского заказника выявлено 26 видов высших сосудистых растений, относящихся к редким видам, нуждающихся в охране. Из них один вид занесен в Красную книгу России (Крестовник водный-Senecio aquaticus Hill). Еще 12 видов признаны редкими не только в Новгородской, но и на Северо-западе в целом, они занесены в Красные книги соседних регионов (например, Прострел простертый-Pulsatila patens Mill). Имеются на территории заказника «Пестовский» нередкие, но уязвимые и запрещенные для массового сбора виды растений, отнесенные к охраняемым в Новгородской области (такие, как Гвоздика пышная-Diantus superbus L., Волчье лыко обыкновенное-Daphne mezereum L). Обнаружены 3 вида, которые ранее не были отмечены в данном районе. Были также найдены редкие виды, выявленные здесь в начале 70-х годов, что является подтверждением сохранения благоприятных условий их обитания (Тимофеевка степная-Phleum phleoides (L.) Karst, Колокольчик болонский-Campanula bononiensis L). Таким образом, результаты флористических исследований подтверждают и богатство, и, что еще важнее, своеобразие растительного мира, а, следовательно, необходимость охраны территории ГПЗ «Пестовский».

Во флоре Пестовского района заслуживают мониторинга и охраны виды лиственницы. Эти деревья являются интродуцентами, они представляют чужеродный, искусственно внедренный элемент флоры. На территории района неоднократно, в разное время создавались экспериментальные лесные насаждения лиственниц, для испытания их как ценной лесной породы. Причем семена имели разное географическое происхождение и относились к разным видам. При обследовании в 2005 году нами было установлено произрастание в насаждениях не только наиболее распространенного вида - Лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), но также Лиственницы даурской или Гмелина (Larix dahurica Laws) и Лиственницы европейской (Larix decidua Mill.).  В целом насаждения интродуцентов находятся в хорошем состоянии, являются особым биологическим объектом охраны на территории заказника «Пестовский».»

Животный мир.

Полевых исследований по фауне Пестовского заказника и численности видов не проводилось. Использованы данные опросов, попутных наблюдений, результаты егерских учетов на территории заказника, предоставленные Комитетом охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области.

С известной долей уверенности можно говорить о наличии на территории заказника всех основных и характерных для Новгородской области представителей европейской фауны. Причем для заказника «Пестовский» характерна высокая численность, стабильность или увеличение популяций многих видов животных.

«Наблюдается высокая плотность бобра, который заселяет лесомелиоративную и речную сеть, и для которого достаточно благоприятны вторичные заболоченные лиственные леса. Особенно высока численность зайца-беляка, что связано с наличием на территории значительной площади заброшенных полей, других открытых стаций. Из копытных много лося, вдоль р. Молога регулярно проходит миграция лосей. Довольно многочисленен кабан.

Разнообразен видовой состав крупных хищников – имеются бурый медведь, лисица, рысь. Стабильно высока плотность лесной куницы, лесного хоря, норки, довольно много барсука и енотовидной собаки.

Заказник Пестовский известен высокой численностью ценных промысловых видов птиц – глухаря и тетерева. Неслучайно когда-то в 1980 году он создавался как видовой, именно на боровую дичь. Есть рябчик, куропатка серая, перепел, численность которого заметно неравномерна по годам. Из пернатой дичи здесь также довольно много уток (кряква, чирки), которые гнездятся на лесных речках, каналах мелиорации. Имеются обычные виды куликов – вальдшнеп, бекас.

Что касается животных, заслуживающих охраны, то, прежде всего, следует отметить, что на территории Пестовского заказника устойчиво обитает летяга, вид, численность которого повсеместно сокращается вплоть до исчезновения.

Норка представлена в заказнике двумя видами, американской и европейской. Последний вид рекомендуется к охране в Новгородской области

Следующий довольно редкий вид, имеющийся на территории  заказника, это выдра

Следует иметь в виду, что на данной территории вероятен еще один редкий вид млекопитающих – садовая соня.

Отмечены  в сосняках и смешанных лесах заказника дятлы пестрый и черный, клесты, овсянка, обыкновенный козодой, поползень и различные виды синиц. Наибольшее видовое разнообразие лесных, преимущественно воробьиных, птиц обычно бывает представлено в лиственных и смешанных елово-мелколиственных лесах, на опушечных биотопах. На открытых стациях – лугах, залежах, гнездятся чибис, обыкновенный бекас, полевой жаворонок, куропатка серая, перепел, луговой конек, луговой чекан. На р. Молога обычны сизые и озерные чайки.

Пернатые хищники и совы немногочисленны, за исключением ястребов тетеревятника и перепелятника, ушастой и болотной сов. На пролете их видовое разнообразие значительно возрастает.

Орнитофауна Пестовского заказника включает некоторое число редких охраняемых видов птиц. Имеются сообщения, что на болоте Роман–мох встречается филин, здесь же и в Черном болоте постоянно гнездится среднерусская белая куропатка,  численность которой невелика, но в последнее время немного увеличивается.

Из рептилий на территории Пестовского заказника встречаются обычные виды –гадюка обыкновенная, ящерица живородящая, из амфибий - травяная лягушка, серая жаба, обыкновенный тритон. О других видах сведений нет.

Видовой состав рыб достаточно обычен и довольно разнообразен – щука, окунь, плотва, язь, лещ, густера, голавль, елец, налим, ерш, уклея, пескарь. Существенно указание, что на Мологе ловят довольно много судака.

По сведениям местных жителей (не проверенным) в устьевых участках практически всех мелких притоков Мологи встречается бычок-подкаменщик (местное название «бабарыга»), вид, занесенный в Красную книгу России, но довольно распространенный именно в верховьях бассейна Волги, к которым относится и бассейн р. Молога»

1.4.   Земельный фонд.

# Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией Быковского СП, на территории  поселения имеются земли следующих категорий:

# Баланс земель при градостроительном  зонировании территории

# Быковского СП (существующее положение)

# Таблица 1.4.1

|  | Быковское сельское поселение |
| --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 843 | 2.9 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8750 | 30.3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного |  |  |
| Земли специального назначения | 2 | 0.07 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 19270,0 | 66.7 |
| Земли водного фонда | 230 | 0.8 |
| Земли запаса | - | - |
| ИТОГО: | 28863,0 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1.4.1, графически можно представить следующим образом:

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Быковском СП с содержанием землеустроительного баланса Новгородской области по основным категориям земель выявляет, что при общей площади земель в границах Новгородской области - 5450,1 тыс.га, и в границах Быковском СП – 28263,0 га:

Таблица 1.4.2

| п/п | Категория земель (наименование зон) | Новгородская область | Быковское СП |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (га) | % | площадь (га) | % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 958900 | 17,59 | 8750 | 30.3 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 158600 | 2,91 | 843 | 2,9 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 44500 | 0,81 |  |  |
| 4. | Земли особоохраняемых территорий и объектов | 196600 | 3,6 | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 3878400 | 71,16 | 19270 | 66.7 |
| 6. | Земли водного фонда | 109100 | 2,0 | 230 | 0.8 |
| 7. | Земли запаса | 103800 | 1,9 | - | - |
|  | Итого общая площадь земель: | 5449900 | 100 | 28863 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1.4.2, графически можно представить следующим образом:

2    Социально-экономическое состояние территории.

2.1. Производство.

Из основных действующих производственных предприятий на 2009 год  (включая сельскохозяйственное производство), на территории Быковского СП расположены:

1. Молочная-товарная ферма колхоза «Искра» (больше 100 голов) в д. Анисимцево.

2. НПС «Быково» ЯРНУ ООО Балтнефтепровод (д. Быково)

3. ППС «Быково» ООО «Балтттранснефтепродукт» (между н.п. Быково и Анисимцево)

4. Телятник (меньше 100 голов) в д. Быково.

2.2. Земли специального назначения.

На территории поселения находится два действующих сельских кладбища: д. Знаменское площадью 0.75 Га, д. Катешево – 1 Га и одно закрытое д. Воскресенское площадью 1.5 Га. Санитарно-защитная зона кладбищ принимается 50 м. Действующий скотомогильник д. Быково – 0.25 Га (Санитарно-защитная зона принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и равна 1000м.).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника до:

- Жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) -1000м

- Скотопрогонов и пастбищ – 200 м

- Автомобильных, железных дорог, в зависимости от категории 50-300м

2.3.Объекты культурного значения.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко-культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

- памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

- памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

- памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

Список объектов культурного наследия (по данным на 1 января 2008 г Комитета Культуры, Туризма и Архивного дела Новгородской области.).

Таблица 2.2.1

| № п/п | Код объекта | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты археологического наследия |
| 1 | 15.0054.00 | Жальник | VII-XVвв. | д. Плоское, 0.2 км южнее, на берегу ручья, у дороги в д. Горы | Выявленный |
| Объекты архитектуры и градостроительства |
| 2 | 15.3023.00 | Усадебный парк (1.8 Га) | XIX в. | д. Быково | Региональный |
| 3 | 3024.01 3024.02 | Усадьба: - дом - усадебный парк (5.2 Га) | Кон XIX в. - нач. XXвв. | д. Воскресенское | Региональный Региональный |
| 4 | 3035 | Усадьба Шемигельского.Парк ( 6.7 Га) | XIX в. | д. Дедово) | Региональный |
| 5 | 3036 | Изба М. Виноградовой. | Кон. XIX в. | д. Елкино | региональный |
| 6 | 3038 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | Кон XIX в. - нач. XXвв. | д. Елкино | выявленный |
| 7 | 3037 | Сарай пожарный | Кон XIX в. | д. Елкино | региональный |
| 8 | 3039 | Усадебный парк (7.6 Га) | XIX в. | д. Заречье | региональный |
| 9 | 3040 | Церковь Никольская | XVIII в. | д. Карпелово | региональный |
| 10 | 3055 | Усадебный парк (3.2 Га) | XIX в. | д. Петровское | региональный |
| 11 | 3058 | Амбар Петровой | Кон XIX в. | д. Старое Раменье | региональный |
| 12 | 3059 | Амбар | Кон XIX в. | д. Старое Раменье | региональный |
| 13 | 3060 | Сарай сенной Кулакова | Нач. XIX в. | д. Токарево | выявленный |
| Памятники истории |
| 14 | 3077 | Место дома,в котором родился и жил Герой Советского Союза И. Виноградов | 1910-1941 | д. Старое Раменье | региональный |

2.4. Особо Охраняемые Природные Территории

На территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области нет особо охраняемых природных территории (ООПТ) федерального, регионального и местного значения.

2.5. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс.чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во  всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Пестовском  районе численность сельского населения снизилась в сравнении с данными 1991г. на  31 %, городского – на 3%.

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Быковском СП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного увеличения численности населения. Численность населения Быковского СП на начало 2009 года составила 1133 чел. (по сравнению с данными 2006 года она увеличилась на 17 чел. или 1,5%).

Динамика численности населения Новгородской области, Пестовского МР и Быковского СП представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Динамика численности населения Новгородской области, Пестовского МР и Быковского СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Пестовский МР | 25 800 | 25 300 | 24 500 | 22 600 | 22 600 | 22 306 |
| Быковское СП | - | - | - | 1116 | 1110 | 1133 |

Рисунок 1 - Динамика численности населения Пестовского МР и

Быковского СП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2009г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2 - Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2009г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Быковское СП: | 1133 | 100 |
| 1 | д. Анисимцево | 70 | 6,2 |
| 2 | д. Быково | 429 | 37,9 |
| 3 | д. Бибиково | 25 | 2,2 |
| 4 | д. Воскресенское | 3 | 0,3 |
| 5 | д. Высокие | 10 | 0,9 |
| 6 | д. Дедово | 12 | 1,1 |
| 7 | д. Ельничное | 33 | 2,9 |
| 8 | д. Ёлкино | 51 | 4,5 |
| 9 | д. Знаменское | 9 | 0,8 |
| 10 | д. Иваниково | 14 | 1,2 |
| 11 | д. Искриха | 3 | 0,3 |
| 12 | д. Кадница | 33 | 2,9 |
| 13 | д. Карпелово | 99 | 8,7 |
| 14 | д. Катешево | 17 | 1,5 |
| 15 | д. Княжово | 17 | 1,5 |
| 16 | д. Кошелиха | 4 | 0,4 |
| 17 | д. Кузнецово | 9 | 0,8 |
| 18 | д. Красная Горка | 4 | 0,4 |
| 19 | д. Лесная Поляна | 1 | 0,1 |
| 20 | д. Малышево | 7 | 0,6 |
| 21 | д. Нива | 17 | 1,5 |
| 22 | д. Никулкино | 32 | 2,8 |
| 23 | д. Новое Раменье | 11 | 1,0 |
| 24 | д. Петровское | 4 | 0,4 |
| 25 | д. Плоское | 7 | 0,6 |
| 26 | д. Погорелово | 156 | 13,8 |
| 27 | д. Приданиха | 2 | 0,2 |
| 28 | ж/д ст. Приданиха | 1 | 0,1 |
| 29 | д. Пирово | 10 | 0,9 |
| 30 | д. Старое Раменье | 20 | 1,8 |
| 31 | д. Строитель | 12 | 1,1 |
| 32 | д. Хмелевичи | 4 | 0,4 |
| 33 | д. Шаймы | 7 | 0,6 |
| 34 | д. Токарево | 0 | 0 |
| 35 | д. Подколотиково | 0 | 0 |
| 36 | д. Васильково | 0 | 0 |
| 37 | д. Березовик | 0 | 0 |
| 38 | д. Хабцы | 0 | 0 |

Крупнейшими населёнными пунктами поселения являются: деревня Быково с числом постоянно проживающих - 429 чел. (которая составляет 37,9% от всей численности Быковского СП) и деревня Погорелово с числом постоянно проживающих - 156 чел. (удельный вес составляет 13,8%).

Административным центром Быковского сельского поселения является деревня Быково.

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при средне российском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Быковского СП за последние годы обуславливается отрицательным естественным приростом. Механический прирост населения за период 2006-2008гг. составляет: 21 чел./год. Естественная убыль населения  Быковского СП за период 2006-2008гг. составляет: 14 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 2 –Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2008гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 9,2 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 21,7 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 10 чел./год, смертность – 24 чел/год; смертность превышает рождаемость в 2,4 раза.

Динамика прироста населения Быковского СП за период 2006–2008гг. представлена в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2008 гг.

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | 1 116 | 1 110 | 1 133 |
| Родилось | 11 | 13 | 7 |
| Умерло | 29 | 25 | 19 |
| Естественный прирост/убыль | -18 | -12 | -12 |
| Механический прирост/убыль | - | 6 | 35 |

Таким образом, прирост населения за период 2006-2008 гг. составляет 8,5 чел./год (или 0,76%).

Основной причиной механического прироста населения Пестовского МР и Быковского СП (на фоне естественной убыли населения: Новгородской области и Пестовского МР) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Пестовского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше средне окружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Быковском СП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным).

Возрастные группы населения в Быковском СП по годам представлены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 1 116 | 100 | 1 110 | 100 | 1 133 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 141 | 12,6 | 139 | 12,5 | 148 | 13,1 |
| в трудоспособном возрасте | 501 | 44,9 | 444 | 40,0 | 445 | 39,3 |
| старше трудоспособного возраста | 474 | 42,5 | 527 | 47,5 | 540 | 47,7 |

Рисунок 3 –Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка на 01.01.2009г. в Быковском СП составляет 155%. Это говорит о существенном превышении совокупной доли населения моложе и старше трудоспособного возраста над долей населения в трудоспособном возрасте. Более того, наблюдается тенденция к увеличению демографической нагрузки за последние годы.

Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, расцениваемый с социально-экономических позиций в целом положительно, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что  в Быковском СП существует значительная доля трудоспособного населения, не занятого в экономике (Таблица 2.3.5).

Таблица 2.3.5 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 501 | 100 | 444 | 100 | 445 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 320 | 64 | 324 | 73 | 340 | 76 |
| Не работающие | 181 | 36 | 120 | 27 | 105 | 24 |

Рисунок 4 –Структура населения поселения

в трудоспособном возрасте по годам

На 01.01.2009г. 78% занятого населения Быковского СП работает за пределами самого поселения и 22% - работает в самом поселении (таблица 2.3.6). В период с 2006 по 2008 года доля работающих за пределами поселения увеличилась на 3%. Стоит отметить, что высокая доля работающих за пределами поселения может сказываться отрицательно на социально-экономической сфере Быковского СП.

Таблица 2.3.6 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Работающее население | 320 | 100 | 324 | 100 | 340 | 100 |
| Работающие в самом поселении | 81 | 25 | 78 | 24 | 76 | 22 |
| Работающие за пределами поселения | 239 | 75 | 246 | 76 | 264 | 78 |

Рисунок 5 –Структура работающего населения поселения

по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминируют оптовая и розничная торговля (27,6%), сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство (19,7%) и здравоохранение, предоставление социальных услуг (19,7%). Другие виды экономической деятельности в Быковском СП представлены в малом объеме (таблица 2.3.7).

Таблица 2.3.7 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | 01.01.2009 |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 76 | 100,0 |
| В том числе: |  |  |
| Образование | 12 | 15,8 |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 15 | 19,7 |
| Гос. управление | 4 | 5,3 |
| Финансовая деятельность; | - | - |
| Оптовая и розничная торговля | 21 | 27,6 |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | - | - |
| Гостиницы и рестораны; | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - |
| Транспорт и связь | 9 | 11,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | - | - |
| Строительство | - | - |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 15 | 19,7 |
| Рыболовство | - | - |
| Добыча полезных ископаемых; | - | - |
| Обрабатывающие производства | - | - |

Рисунок 6 - Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Быковского СП и вопросов занятости трудоспособного населения, показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

2.6 Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Быковского СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Быковского СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 44011 м2.

В Быковском СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 90% всего жилищного фонда поселения). Существенно меньшую долю составляет муниципальный жилищный фонд – 10%. Государственная собственность в поселении отсутствует.

Структура жилищного фонда Быковского СП по формам собственности  представлена в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд | Форма собственности |
| --- | --- |
|  | Частная | Государственная | Муниципальная |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 44011 | 100 | 39626 | 90 | - | - | 4385 | 10 |

Рисунок 7 - Жилищный фонд поселения по формам

собственности на 01.01.2009г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилообеспеченность Быковского СП на 01.01.2009 г. составила 38,8 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Быковского СП является крайне низким (таблица 2.3.9). В наибольшей степени поселение обеспечено водопроводом (20,3%), а канализация, центральное отопление и ванны представлены примерно в равной степени (около 10%). Стоит отметить, что поселение не обеспечено горячим водоснабжением и природным газом.

Таблица 2.3.9 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 8935,0 | 20,3 |
| Канализацией | 4655,0 | 10,58 |
| Центральным отоплением | 5500,0 | 12,50 |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Природным газом | - | - |
| Ваннами (душем) | 4385,0 | 9,96 |

Рисунок 8 –Уровень благоустройства жилищного

фонда поселения на 01.01.2009г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Быковского СП по формам собственности (таблица 2.3.10), то:

- Уровень благоустройства частного жилищного фонда  крайне низок (не превышает 11,5%);

- муниципальный жилищный фонд, по данным администрации, благоустроен в полной мере;

- государственная собственность отсутствует.

Таблица 2.3.10 - Уровень благоустройства жилищного фонда Быковского СП по формам собственности на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |
| --- | --- |
|  | Частная | Государственная | Муниципальная |
|  | м2жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 4550,0 | 11,5 | - | - | 4385,0 | 100,0 |
| Канализацией | 270,0 | 0,7 | - | - | 4385,0 | 100,0 |
| Центральным отоплением | 1115,0 | 2,8 | - | - | 4385,0 | 100,0 |
| Горячим водоснабжением | - | - | - | - | - | - |
| Природным газом | - | - | - | - | - | - |
| Ваннами (душем) | 896,0 | 2,3 | - | - | 4385,0 | 100,0 |

Рисунок 9 –Уровень благоустройства поселения

по формам собственности на 01.01.2009г.

Весь существующий жилищный фонд Быковского СП представлен малоэтажной застройкой (таблица 2.3.11).

Таблица 2.3.11 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего | Малоэтажная застройка | Средняя этажность | Многоэтажная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 44011,0 | 100 | 44011,0 | 100 | - | - | - | - |

Рисунок 10 - Структура жилищного фонда поселения

по этажности на 01.01.2009г.

В Быковском СП  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 89,3% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) представлены гораздо меньшей долей (10,4%), а дома из прочих материалов составляют лишь 0,3% всего жилищного фонда поселения (таблица 2.3.12).

Таблица 2.3.12- Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего | Деревянные дома | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) | Прочие дома |
| --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 44011,0 | 100 | 39318,0 | 89,3 | 4579,0 | 10,4 | 114,0 | 0,3 |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения

по материалу стен на 01.01.2009г.

Современный жилищный фонд Быковского СП характеризуется преобладанием частного жилищного фонда (90%) и меньшей долей (10%) муниципального жилья. Государственная собственность отсутствует. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является крайне низким, впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Пестовскому МР.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

2.7. Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Таблица 2.3.13 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Быковского СП Пестовского МР

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2009 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 22 | 53 | 41,4 | МОУ Начальная школа-детский сад д. Погорелово-1, фактическая вместимость - 10 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Дошкольная группа МОУ СОШ д. Быково, фактическая вместимость - 12 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии. |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 28,9 | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 49 | 72 | 68,1 | МОУ СОШ д. Быково, фактическая вместимость - 47 мест; здание специализированное в хорошем состоянии; МОУ Начальная школа-детский сад д. Погорелово-1, фактическая вместимость - 2 места; здание специализированное в удовлетворительном состоянии. |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 68,1 | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | - | 7 | - | СНиП 2.07.01-89 |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | - | 10 |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения: |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 23 | 20 | 113 | Подразделения МУЗ Пестовская ЦРБ: Быковский ФАП (д. Быково), 12 посещ./смена, здание специализированное в плохом состоянии; Воскресенский ФАП (д. Карпелово), 4 посещ./смена, здание приспособленное в плохом состоянии; Мировский ФАП (д. Погорелово), 7 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 20,3 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | - | 2 | - | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
|  | на 1000 насел. | - | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | - | 9,78 | - |  |
|  | на 1000 насел. | - | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |
| 1. Спортивные залы | м2 | 55 | 396,55 | 14 | МОУ СОШ д. Быково: Спортивный зал - 55 м2 (состояние хорошее). |
|  | на 1000 насел. | 48,5 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 10197 | - | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | - | 9000 |  |  |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 85 | - | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | - | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 290 | 169,95 | 171 | Филиалы МУК Пестовский МКДЦ: Быковский СДК (д. Быково), кол-во мест - 100, здание специализированное в хорошем состоянии; Погореловский ДД (д. Погорелово), кол-во мест - 90, здание специализированное в хорошем состоянии; Карпеловский СДК (д. Карпелово), кол-во мест - 100, здание специализированное в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 256 | 150 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 18820 | 6798 | 276,8 | Филиалы МУК Пестовская МЦБС: Филиал №4 (д. Быково), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 9361 ед., здание приспособленное в хорошем состоянии; Филиал №22 (д. Погорелово), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 3800 ед., здание приспособленное в хорошем состоянии; Филиал №5 (д. Карпелово), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 5659 ед., здание приспособленное в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 16611 | 6000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | - | 5,7 | - | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | - | 5 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |
| 1. Бани | мест | - | 7,9 | - | - |
|  | на 1000 насел. | - | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 5 | 1 | Администрации поселения: д. Быково (здание специализированное), д. Карпелово (приспособленное (кабинет в здании СДК д.Карпелово)), д. Погорелово (приспособленное (кабинет в здании нач. школы-сада д. Погорелово), д. Елкино (приспособленное (бывший деревенский дом)), д. Воскресенское (приспособленное (бывшая барская усадьба-памятник истории)). |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 3 | 1 | д. Быково, д. Елкино (приспособленные (в зданиях администрации поселений); д. Карпелово (приспособленное (в здании СДК д. Карпелово)). |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Быковском СП имеется два дошкольных учреждения (МОУ Начальная школа-детский сад д. Погорелово-1, фактическая вместимость - 10 мест и дошкольная группа МОУ СОШ д. Быково, фактическая вместимость - 12 мест), суммарно рассчитанные на 22 места при необходимых по нормативу – 53 места. В связи с этим по Быковскому СП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 41,4%,  что существенно ниже  нормативного уровня.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

Общеобразовательные учреждения в Быковском СП представлены двумя школами (МОУ СОШ д. Быково, фактическая вместимость - 47 мест и МОУ Начальная школа-детский сад д. Погорелово-1, фактическая вместимость - 2 места), которые суммарно предоставляют 49 мест при необходимых по нормативу – 72 места. Таким образом, на 01.01.2009г. охват детей школьного возраста в Быковском СП составляет 68,1%,  что значительно ниже  нормативного уровня.

На территории Быковского СП нет учреждений дополнительного образования детей. Соответственно, охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет – 0% (вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 7 мест)).

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Быковского СП расположены подразделения МУЗ Пестовская ЦРБ: Быковский ФАП (д. Быково), 12 посещ./смена; Воскресенский ФАП (д. Карпелово), 4 посещ./смена; Мировский ФАП (д. Погорелово), 7 посещ./смена. Данные медицинские учреждения суммарно рассчитаны на 23 посещения в смену при нормативных – 20 посещениях. Следовательно, население поселения амбулаторно-поликлиническими учреждениями обеспечено в полной мере.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 2.3.14.

Таблица 2.3.14 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |
| --- | --- |
|  | «По Программе», в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

Станции скорой медицинской помощи, дневные и круглосуточные стационары на территории Быковского СП отсутствуют, данными видам медицинской помощи население поселения обеспечивается МУЗ Пестовской ЦРБ.

Так же стоит отметить, что на территории поселения нет учреждений социального обеспечения и учреждений санаторно-курортного, оздоровительного отдыха.

В Быковском СП обеспеченность спортивными сооружениями находится на крайне низком уровне: в части спортивных залов – 14% (МОУ СОШ д. Быково: Спортивный зал – 55 м2); плоскостными спортивными сооружениями и  плавательными бассейнами  население поселения не обеспечено. Согласно нормативам поселение должно быть обеспечено:

- спортивными залами – 397 м2;

- плоскостными сооружениями –10197 м2;

- плавательными бассейнами – 85 м2 зеркала воды.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится выше нормативного уровня. Учреждения культурно-досугового типа представлены филиалами МУК Пестовский МКДЦ: Быковский СДК (д. Быково), кол-во мест - 100; Погореловский ДД (д. Погорелово), кол-во мест - 90; Карпеловский СДК (д. Карпелово), кол-во мест – 100. Библиотеки представлены филиалами МУК Пестовская МЦБС: Филиал №4 (д. Быково), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 9361 ед.; Филиал №22 (д. Погорелово), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 3800 ед.; Филиал №5 (д. Карпелово), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 5659 ед.

Таким образом, обеспеченность учреждениями культуры составляет: учреждениями культурно-досугового типа – 171% (290 мест при нормативных – 170); библиотеками в части единиц хранения – 277% (18820 ед. хранения при нормативных – 6798 ед.); читательские места отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания (прачечные, химчистки, бани и пр.) на территории поселения отсутствуют. Нормативное количество мест (согласно норм) – 8 мест.

Из приведенных выше  показателей следует:

- По всем учреждениям образования обеспеченность ниже нормативного уровня; детскими учреждениями дополнительного образования население поселения не обеспечено;

- По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) количественная обеспеченность выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. По количеству коек в дневном и круглосуточном стационаре, Быковское СП не соответствует нормативным значениям;

- Учреждениями культуры (библиотеками и пр.) население поселения обеспечено выше нормативного уровня (за исключением количества читательских мест).

- Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) население Быковского СП обеспечено в крайне малом объеме либо не обеспечено вовсе.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены администрациями Быковского СП (д. Быково (здание специализированное), д. Карпелово (приспособленное (кабинет в здании СДК д. Карпелово)), д. Погорелово (приспособленное (кабинет в здании нач. школы-сада  д. Погорелово), д. Елкино (приспособленное (бывший деревенский дом)), д. Воскресенское (приспособленное (бывшая барская усадьба-памятник истории)) и тремя отделениями связи (д. Быково, д. Елкино (приспособленные в зданиях администрации поселений); д. Карпелово (приспособленное в здании СДК д. Карпелово)).

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

3.   Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.   Расселение и система населенных мест.

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Быковского СП расположены 38 НП, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

Таблица 3.1.1

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП с населением от 1 до 10 жителей |  |
| 1 | д. Воскресенское | 3 |
| 2 | д. Высокие | 10 |
| 3 | д. Знаменское | 9 |
| 4 | д. Искриха | 3 |
| 5 | д. Кошелиха | 4 |
| 6 | д. Кузнецово | 9 |
| 7 | д. Красная Горка | 4 |
| 8 | д. Малышево | 7 |
| 9 | д. Петровское | 4 |
| 10 | д. Плоское | 7 |
| 11 | д. Приданиха | 2 |
| 12 | ж/д ст. Приданиха | 1 |
| 13 | д. Хмеливичи | 4 |
| 14 | д. Шаймы | 7 |
| 15 | д. Лесная Поляна | 1 |
|  | СНП с населением от 10 до 50 жителей |  |
| 16 | д. Бибиково | 25 |
| 17 | д. Дедово | 12 |
| 18 | д. Ельничное | 33 |
| 19 | д. Кадницы | 33 |
| 20 | д. Катешево | 17 |
| 21 | д. Княжево | 17 |
| 22 | д. Нива | 17 |
| 23 | д. Никулкино | 32 |
| 24 | д. Новое Раменье | 11 |
| 25 | д. Иваниково | 14 |
| 26 | д. Старое Раменье | 20 |
| 27 | д. Строитель | 12 |
| 28 | д. Спирово | 10 |
|  | СНП с населением от 50 до 5000 жителей |  |
| 29 | д. Анисимцево | 70 |
| 30 | д. Быково | 429 |
| 31 | д. Елкино | 51 |
| 32 | д. Карпелово | 99 |
| 33 | д. Погорелово | 156 |
|  | СНП с населением 0 жителей |  |
| 34 | д. Токарево | - |
| 35 | д. Подколотиково | - |
| 36 | д. Васильково | - |
| 37 | д. Березовик | - |
| 38 | д. Хабцы | - |

Исторически система расселения на территории Быковского СП складывалась вдоль  транспортных путей, вдоль берегов рек. Эта система в целом сохранилась.

Анализируя расселение Новгородской области, Пестовского МР и Быковского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Таблица 3.1.2

| NN пп | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Пестовский МР | Богословское СП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП Средняя численность населения в СП, чел. Количество СНП Средняя численность населения СНП, чел. | 5 450.0 652,4 191,1 12,0 202 3 229 3 726 175,1 | 160,0 22,6 6,8 4,0 8 1600 | 288.63 1133 1133 3.9 - 38 29.8 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Быковского СП в 5.9 раза ниже, чем среднеобластная.

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного  транспорта.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 2239.0км.

В Быковском СП имеются мостовые сооружения на пересечении с естественными преградами (реки и пр.):

- мост ж/бетонный на автодороге Устюжна-Валдай, длина сооружения=63.85м;

- мост стальной на автодороге Быково-Дедово, длина сооружения=27.12м;

- мост ж/бетонный на автодороге Мирово-Малышево, длина сооружения=38.60м;

- мост ж/бетонный на автодороге Никулкино1-Никулкино2, длина сооружения=38.60м.

Автозаправочная станция на территории Быковского СП отсутствует

Населенные пункты Быковского СП связаны с районным центром г. Пестово автобусным сообщением, которое осуществляет ОАО «Пестовское АТП»

Основные маршруты автобусного сообщения  в Быковском поселении:

Маршрут

Пестово – Малышево

Пестово – Княжево

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Железнодорожный транспорт – Октябрьская ж/д Санкт-Петербург –

ж/д станции: ст. Приданиха ( рядом с д. Быково ),ост. пункт 326 км (в 3 км от д. Кадницы ).

Речной транспорт отсутствует.

3.3   Инженерная инфраструктура.

3.3.1. Водоснабжение. Пожаротушение.

В состав  Быковского сельского поселения входит 38 деревень.

В настоящее время источником водоснабжения жителей сельского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы.

В деревнях Елкино, Погорелово, Иваниково, Анисимцево, Ельничное, Никулкино, Воскресенское, Карпелово, Нива, Кадницы, Малышево, Плоское, Спирово имеется централизованная сеть водоснабжения.

д. Елкино:

* артезианская  скважина  глубиной 78,0м, дебит- 0,33л/сек

* протяжённость водопроводной сети – 2,0км

* водонапорная башня – высота ствола -8,3м, объём бака -15м3

д. Погорелово:

* артезианская  скважина  глубиной 68,0м, дебит- 0,6л/сек

* протяжённость водопроводной сети – 5,0км

* водонапорная башня – высота ствола -22м, объём бака -20м3

д.Иваниково:

*артезианская  скважина  глубиной 76,0м, дебит- 0,1л/сек

* протяжённость водопроводной сети – 1,0км

* водонапорная башня – высота ствола -8,6м, объём бака -13м3

д.Анисимцево:

*артезианская  скважина  глубиной 84,0м, дебит- 0,13л/сек

* протяжённость водопроводной сети – 4,0км

* водонапорная башня – высота ствола -16,2м, объём бака -20м3

д. Ельничное:

* артезианская  скважина зарезервирована.

д.Никулкино:

*  артезианская  скважина  глубиной 58,0м, дебит- 0,7л/сек

* протяжённость водопроводной сети – 3,0км

* водонапорная башня – высота ствола -8,3м, объем бака-12м3.

д.Воскресенское:

*артезианская  скважина  глубиной 83,5м;

* протяжённость водопроводной сети – 1,0км;

* водонапорная башня – высота ствола -13м, объем бака-15м3.

д.Карпелово:

*одна артезианская  скважина  глубиной 73,0м, дебит -0,9л/сек

*другая артезианская  скважина  зарезервирована

* протяжённость водопроводной сети – 6,0км

*две водонапорные башни – высота ствола -11,5м, объём бака -15м3

д. Нива:

* артезианская  скважина глубиной 106м, дебит- 1,0л/сек ;

* протяжённость водопроводной сети – 2,0км;

* водонапорная башня – высота ствола -10,6м, объем бака-12м3.

д.Кадницы:

*артезианская  скважина глубиной 71,0м, дебит-1,0л/сек.

* протяжённость водопроводной сети – 0,8км;

* водонапорная башня – высота ствола -12,0м, объём бака -15м3

д.Быково:

*две артезианские  скважины: первая - глубиной 115,0м, дебит -10л/сек,

вторая - глубиной 140м, дебит -0,11л/сек

* протяжённость водопроводной сети – 6,2км

*три водонапорные башни – высота ствола -11,5м, объём бака -15м3

д.Малышево:

*артезианская  скважина глубиной 120,0м, дебит-0,2л/сек.

* протяжённость водопроводной сети – 0,5км;

* водонапорная башня – высота ствола -13,2м, объём бака -15м3

д. Плоское:

*артезианская  скважина;

* протяжённость водопроводной сети – 3,0км;

* водонапорная башня – высота ствола -13,2м, объём бака -15м3

д.Спирово:

* артезианская  скважина глубиной 81,0м, дебит- 2,5л/сек ;

* протяжённость водопроводной сети – 1,2км;

* водонапорная башня – высота ствола -14,2м, объем бака-21м3

Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни и далее в сети хозяйственно-питьевого водопровода населенных  пунктов. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования. В д. Быково, кроме водоразборных колонок, на сети установлен колодец с пожарным гидрантом. Большая часть жилых домов и общественные здания этих деревень подключены непосредственно к сети хозяйственно-питьевого водопровода. Остальные жители берут воду из водоразборных колонок  и  из шахтных колодцев общего  пользования.

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Быковского сельского поселения являются шахтные колодцы общего  пользования.

Водопотребление существующей застройки Быковского сельского  поселения составляет   175,14 м3/сут.

- в том числе на полив  56,65 м3/сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

Расходы по водоснабжению существующей  застройки  приведены в таблице № 1.

Пожаротушение в деревнях сельского поселения осуществляется из пожарных водоемов и рек.

Из рек выполняют пожаротушение в н.п. Анисимцево, Никулкино, Кузнецово, Дедово, Катешево, Шаймы, Иваниково.

В остальных населенных пунктах поселения пожаротушение выполняют из прудов. Многие пруды требуют расчистки и дноуглубления.

На территории поселения пождепо отсутствует, обслуживание ведут пожарные части НПС «Быково», ППС «Быково» и г.Пество.

3.3.2. Водоотведение.

В состав Быковского сельского поселения входит 38 деревень.

В настоящее время в д.Быково имеются очистные сооружения производительностью 50 м3/сут. Очистные сооружения обслуживают часть жилых домов, детский сад, школу, медпункт, дом престарелых, нефтеперекачивающую станцию. Остальные жилые дома  оборудованы  надворными уборными с вывозом стоков ассенизационными машинами на БОС д.Быково.

В других деревнях сельского поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома в них оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы  или  в резервуары-накопители с вывозом  стоков  ассенизационными  машинами.

Водоотведение от существующей застройки  Быковского сельского поселения  составляет  84,38 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей  застройки  приведены в таблице № 3.3.1.

Водопотребление  Быковского сельского   поселения.                    Таблица №3.3.1

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующее положение |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 0,233 | 160 | 37,28 | 1,20 | 44,74 | 1,20 | 3,34 | 4,01 | 7,48 | 2,08 |
| 2. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,287 | 50 | 14,35 | 1,20 | 17,22 | 1,20 | 3,07 | 3,68 | 2,64 | 0,73 |
| 3. Застройка жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,613 | 50 | 30,65 | 1,20 | 36,78 | 1,20 | 2,36 | 2,83 | 4,34 | 1,21 |
| Итого по поз: 1-3 | 1,133 |  | 82,28 |  | 98,74 |  |  |  | 14,46 | 4,02 |
| 4.Неучтенные расходы(20%) |  |  | 16,46 | - | 19,75 | - | - | - | 2,89 | 0,80 |
| Итого с неучтенными |  |  | 98,74 | - | 118,49 | - | - | - | 17,35 | 4,82 |
| 5. Полив | 1,133 | 50 | 56,65 | - | 56,65 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 155,39 | - | 175,14 | - | - | - | 17,35 | 4,82 |

Водоотведение Быковского сельского  поселения                          Таблица №3.3.2

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующее положение |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализац. | 0,233 | 160 | 37,28 | 1,2 | 44,74 |
| 2. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,287 | 50 | 14,35 | 1,2 | 17,22 |
| 3. Застройка жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,613 | 25 | 15,33 | 1,2 | 18,40 |
| Итого по поз: 1-3 | 1,133 | - | 66,96 | - | 80,36 |
| 4.Неучтенные расходы (5%) |  | - | 3,35 | - | 4,02 |
| Итого с неучтенными |  | - | 70,31 | - | 84,38 |

3.3.3 Электроснабжение.

Электроснабжение Быковского сельского поселения выполняется от сетей филиала «МРСК Северо-Запада», «Новгородэнерго», «Боровические электрические сети» «Пестовский  РЭС.»

Линии 10 кВ питающие Быковское сельское поселение:

1.Линия Л-1 ПС «Быково» с трансформаторной мощностью 946 кВА питает д.Быково, д.Дедово, д.Бибиково, д.Никулкино, д.Кадницы, д.Карпелово.

2.Линия Л-2 ПС  «Быково» с трансформаторной мощностью 1133 кВА питает д.Быково, д.Кузнецово, д.Ельничное, д.Малышево, д.Плоское.

3.Линия Л-3 ПС «Быково» с трансформаторной мощностью 433 кВА питает д.Анисимцево, д.Хмелевичи, д.Приданиха, д.Высокое.

4.Линии Л-3 ПС «Погорелово» с трансформаторной мощностью 849 кВА питает д.Новое Раменье, д.старое Раменье дЕлкино, д.Иваниково, д.Шаймы, д.Петровское, д.Кошелиха, д.Княжево, д.Катешево, д.Искриха.

5.Линии Л-4 ПС «Погорелово» с трансформаторной мощностью 2127 кВА питает д.Погорелово, д.Нива, д.Воскресенское, д.Васильково, д.Спирово из них 916 кВА Быковское сельское поселение.

6.Линии Л-5 ПС «Погорелово» с трансформаторной мощностью 1045 кВА питает д. Строитель с трансформаторной мощностью 250 кВА.

Линии, питающие Быковское сельское поселение выполнены проводами АС-50, АС-35 которые соответствуют нормам, и проводами А-35-32.4 км и ПС-25-13.5 км, которые должны заменяться на провода АС-35, А-50 и СИП-3 начиная с 50мм.кв.

Данные по существующим расчетным нагрузкам сведены в таблицу 3.3.2.

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка кВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-1 ПС «Быково» 7 трансформаторов К=0.8 | 757 |
| 2 | Линия Л-2 ПС «Быково»9 трансформаторов К=0.8 | 906 |
| 3 | Линия Л-3 ПС «Быково»5 трансформаторов К=0.85 | 722 |
| 4 | Линия Л-3 ПС «Погорелово»11 трансформаторов К=0.75 | 637 |
| 5 | Линия Л-4 ПС «Погорелово»7 трансформаторов К=0.8 | 733 |
| 6 | Линия Л-5 ПС «Погорелово»1 трасформаторная К=1 | 250 |
| 7 | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 578 |

3.3.4. Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением в Быковском поселении обеспечены часть объектов деревень: Быково, Карпелово, Погорелово.

В д. Карпелово от котельной № 15 на твердом топливе, обеспечиваются объекты соцкультбыта, администрация, жилые дома. Установленная мощность котельной – 1.34 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка – 0.27 Гкал/ч. Протяженность сетей составляет – 0.466км.

В д. Погорелово от котельной № 17 на твердом топливе обеспечивается: здание администрации, школа, детский сад, мед. пункт и 2 жилых дома. Установленная мощность котельной – 3.3 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка – 0.214 Гкал/ч. Протяженность сетей составляет – 0.215 км.

В д. Быково от котельной на твердом топливе обеспечиваются объекты соцкультбыта, администрация, жилые дома по ул. Нефтяников, жилой дом по ул. Ветеранов. Установленная мощность котельной – 4.0 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка – 1.97 Гкал/ч.

Протяженность сетей 2.8 км.

Остальные населенные пункты обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов на твердом топливе.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение потребителей Быковского поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. Газ используется на нужды пищеприготовления. Уровень газификации населенных пунктов поселения сжиженным газом составляет 100%. Сжиженный газ поставляет трест «Пестовомежрайгаз» ОАО «Новгородоблгаз» в баллонах.

3.3.6. Связь.

Населенные пункты Быковского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовые отделения связи имеются в д. Быково, д. Карпелово, д. Елкино.

4.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. Требования пожарной

безопасности.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги и магистральные нефтепроводы.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог II категории – 100 м, III и IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на нефтепроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами ведомственных пожарных частей НПС «Быково», ППС «Быково».

Ответственность за проведение мероприятий по предотвращению ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

5.    Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# Обоснование предложений по территориальному планированию,

# Этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Быковского сельского поселения относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: положения о территориальном планировании.

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Быковского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Быковского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Быковского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Быковского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6.  Цели и задачи территориального планирования Быковского сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Быковского сельского поселения являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;

- обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных предприятий;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Быковского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

7.      Перечень мероприятий по территориальному планированию и

последовательность их выполнения.

7.1.   Принципы территориального планирования.

При территориальном планировании распределение земель по основным категориям представлено в таблице 7.1.1.

# Табл. 7.1.1.  Баланс земель при территориальном планировании Быковского сельского поселения (перспективное развитие)

|  | Быковское сельское поселение |
| --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1093.1 | 3.78 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8499.9 | 29.4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного |  |  |
| Земли специального назначения | 17 | 0.06 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - |  |
| Земли лесного фонда | 19270 | 66.7 |
| Земли водного фонда | 230 | 0,8 |
| Земли запаса | - |  |
| ИТОГО: | 28863 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 21, графически можно представить следующим образом:

В Генплане Быковское СП выделены следующие территориально-функциональные зоны, для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

| СХ СХ-1 СХ-2 Ж Ж-1 Ж-2 ОД П (П + КС) И-ТР ЛФ ВФ СН ОР Р Р.1 Р.2 Р.3 | - зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: - зона сельскохозяйственных и прочих угодий - зона сельскохозяйственных производственных предприятий - жилые зоны (земли сельских населенных пунктов); в том числе: - зона индивидуальной жилой застройки; - зона малоэтажной смешанной жилой застройки - общественно-деловая зона; - зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные и коммунально-складские зоны); - зоны инженерно-транспортной инфраструктуры, - зона земель лесного фонда; - зона земель водного фонда; - зоны территорий специального назначения, - охраняемые территории историко-культурного наследия, археологических и природных комплексов. - зоны рекреационного назначения; в том числе: - зона коллективных садов и садово-огородных участков - зона активного отдыха в парках - Зона природных ландшафтов |
| --- | --- |

Жилые зоны.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Кроме того, в общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Проектом  генерального плана Быковского СП предусмотрено устройство 6 инвестиционных площадок:

- производственная площадка №1 (рядом с д Елкино) 54 Га, СЗЗ=300м;

- производственная площадка №2 (рядом с д. Елкино) 24 Га, СЗЗ=300м;

- производственная площадка №3 (рядом с д. Кадницы) 11Га, СЗЗ=100м;

- производственная площадка №4 (рядом с д. Быково) 18Га, СЗЗ=300м;

- производственная площадка №5 (рядом с д. Анисимцево) 12Га, СЗЗ=100м;

- производственная площадка №6 (рядом с д. Приданиха) 11Га, СЗЗ=100м.

Восстановление фермы в д. Старое Раменье 8га, СЗЗ=50м

В соответствии с требованиями ФЗ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" вокруг предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо создавать санитарно-защитные зоны, т.е. выделять территории, отделяющие их от остальной застройки.

Проектом предлагается администрации СП привлечь к сотрудничеству представителей санитарно-эпидемиологических структур области с целью разработки проекта по уменьшению:

- СЗЗ с 300м до 100м коровника находящегося в д. Анисимцево (более 100 голов);

- СЗЗ с 100м до 50м телятника в д. Быково, (70 голов).

Размещение промышленных объектов в жилой зоне запрещается, они размещаются вне жилой застройки в промышленной зоне поселения.

Проектом ГП Быковского СП планируется перенос производства из жилой застройки на новую площадку:

- пилорама д. Новое Раменье;

- пилорамы, мастерские д. Карпелово (на территорию бывшей фермы между н.п. Карпелово и Знаменское);

- коровник д. Карпелово, СЗЗ=100м (менее 100 голов);

- пилорама д. Строитель;

- пилорама д. Кадницы;

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны сельскохозяйственного назначения.

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья.

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов с/х производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

На территории Быковского поселения находится два действующих сельских кладбищ площадью 0.75Га (д. Знаменское), 1Га (д. Катешево), и одно закрытое 1.2 Га ( д. Воскресенское). Санитарно-защитная зона 50 м.

Есть данные от представителей администрации о наличии на территории поселения одного скотомогильника. Санитарно-защитная зона от них принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" равной 1000м.

Проектом предлагается администрации СП привлечь к сотрудничеству представителей санитарно-эпидемиологических структур области с целью взятия проб и разработки мероприятий для уменьшения санитарно-защитных зон скотомогильников, переноса или ликвидации, это касается скотомогильника у д.Быково.

Проектом генерального плана Быковского СП зарезервирована территория под полигон твердых бытовых отходов районного значения у д. Нивы.

Земли природоохранного назначения.

К этим землям Генпланом отнесены территории, обеспечивающие средоохранные защитные функции, а именно земли лесного (ЛФ) и водного фонда (В).

Площадь земель лесного фонда (ЛФ) в составе земель Быковского СП сохраняется в перспективе в размере 19270,0 га и составляет 66.8 % от территории СП.

Площадь земель водного фонда остается без изменений 230 га и составляет 0.8 % от терририи СП.

Как отмечалось ранее, население Быковского СП в настоящее время не стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 846 и  1 015 человек.

В таблице 7.1.2 приведено увеличение территории населенных пунктов по проекту генерального плана Быковское СП.

Таблица 22

|  | Название поселка | Территория н.п. на 2009г, Га | Территория н.п. на 2030г, Га | Увеличение территории н.п., Га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Анисимцево | 95.5 | 95.5 | - |
| 2. | д. Быково | 243 | 268.5 | 25.5 |
| 3. | д. Бибиково | 61.3 | 61.3 | - |
| 4. | д. Воскресенское | 51 | 55.5 | 4.5 |
| 5. | д. Бол.Высокое | 30 | 30 | - |
| 6. | д. Дедово | 66 | 66 | - |
| 7. | д. Ельничное | 127 | 129.2 | 2.2 |
| 8. | д. Ёлкино | 104 | 109 | 5 |
| 9. | д. Знаменское | 44.5 | 47.1 | 2.6 |
| 10. | д. Иваниково | 82 | 95 | 13 |
| 11. | д. Искриха | 27 | 27 | - |
| 12. | д. Кадницы | 132 | 167 | 35 |
| 13. | д. Карпелово | 128 | 168 | 40 |
| 14. | д. Катешево | 46 | 52.3 | 6.3 |
| 15. | д. Княжево | 78 | 78 | - |
| 16. | д. Кошелиха | 35 | 35 | - |
| 17. | д. Кузнецово | 47 | 57.9 | 10.9 |
| 18. | д. Красная Горка | 30 | 30 | - |
| 19. | д. Лесная Поляна | 26 | 26 | - |
| 20. | д. Малышево | 51 | 51 | - |
| 21. | д. Нива | 4.3 | 19.3 | 15 |
| 22. | д. Никулкино | 96 | 116 | 20 |
| 23. | д. Новое Раменье | 39 | 47.6 | 8.6 |
| 24. | д. Петровское | 22 | 22 | - |
| 25. | д. Плоское | 49 | 49 | - |
| 26. | д. Погорелово | 119 | 149 | 30 |
| 27. | д. Приданиха | 41 | 41 | - |
| 28. | ж/д ст.Приданиха | - | - | - |
| 29 | д. Спирово | 58 | 58 | - |
| 30 | д. Старое Раменье | 106 | 107.5 | 1.5 |
| 31 | д. Строитель | 23 | 30.6 | 7.6 |
| 32 | д. Хмелевичи | 26 | 26 | - |
| 33 | д. Шаймы | 50 | 50 | - |
| 34 | д. Токарево | 1.4 | 1.4 | - |
| 35 | д. Подколотиково | 30 | 30 | - |
| 36 | д. Васильково | 8.6 | 31 | 22.4 |
| 37 | д. Берозовик(нежилая) | 14 | 14 | - |
| 38 | д. Хабцы(дачи) | 18 | 18 | - |
|  | Всего: | 2209. | 2459.7 | 250.1 |

7.2.   Население (демографическая ситуация).

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целеполагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Быковскому СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 1015 чел., а на расчетный срок до 846 чел. (таблица 7.2.1). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественная убыль населения и миграция.

Таблица 7.2.1- Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Быковское СП | 1 133 | 1015 | 846 |

Рисунок 12 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 7.2.2).

Таблица 7.2.2 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2015 | 2030 |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 1 133 | 100,0 | 1015 | 100,0 | 846 | 100,0 |
| Дети 1-6 лет | 76 | 6,7 | 68 | 6,7 | 69 | 8,2 |
| Дети 7-15 лет | 72 | 6,4 | 64 | 6,4 | 66 | 7,9 |
| Трудоспособного возраста | 445 | 39,3 | 348 | 34,3 | 281 | 33,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 540 | 47,7 | 534 | 52,7 | 428 | 50,7 |

Рисунок 13 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Быковском СП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

7.3.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Быковского СП в этой сфере, требующие решения.

Из-за высокого значения жилищной обеспеченности Быковского СП, рассматривая ближайшую перспективу, в 2015 году этот показатель останется на уровне 2009 года: жилищная обеспеченность – 38,8 м2/чел., а жилищный фонд составит 39412,8 м2. К  расчетному сроку проектная жилищная обеспеченность будет составлять 45 м2/чел.,  а жилищный фонд составит 38048,5 м2. Таким образом, объем нового жилищного фонда, необходимого для строительства, составит 54,5 м2.

Следовательно, (и в Пестовском  районе, и в Быковском СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Пестовском  районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разно этажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

Потребность Быковского СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1 133 | 1 015 | 846 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 38,8 | 45,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 44 011,0 | 39 412,8 | 38 048,5 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | 54,5 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 38,8 | - | - |

7.4. Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность | В том числе | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняемая | намечаемая к строительству |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| I. Учреждения образования: |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 48 | 49 | 22 | 22 | 26 | 1 | Сохраняемые: МОУ Начальная школа-детский сад д. Погорелово-1, фактическая вместимость - 10 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Дошкольная группа МОУ СОШ д. Быково, фактическая вместимость - 12 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии. Намечаемые к строительству: |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 64 | 66 | 49 | 49 | 15 | 2 | Сохраняемые: МОУ СОШ д. Быково, фактическая вместимость - 47 мест; здание специализированное в хорошем состоянии; МОУ Начальная школа-детский сад д. Погорелово-1, фактическая вместимость - 2 места; здание специализированное в удовлетворительном состоянии. Намечаемые к строительству: |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 6 | 7 | - | - | 6 | 1 | Намечаемые к строительству: |
| II. Учреждения здравоохранения: |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 18 | 15 | 23 | 23 | - | - | Сохраняемые: Подразделения МУЗ Пестовская ЦРБ: Быковский ФАП (д. Быково), 12 посещ./смена, здание специализированное в плохом состоянии; Воскресенский ФАП (д. Карпелово), 4 посещ./смена, здание приспособленное в плохом состоянии; Мировский ФАП (д. Погорелово), 7 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии. |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 2 | 1 | - | - | 2 | - | Намечаемые к строительству: |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 9 | 7 | - | - | 9 | - | Намечаемые к строительству: |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Намечаемые к строительству: |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |
| 1. Спортивные залы | м2 | 355 | 296 | 55 | 55 | 300 | - | Сохраняемые: МОУ СОШ д. Быково: Спортивный зал - 55 м2 (состояние хорошее). Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 9131,6 | 7609,7 | - | - | 9132 | - | Намечаемые к строительству: |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 76 | 63 | - | - | 76 | - | Намечаемые к строительству: |
| IV. Учреждения культуры: |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 152 | 127 | 290 | 290 | - | - | Сохраняемые: Филиалы МУК Пестовский МКДЦ: Быковский СДК (д. Быково), кол-во мест - 100, здание специализированное в хорошем состоянии; Погореловский ДД (д. Погорелово), кол-во мест - 90, здание специализированное в хорошем состоянии; Карпеловский СДК (д. Карпелово), кол-во мест - 100, здание специализированное в хорошем состоянии. |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 6088 | 5073 | 18820 | 18820 | - | - | Сохраняемые: Филиалы МУК Пестовская МЦБС: Филиал №4 (д. Быково), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 9361 ед., здание приспособленное в хорошем состоянии; Филиал №22 (д. Погорелово), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 3800 ед., здание приспособленное в хорошем состоянии; Филиал №5 (д. Карпелово), чит. места отсутствуют, книжный фонд - 5659 ед., здание приспособленное в хорошем состоянии; Намечаемые к строительству: |
|  | мест | 5 | 4 | - | - | 5 | - |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |
| 1. Бани | мест | 7 | 6 | - | - | 7 | - | Намечаемые к строительству: |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | Сохраняемые: Администрации поселения: д. Быково (здание специализированное), д. Карпелово (приспособленное (кабинет в здании СДК д. Карпелово)), д. Погорелово (приспособленное (кабинет в здании нач. школы-сада д. Погорелово), д. Елкино (приспособленное (бывший деревенский дом)), д. Воскресенское (приспособленное (бывшая барская усадьба-памятник истории)). |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Намечаемые к строительству: |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | Сохраняемые: д. Быково, д. Елкино (приспособленные (в зданиях администрации поселений); д. Карпелово (приспособленное (в здании СДК д. Карпелово)). |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Намечаемые к строительству: |

7.5.      Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

7.5.1.   Электроснабжение.

Линии 10 кВА на расчетный срок останется без изменений,за исключением реконструкции выработавших свой срок или не удовлетворяющих норма.

Данные по расчетным проектируемым  нагрузкам сведены в таблицу

| № п/п | Наименование площадок | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
|  | Существующие территории | 4583 |
| 1 | д. Быково | 258 |
| 2 | д. Воскресенское | 72 |
| 3 | д. Ельничное | 47 |
| 4 | д. Елкино | 75 |
| 5 | д. Знаменское | 51 |
| 6 | д. Иваниково | 149 |
| 5 | д. Кадницы | 327 |
| 6 | д. Карпелово | 359 |
| 7 | д. Катешево | 88 |
| 8 | д. Кузнецово | 129 |
| 9 | д. Нива | 168 |
| 10 | д. Никулкино | 213 |
| 11 | д. Новое Раменье | 109 |
| 12 | д. Погорелово | 280 |
| 13 | д Старое Раменье | 40 |
| 14 | д. Строитель | 98 |
| 15 | д. Васильково | 81 |
|  | Инвестиционные площадки: |  |
| 1 | Производственная площадка №1 Около д. Елкино | 5294 |
| 2 | Производственная площадка №2 Около д. Елкино | 353 |
| 3 | Производственная площадка №3 около д. Кадницы | 101 |
| 4 | Производственная площадка №4 д. Быково | 765 |
| 5 | Производственная площадка №5 д. Анисимцево | 101 |
| 6 | Производственная площадка №6 д. Приданиха | 101 |
| 7 | Восстановление фермы д. Старое Раменье | 65 |

По материалам филиала института «Севзапэнергопроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получаться на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

    - Водоснабжение и водоотведение.

Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Быковскому  сельскому  поселению  составляет  1727,71 м3/сут, в том числе:

-  на полив  270,00  м3/сут

- на  хоз.-питьевые нужды 1457,71 м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до   1 тыс.   составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение  составляет 10л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расходы по водоснабжению  проектируемой  застройки   приведены в таблице № 1.

Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки сельского поселения предусматриваются существующие и проектируемые артезианские скважины, а также существующие и проектируемые шахтные колодцы  общего и частного  пользования.   Для подачи воды из колодца частного пользования непосредственно потребителю в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 до 25л).

В деревнях, где имеются сети водопровода, предусматривается  реконструкция существующих сетей с увеличением диаметров при необходимости.

В  деревнях Кузнецово, Катешево, Новое Раменье, Строитель, Погорелово, Кадницы, Карпелово, Нива, Никулкино предусматривается строительство скважин, водонапорных башен и сетей водопровода,

Водоснабжение производственных площадок вблизи деревень Елкино и Кадницы, в деревнях Анисимцево, Приданиха, Старое Раменье и рядом с д.Быково предусматривается из проектируемых скважин с установкой  водонапорных башен.

Из скважин вода  насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением,  созданным высотой башни, подается в водопроводные сети.

При этом необходимо выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». Если вода не соответствует ГОСТу  необходимо предусмотреть очистку и обеззараживание воды.

В том случае, если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из скважин и колодцев.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 - 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с местными органами  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Пестовского района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование  бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водопроводных сетей, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водопроводных сетей по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водопроводных сетей, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водопроводных сетей по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Места расположения, количество и производительность скважин решается на следующих стадиях проектирования.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

Для обеспечения противопожарных требований  во всех деревнях,  при необходимости,   предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров с разворотными площадками  в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается на следующих стадиях проектирования.

Выполнить расчистку и дноуглубление существующих прудов.

Согласно концепции развития пожарной охраны Новгородской области утвержденной губернатором области планируется создание подразделения муниципальной пожарной охраны в д. Карпелово.

Канализация.

Водоотведение от существующей и проектируемой застройки по Быковскому сельскому  поселению на расчётный срок составляет  1089,90м3/сут.

Все расходы по водоотведению  на  расчетный  срок   приведены в таблице  № 7.5.1.

Проектом предусматривается в д. Быково вынос очистных сооружений за пределы проектируемой застройки, т.к. не выдерживается  санитарно-защитная

зона для очистных сооружений. При этом предусматривается:

-  строительство новых очистных сооружений большей производительности;

- демонтаж существующих очистных сооружений с обеззараживанием территории;

- реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации с увеличением  диаметров и строительство новых сетей и КНС.

Местоположение, производительность очистных сооружений и КНС в д. Быково определяется на следующих стадиях проектирования.

Сброс сточных вод  от жилых домов проектируемой застройки в деревнях Погорелово, Карпелово, Кадница предусматривается на проектируемые  очистные сооружения с полной биологической очисткой, при необходимости предусматривается строительство канализационных насосных станций.

В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки «ТОПАЭРО-М» производительностью от 24 до 600 м3/сут  группы компаний «Топол-эко» г. Москва.

В остальных деревнях сельского поселения сброс сточных вод от жилых домов, оборудованных водопроводом, предусматривается на приусадебные очистные сооружения модельного ряда «Топас» производительностью до 24 м3/сут. или в резервуары-накопители. Из резервуаров-накопителей стоки вывозятся   спецмашинами на очистные сооружения ( БОС) д.Быково.

Остальные жилые дома оборудуются надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы.

Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

Это полностью автоматизированная система. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз  в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Сброс бытовых сточных вод с производственных площадок вблизи деревень Елкино и Кадницы, в деревнях Анисимцево, Приданиха и рядом с д.Быково предусматривается на проектируемые очистные сооружения (ЛОС).

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется на следующих стадиях проектирования.

Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100м, от 0,2 до  5 тыс. м3/сут - 150м.

В д. Старое Раменье предусматривается восстановление фермы. Сточные воды от фермы отводятся на собственные очистные сооружения. Навоз с фермы по подвесным дорогам транспортируется за пределы зданий в навозохранилища.

Водопотребление  Быковского сельского   поселения.                    Таблица №7.5.1

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| На расчётный срок (проектируемая застройка) |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 4,554 | 160 | 728,64 | 1,2 | 874,37 | 1,2 | 1,47 | 1,76 | 64,12 | 17,81 |
| 2. Застройка жилыми домами с водопользованием из колодцев (дачи) | 0,448 | 50 | 22,40 | 1,2 | 26,88 | 1,2 | 2,63 | 3,16 | 3,54 | 0,98 |
| Итого: по поз. 1-2 | 5,002 |  | 751,04 | - | 901,25 | - | - | - | 67,66 | 18,79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.Неучтенные расходы (20%) |  |  | 150,21 | - | 180,25 | - | - | - | 13,53 | 3,76 |
| Итого с неучтенными |  |  | 901,25 | - | 1081,50 | - | - | - | 81,19 | 22,55 |
| 4. Полив | 4,554 | 50 | 227,70 | - | 227,70 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 1128,95 | - | 1309,20 | - | - | - | 81,19 | 22,55 |
| 5.Производственная площадка (вблизи д.Елкино); |  |  | 68,83 | - | 68,83 | - | - | - | - | - |
| 6.Производственная площадка (вблизи д.Елкино); |  |  | 5,00 | - | 5,00 | - | - | - | - | - |
| 7.Производственная площадка (вблизи д.Кадницы); |  |  | 25,00 | - | 25,00 | - | - | - | - | - |
| 8.Производственная площадка (рядом с д.Быково); |  |  | 130,00 | - | 130,00 | - | - | - | - | - |
| 9.Производственная площадка ( д.Анисимцево); |  |  | 25,00 | - | 25,00 | - | - | - | - | - |
| 10.Производственная площадка ( д.Приданиха); |  |  | 25,00 | - | 25,00 | - | - | - | - | - |
| 11.Восстановление фермы ( д.Старое Раменье); |  |  | 3,20 | - | 3,20 | - | - | - | - | - |
| Итого: по поз. 5-11 |  |  | 282,03 | - | 282,03 | - | - | - | - | - |
| Всего: (проектируемая застройка) | 5,002 |  | 1410,98 |  | 1591,23 |  |  |  | 81,19 | 22,55 |
| Всего:( на расчетный срок) | 5,848 |  | 1531,76 |  | 1727,71 |  |  |  | 96,43 | 26,79 |

| Водоотведение Быковского сельского поселения Таблица №7.5.2 |
| --- |
| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 4,554 | 160 | 728,64 | 1,2 | 874,37 |
| 2. Застройка жилыми домами с водопользованием из колодцев (дачи) | 0,448 | 25 | 11,20 | 1,2 | 13,44 |
| Итого по поз. 1-2 | 5,002 |  | 739,84 | - | 887,81 |
| 3.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 36,99 | - | 44,39 |
| Итого с неучтенными |  |  | 776,83 | - | 932,20 |
| 4.Производственная площадка (вблизи д.Елкино); | - | - | 14,05 | - | 14,05 |
| 5.Производственная площадка (вблизи д.Елкино); | - | - | 5,00 | - | 5,00 |
| 6.Производственная площадка (вблизи д.Кадницы); | - | - | 5,00 | - | 5,00 |
| 7.Производственная площадка (рядом с д.Быково); | - | - | 50,00 | - | 50,00 |
| 8.Производственная площадка ( д.Анисимцево); | - | - | 5,00 | - | 5,00 |
| 9.Производственная площадка ( д.Приданиха); | - | - | 5,00 | - | 5,00 |
| 10.Восстановление фермы (д.Старое Раменье); | - | - | 1,20 | - | 1,20 |
| Итого по поз: 4-10 |  | - | 85,25 | - | 85,25 |
| Всего: (проектируемая застройка) | 5,002 |  | 862,08 |  | 1017,45 |
| Всего (на расчетный срок) | 5,848 |  | 922,46 |  | 1089,90 |

7.5.3.   Газоснабжение.

Природным газом предлагается обеспечить население сельского поселения (где это целесообразно).

Перспективные распределительные газопроводы высокого давления ( 0.6Мпа, 1.2МПа ) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к газораспределительным сетям ГРС «Даниловское». Через ПГБ Мирово, и ПГБ, расположенный около деревни Карпелово.

От ПГБ Мирово подключены деревни: Строитель, Погорелово, Старое Раменье, Елкино, остальные населенные пункты подключены от ПГБ, который расположен у д. Карпелово.

Прокладка газопровода по территории поселения между понижающим ПГБ «Грязная Дубровка» и понижающим ПГБ «Мирово» предусмотрена высокого давления (1.2 МПа). От понижающих ПГБ прокладка газопроводов до понижающих ГРП и ГРП населенных пунктов предполагается высокого давления (0.6 МПа). От понижающих ГРП газ среднего давления будет подан к ГРУ котельных. От ГРП населенных пунктов газ низкого давления будет подан потребителям.

Планируется подключение к природному газу существующих котельных на твердом топливе ( после реконструкции ) №15 в д. Карпелово, №17 в д. Погорелово и котельной в д. Быково, а также, новых котельных  инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов, мощности ПГБ и ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

7.5.4.   Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-29°С), продолжительность отопительного периода-220 сутки.

Существующие котельные на твердом топливе предлагается реконструировать с учетом подключенных нагрузок и переводом на природный газ.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

7.5.5.   Связь.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в сельских населенных пунктах: д. Быково,д. Карпелово, д. Елкино.

7.6.      Основные планировочные ограничения.

7.6.1.   Охрана окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010 г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

- охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

При размещении на территории Быковского СП объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Быковского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Сельскохозяйственные и производственные объекты, расположенные на территории Быковского СП, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть Быковского СП представлена р. Кать длиной 64 км с притоками-мелкими ручьями длиной до 10 км. Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии договора на водопользование (ст. 4.ВК РФ.). Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, или частей таких водных объектов в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование осуществляется соответственно исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий (ст. 24 - 27 ВК РФ.).

В соответствии со статьями 6, 65 ВК РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ ширина водоохраной зоны р. Кать составляет 200 м, прибрежной защитной полосы-50 м., береговой полосы-20 м, которые измеряются от береговой линии (границы водного объекта). Водоохранная зона ручьев длиной до 10 км равна 50 м, прибрежная защитная полоса-50м, береговая полоса-20 м.

Леса Быковского СП подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается защитные полосы  (санитарные разрывы). Величина защитной полосы устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов также создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

7.6.2.   Охрана объектов культурного наследия.

Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ (указанных в пункте 3 ст.36 Федерального закона № 73-ФЗ) требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

В пределах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников.

На территории Быковского СП  расположены 14 охраняемых объектов культурного наследия.

Рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению охранных зон памятников истории и культуры и археологии и наложению регламентов на использование данных территорий.

7.6.3. Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Успенского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

7.6.4.   Санитарная очистка территории.

В Быковском сельском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Быково (17 контейнеров), в д. Карпелово (2 контейнера), в д. Погорелово (3 контейнера).

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по заявкам населения по мере необходимости.

ТБО вывозятся и утилизируются на свалку ТБО Пестовского района, которая расположена на третьем километре автодороги Пестово - Семытино, площадь свалки 4 Га. Мощность свалки исчерпана, эксплуатацию свалки выполняет ООО «Гарант».

Сбором и вывозом ТБО в Быковском сельском поселении занимается ООО «Гарант».

Объем ТБО учитывается в целом по району, так как все отходы IV, V классов опасности утилизируются на полигоне Пестовского района.

В Пестовском районе согласно отчету по форме 2-ТП (отходы) за 2009 год образовалось отходов производства и потребления всего 143343,625 т. в том числе:

- I класса опасности – 0,682 т.

- II класса опасности – 1,171 т.

- III класса опасности – 47,691 т.

- IV класса опасности – 30249,721 т.

- V класса опасности – 113044,360 т.

Отходы IV и V класса опасности утилизируются на указанной существующей свалке.

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается МУП «Меркурий».

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другими организациям.

В 2011 году Администрация Пестовского района планирует выполнение проектных работ на полигон ТБО Пестовского муниципального района. Земельный участок под проектируемый полигон ТБО находится между двумя населенными пунктами: д. Мирово (удаленность 2 км) и д. Нивы (удаленностью 1.5 км). Общая площадь участка 14 Га.

После строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди проектируемого полигона существующая свалка консервируется с выполнением работ по рекультивации.

8.      Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (поселения) |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 28863.0 | 28863.0 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 843 | 1093.1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 2.9 | 3.78 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно - досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | - | 140 |
|  |  | % | - | 0.49 |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | 9 | 9 |
|  |  | % | 0.03 | 0.03 |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационная зона | га | 98 | 112 |
|  |  | % | 0.34 | 0.4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 8750 | 8499.9 |
|  |  | % | 30.3 | 29.4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 2 | 17 |
|  |  | % | 0.007 | 0.06 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 1.75 | 2 |
|  |  | % | 0.006 | 0.07 |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 230 | 230 |
|  |  | % | 0.8 | 0.8 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 19270.0 | 19270.0 |
|  |  | % | 66.7 | 66.7 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1133 | 846 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | - | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 25.5 | 34 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 148 | 135 |
|  |  | % | 13.1 | 16 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 445 | 281 |
|  |  | % | 39.3 | 33 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 540 | 428 |
|  |  | % | 48 | 50.6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 38.7 | 45.0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 44011.0 | 38048.5 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  | - | - |
| 3.2.1 | Многоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.2.2 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | 44011.0 | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 54.5 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 49 | 66 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 23 | 15 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - | - | - |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 55 | 296 7609.7 63 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 290 | 127 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | - |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | 3 | 3 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | 70 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,175 | 1.728 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,118 | 1.458 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,0567 | 0,270 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 140 | 220 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 90 | 170 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 36.70 | - |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,084 | 1.090 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,084 | 1.090 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 0.70 | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 21.23 | 70.64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 18.7 | 54.78 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 3.06 | 15.86 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 18737 | 12079 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2700 | 2712 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 15 | 15.1 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 137.5 | По ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 14409.5 | 185264 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 14409.5 | 125187.6 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  | 60076.4 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 4.484 | 21.420 |
|  | в том числе: котельные | Гкал/час Гкал/час | 4.484 | 21.420 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 42.86 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0.682 | Нет данных |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 25.162 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 17.00 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 8.162 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  | 83.0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ | Учет ТБО производится в целом по району, так как все ТБО утилизируются на одной свалке районного значения |