МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕСТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

(в текстовой форме)

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка возможного влияния на комплексное развитие территорий

# Оглавление

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	1

Оглавление	2

1	Общие сведения о проекте генерального плана муниципального образования	8

2	Удостоверение соответствия генерального плана действующему законодательству о градостроительной деятельности	13

3	Состав и содержание материалов изменений в Генеральный план	15

4	Перечень вносимых изменений в генеральный план	16

5	Обоснования установления функциональных зон в генеральном плане	23

5.1	Состав функциональных зон, устанавливаемых при внесении изменений в генеральный план	24

5.2	Параметры функциональных зон, устанавливаемые в генеральном плане	24

5.2.1	Жилые зоны	27

5.2.2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	27

5.2.3	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный)	28

5.2.4	Общественно-деловые зоны	28

5.2.5	Производственная зона	28

5.2.6	Коммунально-складская зона	29

5.2.7	Зона инженерной инфраструктуры	29

5.2.8	Зона транспортной инфраструктуры	29

5.2.9	Зона сельскохозяйственных угодий	30

5.2.10	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	30

5.2.11	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	30

5.2.12	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	30

5.2.13	Зона отдыха	31

5.2.14	Зона лесов	31

5.2.15	Иные рекреационные зоны	31

5.2.16	Зона кладбищ	31

5.2.17	Зона складирования и захоронения отходов	32

5.2.18	Зона акваторий	32

6	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	33

7	Учет инвестиционных программ субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса	34

7.1	Объекты и планируемые места их размещения, предусмотренные инвестиционными программами субъектов естественных монополий	36

7.2	Обоснование объектов и планируемых мест их размещения, предусмотренных инвестиционными (производственными) программами организаций коммунального комплекса	44

8	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий (на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования)	52

8.1	Обоснование предложенного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения	55

8.1.1	Строительство объектов электроснабжения	55

8.1.2	Строительство объектов теплоснабжения	65

8.1.3	Строительство объектов газоснабжения	74

8.1.4	Строительство объектов водоснабжения	82

8.1.5	Строительство объектов водоотведения	91

8.2	Обоснование предложенного варианта размещения объектов транспортной инфраструктуры в границах населённых пунктов поселения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения	101

8.2.1	Строительство автомобильных дорог местного значения поселения в границах населённых пунктов поселения	104

8.2.2	Строительство парковок (парковочных мест)	109

8.2.3	Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, совмещённых для велосипедного движения за пределами проезжей части	109

8.2.4	Строительство стационарного электрического освещения улично-дорожной сети	114

8.3	Обоснование предложенного варианта размещения объектов в области физической культуры и массового спорта, культуры и искусства, здравоохранения, образования по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения	117

8.3.1	Строительство объектов физической культуры и массового спорта	117

8.3.2	Строительство объектов культуры и искусства	118

8.3.3	Строительство объектов здравоохранения	119

8.3.4	Строительство объектов образования	119

8.4	Обоснование предложенного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения	120

8.4.1	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	120

8.4.2	Обеспечение минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации ритуальных услуг	120

8.4.3.	Обеспечение минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства	124

8.4.4.	Обеспечение минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области сбора, хранения, утилизации (переработки) твердых бытовых отходов	124

9.	Перечень объектов местного значения муниципального образования и мест их размещения для включения в Положение о территориальном планировании	125

10.	Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями, реквизиты указанных документов территориального планирования, утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации	149

10.1.	Железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, внутренний водный (речной) транспорт и автомобильные дороги федерального значения	149

10.2.	Магистральный трубопроводный транспорт	150

10.3.	Объекты электроснабжения федерального значения	150

11.	Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями, реквизиты указанных документов территориального планирования, утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации	151

11.1.	Реквизиты документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке Генерального плана	151

11.2.	Перечень планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения	151

11.3.	Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и (или) местоположения линейных объектов регионального значения	153

12.	Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, утвержденные документами территориального планирования муниципального района	154

12.1.	Перечень планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	154

12.2.	Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов местного значения муниципального района и (или) местоположения линейных объектов местного значения муниципального района	157

13.	Сведения о необходимости согласовании проекта внесения изменений в генеральный план в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации	158

14.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	160

14.1.	Основные понятия и положения	161

14.2.	Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории сельского поселения	161

14.3.	Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории сельского поселения	163

14.4.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	165

14.4.1.	Места дислокации подразделений пожарной охраны	165

14.4.2.	Противопожарное водоснабжение	166

14.4.3.	Водные объекты, используемые для целей пожаротушения	166

14.4.4.	Противопожарные расстояния	167

14.5.	Мероприятия по минимизации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности	168

14.5.1.	Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, защите населения и территорий при функционировании промышленных предприятий	170

14.5.2.	Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, в зонах химически опасных объектов	170

14.5.3.	Перечень мероприятий по защите территории от наводнений	171

14.5.4.	Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	171

14.6.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	173

14.6.1.	Мероприятия по предупреждению ЧС природного характера	173

14.7.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	175

14.7.1.	Защитные сооружения. Санитарная и специальная обработка	175

14.7.2.	Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населения от возможных аварий и стихийных бедствий	177

14.7.3.	Мероприятия по световой маскировке	178

14.7.4.	Решения по обеспечению эвакуации людей с территории поселения	179

14.8.	Системы оповещения и связи	180

14.8.1.	Места размещения звуковых средств оповещения	185

14.8.2.	Визуальное оповещение и информирование населения	185

14.8.3.	Системы коллективного телевизионного приема	186

14.8.4.	Обеспечение устойчивости функционирования системы оповещения и информирования	186

14.8.5.	Характеристика и технические решения на объектах (в организациях).	187

14.8.6.	Общая характеристика и технические решения по оповещению населения	188

14.9.	Расчетно-обосновывающая часть материалов по обоснованию	189

14.9.1.	Прогнозирование масштабов зон заражения при возникновении чрезвычайной ситуации (при аварии на транспорте) в случае разгерметизации емкостей с химически опасными веществами	189

14.9.2.	Прогнозирование масштабов зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС при аварии на АЗС	194

15.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	198

15.1.	Сведения о земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения	198

15.2.	Сведения о земельных участках иных категорий (кроме земель сельскохозяйственного назначения), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения	199

15.3.	Сведения об изменении границ населенных пунктов и переводе земель и (или) земельных участков из категории земель населенных пунктов в иную категорию	201

16.	Перечень земельных участков, для которых предусматривается изменение (установление) категории земель	203

17.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	204

18.	Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования	205

18.1.	Сведения об объектах культурного наследия федерального значения	205

18.2.	Сведения о выявленных объектах культурного наследия	205

18.3.	Сведения об объектах культурного наследия регионального значения (за исключением памятников археологии)	205

18.4.	Сведения об объектах культурного наследия местного (муниципального) значения	206

18.5.	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	207

18.6.	Обоснование зон охраны объектов культурного наследия	209

19.	Сведения об автомобильных дорогах в границах поселения	212

19.1.	Сведения об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	212

19.2.	Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения Любытинского муниципального района	213

19.3.	Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения	213

20.	Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории поселения	215

20.1.	Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения	215

20.2.	Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения	215

20.3.	Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения	215

20.4.	Сведения о планируемых особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения	215

20.5.	Мероприятия по охране объектов животного мира	216

21.	Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, расположенных на территории поселения	217

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями № 1, 2) от 01.07.2013	219

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 42, ст. 4385);	219

Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»	219

# Общие сведения о проекте генерального плана муниципального образования

Настоящий проект изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области подготовлен в целях актуализации положений генерального плана Пестовского сельского поселения, утвержденного Решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 27.07.2012 № 86 (в редакции решений от 25.12.2014 № 181, от 20.03.2018 № 104) (УИН в ФГИС ТП № 496324340201032018032648) требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», во исполнение требований Технического задания, утвержденного администрацией Пестовского муниципального района Новгородской области от 01.11.2021, а также с учетом иных материалов, размещенных в ФГИС ТП:

Правила землепользования и застройки Пестовского сельского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 17.07.2020 № 201 (УИН в ФГИС ТП № 49632434030103202007232);

«Описание местоположения границ населенных пунктов: Вотроса, Имени Ленина, Пикалиха, Устье-Кировское, Плёсо, Бревённое, Староселье, Семытино, Лямцино, Дуброво, Борисово, Климово, Борихино, Каменка, Мышкино, Новосёлки, Попово, Тимофеево, Матрёшино, Пономарёво, Заручевье, Мирово, Русское Пестово, Афимцево, Плотникова горка, Красная заря, Воробьёво, Свобода», утвержденное Решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 27.07.2012 № 86 (УИН в ФГИС ТП № 49632434091109201912052) (примечание: кроме населенных пунктов Александрово, Ивановское, Поповка);

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116);

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424);

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 30 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824131);

«Местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского муниципального района Новгородской области», утвержденные Решением Думы Пестовского муниципального района от 03.08.2016 № 68 (УИН в ФГИС ТП 4963200004022016080933);

«Схема территориального планирования Пестовского муниципального района», утвержденная Решением Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 199 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032013021125) в редакции Решения от 27.12.2017 № 175 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032018010940);

«Схема территориального планирования Новгородской области», утвержденная Постановлением Правительства Новгородской области от 25.09.2019 № 380 (УИН в ФГИС ТП 49020102201910072), в редакции Постановления от 27.08.2021 № 250 (УИН № 49020102202109031);

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области», утвержденные Постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 24.08.2020 № 8 (УИН в ФГИС ТП № 49340105202008263).

При разработке проекта генерального плана учитывались «Местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области», утвержденные решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 05.07.2017 № 81 (УИН в ФГИС ТП № 49632434040420170707292).

Проект генерального плана разработаны на всю территорию Пестовского сельского поселения в границах, установленных:

законом Новгородской области от 22 декабря 2004 года № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (с изменениями на 29.07.2021);

законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области» (в редакции по состоянию на 28.09.2020).

Полное официальное наименование муниципального образования, согласно Уставу Пестовского сельского поселения – муниципальное образование Пестовского сельское поселение Пестовского муниципального района Новгородской области.

На территории Пестовского сельского поселения (площадь – 577,32 км2 или 57732 га) расположены 31 населенный пункт:

деревня Александрово (0 чел.),

деревня Афимцево,

деревня Борисово,

деревня Борихино,

деревня Бревённое,

деревня Воробьёво,

деревня Вотроса,

деревня Дуброво,

деревня Заручевье,

деревня Ивановское (0 чел.),

деревня Имени Ленина,

деревня Каменка,

деревня Климово,

деревня Красная Заря,

деревня Лямцино,

деревня Матрёшино,

деревня Мирово,

деревня Мышкино,

деревня Новосёлки,

деревня Пикалиха,

деревня Плёсо,

деревня Плотникова Горка,

деревня Пономарёво,

деревня Поповка (0 чел.),

деревня Попово,

деревня Русское Пестово,

деревня Свобода,

деревня Семытино,

деревня Староселье,

деревня Тимофеево,

деревня Устье-Кировское.

Административным центром Пестовское сельское поселение является деревня Русское Пестово.

По состоянию на 01.01.2020 численность населения поселения составляла 1094 жителя (ссылка об адресе источника информации: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282).

Проект генерального плана предусматривает:

- изменение границы населенного пункта д. Русское Пестово за счет включения в его границы земельного участка из категории «земли лесного фонда» (защитные леса) (к/н 53:14:1301401:345, площадью около 51444 м2) в целях последующего изменения и установления для данного земельного участка категории земель «земли населенных пунктов» и установления функциональной зоны «Зона специального назначения» для размещения кладбища;

- установление в границах вновь формируемого земельного участка (южнее д. Александрово, вправо от автодороги «Староселье – Ивановское – Александрово», в границах кадастрового квартала 53:14:1600501 ориентировочной площадью около 15000 м2) функциональной зоны «Производственная зона» в целях последующего изменения для данного земельного участка категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;

- установление в границах вновь формируемого земельного участка западнее деревня Бревённое (ориентировочной площадью около 18000 м2) функциональной зоны «Производственная зона» в целях последующего изменения для данного земельного участка категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;

- установление в границах земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303101:38 (севернее участка автодороги «Устюжна – Валдай», с запада, севера, востока ограничен границами земельного участка 53:14:1303101:21 площадью около 301100 м2) функциональной зоны «Производственная зона» в целях последующего изменения для данного земельного участка категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;

- изменение границы населенного пункта д. Мышкино за счет включения в его границы земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303901:94 (площадью около 40500 м2) из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в целях последующего изменения и установления для данного земельного участка категории земель «земли населённых пунктов», и установления функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- установление в границах вновь формируемого земельного участка в границах населенного пункта д. Русское Пестово (площадью около 15000 м2) функциональной зоны «Производственная зона» с установлением санитарно-защитной зоны 50 метров;

- установление в границах вновь формируемого земельного участка в границах населенного пункта д. Вотроса (площадью около 20000 м2) функциональной зоны «Производственная зона» с установлением санитарно-защитной зоны 50 метров;

- установление в границах вновь формируемого земельного участка в границах населенного пункта д. Дуброво (площадью около 20000 м2) функциональной зоны «Производственная зона» с установлением санитарно-защитной зоны 50 метров.

Выявленные, в результате проведенного комплексного анализа в рамках проекта, особенности экономико-географического положения поселения, природного потенциала его территории, её современного состояния и использования, намеченных направлений экономического развития, характера планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, обусловили принятый вариант градостроительной организации поселения и входящих в его состав населенных пунктов.

Проектом генерального плана предусматривается:

уточнение границ функциональных зон по заявлениям и предложениям правообладателей земельных участков, а так же в соответствие с техническим заданием, утвержденным Администрацией Пестовского муниципального района Новгородской области от 01.11.2021 в части внесения изменений существующих границ населенных пунктов, установлению функциональных зон, являющихся обязательными к учету при разработке проекта Генерального плана муниципального образования «Пестовское сельское поселение Пестовского муниципального района Новгородской области»;

изменение и уточнение границ населенных пунктов, указанных в техническом задании на разработку проекта изменений в генеральный план муниципального образования Пестовское сельское поселение Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержденном администрацией Любытинского муниципального района от 01.11.2021 (далее – ТЗ), в части актуализации его требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и требованиям Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», в соответствие с заключением Лесной комиссии (на дату разработки настоящего проекта Администрацией Пестовского муниципального района Разработчику проекта не представлено), в том числе в целях описания местоположения границ населенных пунктов, в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

приведение материалов генерального плана требованиям приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (в ред. от 09.08.2018)

Положение о территориальном планировании и карты генерального плана учитывают решения, предусмотренные настоящим проектом изменений в генеральный план.

# Удостоверение соответствия генерального плана действующему законодательству о градостроительной деятельности

При подготовке проекта изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области были учтены положения действующего законодательства о градостроительной деятельности, а также положения закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в действующей редакции).

Подготовка генерального плана выполнена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 18, 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При подготовке проекта изменений в генеральный план учитывались:

материалы схем территориального планирования Российской Федерации (в действующих редакциях);

изменения в схему территориального планирования Новгородской области, утвержденные постановлением администрации Новгородской области от 27.08.2021 № 250 (УИН в ФГИС ТП 49020102202109031);

материалы «Схемы территориального планирования Пестовского муниципального района», утвержденной Решением Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 199 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032013021125) в редакции Решения от 27.12.2017 № 175 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032018010940);

материалы «Региональных нормативов градостроительного проектирования», утвержденных Постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области от 22.04.2019 № 2 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области»;

материалы «Местных нормативов градостроительного проектирования Пестовского муниципального района Новгородской области», утвержденных Решением Думы Пестовского муниципального района от 03.08.2016 № 68 (УИН в ФГИС ТП 4963200004022016080933);

материалы «Местных нормативов градостроительного проектирования Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области», утвержденных решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 05.07.2017 № 81 (УИН в ФГИС ТП № 49632434040420170707292).

При подготовке изменений в генеральный план не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории муниципального образования особые экономические зоны отсутствуют.

С учетом положений части 11 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается, что генеральный план разрабатывается на срок двадцать лет:

первая очередь – до 2020 года;

расчетный срок – до 2030 года.

При подготовке изменений в генеральный план выполнялся учет требований частей 5 и 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно учитывались планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, учитывались программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств бюджета, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов местного значения, учитывались сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее, также – ФГИС ТП).

При подготовке материалов по обоснованию изменений в генеральный план в виде карт, указанных в части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и карт, указанных в части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, были учтены положения приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 № 49832) (в ред. от 09.08.2018).

# Состав и содержание материалов изменений в Генеральный план

Генеральный план, с учетом изменений, подготовлен в следующем составе:

Текстовая часть (с учетом внесенных изменений):

- Положение о территориальном планировании.

- Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план в текстовой форме.

Графическая часть (с учетом внесенных изменений):

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).

- Карта функциональных зон поселения.

- Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в виде карт:

карта комплексной оценки использования территории.

# Перечень вносимых изменений в генеральный план

Разработка проекта изменений в генеральный план, главным образом, обусловлена:

необходимостью приведения содержания материалов генерального плана в соответствие требованиям действующего законодательства о градостроительной деятельности;

необходимостью уточнения и актуализации перечня объектов местного значения поселения, перечня объектов местного значения муниципального района;

необходимостью изменения и последующего уточнения границ населенных пунктов поселения в соответствие с техническим заданием на разработку проекта изменений в генеральный план муниципального образования Пестовское сельское поселение Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержденном администрацией Любытинского муниципального района от 01.11.2021 по результатам заседания комиссии по подготовке проекта изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области от 28.10.2021 № 15 (далее – ТЗ), в части актуализации его требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и требованиям Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», в соответствие с заключением Лесной комиссии (на дату разработки настоящего проекта Администрацией Пестовского муниципального района Разработчику проекта не представлено), в том числе в целях описания местоположения границ населенных пунктов, в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

соблюдением прав заинтересованных лиц, установленных частью 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в целях наиболее эффективного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не допущения снижения стоимости земельных участков и объектов капитального строительства;

необходимостью реализации прав и законных интересов уполномоченных органов, учреждений, предприятий и граждан.

На основании части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования, к которым относится настоящий проект изменений в генеральный план поселения, осуществлена на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств бюджета.

Проектом настоящего генерального плана предусмотрено следующее:

1. Состав и содержание материалов по обоснованию приведены в соответствие статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Условные обозначения на картах генерального плана приведены в соответствие приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (в ред. от 09.08.2018).

3. Актуализированы границы населенных пунктов поселения в соответствие с техническим заданием на разработку проекта изменений в генеральный план муниципального образования Пестовское сельское поселение Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержденном администрацией Любытинского муниципального района от 01.11.2021, в части актуализации его требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и требованиям Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», в соответствие с заключением Лесной комиссии (на дату разработки настоящего проекта Администрацией Пестовского муниципального района Разработчику проекта не представлено), в том числе в целях описания местоположения границ населенных пунктов, в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

4. Актуализированы функциональные зоны (в т.ч., с учетом предлагаемых изменений категорий земель) в соответствие с техническим заданием (в соответствие с пунктом 9 ТЗ) на разработку проекта изменений в генеральный план муниципального образования Пестовское сельское поселение Пестовского муниципального района Новгородской области в части актуализации его требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и требованиям Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

, а именно:

для земельного участка с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, включаемого в границы населенного пункта д. Русское Пестово в соответствие с пунктом 1 ТЗ установлена функциональная зона «Зона специального назначения» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли лесного фонда» (Пестовский муниципальный район, Пестовское лесничество, Дмитровское участковое лесничество, квартал № 143, выделы № 3, 21, 22, 23, 24) на категорию «земли населенных пунктов»

;

для вновь формируемого земельного участка (южнее д. Александрово, вправо от автодороги «Староселье – Ивановское – Александрово») в границах кадастрового квартала 53:14:1600501 ориентировочной площадью 15000 м2, в соответствие с пунктом 2 ТЗ установлена функциональная зона «Производственная зона» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

;

для вновь формируемого земельного участка в границах н.п. деревня Русское Пестово ориентировочной площадью 15000 м2, в соответствие с пунктом 3 ТЗ установлена функциональная зона «Производственная зона» с установлением санитарно-защитной зоной размером 50 м, без изменения категории земель

;

для вновь формируемого земельного участка в границах н.п. деревня Вотроса ориентировочной площадью 20000 м2, в соответствие с пунктом 4 ТЗ установлена функциональная зона «Производственная зона» с установлением санитарно-защитной зоной размером 50 м, без изменения категории земель

;

для вновь формируемого земельного участка в границах кадастрового квартала 53:14:1600601 западнее н.п. деревня Бревённое ориентировочной площадью 18000 м2, в соответствие с пунктом 5 ТЗ, установлена функциональная зона «Производственная зона» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

;

для вновь формируемого земельного участка в границах н.п. деревня Дуброво ориентировочной площадью 20000 м2, в соответствие с пунктом 6 ТЗ установлена функциональная зона «Производственная зона» с установлением санитарно-защитной зоной размером 50 м, без изменения категории земель

;

для земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303101:38 общей площадью 301100 м2 (расположенного севернее а/дороги «Устюжна – Валдай», к/н 53:14:00000000:139), в соответствие с пунктом 7 ТЗ, установлена функциональная зона «Производственная зона» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

;

для земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303901:94 общей площадью 40500 м2 (расположенного северо-восточнее н.п. деревня Мышкино), в соответствие с пунктом 8 ТЗ, установлена функциональная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли населенных пунктов» и включению указанного земельного участка в границы н.п. деревня Мышкино (по ходатайству собственника земельного участка)

;

для земельных участков, определенных по фактическим результатам работы Лесной комиссии (на дату разработки настоящего проекта Администрацией Пестовского муниципального района Разработчику проекта не представленных), функциональные зоны, в соответствие с пунктом 10 ТЗ, определенные администрацией Пестовского муниципального района, с целью последующего изменения категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли населенных пунктов», не устанавливались.

# Обоснования установления функциональных зон в генеральном плане

Зонирование в генеральном плане рассматривается как процесс и результат агрегированного выделения частей территории поселения с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования являются:

обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения;

ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду;

рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации функциональные зоны – это «зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение».

На карте функциональных зон поселения (пункт 4 часть 2 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), содержащихся в генеральном плане, в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображаются: «3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения».

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2 – 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В период подготовки настоящих материалов генерального плана на территории Новгородской области действуют «Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области», утвержденные Постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 24.08.2020 № 8 (УИН в ФГИС ТП № 49340105202008263).

## Состав функциональных зон, устанавливаемых при внесении изменений в генеральный план

Состав и наименование функциональных зон, при внесении изменений в Генеральный план, установлены в соответствии с положениями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (в ред. от 09.08.2018) и представлены ниже:

- Жилые зоны.

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный).

- Общественно-деловые зоны.

- Производственная зона.

- Коммунально-складская зона.

- Зона инженерной инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры.

- Зона сельскохозяйственных угодий.

- Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

- Зона отдыха.

- Зона лесов.

- Иные рекреационные зоны (примечание: ранее установленные зоны природного ландшафта).

- Зона кладбищ.

- Зона складирования и захоронения отходов.

- Зона акваторий.

При установлении границ функциональных зон учитывалось то, что они могут устанавливаться по:

линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

красным линиям;

границам земельных участков;

границам населенных пунктов;

границам муниципальных образований;

естественным границам природных объектов;

иным границам.

## Параметры функциональных зон, устанавливаемые в генеральном плане

Учет устанавливаемых в генеральном плане границ функциональных зон осуществляется, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны — это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечёт за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2 – 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Границы функциональных зон установлены на карте генерального плана «Карта функциональных зон поселения».

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

1) установление границ функциональных зон не создаёт правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учёту:

1) при определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении объектов местного значения, объектов регионального значения, объектов федерального значения, размещение которых следует из Генерального плана;

2) при подготовке муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, при подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие поселения;

3) при подготовке документации по планировке территории.

Особенности учёта границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации поселения предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки:

1) решение о необходимости учёта границ функциональных зон осуществляется путём приведения в соответствии с ними границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, принимает комиссия по землепользованию и застройке;

2) при наличии соответствующего решения комиссии по землепользованию и застройке осуществляет действия по учёту границ функциональных зон путём подготовки предложений в форме проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки;

3) учет границ функциональных зон может осуществляться путём:

изменений границ территориальных зон, определённых в карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки;

изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (дополнении) состава градостроительных регламентов и их параметров.

Особенности учёта границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации поселения документации по планировке территории:

1) факт наличия несоответствия между функциональным зонированием Генерального плана и ранее утверждённой документацией по планировке территории не является требованием о приведении указанной документации в соответствие с функциональным зонированием, в том числе в отношении границ функциональных зон;

2) ранее утверждённая документация по планировке территории действует в части, не противоречащей правилам землепользования и застройки. Вновь подготавливаемая и утверждаемая документация по планировке территории не может противоречить правилам землепользования и застройки;

3) решения о приведении в соответствии утверждённым границам функциональных зон ранее утверждённой документации по планировке территории принимаются Администрацией поселения.

4) учет функционального зонирования (в том числе учет границ функциональных зон) в ранее утверждённой документации по планировке территории может производиться путём первоначального изменения правил землепользования и застройки с последующим внесением изменений в документацию по планировке территории.

Территория муниципального образования не относится к зоне интенсивной урбанизации системы расселения.

Для параметров функциональных зон, приведены значения, устанавливаемые согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учётом необходимых по расчёту учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зелёных насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчёте коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчёту объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учётом СП 42.13330.2016.

Параметры функциональных зон, установленных настоящим генеральным планом, приведены в соответствующих таблицах.

### Жилые зоны

Для функциональной зоны «Жилые зоны» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 4 (включая мансардный этаж) |
| Коэффициент застройки | 0,2 – 0,4 |
| Коэффициент плотности застройки | 0,6 – 0,8 |

### Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Для функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 3 |
| Коэффициент застройки | 0,2 |
| Коэффициент плотности застройки | 0,6 |

### Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный)

Для функциональной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный)» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 4 (включая мансардный этаж) |
| Коэффициент застройки | 0,4 |
| Коэффициент плотности застройки | 0,8 |

### Общественно-деловые зоны

Для функциональной зоны «Общественно-деловые зоны» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 6 |
| Коэффициент застройки | 1,0 |
| Коэффициент плотности застройки | 3,0 |

### Производственная зона

Для функциональной зоны «Производственная зона» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 6 |
| Коэффициент застройки | 0,8 |
| Коэффициент плотности застройки | 2,4 |
| Класс опасности допустимый для размещения в функциональной зоне (в соответствии с санитарной классификацией согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») уточняется для каждого конкретного производственного объекта в отношении возможности размещения | IV класс опасности |
|  | V класс опасности |

### Коммунально-складская зона

Для функциональной зоны «Коммунально-складская зона» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 6 |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |
| Класс опасности допустимый для размещения в функциональной зоне (в соответствии с санитарной классификацией согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») уточняется для каждого конкретного производственного объекта в отношении возможности размещения | IV класс опасности |
|  | V класс опасности |

### Зона инженерной инфраструктуры

Для функциональной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 6 |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

### Зона транспортной инфраструктуры

Для функциональной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 6 |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

### Зона сельскохозяйственных угодий

Для функциональной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий» (буквенное обозначение – СХ.1) установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 0 |
| Коэффициент застройки | 0 |
| Коэффициент плотности застройки | 0 |

### Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Для функциональной зоны «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 3 |
| Коэффициент застройки | 0,7 |
| Коэффициент плотности застройки | 0,8 |

### Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Для функциональной зоны «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» (буквенное обозначение – ПСП) установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 4 |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | 0,8 |

### Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Для функциональной зоны «Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

### Зона отдыха

Для функциональной зоны «Зона отдыха» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

### Зона лесов

Для функциональной зоны «Зона лесов» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

### Иные рекреационные зоны

Для функциональной зоны «Иные рекреационные зоны» (примечание: ранее называемые зоны природного ландшафта) установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

### Зона кладбищ

Для функциональной зоны «Зона кладбищ» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 3 |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

### Зона складирования и захоронения отходов

Для функциональной зоны «Зона складирования и захоронения отходов» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 6 |
| Коэффициент застройки | 0,8 |
| Коэффициент плотности застройки | 2,4 |
| Класс опасности допустимый для размещения объекта в функциональной зоне (в соответствии с санитарной классификацией согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») уточняется для каждого конкретного производственного объекта в отношении возможности размещения | II – V класс опасности |

### Зона акваторий

Для функциональной зоны «Зона акваторий» установлены следующие параметры:

| Описание параметров функциональной зоны | Значение параметров |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

На основании части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования, к которым относится настоящие изменения в генеральный план поселения, осуществляется на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств бюджета.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию генерального плана в текстовой форме должны содержаться сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии, далее – муниципальные Программы), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.

Утверждённые муниципальные Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, представлены ниже:

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116);

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424);

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 30 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824131).

Указанные муниципальные Программы подлежат приведению в соответствие с настоящими изменениями в генеральный план поселения в трехмесячный срок с даты внесения (утверждения) настоящих изменений в генеральный план на основании положений части 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом, указанные Программы обязаны содержать графики выполнения мероприятий, предусмотренные указанными Программами, на основании положений части 5.2 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# Учет инвестиционных программ субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса

Необходимость учета планируемого создания объектов и планируемых мест их размещения, предусмотренных инвестиционными программами субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, обусловлена необходимостью соблюдения требований части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части касающихся положений о том, что подготовка документов территориального планирования осуществляется, в том числе, на основании инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

Кроме того, в соответствие и во исполнение действующих поручений Президента Российской Федерации:

- от 11.06.2016 № Пр-1138ГС пункт 7 б) «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с ресурсоснабжающими организациями принять меры:

по разработке и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований, а также по разработке инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций;

по соблюдению сроков и процедур технологического присоединения объектов комплексной жилой застройки к системам коммунальной инфраструктуры.

Доклад – до 30 декабря 2016 г., далее – ежегодно.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.»;

- от 17.07.2019 № Пр-1382 п. 1 в) «При участии субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения обеспечить синхронизацию инвестиционных программ таких ресурсоснабжающих организаций с документами территориального планирования. Доклад – до 1 декабря 2019 г., далее – один раз в полугодие;

Ответственные – Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица субъектов РФ»,

- от 31.05.2020 № Пр-907 п. 1 а), б), в), г, д), е-1), е-2), е-3):

1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности обеспечить:

а) формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств;

б) утверждение обязательных стандартов к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование («последняя миля»), в том числе к его минимальному комплекту и обслуживанию;

в) заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур «единого окна» и многофункциональных центров, позволяющих выполнять сбор сведений от имени заявителя;

г) внесение изменений в порядок формирования топливно-энергетических балансов, предусмотрев прогноз потребности населения в газе (сетевом, сжиженном углеводородном и природном), а также в альтернативных источниках энергии;

д) поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ;

е-1) цифровизацию мероприятий по газификации, в том числе в целях: взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней и организаций, включая аварийно-спасательные и диспетчерские службы, а также потребителей газа;

е-2) интеграции данных топливно-энергетических балансов, региональных программ газификации, а также информации по работе с потребителями газа в государственные информационные системы;

е-3) безопасной эксплуатации газораспределительного, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и телеметрического контроля за поставкой газа,

| Ответственные: | Миллер Алексей Борисович, Мишустин Михаил Владимирович, Высшие должностные лица субъектов РФ, |
| --- | --- |
| Тематика: | Энергетика, Регионы, Коммунальный комплекс |
| Срок исполнения: | 1 октября 2020 года, |

настоящими материалами обеспечен учёт в целях обеспечения синхронизации планируемого создания объектов и планируемых мест их размещения, предусмотренных инвестиционными (производственными) программами субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, требующихся к включению в инвестиционные (производственные) программы субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в границах Любытинского сельского поселения.

В соответствие с положениями части 6 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если инвестиционная программа субъекта естественной монополии, организации коммунального комплекса (в т.ч. производственная программа) принята до утверждения документа территориального планирования, в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов местного значения, такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений (в редакции, введенной в действие с 04 мая 2018 года Федеральным законом от 23 апреля 2018 № 89-ФЗ).

В соответствие с положениями части 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если инвестиционная программа субъекта естественной монополии, организации коммунального комплекса (в т.ч. производственная программа) принимается после утверждения документа территориального планирования и предусматривает создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документе территориального планирования, но не предусмотренные указанным документом территориального планирования, в указанный документ территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения такой программы вносятся соответствующие изменения (в редакции, введенной в действие с 25 марта 2011 года Федеральным законом от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ).

## Объекты и планируемые места их размещения, предусмотренные инвестиционными программами субъектов естественных монополий

Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона № 147-ФЗ от 17.08.1995 «О естественных монополиях» (далее – Федеральный закон № 147-ФЗ) (в действующей редакции) к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий, подлежащей свободному доступу, относятся сведения об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчеты об их реализации.

Информация о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий, подлежащая свободному доступу и отнесенная в соответствии с настоящим Федеральным законом к стандартам раскрытия информации, не может быть признана субъектом естественной монополии коммерческой тайной.

Согласно стандартам раскрытия информации (статья 8.1 Федерального закона № 147-ФЗ) должны обеспечиваться:

прозрачность деятельности субъектов естественных монополий при производстве регулируемых товаров (выполнении работ, оказании услуг);

открытость регулирования деятельности субъектов естественных монополий; публичность условий реализации регулируемых товаров (работ, услуг) для потребителей (цена, качество, доступность, надежность);

неограниченность доступа потребителей к регулируемым товарам (работам, услугам);

публичность при разработке, согласовании, принятии и реализации инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ), в том числе путем ее опубликования в средствах массовой информации, включая сеть «Интернет».

Федеральным законом № 147-ФЗ предусмотрена ответственность за нарушение положений закона.

В обеспечение реализации указанных положений, установленных Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями на 29.07.2017), Правительством Российской Федерации утверждены Постановления:

- от 01.12.2009 № 977 (в редакции постановления от 30.01.2021 № 86) «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- от 29.10.2010 № 872 (ред. от 30.01.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2018) «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам»;

- от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 8.10.2018 года) («Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»);

- от 05.05.2014 № 410 (ред. от 08.10.2018) «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»).

Региональными субъектами естественных монополий, осуществляющих свою инвестиционную деятельность на территории Пестовского сельского поселения являются:

В сфере транспортировки газа: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (региональное структурное подразделение ПАО «Газпром»).

На официальном сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» (ссылка: https://spb-tr.gazprom.ru/about/informatsiya/informatsii-o-zagruzke-gazorasp/) в нарушение положений и требований статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в действующей редакции) не обеспечен свободный доступ к информации о деятельности общества, которая регулируется в соответствии с указанным Федеральным законом, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации, в части касающейся сведений об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) на 2021 и последующие годы.

В сфере газоснабжения: ООО «ГНС-Новгород» (основание: информация Администрации Пестовского муниципального района от 30.09.2021 № 3218).

ООО «ГНС-Новгород» (далее – Общество, почтовый адрес: Новгородская обл, г. Великий Новгород, ш. Сырковское, д. 26, контактный телефон +7(8162)784816, e-mail: evro_gaz@mail.ru, ИНН 5321177217, ОГРН 1155321006037) официального сайта в сети «Интернет» не имеет (ссылка: https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-gns-novgorod/). В нарушение положений и требований статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в действующей редакции) не обеспечен свободный доступ к информации о деятельности Общества (официальный сайт должен быть, на официальном сайте обязан быть размещен раздел «Раскрытие информации»), которая регулируется в соответствии с указанным Федеральным законом, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации, в части касающейся сведений об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) на 2021 и последующие годы, которые в указанном разделе отсутствуют.

ООО «ГНС-Новгород» также не определено соисполнителем «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа).

Разделом 2.6 указанной Программы заявлено: «… газоснабжение потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок, уровень газификации в большинстве населенных пунктов достигает 100%. Сжиженный газ поставляется ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в баллонах.»

Таким образом, сведения в части касающейся идентификации наименования ресурсоснабжающей организации, фактически осуществляющей газоснабжение на территории поселения, отраженные в информационных сведениях для разработки проекта изменений в генеральный план, подготовленные Администрацией Пестовского муниципального района и направленные разработчику проекта настоящих материалов (исх. от 30.09.2021 № 3218) и сведения в этой части, отраженные в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), различны, в связи с чем указанная Программа подлежит приведению в соответствие с настоящими изменениями в генеральный план поселения в трехмесячный срок с даты внесения (утверждения) настоящих изменений в генеральный план на основании положений части 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Разделом 4.2 указанной Программы утверждается необходимость перевода потребителей сжиженного газа на обеспечение газоснабжением от газораспределительных сетей, в т.ч.:

- проектирование и строительство распределительных газопроводов высокого давления I и II категорий в течение расчетного срока реализации настоящего генерального плана (по 2030 год включительно) от ГРС «Даниловское», расположенной на территории Вологодской области;

- газ высокого давления I категории (1,2 МПа) от ГРС «Даниловское» (на территории Вологодской области) подается к понижающим ПРГ (ГРП, ГРШ), проектируемым и размещаемым в границах н.п. д. Мирово и д. Пономарёво, где рабочее давление снижается до 0,6 МПа;

- проектирование и строительство межпоселковых участков распределительных газопроводов высокого давления II категории (0,6 МПА) от ПРГ (ГРП, ГРШ), расположенных в границах н.п. д. Мирово и д. Пономарёво, до понижающих ПРГ (ГРП, ГРШ) и ГРУ котельных ко всем оставшимся 26 н.п. Пестовского сельского поселения (кроме населенных пунктов Александрово, Ивановское, Поповка);

- проектирование и строительство понижающих ПРГ (ГРП, ГРШ), проектируемых и размещаемых в границах 26 н.п. Пестовского сельского поселения (кроме населенных пунктов Александрово, Ивановское, Поповка);

- проектирование и строительство участков распределительных газопроводов низкого давления в границах 26 населенных пунктов поселения (кроме населенных пунктов Александрово, Ивановское, Поповка) для подключения потребителей всех категорий;

- проектирование и реконструкция тепло-механического оборудования существующих котельных на твердом топливе и электрокотельных;

- проектирование и строительство участков распределительных газопроводов требуемого давления к котельным, планируемым к проектированию и строительству для теплоснабжения объектов инвестиционных площадок.

Указанные в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), возможны к реализации исключительно при условии обязательного определения соисполнителем данной Программы ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою производственную деятельность в сфере газоснабжения на территории поселения (ООО «ГНС-Новгород», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» или иная ресурсоснабжающая организация).

По состоянию на момент подготовки настоящих материалов ООО «ГНС-Новгород» нарушены требования федерального законодательства об обеспечении свободного доступа к информации о деятельности Общества, нормативных и иных распорядительных актов, принятых в их реализацию. Указанным Обществом действующие поручения Президента Российской Федерации, в части касающейся синхронизации инвестиционной программы Общества с документом территориального планирования сельского поселения, не исполнены.

Инвестиционная программа ООО «ГНС-Новгород» подлежит разработке и приведению в соответствие с настоящим проектом в двухмесячный срок соответственно с даты его утверждения (даты внесения изменений) по основаниям, установленным положениями ч. 6 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указом губернатора Новгородской области от 31 января 2017 года № 37 «Об утверждении региональной программы газификации Новгородской области на 2017 – 2021 годы» (в редакции Указа от 02.12.2021 года № 616) предусмотрена реализация следующих мероприятий по проектированию и строительству объектов газоснабжения в границах территории Пестовского сельского поселения (в части реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств ПАО "Газпром"):

- изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода межпоселкового от г. Устюжна Устюженского района Вологодской области до г. Пестово Новгородской области в период с 2022 по 2023 годы;

- строительство газопровода межпоселкового от г. Устюжна Устюженского района Вологодской области до г. Пестово Новгородской области в период с 2024 по 2025 годы);

- ввод газопровода межпоселкового от г. Устюжна Устюженского района Вологодской области до г. Пестово Новгородской области в 2025 году.

Указанные сведения должны, в соответствие с требованиями законодательства содержаться в инвестиционных программах ООО «ГНС-Новгород», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» или иной ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою производственную деятельность в сфере газоснабжения на территории поселения.

В сфере электроснабжения: ПАО «МРСК Северо-Запада» (основание: исх. Администрации Пестовского муниципального района от 30.09.2021 № 3218).

На официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» в разделе «Раскрытие информации» (ссылка: https://www.mrsksevzap.ru/infodisclosure/2standartdisclosure/21kapitalplans/#tab2/) в соответствие с положениями и требованиями статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в действующей редакции) обеспечен свободный доступ к информации о деятельности общества, которая регулируется в соответствии с указанным Федеральным законом, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации, в части касающейся доступа к сведениям об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) на 2021 и последующие годы.

Новгородский филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Северо-Запада» («Россети Северо-Запад») (далее – Новгородский филиал ПАО «Россети Северо-Запад») является региональным субъектом естественной монополии, осуществляющим деятельность на территории Пестовского сельского поселения в части касающейся предоставления услуг в сфере электроснабжения.

Действующая инвестиционная программа ПАО «Межрегиональная распределительная компания Северо-Запада» (Россети Северо-Запад) со сроком реализации на период 2019 – 2025 г. г., утвержденная приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@, от 20.12.2019 № 27@, от 25.12.2020 № 24@» (адрес: https://www.mrsksevzap.ru/infodisclosure/2standartdisclosure/21kapitalplans/#tab2/), в части касающейся строительства (реконструкции, технического перевооружения, модернизации и пр.) объектов Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», расположенных в границах территории Пестовского муниципального района, содержит сведения о следующих объектах:

(п. 5.1.1.1.1) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно на период с 2020 по 2025 год (без указания конкретных объектов);

(п. 5.1.1.1.2) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно на период с 2020 по 2025 год (без указания конкретных объектов);

(п. 5.1.1.1.3) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего на период с 2020 по 2025 год (без указания конкретных объектов);

(п. 5.1.2.2.1) «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская – 2» в части расширения просеки  44,10 га; год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных;

(п. 5.1.2.2.1) «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская – 1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151 – 157, 174 – 177, 195 – 196, 220 – 222, 245 – 246, 263 – 264, 280 – 281, 287 – 290, 294 – 296, 301 – 303, 342 – 344, 348 – 349, 358 – 359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213 – 214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17 – 368/1) в объеме 22,30 га; год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных;

(п. 5.1.2.2.1) «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская – 1» в части расширения просек в объеме 59,10 га; год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных;

(п. 5.1.2.2.1) Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Пестово» Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,472 км; год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных;

(п. 5.1.2.4.1) Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ «Пестово» (1 компл.); год начала реализации инвестиционного проекта – 2023; год завершения – 2023;

(п. 5.1.2.4.2) Модернизация АСТУ DMR в Пестовском РЭС ПО БЭС путем строительства каналов радиосвязи (1 система); год начала реализации инвестиционного проекта – 2024; год завершения – нет данных;

(п. 5.1.6) Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ «Пестово» Пестовского района Новгородской области (1 система); год начала реализации инвестиционного проекта – нет данных; год завершения – нет данных;

Новгородский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» осуществляет свою инвестиционную деятельность в границах Пестовского муниципального района. Основание: постановление Комитета по тарифной политике Новгородской области от 19 сентября 2019 года № 43 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Новгородэнерго» на 2020 – 2024 годы» (с изменениями на 4 октября 2021 года). В указанной инвестиционной программе отсутствует перечень объектов инвестиционной деятельности, расположенных на территории Пестовского сельского поселения.

При этом, АО «Новгородэнерго» также не определен соисполнителем «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116).

Разделом 4.3. указанной Программы предусматриваются к реализации мероприятия по развитию системы электроснабжения, не отраженные в инвестиционных программах Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а именно:

- Проектирование и реконструкция оборудования 90% ТП и ПС, обеспечивающих электроснабжение населения поселения;

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-1 ПС «Пестово» (в эксплуатации с 1975 – 1986 г.г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-8 ПС «Пестово» (в эксплуатации с 1973 – 1981 г.г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-9 ПС «Пестово» (в эксплуатации с 1975 – 2000 г.г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-1, Л-2 ПС «Вятка» (в эксплуатации с 1976 г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-4 ПС «Погорелово» (в эксплуатации с 1973 г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-5 ПС «Погорелово» (в эксплуатации с 1976 – 1996 г.г.);

- Проектирование и строительство ВЛЭП и ТП для обеспечения электроснабжением объектов планируемого перспективного жилищного строительства в границах н.п. деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревенное, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Ивановское, Имени Ленина, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Пономарево, Поповка, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Устье-Кировское в объеме не менее 2,2 МВт;

- Проектирование и строительство ВЛЭП и ТП для обеспечения электроснабжением объектов проектируемых инвестиционных площадок: база отдыха в д. Свобода; кластер сельскохозяйственного производства в д. Мирово; охотничье хозяйство в д. Борисово; производство по добыче питьевой воды с разливом в д. Попово в объеме не менее 3,9 МВт.

В сфере теплоснабжения, предприятие, осуществляющее свою производственную деятельность в границах Пестовского сельского поселения, в соответствие с информацией, представленной Администрацией Пестовского муниципального района в исх. от 30.09.2021 № 3218, в целях разработки проекта изменений в генеральный план, отсутствует.

Соисполнитель «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа) в сфере теплоснабжения, так же не определен.

Разделом 4.4. указанной Программы предусматриваются:

- Проектирование и реконструкция тепломеханической части существующих автономных котельных на твердом топливе, котельных с электрическими котлами в целях перевода их на природный газ (где это целесообразно);

- Проектирование и строительство котельных для теплоснабжения инвестиционных площадок (мощность котельных уточняется на стадии проектирования): на базе отдыха в д. Свобода; на территории кластера сельскохозяйственного производства в д. Мирово, на территории завода по добыче питьевой воды с розливом в д. Попово;

- Проектирование и строительство системы теплоснабжения малоэтажной существующей и перспективной застройки д. Русское Пестово от котельных, оснащенных двухконтурными газовыми котлами.

Исходя из выше изложенных сведений, подготовленных в отношение субъектов естественных монополий (ресурсоснабжающих организаций), осуществляющими свою хозяйственную деятельность на территории поселения, при разработке настоящих изменений:

требование части 5 статьи 9 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019) о том, что подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании инвестиционных программ субъектов естественных монополий, реализовано быть не может в отношение указанных выше Обществ, ввиду отсутствия разработанных и утвержденных инвестиционных программ указанными субъектами естественных монополий (либо разработанных, но не учитывающих реальные потребности сельского поселения в отношение указанных объектов местного значения);

указание, изложенное в подпункте «в» пункта 1 Пр-1382 Поручения Президента Российской Федерации от 17.07.2019 о том, что «высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации при участии субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения обеспечить синхронизацию инвестиционных программ таких ресурсоснабжающих организаций с документами территориального планирования» так же не может быть реализовано на территории поселения, в связи отсутствием разработанных и утвержденных инвестиционных программ указанными субъектами естественных монополий (либо разработанных, но не учитывающих реальные потребности сельского поселения в отношение указанных объектов местного значения).

Поручение Президента Российской Федерации от 31.05.2020 № Пр-907 п. 1 а), б), в)

1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности обеспечить:

а) формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств;

б) утверждение обязательных стандартов к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование («последняя миля»), в том числе к его минимальному комплекту и обслуживанию;

в) заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур «единого окна» и многофункциональных центров, позволяющих выполнять сбор сведений от имени заявителя;

на территории Пестовского сельского поселения исполнителями: ООО «ГНС-Новгород» и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» не принято к реализации и не реализовано.

Таким образом, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, указанных в настоящем подразделе материалов генерального плана и осуществляющих свою деятельность в границах Пестовского сельского поселения, а именно: ООО «ГНС-Новгород», АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», АО «Новгородоблэлектро», подлежат разработке (доработке) и приведению в соответствие с настоящими материалами генерального плана в двухмесячный срок соответственно с даты его утверждения (основание: положениями части 6 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации; действующие поручения Президента Российской Федерации).

## Обоснование объектов и планируемых мест их размещения, предусмотренных инвестиционными (производственными) программами организаций коммунального комплекса

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывается органом местного самоуправления в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований (генеральным планом поселения и схемой территориального развития муниципального района).

Администрацией Пестовского сельского поселения разработана «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа).

Обоснование объектов и планируемых мест их размещения должно быть предусмотрено инвестиционными (производственными) программами организаций коммунального комплекса, и основано на фактическом привлечении предприятий коммунального комплекса, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, в качестве соисполнителей данной Программы.

Инвестиционная (производственная) программа организации коммунального комплекса утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, в случае, если законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению инвестиционной (производственной) программы (основание: пункт 2 Главы 1 «Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (с изменениями на 08.10.2018) (далее – Правила)).

Если инвестиционная (производственная) программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, проект инвестиционной (производственной) программы подлежит согласованию с органом местного самоуправления поселения, на территории которого расположены объекты централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения и (или) водоотведения и объекты капитального строительства абонентов, которым подается вода и у которых принимаются сточные воды с использованием этих систем (пункт 3 Главы 1 Правил).

На основании вышеизложенного, основными источниками информации по наличию инвестиционных (производственных) программ организаций коммунального комплекса являются, с одной стороны – Администрация, как орган местного самоуправления и Совет депутатов, как представительный орган муниципального образования, с другой стороны – непосредственно организации коммунального комплекса, с точки зрения раскрытия информации о регулируемой деятельности.

В период подготовки настоящих изменений в генеральный план получены сведения о наличии утвержденных инвестиционных (производственных) программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность в границах Пестовского сельского поселения.

Соисполнителями в реализации мероприятий, которые отражены в муниципальной программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа коммунальной инфраструктуры), не заявлена ни одна из организаций коммунального комплекса, осуществляющих хозяйственную деятельность в границах территории поселения.

При этом в Программе вообще отсутствуют сведения об организации коммунального комплекса, осуществляющей хозяйственную деятельность в границах территории поселения в области водоснабжения и водоотведения.

В паспорте указанной Программы заявлен заведомо недостоверный объем бюджетных ассигнований.

В соответствие с исходными данными, поступившими от администрации Пестовского муниципального района (исх. от 30.09.2021 № 3218) для разработки настоящих материалов генерального плана, услуги водоснабжения и водоотведения в границах Пестовского сельского поселения осуществляет ООО «Пестовский водоканал».

На официальном сайте ООО Межмуниципальное Предприятие «Пестовский водоканал» (ссылка: https://vodapestovo.nethouse.ru/) (ИНН: 5313007645, ОГРН: 1135331000606), в нарушение положений и требований статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в действующей редакции) не обеспечен свободный доступ к информации о деятельности Общества (на официальном сайте ООО МП «Пестовский водоканал» отсутствует раздел «Раскрытие информации»), которая регулируется в соответствии с указанным Федеральным законом, в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации, в части касающейся сведений о инвестиционных (производственных) программах (о проектах инвестиционных (производственных) программ) на 2021 и последующие годы. Сведения о производственной программе ООО МП «Пестовский водоканал» на официальном сайте Предприятия отсутствуют.

Статус гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения присвоен ООО МП «Пестовский водоканал» постановлением администрации Пестовского муниципального района от 17.06.2019 № 747, постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 21.06.2013 № 45.

Органом исполнительной власти Новгородской области – Комитетом по тарифной политике Новгородской области, утверждено Постановление от 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2021 – 2025 годы» (далее – Производственная программа), приложение № 1 которого содержит сведения о мероприятиях производственной деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции (модернизации или технического переоснащения) объектов холодного водоснабжения и водоотведения общества на территории Пестовского сельского поселения:

- Раздел 2, 2021 год, «Холодное водоснабжение», пункт 8: установка приборов учета расхода холодной воды на ВНС д. Семытино, д. Климово;

- Раздел 2, 2021 год, «Водоотведение», пункт 2: замена запорной арматуры на технологических трубопроводах БОС д. Свобода в машинном зале, замена насоса СДВ;

- Раздел 2, 2021 год, «Водоотведение», пункт 6: ремонт воздуходувки БОС с заменой подшипников д. Свобода;

- Раздел 2, 2022 год, «Холодное водоснабжение», пункт 9: промывка артезианских скважин д. Афимцево – 1 шт.;

- Раздел 2, 2022 год, «Водоотведение», пункт 4: замена трубопровода подачи воздуха в минерализаторы правой технологической линии БОС д. Свобода;

- Раздел 2, 2022 год, «Водоотведение», пункт 5: замена лотков первичных отстойников правой технологической линии БОС д. Свобода;

- Раздел 2, 2023 год, «Холодное водоснабжение», пункт 6: замена водопроводных колодцев с заменой крышек, колец, оголовков д. Афимцево – 4 шт.;

- Раздел 2, 2023 год, «Водоотведение», пункт 4: замена трубопровода подачи воздуха в минерализаторы левой технологической линии БОС д. Свобода;

- Раздел 2, 2023 год, «Водоотведение», пункт 5: замена лотков первичных отстойников левой технологической линии БОС д. Свобода;

- Раздел 2, 2024 год, «Холодное водоснабжение», пункт 3: капитальный ремонт водонапорной башни д. Афимцево;

- Раздел 2, 2024 год, «Водоотведение», пункт 3: замена трубопровода откачки вод аэротенков левой, правой технологических линии БОС д. Свобода;

- Раздел 2, 2024 год, «Водоотведение», пункт 4: замена лотков аэротенок левой, правой технологических линии БОС д. Свобода;

- Раздел 2, 2025 год, «Холодное водоснабжение», пункт 5: замена участка водопроводных сетей Дусл.=50 – 60 мм протяженностью 360 м в д. Семытино;

- Раздел 2, 2025 год, «Холодное водоснабжение», пункт 6: промывка артезианских скважин д. Дуброво – 1 шт.;

- Раздел 2, 2025 год, «Холодное водоснабжение», пункт 8: замена узла учета холодной воды артскважины в д. Афимцево;

- Раздел 2, 2025 год, «Водоотведение», пункт 5: замена лотков вторичных отстойников левой, правой технологических линии БОС д. Свобода;

- Раздел 2, 2025 год, «Водоотведение», пункт 6: ремонт лотков биофильтров БОС д. Свобода;

- Раздел 2, 2025 год, «Водоотведение», пункт 7: замена фильтрующего материала в биофильтрах БОС д. Свобода;

Указанной Производственной программой предусматривается неснижаемый показатель объема потерь воды в размере 70,01 тыс. м3 ежегодно на весь период её реализации (5 лет), что составляет 15% к объему всей отпускаемой ежегодно в сеть воды (485,79 тыс. м3). При этом, никаких мероприятий по снижению потерь воды из водопроводных сетей данной Производственной программой не запланировано.

В разделе 2.4 Программы коммунальной инфраструктуры отражено, что на территории муниципального образования расположены:

- источники и инженерные сети централизованного водоснабжения в 8 (восьми) населенных пунктах поселения

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Количество общих колодцев | Количество приусадебных колодцев, скважин. | Количество артезианских скважин, открытых водозаборов | Глубина скважин (м), производительность скважин (л/сек) | Количество водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетей (км) | Количество водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афимцево | 1 | 5/2 | 2/- | 37/6,5 | 1/10/20 | 1,5 | 2 |
| 2 | Р. Пестово | 4 | 3/2 | 1/- | 48/6,5 | 1 /9/20 | 5 | 6 |
| 3 | Климово | 2 | 2 | 1/- | 62/6,5 | 1/10/20 | 1 | 1 |
| 4 | Лямцино | 1 | 4 | 1/- | 87/6,5 | 1/11/20 | 1 | 3 |
| 5 | Староселье | 1 | 2 | 1/- | 76/6,5 | 1/12/25 | 2 | 2 |
| 6 | Борихино | 1 | 2 | 1/- | 74/6,5 | ПЧ | 0,5 | 3 |
| 7 | Семытино | 2 | 4 | 2/- | 60/6,5 | 1/19/35 | 4 | 9 |
| 8 | Вотроса | 4 | 6/1 | 1/- | 78/6,5 | 1/13/25 | 1,5 | 9 |

- оставшиеся 23 населенных пункта поселения не имеют источников и инженерных сетей централизованного водоснабжения; обеспечение населения происходит путем устройства населением личных колодцев;

- территории первого пояса зон санитарной охраны указанных в таблице артезианских скважин озеленены и имеют ограждения (примечание: граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин;

- установлены санитарно-защитные полосы водоводов (примечание: ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов);

- установлены зоны санитарной охраны водопроводных сооружений (примечание: зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима); граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; от водонапорных башен – не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м).

Водопотребление существующей застройки Пестовского сельского поселения заявлено по состоянию на 16.01.2017 в объеме 130,15 м3/сут. (раздел 2.4 Программы коммунальной инфраструктуры).

Перспективное водопотребление существующей и проектируемой застроек (жилых – в н.п. деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино на 2424 жителя; в н.п. деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода на 996 жителей) в границах Пестовского сельского поселения (в том числе, с учетом четырех инвестиционных площадок: д. Свобода (база отдыха), д. Мирово «Глухово-1» (сельскохозяйственное производство), д. Борисово (охотничье хозяйство), д. Попово (производство добычи питьевой воды с розливом)) оценено в объеме 1043,33 м3/сут. (раздел 4.1 Программы коммунальной инфраструктуры), что предполагает рост объема водопотребления более чем в 8 раз.

В сфере водоснабжения указанная Программа коммунальной инфраструктуры должна быть доработана в части касающейся дополнения её положений о планируемых к проектированию и строительству объектов водоснабжения в соответствие с заявленными показателями объемов планируемой жилой застройки и инвестиционных площадок.

В разделе 4.1 Программы коммунальной инфраструктуры по состоянию на дату разработки настоящего проекта отражены сведения о проектировании и строительстве лишь части источников и сетей водоснабжения:

- для потребителей существующей и проектируемой застройки в н.п. поселения: д. Афимцево, д. Вотроса, д. Русское Пестово, д. Борихино, д. Пономарево, д. Семытино – новые скважины, шахтные колодцы общего и частного пользования, сети водоснабжения (в т.ч. в целях пожаротушения);

- для потребителей существующей и проектируемой застройки в оставшихся 25 н.п. поселения – индивидуальные скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования (при этом, строительство сетей не предусматривается);

- для потребителей в границах инвестиционных площадок в д. Свобода, д. Мирово, д. Попово и д. Борисово – скважины (строительство сетей не предусматривается).

Производственная программа, утвержденная Постановлением Комитетом по тарифной политике Новгородской области от 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2021 – 2025 годы», в нарушение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 8.10.2018 года) («Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»), не содержит в своем составе необходимых сведений о потребных объемах работ по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации или техническому переоснащению) сетей (объектов) водоснабжения и водоотведения на территории Пестовского сельского поселения, изложенных в Программе коммунальной инфраструктуры.

Производственная программа, утвержденная Постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020), в своем составе содержит незначительный объем мероприятий в части сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, не отвечающих показателям, установленным в действующей Программе коммунальной инфраструктуры поселения, содержит фиксированные ставки тарифов на отпускаемую воду, содержит ежегодный неснижаемый уровень потерь воды (70,01 тыс. м3 ежегодно на весь период её реализации (5 лет), что составляет 15% к объему всей отпускаемой ежегодно в сеть воды).

Таким образом, изложенное в Постановлении Комитета по тарифной политике Новгородской области от 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) не соответствует требованиям федерального законодательства, противоречит нормативным и распорядительным актам, принятым в их реализацию, действующим поручениям Президента Российской Федерации, Решению администрации муниципального образования, и подлежит приведению в соответствие и в сроки, установленные положениями ч. 6 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В части предоставления услуг в сфере водоотведения в соответствие с исходными данными, поступившими от администрации Пестовского муниципального района (исх. от 30.09.2021 № 3218) для разработки настоящих материалов генерального плана, услуги водоотведения в границах Пестовского сельского поселения не осуществляются.

Разделом 2.5 «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа коммунальной инфраструктуры), в населенных пунктах Пестовского сельского поселения централизованные сети канализации отсутствуют.

Объем водоотведения в границах существующей застройки Пестовского сельского поселения на 16.01.2017 отражен в разделе 2.5 Программы коммунальной инфраструктуры и составлял 35,34 м3/сут.

Перспективный объем водоотведения в границах существующей и перспективной застройки Пестовского сельского поселения заявлен в разделе 4.1 Программы коммунальной инфраструктуры 639,36 м3/сут.

В разделе 4.1 Программы коммунальной инфраструктуры по состоянию на дату разработки настоящего проекта отражены сведения о проектировании и строительстве лишь части объектов и сетей водоотведения:

- для потребителей существующей и проектируемой застройки в н.п. поселения: д. Афимцево, д. Борихино, д. Вотроса, д. Имени Ленина, д. Пономарево д. Русское Пестово, д. Устье-Кировское, д. Семытино – новые сети хозяйственно-бытовой канализации и комплекс очистных сооружений с биологической очисткой (далее – БОС);

- для потребителей существующей и проектируемой застройки в оставшихся 23 н.п. поселения – индивидуальные установки модельного ряда «Топас» производительностью от 1 до 24 м3/сут. (ГК «Тополэко», г. Москва) полной биологической очистки (строительство локальных участков сетей не предусматривается);

- для потребителей в границах инвестиционных площадок в д. Свобода, д. Мирово, д. Попово и д. Борисово – индивидуальные локальные очистные сооружения (строительство сетей не предусматривается).

В сфере водоотведения указанная Программа коммунальной инфраструктуры должна быть доработана в части касающейся дополнения её положений о планируемых к проектированию и строительству объектов водоотведения (сетей хозяйственно-бытовой канализации и очистных сооружений) в соответствие с заявленными показателями объемов планируемой жилой застройки и инвестиционных площадок.

В части сбора и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории Пестовского сельского поселения определена организация, оказывающая услуги по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов – оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Спецтранс-53» (основание: Постановление Комитета по тарифной политике Новгородской области от 06 декабря 2019 года № 76/4 «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и предельных тарифах на обработку твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Спецтранс-53»» на 2020 – 2024 годы» (далее – Производственная программа)).

На официальном сайте указанного оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Спецтранс-53» (ссылка: http://www.spectrans53.ru/documents/) раздел «Раскрытие информации» отсутствует. Указанная производственная программа не размещена.

Таким образом, производственные (инвестиционные) программы ресурсоснабжающих предприятий коммунального комплекса, указанных в настоящем подразделе материалов генерального плана и осуществляющих свою деятельность в границах Пестовского сельского поселения, а именно: общества с ограниченной ответственностью «МП «Пестовский водоканал» и общества с ограниченной ответственностью «Спецтранс-53», подлежат разработке (доработке) и приведению в соответствие с настоящими материалами генерального плана в двухмесячный срок соответственно с даты его утверждения (основание: положениями части 6 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации; действующие поручения Президента Российской Федерации). Указанные программы подлежат размещению на официальных сайтах обществ.

Кроме того, подлежит корректировке «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), в части касающейся определения соисполнителей Программы и уточнения объемов и видов объектов и мест их размещения по основаниям и в срок, установленным положениями части 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий (на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования)

Перечень видов объектов местного значения поселения для установления в генеральном плане вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Количество планируемых объектов местного значения и месторасположение в общем случае, должно определяться на основании местных нормативов градостроительного проектирования исходя из расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения муниципального образования и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

К объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населённых пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежащие учёту в Генеральном плане:

1. К объектам капитального строительства местного значения поселения, подлежащим отображению в Генеральном плане поселения, относятся:

1) объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности поселения;

2) объекты, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков:

а) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения местного значения;

б) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов.

2. К объектам местного значения поселения, подлежащим отображению в Генеральном плане поселения, в соответствии с положениями пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся объекты, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки Генерального плана сельского поселения;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

3. К территориям – объектам местного значения поселения, подлежащим отображению в Генеральном плане поселения, относятся:

1) особо охраняемые природные территории местного значения;

2) территории объектов культурного наследия местного (муниципального) значения поселения, территории историко-культурных заповедников местного (муниципального) значения поселения.

4. К иным объектам – объектам местного значения поселения, подлежащим отображению в Генеральном плане поселения, относятся водные объекты, находящиеся в собственности поселения.

5. Разделом 3.8.1 Постановления Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области от 22.04.2019 № 2 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области» установлен перечень объектов местного значения сельских поселений, подлежащих нормированию в части установления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельных значений расчетных показателей территориальной доступности, которые относятся к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

4) благоустройства территории;

5) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В процессе проведения комплексных обоснований выявлена потребность в объектах местного значения, как дополнительных, головных или связующих элементов, необходимых для устойчивого развития территории поселения.

При проведении комплексных обоснований учитывались следующие основные понятия, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

2) территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

3) устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

4) комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества – один из видов деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Обоснование предложенного варианта планируемого размещения объектов местного значения по результатам комплексных обоснований, необходимых для комплексного и устойчивого развития территории поселения, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

анализ состояния и использования территории;

определение возможных направлений развития территории;

прогнозируемые ограничения использования территории;

планируемого заключения договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества по основаниям, установленным в статье 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (вступила в силу с 1 января 2017 года).

Обоснование проводилось как для группы однотипных объектов, так и для каждого рассматриваемого объекта местного значения. Все объекты местного значения, предложенные и обоснованные в настоящем разделе, занесены в сводную таблицу и отображены на соответствующих картах генерального плана.

Предложенные варианты размещения объектов местного значения поселения подготовлены в областях, согласно пункту 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежащих отображению на картах генерального плана.

## Обоснование предложенного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения

### Строительство объектов электроснабжения

Оценка перечня мероприятий, установленных муниципальной программой «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) в области строительства объектов электроснабжения населения, дана в разделе 7.1 настоящего тома.

Определяющим принципом при планировании системы электроснабжения на территории Пестовского сельского поселения должно являться обеспечение бесперебойного и надежного функционирования объектов электроэнергетики (энергоснабжения, энергообеспечения).

Предложения по размещению объектов электроснабжения населения поселения: предусмотреть проектирование и строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства и сетей электроснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения, для обеспечения электрической мощностью потребителей существующей и планируемой жилых застроек, территорий инвестиционных площадок (трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ с АСКУЭ, ВЛЭП и КЛЭП на 10/0,4 кВ, в т.ч. с учетом замены токоведущих проводов ВЛЭП 10/0,4 кВ на самонесущие изолированные провода типа «СИП» на существующих ВЛЭП) для обеспечения гарантированного электроснабжения населения и объектов поселения.

В этой связи, настоящими изменениями в генеральный план предусматривается для объектов и сетей, находящихся в эксплуатации эксплуатирующей организации Пестовский РЭС ПО «Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», выполнение следующих мероприятий:

1) Разработка и утверждение администрацией Пестовского сельского поселения схемы электроснабжения Пестовского сельского поселения в сроки и в соответствие с положениями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (в действующей редакции), Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в действующей редакции), Федерального закона Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в действующей редакции), Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в действующей редакции), Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (в действующей редакции).

Срок реализации – 01.07.2022 года.

2) Проектирование и реконструкция воздушных линий электропередачи (замена ветхих и аварийных опор на ж/б опоры, замена токоведущих проводов на самонесущие изолированные провода типа «СИП») в отношение ветхих и аварийных участков ВЛ 10/0,4 кВ, ТП в населенных пунктах. Перечень конкретных участков ВЛ (между населенными пунктами, в границах населенных пунктов, иное) и ТП, подлежащих реконструкции, определяется путем:

- разработки и внесения администрацией Пестовского сельского поселения изменений в «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – комплексная Программа коммунальной инфраструктуры) в сроки и по основаниям, установленными положениями ч. 5, 5.4 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положениями Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (в действующей редакции);

- внесения изменений в проект инвестиционной программы «Новгородэнерго» (в части касающейся эксплуатирующей организации Пестовский РЭС ПО «Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»), последующего её утверждения Комитетом по тарифной политике Новгородской области в сроки и в соответствие с положениями ч. 6 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки и в соответствие с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (в редакции постановления от 30.01.2021 № 86) «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», с учетом положений комплексной Программы коммунальной инфраструктуры (с учетом внесенных в неё изменений) и настоящих материалов, в объеме:

- Проектирование и реконструкция оборудования 90% существующих ТП и ПС, обеспечивающих электроснабжение населения поселения;

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-1 ПС «Пестово» (в эксплуатации с 1975 – 1986 г.г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-8 ПС «Пестово» (в эксплуатации с 1973 – 1981 г.г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-9 ПС «Пестово» (в эксплуатации с 1975 – 2000 г.г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-1, Л-2 ПС «Вятка» (в эксплуатации с 1976 г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-4 ПС «Погорелово» (в эксплуатации с 1973 г.);

- Проектирование и реконструкция ВЛЭП Л-5 ПС «Погорелово» (в эксплуатации с 1976 – 1996 г.г.);

Проектирование и реконструкция указанных трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи предусматривается со сроком реализации – до окончания второй очереди реализации настоящего генерального плана:

проектирование – в период с 2022 по 2027 годы;

реконструкция – в период с 2023 по 2030 годы.

3) Проектирование и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ (в т.ч. с учетом необходимой реконструкции фундаментов, ограждающих и крышных конструкций сооружений, дверных и вентиляционных проемов; охранных периметров сооружений и контуров заземления силового оборудования; модернизации (технического переоснащения) на энергоэффективное силовое оборудование с АСКУЭ) предусматривается в 28 н.п. поселения (без учета н.п., в которых жители на момент разработки настоящих материалов не проживают):

деревня Александрово,

деревня Ивановское,

деревня Поповка.

Срок реализации – до окончания второй очереди реализации настоящего генерального плана:

проектирование – в период с 2022 по 2027 годы;

реконструкция – в период с 2023 по 2030 годы;

4) Решения по проектированию и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ (в т.ч. с учетом необходимой реконструкции фундаментов, ограждающих и крышных конструкций сооружений, дверных и вентиляционных проемов; охранных периметров сооружений и контуров заземления силового оборудования; модернизации (технического переоснащения) на энергоэффективное силовое оборудование с АСКУЭ) или о консервации (приостановке эксплуатации), расположенных в населенных пунктах поселения (3н.п.), в которых, на дату подготовки настоящих материалов, отсутствуют постоянно проживающие жители, а именно:

деревня Александрово,

деревня Воробьево,

деревня Ивановское,

деревня Поповка,

деревня Плотникова Горка,

принять в соответствие с положениями разработанной и утвержденной схемы электроснабжения Пестовского сельского поселения (срок готовности схемы – 01.07.2022 года) в сроки и в соответствие с положениями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (в действующей редакции), Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в действующей редакции), Федерального закона Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в действующей редакции), Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в действующей редакции), Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (в действующей редакции). По факту утверждения схемы электроснабжения Любытинского сельского поселения, внести в генеральный план изменения в части принятых решений, касающихся настоящего пункта 4) раздела 8.1.1. (соответствующие изменения).

Реализация настоящего пункта 4) раздела 8.1.1. – вторая очередь реализации настоящего генерального плана:

разработка и утверждение схемы электроснабжения Пестовского сельского поселения – до 01.07.2022;

проектирование – в период с 2022 по 2029 годы;

реконструкция – в период с 2023 по 2032 годы.

5) Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 10/0,4 кВ для обеспечения электроснабжением объектов проектируемой жилой застройки в н.п. деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино – на 2424 жителя; в н.п. деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода – на 996 жителей, в границах Пестовского сельского поселения в объеме не менее 2,2 МВт; требуемые характеристики ТП 10/0,4 кВ и протяженность ВЛ 10/0,4 кВ для указанных объектов водоснабжения и водоотведения определить по результатам проектирования.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – 2023 год;

обустройство (строительство и реконструкция) – 2026 год.

6) Проектирование и строительство ВЛЭП и ТП для обеспечения электроснабжением объектов проектируемых инвестиционных площадок: база отдыха в д. Свобода; кластер сельскохозяйственного производства в д. Мирово; охотничье хозяйство в д. Борисово; производство по добыче питьевой воды с разливом в д. Попово в объеме не менее 3,9 МВт; требуемые характеристики ТП 10/0,4 кВ и протяженность ВЛ 10/0,4 кВ для указанных объектов водоснабжения и водоотведения определить по результатам проектирования.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – 2023 год;

обустройство (строительство и реконструкция) – 2026 год.

При реализации данных положений следует руководствоваться ниже приведенными обоснованиями размещения данной категории объектов.

Обоснование предложенного варианта размещения объектов электроснабжения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения представлено в таблице:

Обоснование предложенного варианта размещения объектов электроснабжения населения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения представлено в таблице:

| Наименование объекта или группы объектов | объекты электросетевого хозяйства для гарантированного обеспечения электрической мощностью потребителей существующей и планируемой жилых застроек (трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ с АСКУЭ; ВЛЭП и КЛЭП на 10, 6, 0,4 кВ, в т.ч. замена ветхих и аварийных опор на ж/б опоры, замена токоведущих проводов на самонесущие изолированные провода типа «СИП») |
| --- | --- |
| Планируемые места размещения (по предложениям) | 1. Разработка и утверждение администрацией Пестовского сельского поселения схемы электроснабжения Пестовского сельского поселения в целях реализации п. 2 – 4 настоящего раздела. 2. Проектирование и реконструкция существующих (ветхих, аварийных, требующих ремонта и реконструкции) трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ, ЛЭП и КЛЭП 10/0,4 кВ в н. п.: деревня Александрово (0 чел.), деревня Афимцево, деревня Борисово, деревня Борихино, деревня Бревённое, деревня Воробьёво (0 чел.), деревня Вотроса, деревня Дуброво, деревня Заручевье, деревня Ивановское (0 чел.), деревня Имени Ленина, деревня Каменка, деревня Климово, деревня Красная Заря, деревня Лямцино, деревня Матрёшино, деревня Мирово, деревня Мышкино, деревня Новосёлки, деревня Пикалиха, деревня Плёсо, деревня Плотникова Горка (0 чел.), деревня Пономарёво, деревня Поповка (0 чел.), деревня Попово, деревня Русское Пестово, деревня Свобода, деревня Семытино, деревня Староселье, деревня Тимофеево, деревня Устье-Кировское. 3. Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 10/0,4 кВ для обеспечения электроснабжением перспективной жилой застройки в н.п. деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино – на 2424 жителя; в н.п. деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода – на 996 жителей; 4. Проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 10/0,4 кВ для обеспечения электроснабжением объектов проектируемых инвестиционных площадок: база отдыха в д. Свобода; кластер сельскохозяйственного производства в д. Мирово; охотничье хозяйство в д. Борисово; производство по добыче питьевой воды с разливом в д. Попово. 5. Указанные перечни н.п. подлежат отражению в «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», (далее – Программа) в части внесения изменений в Программу, по основаниям и в сроки, установленным ч. 5.4 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Объекты электросетевого хозяйства размещаются в границах функциональных зон, предусматривающих размещение объектов указанной категории, в т.ч. за границами н. п. поселения. Места размещения уточняются при подготовке документации по планировке территории; вариантность не требуется. |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | земли населённых пунктов; земли сельскохозяйственного назначения; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | в границах территории, подлежащей комплексному развитию; определяется в проекте планировки территории |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | отсутствуют |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | соответствует |
| Функциональные зоны (из генерального плана поселения) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный); Общественно-деловые зоны; Производственная зона; Зона транспортной инфраструктуры; Зона инженерной инфраструктуры. |
| Определение возможных направлений развития территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития поселения, в том числе связанные с конкретным видом объекта | для гарантированного обеспечения электроснабжения потребителей существующей и планируемой жилых застроек, повышение комфортного уровня проживания населения, обеспечение деятельности муниципальных предприятий |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории поселения | рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | создаваемые объекты оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам Генерального плана) | объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | предполагаемое место размещения объектов соответствует функциональным зонам |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки): |  |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | правовые основы установления охранных зон: постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | на данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, создания зон с особыми условиями использования территории – не потребуется |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по генеральному плану и регламентам территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования | планируемые объекты соответствуют параметрам функциональной зоны по проекту генерального плана, после утверждения не потребуется внесение изменений в границы территориальных зон правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | размещение объекта окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории |
| Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | для воздушных линий электропередачи 10 кВ – охранная зона от проекций крайних проводов, размер 10 м; для кабельных линий электропередачи 10/0,4 кВ – охранная зона 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы в границах населённого пункта; для трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – охранная зона от границ земельного участка, размер 3 м. |

В соответствии с положениями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при внесении настоящих изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрены проектирование, строительство (реконструкция) объектов электросетевого хозяйства и сетей электроснабжения населенных пунктов поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа), указанная Программа подлежит приведению в соответствие с настоящими материалами генерального плана поселения, в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения.

В соответствии с положениями, установленными частью 6 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при внесении настоящих изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрены проектирование, строительство (реконструкция) объектов электросетевого хозяйства и сетей электроснабжения населенных пунктов поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в инвестиционную программу Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Инвестпрограмма), такая Инвестпрограмма подлежит приведению в соответствие с настоящим документом территориального планирования Пестовского сельского поселения в двухмесячный срок соответственно с даты его утверждения, даты внесения в него изменений. (Часть в редакции, введенной в действие с 4 мая 2018 года Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 89-ФЗ).

Указанная инвестиционная программа Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» обязана содержать мероприятия по реализации Поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС, пункт 7 б) и от 17.07.2019 № Пр-1382, п. 1 в) в части касающейся:

- принятия мер совместно с ресурсоснабжающими организациями по разработке и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований, а также по разработке инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций;

- при участии субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения обеспечить синхронизацию инвестиционных программ таких ресурсоснабжающих организаций с документами территориального планирования.

### Строительство объектов теплоснабжения

Предложения по размещению объектов указанной категории содержатся в разделе 4.4 муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа):

1) проектирование и строительство котельных для обеспечения теплоснабжения объектов инвестиционных площадок, расположенных в д. Свобода (база отдыха), в д. Мирово (инвестплощадка сельскохозяйственного производства), в д. Попово (завод по добыче питьевой воды с розливом);

срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2024 год;

строительство – 2026 год.

2) проектирование и реконструкция систем теплоснабжения объектов существующей застройки от 2-х-контурных газовых котлов;

срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2024 год;

строительство – 2026 год.

3) проектирование и строительство систем теплоснабжения объектов перспективной застройки от 2-х-контурных газовых котлов;

срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2024 год;

строительство – 2026 год.

4) реконструкция тепломеханического оборудования существующих автономных котельных на твердом топливе, а так же котельных с электрокотлами, в целях их перевода на природный газ (целесообразность перевода каждой из 3 (трех) существующих котельных (автономные котельные спортзала, детского сада и магазина в д. Русское Пестово), определить к концу отопительного сезона 2021 – 2022 годов);

срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2024 год;

строительство – 2026 год.

5) в целях безусловной реализации обеспеченности объектов поселения централизованным теплоснабжением в заявленном объеме разработать «Схему теплоснабжения Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области на период до 2030 года» (далее – Схема теплоснабжения), которую утвердить Администрации Пестовского муниципального района; срок разработки Схемы теплоснабжения – 01.07.2022;

- утвердить статус «единой теплоснабжающей организации» на территории Пестовского сельского поселения для ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою производственную деятельность в части предоставления услуг в сфере теплоснабжения, в границах Пестовского сельского поселения; срок реализации – 01.07.2022;

- разработать проект инвестиционной программы для «единой теплоснабжающей организации» на территории Пестовского сельского поселения (в части осуществления ею хозяйственной деятельности в границах Пестовского сельского поселения), получившей утвержденный статус «единой теплоснабжающей организации», в порядке, определенном положениями Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (ред. от 08.10.2018) «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»), который Администрации Пестовского муниципального района направить в Комитет по тарифной политике Новгородской области на рассмотрение и утверждение; срок реализации – 01.09.2022.

В соответствии с положениями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при внесении настоящих изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрена реконструкция (строительство) объектов теплоснабжения ряда населенных пунктов поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденную Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), указанная программа подлежит разработке и приведению в соответствие с генеральным планом поселения, в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения (часть 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации введена Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

Обоснование предложенного варианта размещения объектов теплоснабжения населения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения, представлено в таблице:

| Наименование объекта или группы объектов | объекты теплоснабжения для обеспечения теплом (в отопительный период) и горячим водоснабжением потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) существующей и проектируемой жилых застроек (котельные, тепловые сети, сети горячего водоснабжения и иные сопутствующие технологические объекты системы теплоснабжения поселения) |
| --- | --- |
| Планируемые места размещения (по предложениям) | Разработка и утверждение «Схемы теплоснабжения Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области на период до 2030 года»; проектирование строительство котельных для обеспечения теплоснабжения объектов инвестиционных площадок, расположенных в д. Свобода (база отдыха), в д. Мирово (инвестплощадка сельскохозяйственного производства), в д. Попово (завод по добыче питьевой воды с розливом); проектирование и реконструкция систем теплоснабжения объектов существующей застройки от 2-х-контурных газовых котлов (места размещения уточнить при подготовке документации по планировке территории; вариантность не требуется) – в границах 27 н.п. поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка); проектирование и реконструкция систем теплоснабжения объектов перспективной застройки от 2-х-контурных газовых котлов (места размещения уточнить при подготовке документации по планировке территории; вариантность не требуется) – в границах н.п. деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино – на 2424 жителя; в н.п. деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода – на 996 жителей; реконструкция тепломеханического оборудования существующих автономных котельных на твердом топливе, а так же котельных с электрокотлами, в целях их перевода на природный газ (целесообразность перевода каждой из 3 (трех) существующих котельных (автономные котельные спортзала, детского сада и магазина в д. Русское Пестово) определяется в разработанной и утвержденной «Схеме теплоснабжения поселения». |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта(земли населённых пунктов, земли иных категорий) | земли населённых пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | определяется в проекте планировки территории |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | отсутствуют |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | соответствует |
| Функциональная зона (из генерального плана поселения) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный); Общественно-деловые зоны |
| Определение возможных направлений развития территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития поселения, в том числе связанные с конкретным видом объекта | для гарантированного обеспечения теплоснабжением, горячим водоснабжением (тепловой мощностью) потребителей существующей и планируемой жилых застроек, повышение комфортного уровня проживания населения, обеспечение деятельности муниципальных предприятий |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории поселения | рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | создаваемые объекты оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | предполагаемое место размещения объектов соответствует функциональным зонам |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки): |  |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся к установлению в связи с размещением соответствующего объекта местного значения, принимается в соответствии с требованиями: СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – охранной зоной котельной следует считать всю территорию земельного участка котельной согласно проекту; приложением А к СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280; Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | на данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, создания зон с особыми условиями использования территории – не потребуется |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по генеральному плану и регламентам территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования | планируемые объекты соответствуют параметрам функциональной зоны по проекту генерального плана, после утверждения потребуется внесение изменений в границы территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | размещение объекта окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории |
| Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения: в соответствии с требованиями приложения А к СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280; Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197. Примечание: в каждом населенном пункте поселения на основе указанных Типовых правил могут устанавливаться местные правила охраны тепловых сетей с учетом конкретных условий, однако без снижения требований, установленных Типовыми правилами. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. |

Мероприятия по проектированию и реконструкции (модернизации, новому строительству) котельных, паропроводов (при наличии), тепловых сетей и трубопроводов систем горячего водоснабжения в полном объеме (с учетом протяженности сетей, в объемах, планируемых к устройству для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей, и иных сопутствующих работ), заведомо не указанные в настоящем разделе генерального плана, подлежат включению в производственную (инвестиционную) программу специализированного предприятия коммунального комплекса, осуществляющего свою хозяйственную деятельность в границах Пестовского муниципального района – «единой теплоснабжающей организации» на территории Пестовского сельского поселения (в части осуществления ею хозяйственной деятельности в границах Пестовского сельского поселения), получившей утвержденный статус «единой теплоснабжающей организации», в порядке, определенном положениями Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (ред. от 08.10.2018) «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»).

Для этого следует:

разработать «Схему теплоснабжения Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области на период до 2030 года» (далее – Схема теплоснабжения), которую утвердить решением Администрации Пестовского муниципального района;

утвердить в «Схеме теплоснабжения поселения» статус «единой теплоснабжающей организации», в порядке, определенном положениями Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (ред. от 08.10.2018) «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»), для конкретной ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою производственную деятельность в сфере теплоснабжеия, на территории Пестовского сельского поселения (в части осуществления ею хозяйственной деятельности в границах Пестовского сельского поселения).

В соответствии с положениями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при внесении настоящих изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрены мероприятия по проектированию и реконструкции (модернизации, новому строительству) котельных, паропроводов (при наличии), тепловых сетей и трубопроводов систем горячего водоснабжения в полном объеме (с учетом протяженности сетей, в объемах, планируемых к устройству для обеспечения теплоснабжением перспективных потребителей, и иных сопутствующих работ) объектов теплоснабжения поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области на 2017 – 2020 годы и на период до 2030 года», утвержденную Постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 16.01.2017 № 2, указанная Программа подлежат приведению в соответствие с настоящими материалами генерального плана поселения, в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план (часть 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации введена Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

«Схема теплоснабжения Пестовского сельского поселения Любытинского муниципального района Новгородской области на период до 2030 года» так же должна быть так же разработана с учетом настоящих изменений в сроки, установленные положениями части 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инвестиционная программа определенной и утвержденной «единой теплоснабжающей организации» подлежит разработке и приведению в соответствие с настоящими материалами генерального плана в трехмесячный срок соответственно с даты его утверждения на основании положениями части 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанная инвестиционная программа «единой теплоснабжающей организации» обязана содержать мероприятия по реализации Поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС, пункт 7 б) и от 17.07.2019 № Пр-1382, п. 1 в) в части касающейся:

- принятия мер совместно с ресурсоснабжающими организациями по разработке и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований, а также по разработке инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций;

- при участии субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения обеспечить синхронизацию инвестиционных программ таких ресурсоснабжающих организаций с документами территориального планирования.

### Строительство объектов газоснабжения

Предложения по размещению объектов указанной категории содержатся в разделе 4.4 муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа):

1) проектирование и строительство межпоселкового межрегионального газопровода высокого давления I категории (1,2 МПа) от ГРС «Даниловское» (в Вологодской области) до ПРГ в д. Мирово;

срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

2) проектирование и строительство межпоселкового газопровода высокого давления I категории (1,2 МПа) от ПРГ в д. Мирово до ПРГ д. Пономарево;

срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

3) проектирование и строительство межпоселковых газопроводов высокого давления II категории (0,6 МПа) от ПРГ д. Мирово и д. Пономарево до ГРП(б) всех 27 населенных пунктов поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Поповка, д. Плотникова горка, в которых нет зарегистрированных жителей);

срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

4) проектирование и строительство ГРП(б) в 25 населенных пунктов поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Поповка, д. Плотникова горка, в которых нет зарегистрированных жителей, д. Мирово и д. Пономарево, где планируются ПРГ);

срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

5) проектирование и строительство участков газораспределительных сетей среднего и низкого давлений до объектов газопотребления в границах 27 населенных пунктах поселения (кроме н.п. деревня Александрово, деревня Воробьёво, деревня Поповка, д. Плотникова горка, в которых нет зарегистрированных жителей);

срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

Конкретные характеристики протяженности участков газопроводов и их и ГРП (б), ПРГ характеристик (категорий) определить по результатам проектирования в срок до конца 2025 года.

Внимание! Указом губернатора Новгородской области от 31 января 2017 года № 37 «Об утверждении региональной программы газификации Новгородской области на 2017 – 2021 годы» (в редакции Указа от 02.12.2021 года № 616) предусмотрена реализация следующих мероприятий по проектированию и строительству объектов газоснабжения в границах территории Пестовского сельского поселения (в части реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств ПАО "Газпром"):

- изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода межпоселкового от г. Устюжна Устюженского района Вологодской области до г. Пестово Новгородской области в период с 2022 по 2023 годы;

- строительство газопровода межпоселкового от г. Устюжна Устюженского района Вологодской области до г. Пестово Новгородской области в период с 2024 по 2025 годы;

- ввод газопровода межпоселкового от г. Устюжна Устюженского района Вологодской области до г. Пестово Новгородской области в 2025 году.

Указанные сведения должны, в соответствие с требованиями законодательства содержаться в инвестиционных программах ООО «ГНС-Новгород», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» или иной ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою производственную деятельность в сфере газоснабжения на территории поселения.

Отсутствие инвестиционной программы предприятия субъекта естественной монополии – ООО «ГНС-Новгород», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» или иной ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою производственную деятельность в сфере газоснабжения на территории поселения, соответствующих предложений в ней, при наличии действующих Поручений Президента Российской Федерации от 17.07.2019 № Пр-1382 п. 1 в) и от 31.05.2020 № Пр-907 п. 1 а), б), в), г, д), е-1), е-2), е-3), в части касающейся обеспечения газоснабжения в установленные сроки (2025 и 2030 годы), является одним из основных факторов, сдерживающих развитие Пестовского сельского поселения, рост темпов его экономики и повышение инвестиционной привлекательности. Отсутствие планирования строительства сетей газоснабжения на подавляющей части территории поселения фактически является дестабилизирующим фактором, препятствующим строительству и последующей грамотной, и эффективной эксплуатации высокотехнологичных социальных и инфраструктурных проектов в поселении; фактором – прямо влияющим на увеличение вынужденной миграции трудоспособного населения Пестовского сельского поселения за пределы поселения, фактором, направленным на снижение рождаемости и стабильное уменьшение численности жителей в поселении на протяжении ряда лет (за последние 5 лет – почти на 10%).

При реализации данных положений следует руководствоваться ниже приведенными обоснованиями размещения таких объектов.

Обоснование предложенного варианта размещения объектов газоснабжения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения представлено в таблице:

| Наименование объекта или группы объектов | межпоселковые газопроводы до населенных пунктов поселения (Рраб .≤ 12 атм.); газораспределительные пункты (газорегуляторные пункты) и газораспределительные сети, иные сооружения в границах населенных пунктов поселения |
| --- | --- |
| Планируемые места размещения (по предложениям): |  |
| Со сроком реализации (проектирование и строительство в границах н.п. ГРП, ГРШ и газораспределительных сетей): проектирование – в срок до 2023 года; строительство – в срок до 2025 года. | - изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода межпоселкового от г. Устюжна Устюженского района Вологодской области до г. Пестово Новгородской области в период с 2022 по 2023 годы; - строительство газопровода межпоселкового от г. Устюжна Устюженского района Вологодской области до г. Пестово Новгородской области в период с 2024 по 2025 годы; места размещения объектов уточняются при подготовке документации по планировке территории, разработке ПСД; вариантность не требуется. |
| Со сроком реализации (проектирование и строительство в границах н.п. ГРП, ГРШ и газораспределительных сетей): проектирование – в срок до 2025 года; строительство – в срок до 2030 года. | газификация 100% существующих потребителей в 27 населенных пунктах поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка, в которых нет зарегистрированных жителей); места размещения объектов уточняются при подготовке документации по планировке территории, разработке ПСД; вариантность не требуется. |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | земли населённых пунктов; земли сельскохозяйственного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда. |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | в границах территории, подлежащей комплексному развитию; определяется в проекте планировки территории |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | отсутствуют |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный); Общественно-деловые зоны; Производственная зона; Зона транспортной инфраструктуры; зона инженерной инфраструктуры; Зона сельскохозяйственных угодий; Зона лесов; Зона акваторий. |
| Определение возможных направлений развития территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития поселения, в том числе связанные с конкретным видом объекта | для гарантированного обеспечения газоснабжением потребителей существующей и планируемой жилых застроек, обеспечения деятельности муниципальных предприятий (в т.ч. перевода существующих котельных на газ); увеличения роста темпов развития поселения и его экономики, увеличения инвестиционной привлекательности территории поселения, комфортного уровня проживания населения; в целях: - поэтапного завершения газификации существующих потребителей в 28 населенных пунктах поселения к 2030 году в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 31.05.2020 № Пр-907 и его безусловного выполнения |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории поселения | рассматриваемая территория относится к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | предполагаемое место размещения объектов соответствует функциональным зонам |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки): |  |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | правовые основы установления охранных зон в соответствии с требованиями: СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (с Изменениями № 1, 2) (абзац 1 раздела 5.2.8. «Газоснабжение»); «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 (п. 5 раздела 5.2.8. «Размещение инженерных сетей»); «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в действующей редакции). |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | на данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, создания зон с особыми условиями использования территории – не потребуется |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по генеральному плану и регламентам территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования | планируемые объекты соответствуют параметрам функциональной зоны по проекту генерального плана, после утверждения потребуется внесение изменений в границы территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | размещение объекта окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории |
| Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | охранная зона – размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) на суше; охранная зона – размер от 10 м до 50 м в зонах акваторий (в зависимости от категории распределительного газопровода); режим использования территории – в соответствии с положениями Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |

Указанные в настоящем разделе материалов изменений в генеральный план мероприятия и сроки по проектированию и строительству объектов газораспределения в полном объеме (с учетом протяженности сетей, планируемых к устройству для обеспечения газоснабжением перспективных потребителей, и иных сопутствующих работ), подлежат включению в инвестиционную программу специализированного предприятия субъекта естественной монополии, осуществляющего свою деятельность в границах Пестовского сельского поселения – ООО «ГНС-Новгород» (или ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород», или иной ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою производственную деятельность в сфере газоснабжения на территории поселения), по основаниям, установленным положениями части 6 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в двухмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план (часть 6 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в указанной редакции введена Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

Кроме того, инвестиционная программа ООО «ГНС-Новгород» (или ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород», или иной ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою производственную деятельность в сфере газоснабжения на территории поселения) подлежит разработке с безусловным отражением в ней мероприятий по учету и реализации:

- подпункта «в» пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 17.07.2019 № Пр-1382 в части обязательства субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения обеспечить синхронизацию инвестиционных программ таких ресурсоснабжающих организаций с документами территориального планирования;

- подпункта «д» пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 31.05.2020 № Пр-907 в части касающейся поэтапного завершения газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ.

В соответствии с положениями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при внесении настоящих изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрены проектирование и строительство объектов газораспределения на территории поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), указанная Программа подлежит приведению в соответствие с генеральным планом поселения в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план (часть 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в указанной редакции введена Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

### Строительство объектов водоснабжения

Оценка перечня основных мероприятий, определенных муниципальной программой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа КРСКИ) в области строительства объектов водоснабжения населения, дана в разделах 4.1 Программа КРСКИ и 7.2 настоящего тома.

Определяющим принципом при планировании реализации мероприятий по водоснабжению на территории Пестовского сельского поселения, принятым при разработке мероприятий настоящего раздела, являются следующие положения:

I. На запрос Администрации Пестовского муниципального района в адрес общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» о наличии действующей (или разработанного проекта) инвестиционной программы Общества на период с 2021 и последующие годы, информация Обществом (в нарушение п. 4 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в действующей редакции)) не представлена.

II. Утвержденное органом исполнительной власти Новгородской области – Комитетом по тарифной политике Новгородской области – Постановление от 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2021 – 2025 годы» (далее – Производственная программа), приложение № 1 которого содержит сведения о мероприятиях производственной деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции (модернизации или технического переоснащения) объектов холодного водоснабжения и водоотведения общества на территории Пестовского сельского поселения, фактически не содержит в своем составе перечня необходимых мероприятий производственной деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции (модернизации или технического переоснащения), необходимых для достижения заявленных показателей увеличения объемов и функционального соответствия объектов и сетей холодного водоснабжения общества на территории Пестовского сельского поселения, которые указаны в утвержденной и действующей с 2016 года комплексной Программе инженерной инфраструктуры. Указанный объём мероприятий производственной Программы, установленных для общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» представляется явно недостаточным.

Указанной Производственной программой Указанной Производственной программой предусматривается неснижаемый показатель объема потерь воды в размере 70,01 тыс. м3 ежегодно на весь период её реализации (5 лет), что составляет 15% к объему всей отпускаемой ежегодно в сеть воды (485,79 тыс. м3). При этом, никаких мероприятий по снижению потерь воды из водопроводных сетей данной Производственной программой не запланировано. В этой части указанная Производственная программа подлежит немедленной корректировке с целью внесения в нее разумных сроков на устранение дефектов и повреждений систем и объектов водоснабжения, допускающих указанный огромный объем потерь, за который будет расплачиваться потребитель или бюджет Новгородской области.

III. Материалы Заключения Счетной палаты Российской Федерации от 08.02.2021 с указанием субъектов Российской Федерации, в которых определена наибольшая доля плохих проб воды для поверхностных водоемов I категории, используемой для питья, т.е. где питьевая вода наиболее загрязнена (Новгородская область с 2012 года постоянно входит в десятку регионов с наибольшей долей плохих проб воды для поверхностных водоемов I категории), не учтены ни одним документом в области обеспечения населения поселения качественными услугами водоснабжения.

IV. В сельском поселении в нарушение положений и требований Федерального закона Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в действующей редакции) на момент разработки настоящих материалов:

- не утверждена (не разработана и отсутствует) схема водоснабжения поселения, в т.ч. в указанной схеме для ООО межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» не определен статус гарантирующей организации для централизованной эксплуатации системы холодного водоснабжения;

- не разработано и не утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения поселения.

В соответствие с указанными комплексными и противоречивыми исходными данными, настоящими изменениями в генеральный план предусматривается:

1) Разработка и утверждение схемы водоснабжения Пестовского сельского поселения; срок реализации – 01.04.2022;

2) Принятие решения о наделении статусом гарантирующей организации для централизованной эксплуатации системы холодного водоснабжения Пестовского сельского поселения ООО межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал»; срок реализации – 01.04.2022;

3) Разработка для всех водозаборов и водозаборных узлов, артезианских скважин (в т.ч. с сооружениями насосных станций) в населенных пунктах Пестовского сельского поселения проектов зон охраны и выполнение обустройства новых и существующих зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – 2023 год;

обустройство (строительство и реконструкция) – 2030 год.

4) Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями в н.п. д. Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье Кировское, Семытино.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – 2023 год;

строительство – 2030 год.

5) Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами с водопроводом и канализацией в н.п. д. Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – 2023 год;

строительство – 2030 год.

6) Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и с водопользованием из колодцев в н.п. д. Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – 2023 год;

строительство – 2030 год.

7) Проектирование и выполнение капитального ремонта водопроводных колодцев с заменой крышек, колец, оголовков д. Афимцево – 4 шт.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – не позже 2022 года;

капитальный ремонт – 2023 год.

8) Проектирование и выполнение капитального ремонта водонапорной башни в н.п. д. Афимцево.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – не позже 2022 года;

капитальный ремонт – 2024 год.

9) Проектирование и установка приборов учета расхода холодной воды на ВНС д. Семытино, д. Климово.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – не позже 2021 года;

техническое переоснащение – 2021 год.

10) Проектирование и выполнение капитального ремонта участка водопроводных сетей Дусл.=50 – 60 мм протяженностью 360 м в д. Семытино.

проектирование – не позже 2022 года;

капитальный ремонт – 2025 год.

11) Проектирование и установка прибора учета расхода холодной воды на артезианской скважине в д. Афимцево.

проектирование – не позже 2022 года;

техническое переоснащение – 2025 год.

12) В обеспечение достижения заявленных показателей (раздел 1.4 Программы КРСКИ) по «прогнозному потреблению воды» до 1043,33 м3/сут. (более чем в 8 раз), никаких сведений о проектировании, последующем строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объектов и сетей водоснабжения в этой части, указанная Программа не содержит. В соответствие с положениями статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции), администрацией Пестовского сельского поселения должна быть разработана и утверждена «Схема водоснабжения и водоотведения Пестовского сельского поселения до 2030 года».

При реализации данных положений следует руководствоваться ниже приведенными обоснованиями размещения данной категории объектов.

Обоснование предложенного варианта размещения объектов водоснабжения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения, представлено в таблице:

| Наименование объекта или группы объектов | проектирование и строительство (реконструкция, капитальный ремонт) сетей водоснабжения в населенных пунктах поселения; проектирование и капитальный ремонт объектов водоснабжения (станции водоподготовки, водонапорные башни) в населенных пунктах поселения; разработка для всех водозаборов населенных пунктов поселения проектов зон охраны и выполнение обустройства новых и существующих зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
| --- | --- |
| Планируемые места размещения (по предложениям) | В населенных пунктах поселения: д. Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье Кировское, Семытино; д. Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода |
|  | места размещения уточняются при подготовке документации по планировке территории; вариантность не требуется |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта(земли населённых пунктов, земли иных категорий) | земли населённых пунктов; земли водного фонда; земли сельскохозяйственного назначения; земли лесов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | в границах территории, подлежащей комплексному развитию; определяется в проекте планировки территории |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | отсутствуют |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный); Общественно-деловые зоны; Производственная зона; Зона транспортной инфраструктуры; Зона инженерной инфраструктуры; Зона сельскохозяйственных угодий; Зона лесов; Зона акваторий. |
| Определение возможных направлений развития территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития поселения, в том числе связанные с конкретным видом объекта | для гарантированного обеспечения централизованным водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилых застроек, с параметрами, соответствующими требованиям санитарных норм; для обеспечения деятельности муниципальных предприятий; в целях увеличения инвестиционной привлекательности территории поселения и комфортного уровня проживания населения |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории поселения | рассматриваемая территория относится к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам Генерального плана) | объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | предполагаемое место размещения объектов соответствует функциональным зонам |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки): |  |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | правовые основы установления охранных зон: СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | на данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, создания зон с особыми условиями использования территории – не потребуется |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по генеральному плану и регламентам территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования | планируемые объекты соответствуют параметрам функциональной зоны по проекту Генерального плана, после утверждения потребуется внесение изменений в границы территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | размещение объекта окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории |
| Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | при размещении объектов потребуется установление охранных зон объектов: граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин; санитарно-защитные полосы водоводов: ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов; зона санитарной охраны водопроводных сооружений: зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима): граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; от водонапорных башен – не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м |

В соответствие с требованиями, установленными частью 6 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, производственная программа ООО межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал», утвержденная Постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области Постановление от 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2021 – 2025 годы», реализуемая за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в соответствие с положениями муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), которой предусмотрено создание объектов местного значения в сфере водоснабжения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, с учетом принятых настоящим проектом решений в части размещения объектов местного значения, указанные Постановление Комитета по тарифной политике Новгородской области 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2021 – 2025 годы» и производственная программа общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» подлежат приведению в соответствие с положениями настоящих материалов раздела (в сфере водоснабжения) в двухмесячный срок с даты утверждения настоящего генерального плана (в ред. Федерального закона от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

В соответствие с требованиями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), подлежит приведению в соответствие с настоящими положениями раздела генерального плана поселения в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений него (в ред. Федерального закона от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

Настоящие материалы раздела, в части обоснования предложений строительства (реконструкции, модернизации, иное) объектов местного значения сельского поселения соответствуют положениям статьи 26 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции) и Поручению Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС пункт 7 б), в части касающейся совместного с ресурсоснабжающими организациями принятию мер по разработке и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований, а также по разработке инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

### Строительство объектов водоотведения

Оценка перечня основных мероприятий, определенных муниципальной программой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116) (далее – Программа КРСКИ) в области строительства объектов водоотведения, дана в разделах 4.1 Программа КРСКИ и 7.2 настоящего тома.

Определяющим принципом при планировании реализации мероприятий по водоотведению на территории Пестовского сельского поселения, принятым при разработке мероприятий настоящего раздела, являются следующие положения:

I. На запрос Администрации Пестовского муниципального района в адрес общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» о наличии действующей (или разработанного проекта) инвестиционной программы Общества на период с 2021 и последующие годы, информация Обществом (в нарушение п. 4 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в действующей редакции)) не представлена.

II. Утвержденное органом исполнительной власти Новгородской области – Комитетом по тарифной политике Новгородской области – Постановление от 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2021 – 2025 годы» (далее – Производственная программа), приложение № 1 которого содержит сведения о мероприятиях производственной деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции (модернизации или технического переоснащения) объектов холодного водоснабжения и водоотведения общества на территории Пестовского сельского поселения, фактически не содержит в своем составе перечня необходимых мероприятий производственной деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции (модернизации или технического переоснащения), необходимых для достижения заявленных показателей увеличения объемов и функционального соответствия объектов и сетей водоотведения общества на территории Пестовского сельского поселения, которые указаны в утвержденной и действующей с 2016 года комплексной Программе инженерной инфраструктуры (Программа КРСКИ). Указанный объём мероприятий производственной Программы, установленных для общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» представляется явно недостаточным.

III. В сельском поселении в нарушение положений и требований Федерального закона Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в действующей редакции) на момент разработки настоящих материалов:

- не утверждена (не разработана и отсутствует) схема водоотведения поселения, в т.ч. в указанной схеме для ООО межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» не определен статус гарантирующей организации для централизованной эксплуатации системы водоотведения;

- не разработано и не утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоотведения поселения.

IV. Заключение Счетной палаты Российской Федерации от 08.02.2021 с указанием субъектов Российской Федерации, в которых определена наибольшая доля плохих проб воды для поверхностных водоемов I категории, используемой для питья, т.е. где питьевая вода наиболее загрязнена (Новгородская область с 2012 года постоянно входит в самую «грязную» десятку регионов РФ с наибольшей долей плохих проб воды для поверхностных водоемов I категории), содержит, в т.ч., отчет в котором указано, что «в проблемных регионах (Владимирская, Ленинградская, Архангельская, Новгородская области) не проводилась экологическая реабилитация водных объектов». Указана основная причина высокой доли плохих проб воды для поверхностных водоемов I категории – сброс загрязненных (неочищенных) стоков в границах территорий, прилегающих к водному объекту.

Примечание: выводы указанного Заключения Счетной палаты Российской Федерации от 08.02.2021 подтверждаются фактами, изложенными в подразделах I – IV настоящего раздела.

В этой связи, настоящими изменениями в генеральный план предусматривается проектирование и строительство (реконструкция) сооружений и сетей водоотведения (хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, напорных и самотечных), очистных сооружений (хозяйственно-бытовых и ливневых стоков) в населенных пунктах поселения:

1) Разработка и утверждение схемы водоотведения Пестовского сельского поселения (в т.ч., с учетом необходимости выполнения проектирования и строительства сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливневой канализации) для всех 31 н.п. поселения; срок реализации – 01.04.2022.

2) Принятие решения о наделении статусом гарантирующей организации для централизованной эксплуатации cетей и объектов водоотведения Пестовского сельского поселения ООО межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал»; срок реализации – 01.04.2022;

3) Разработка и установление охранных зон канализационных систем и сооружений Пестовского сельского поселения в соответствие с требованиями МДК 3-02.2001. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» для всех 31 н.п. поселения.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – 2024 годы;

обустройство – 2030 год.

4) Проектирование и строительство, реконструкция (модернизация, техническое переоснащение) самотечных и напорных канализационных коллекторов, сетей хозяйственно-бытовых стоков (канализации), автономных систем водоотведения сточных вод в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет более 60 жителей (д. Афимцево, д. Вотроса, д. Русское Пестово, д. Семытино) и для инвестиционных площадок. Сроки реализации.

Итоговые объемы работ по строительству, реконструкции (модернизация, техническое переоснащение) указанных существующих очистных сооружений устанавливаются по результатам проектирования.

Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана):

проектирование – 2025 год;

строительство и реконструкция – 2030 год.

5) Проектирование и размещение (строительство, монтаж) блочных биологических локальных очистных сооружений (промышленного изготовления, например: аэротенки-отстойники производительностью 12, 25, 50 м3/сут., иные виды и характеристики ББЛОС) для сельских населённых мест в целях доведения сточных вод до полной очистки от промышленных и бытовых стоков в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет не менее 20 и не более 60 жителей (д. Борихино, д. Лямцино, д. Мирово, д. Пикалиха, д. Пономарёво, д. Попово, д. Староселье, д. Тимофеево, д. Устье-Кировское). Сроки реализации:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

6) Проектирование и строительство участков сетей хозяйственно-бытовой канализации в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет не менее 20 и не более 60 жителей (д. Борихино, д. Лямцино, д. Мирово, д. Пикалиха, д. Пономарёво, д. Попово, д. Староселье, д. Тимофеево, д. Устье-Кировское). Сроки реализации:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

7) Проектирование и строительство локальных сетей водоотведения (хозяйственно-бытовых стоков), монтаж модульных (блочных) очистных сооружений (хозяйственно-бытовых стоков) на 1, 2, 4, 8, 16 подворий (типа «Векса», «Топас», БЛОС, или аналог с производительностью от 2 до 30 м3/сут.) в границах территорий оставшихся н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет менее 20 жителей (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка), и в которых подключение к системе центральной канализации экономически не оправдано или технически трудновыполнимо: д. Борисово, д. Бревённое, д. Имени Ленина, д. Дуброво, д. Заручевье, д. Ивановское, д. Каменка, д. Климово, д. Красная Заря, д. Матрёшино, д. Мышкино, д. Новосёлки, д. Плёсо, д. Свобода).

Сроки реализации:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

8) Проектирование и строительство сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливневой канализации в д. Русское Пестово.

Сроки реализации:

проектирование – 2025 год;

строительство – 2030 год.

9) Проектирование и реконструкция БОС в н. п. д. Свобода.

Сроки реализации:

проектирование – 2021 год;

реконструкция – в период с 2022 по 2025 годы.

При реализации данных положений следует руководствоваться ниже приведенными обоснованиями размещения таких объектов.

Обоснование предложенного варианта размещения объектов водоотведения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения представлено в таблице:

| Наименование объекта или группы объектов | сети водоотведения и очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков; сети водоотведения и очистные сооружения ливневых стоков |
| --- | --- |
| Планируемые места размещения (по предложениям) | В 26 населенных пунктах поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка) |
|  | места размещения объектов и сетей водоотведения уточняются при подготовке документации по планировке территории; вариантность не требуется |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта(земли населённых пунктов, земли иных категорий) | земли населённых пунктов; земли водного фонда |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | в границах территории, подлежащей комплексному развитию; определяется в проекте планировки территории |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | отсутствуют |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный); Общественно-деловые зоны; Производственная зона; Зона транспортной инфраструктуры; Зона инженерной инфраструктуры. Зона сельскохозяйственных угодий; Зона лесов; Зона акваторий. |
| Определение возможных направлений развития территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития поселения, в том числе связанные с конкретным видом объекта | для обеспечения централизованными сетями водоотведения и сооружениями очистки сточных вод потребителей существующей и планируемой жилых застроек, обеспечения деятельности муниципальных предприятий; увеличения инвестиционной привлекательности территории поселения, комфортного уровня проживания населения |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории поселения | рассматриваемая территория относится к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | предполагаемое место размещения объектов соответствует функциональным зонам |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки): |  |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | правовые основы установления охранных зон: - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; режим использования территории – в соответствии с требованиями МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | на данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, создания зон с особыми условиями использования территории – не потребуется |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования | планируемые объекты соответствуют параметрам функциональных зон по проекту генерального плана, после утверждения не потребуется внесение изменений в границы территориальных зон правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | размещение объекта окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории |
| Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | при размещении объектов потребуется установление охранных зон объектов: охранные зоны канализационных систем и сооружений – от 3 до 500 м в зависимости от вида (типа) объекта; санитарно-защитная зона для ЛОС –20 м; (i) первый пояс является поясом строго режима и обеспечивает защиту места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Он организуется непосредственно на территории водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала; (ii) второй пояс предназначен для предотвращения микробного загрязнения воды. Территория второго пояса определяется гидродинамическим расчетным путем и включает в себя территорию, предназначенную для предупреждения продвижения микробного загрязнения до водозабора; (iii) третий пояс является зоной, предназначенной для предотвращения химических загрязнений источника водоснабжения. Территория третьего пояса определяется посредством гидродинамических расчетов; Для подземных источников границы первого пояса ЗСО устанавливаются на расстоянии не менее 30 метров (для незащищенных источников – не менее 50 метров) от точки водозабора. Границы второго и третьего поясов зависят от типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.), величины водозабора и гидрологических особенностей объекта. Для поверхностных источников границы устанавливаются: для водотоков: 1) границы первого пояса должны составлять не менее 200 метров вверх по течению и 100 метров вниз по течению; 2) границы второго пояса определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; 3) границы третьего пояса на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса, а боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки; для водоемов: 1) границы первого пояса зависят от местных санитарных и гидрологических условий, но должны быть не менее 100 метров во всех направлениях; 2) границы второго пояса ЗСО определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий; 3) границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. |

В соответствие с требованиями, установленными частью 6 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, производственная программа ООО межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал», утвержденная Постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области Постановление от 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2021 – 2025 годы», реализуемая за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в соответствие с положениями муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), которой предусмотрено создание объектов местного значения в сфере водоотведения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, с учетом принятых настоящим проектом решений в части размещения объектов местного значения, указанные Постановление Комитета по тарифной политике Новгородской области 08.12.2020 № 71/1 (ред. от 16.12.2020) «О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на 2021 – 2025 годы» и производственная программа общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» подлежат приведению в соответствие с положениями настоящих материалов раздела (в сфере водоотведения) в двухмесячный срок с даты утверждения настоящего генерального плана (в ред. Федерального закона от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

В соответствие с требованиями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), подлежит приведению в соответствие с настоящими положениями раздела генерального плана поселения в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений него (в ред. Федерального закона от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

Настоящие материалы раздела, в части обоснования предложений строительства (реконструкции, модернизации, иное) объектов местного значения сельского поселения соответствуют положениям статьи 26 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции) и Поручению Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС пункт 7 б), в части касающейся совместного с ресурсоснабжающими организациями принятию мер по разработке и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований, а также по разработке инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

## Обоснование предложенного варианта размещения объектов транспортной инфраструктуры в границах населённых пунктов поселения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения

Постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 № 312 «О государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы» утверждена государственная программа Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы» (далее – государственная программа).

Указанной государственной программой заявлена цель: увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения с 35,0% до 50,0%.

Указанной государственной программой предусмотрено финансирование мероприятий для достижения указанной цели из бюджетов областного и федерального:

2021 год – 7,344 млрд. рублей;

2022 год – 7,727 млрд. рублей;

2023 год – 7,979 млрд. рублей;

2024 год – 9,066 млрд. рублей.

На указанные средства государственной программой Новгородской области предусмотрена реализация следующих мероприятий, в части касающейся, в т.ч. мероприятий, реализация которых необходима и возможна в Пестовском сельском поселении посредством:

предоставления субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений на формирование муниципальных дорожных фондов на период 2021 – 2024 г.г. (раздел 5.2. государственной программы) – 1,279 млрд. руб.;

финансирования реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на период 2021 – 2024 г.г. (раздел 7.1. государственной программы) – 15,969 млрд. руб.

Приложением № 1 в составе указанной государственной программы установлен «Порядок предоставления и методика распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений на формирование муниципальных дорожных фондов».

Приложением № 2 в составе указанной государственной программы установлен «Порядок предоставления и методика распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений на софинансирование расходов по реализации

правовых актов правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Постановлением администрации Пестовско сельского поселения от 02.03.2017 № 30 утверждена «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824131) (далее – ПКРТИ), в которой общая протяженность дорог общего пользования местного значения поселения указана в размере 20,146 км.

Программа разработана на основании требований Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Заявленные ПКРТИ цели и приоритеты:

- комплексное развитие транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения;

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры.

Общая, заявленная в ПКРТИ, стоимость программных мероприятий на развитие транспортной инфраструктуры на 2017 – 2030 годы составляет 0 млн. руб.

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения средства местного бюджета составляет 4,452 млн. руб. на 14 лет (т.е. 15784 рубля 77 копеек на 1 км дороги в год).

На указанные средства в течение 14 лет указанной Программой предусмотрено достижение заведомо неисполнимых обязательств:

1. Зимнее содержание дорог;

2. Летнее содержание дорог (грейдирование дорожных покрытий – гравийного и грунтового, профилирование);

Изготовление и установка необходимых дорожных знаков, указателей;

4.Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

5. Реконструкция и усовершенствование дорожного покрытия дорог местного значения – 20,146 км;

6. Усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам;

7. Снижение к 2030 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

8. За счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения;

9. Строительство и ремонт системы наружного освещения в дер. Русское Пестово.

Реализации мероприятий, установленных ПКРТИ для достижения минимально допустимого уровня обеспеченности населения поселения объектами транспортной инфраструктуры нормативного технического состояния и достижению заявленных показателей, препятствуют:

фактический не учет администрацией Пестовского сельского поселения в течение длительного времени в интересах поселения возможностей, предоставленных действующей с 09.07.2020 государственной программы Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 № 312 «О государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы»;

отсутствие учета реализации мероприятий из перечня, установленных Приложениями № 1 и № 2 к указанной государственной программе;

не обоснованный администрацией Пестовского сельского поселения перечень конкретных объемов работ с подтверждением источников их финансирования в части проектирования, строительства и реконструкции, графиками реализации мероприятий, установленных ПКРТИ;

отсутствие (неназначение) администрацией Пестовского сельского поселения специализированных соисполнителей в указанной ПКРТИ.

В соответствии с положениями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при внесении настоящих изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрены проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры в границах населённых пунктов поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в муниципальную программу «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденную Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 30 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824131), указанная программа подлежат приведению в соответствие с генеральным планом поселения, в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план (часть 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в указанной редакции введена Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

Указанная программа так же подлежит приведению в соответствие с государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы», в части реализации Администрацией Пестовского сельского поселения необходимых мероприятий для реализации разделов 5.2. и 7.1. указанной государственной программы на территории Пестовского сельского поселения.

### Строительство автомобильных дорог местного значения поселения в границах населённых пунктов поселения

Предложения по размещению объектов указанной категории:

1) Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) 20,146 км (100%) существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом в их составе имеющихся инженерных сооружений (мосты, трубопереезды, пересечения с участками железных дорог, транспортные развязки, системы стационарного искусственного (электрического) освещения объектов улично-дорожной сети, иное), не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации – в срок по 2022 год (включительно).

2) Подготовка и представление в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области необходимого комплекта документации в соответствие с требованиями, установленными Приложениями № 1 и № 2 к государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы», в части обеспечения учета Пестовского сельского поселения соисполнителем работ и мероприятий по реализации разделов 5.2. и 7.1. указанной государственной программы на территории поселения – в срок по 2022 год (включительно).

3) Реконструкция (капитальный ремонт, реализация мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями для безопасной эксплуатации) автомобильных дорог в объеме 20,146 км – в срок по 2024 год (включительно) в 26 н.п. поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка).

4) Проектирование и строительство улично-дорожной сети в новых проектируемых жилых районах н.п. д. Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье Кировское, Семытино, Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода, со сроком реализации до окончания 2-ой очереди генерального плана:

– проектирование – 2025 год;

– реконструкция – 2030 год.

5) Проектирование и строительство системы наружного освещения в дер. Русское Пестово, со сроком реализации до окончания 2-ой очереди генерального плана:

– проектирование – 2022 год;

– реконструкция – 2024 год.

При реализации данных положений следует руководствоваться ниже приведенными обоснованиями размещения таких объектов.

Обоснование предложенного варианта размещения объектов водоотведения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения представлено в таблице:

| Наименование объекта или группы объектов | Объекты улично-дорожной сети в границе населенных пунктов поселения |
| --- | --- |
| Планируемые места размещения (по предложениям) | Проектирование и строительство улично-дорожной сети в новых проектируемых жилых районах 17 населенных пунктах поселения: н.п. д. Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье Кировское, Семытино, Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода |
|  | места размещения уточняются при подготовке документации по планировке территории; вариантность не требуется |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта(земли населённых пунктов, земли иных категорий) | земли населённых пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | в границах территории, подлежащей комплексному развитию; определяется в проекте планировки территории |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | отсутствуют |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | соответствует |
| Функциональная зона (из генерального плана поселения) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный); Общественно-деловые зоны; Производственная зона; Зона транспортной инфраструктуры; Зона инженерной инфраструктуры. |
| Определение возможных направлений развития территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития поселения, в том числе связанные с конкретным видом объекта | для приведения в соответствие с нормативными требованиями для безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения поселения; для гарантированного обеспечения условий проезда жителей существующей и планируемой жилых застроек к своему жилью, социальным объектам, производственным объектам; для обеспечения деятельности муниципальных предприятий; в целях увеличения инвестиционной привлекательности территории поселения и комфортного уровня проживания населения. |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории поселения | рассматриваемая территория относится к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам Генерального плана) | объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | предполагаемое место размещения объектов соответствует функциональным зонам |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки): |  |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | отсутствуют |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | на данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, создания зон с особыми условиями использования территории не потребуется |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по генеральному плану и регламентам территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования | планируемые объекты соответствуют параметрам функциональной зоны по проекту генерального плана, после утверждения потребуется внесение изменений в границы территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | размещение объекта окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории |
| Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | при размещении объектов не потребуется установление охранных зон объектов. |

В соответствии с положениями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при установлении настоящим подразделом проектных решений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрены проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры в границах населённых пунктов поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в муниципальную программу «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденная Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 30 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824131), указанная программа подлежит приведению в соответствие с генеральным планом поселения, в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план (часть 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в указанной редакции введена Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

### Строительство парковок (парковочных мест)

Предложения по размещению объектов указанной категории не поступали.

### Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, совмещённых для велосипедного движения за пределами проезжей части

Предложения по размещению объектов указанной категории:

1) Предусмотреть разработку раздела в проектно-сметной документации для устройства тротуаров и пешеходных дорожек, совмещённых для велосипедного движения за пределами проезжей части, пешеходных ограждений в составе разрабатываемых проектов на реконструкцию (капитальный ремонт) 20,146 км (100%) существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом инженерных сооружений в их составе (мосты, трубопереезды, пересечения с участками железных дорог, транспортные развязки, иное), не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации – в срок по 2022 год (включительно).

2) Подготовка и представление в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области комплекта документации в соответствие с требованиями, установленными Приложениями № 1 и № 2 к государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы», в части обеспечения учета Пестовского сельского поселения соисполнителем работ и мероприятий по реализации разделов 5.2. и 7.1. указанной государственной программы на территории поселения – в срок по 2022 год (включительно) в целях получения финансирования на реализацию мероприятий по строительству тротуаров и пешеходных дорожек, пешеходных ограждений – в срок по 2022 год (включительно).

3) Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, совмещённых для велосипедного движения за пределами проезжей части, пешеходных ограждений на определенных проектированием участках в составе 20,146 км (100 % существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом инженерных сооружений в их составе (мосты, трубопереезды, пересечения с участками железных дорог, транспортные развязки, иное), не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации).

Сроки реализации:

- в период – по 2024 год (включительно);

- расчетный срок – 2030 год.

При реализации данных положений следует руководствоваться ниже приведенными обоснованиями размещения таких объектов.

Обоснование предложенного варианта размещения объектов водоотведения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения представлено в таблице:

| Наименование объекта или группы объектов | Объекты улично-дорожной сети в границе населенных пунктов поселения: тротуары, пешеходные дорожки, пешеходные ограждения |
| --- | --- |
| Планируемые места размещения (по предложениям) | В 27 населенных пунктах поселения: кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Поповка, д. Плотникова горка |
|  | места размещения уточняются при разработке документации по планировке территории; вариантность не требуется |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта(земли населённых пунктов, земли иных категорий) | земли населённых пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | в границах территории, подлежащей комплексному развитию; определяется в проекте планировки территории |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | отсутствуют |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | соответствует |
| Функциональная зона (из генерального плана поселения) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами; Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный); Общественно-деловые зоны; Производственная зона; Зона транспортной инфраструктуры; Зона инженерной инфраструктуры. |
| Определение возможных направлений развития территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития поселения, в том числе связанные с конкретным видом объекта | в целях обеспечения требований по безопасному передвижению граждан в границах населенных пунктов поселения; в целях обеспечения комфортного уровня проживания населения |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории поселения | рассматриваемая территория относится к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам Генерального плана) | объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | предполагаемое место размещения объектов соответствует функциональным зонам |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки): |  |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | отсутствуют |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | на данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, создания зон с особыми условиями использования территории не потребуется |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по генеральному плану и регламентам территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования | планируемые объекты соответствуют параметрам функциональной зоны по проекту генерального плана, после утверждения не потребуется внесение изменений в границы территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | размещение объекта окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории |
| Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | при размещении объектов не потребуется установление охранных зон объектов. |

В соответствии с положениями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при установлении настоящим подразделом проектных решений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрены проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры в границах населённых пунктов поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в муниципальную программу «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденную Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 30 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824131), указанная программа подлежит приведению в соответствие с генеральным планом поселения, в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план (часть 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в указанной редакции введена Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

### Строительство стационарного электрического освещения улично-дорожной сети

Обоснование предложенного варианта размещения стационарного электрического освещения улично-дорожной сети по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения, представлено ниже.

Наименование объекта или группы объектов: система стационарного искусственного (электрического) освещения объектов улично-дорожной сети (в том числе: автомобильные дороги IV и V категорий, улицы и дороги местного значения населенных пунктов; тротуары и пешеходные дорожки; пешеходные переходы; велосипедные дорожки (при наличии); пешеходная и велосипедная дорожки с совмещенным движением (при наличии)).

Планируемые места размещения (по предложениям): в населенном пункте д. Русское Пестово; зона размещения объектов не отображена на соответствующей карте, места размещения уточняются при подготовке документации по планировке территории, вариантность не требуется.

Сроки реализации:

– проектирование – 2022 год;

– реконструкция – 2024 год.

Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта

Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий): земли населённых пунктов.

Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования: в границах территории общего пользования.

Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию: отсутствуют.

Возможность осуществления реконструкции занятых территорий: не требуется.

Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения: не требуется.

Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории: соответствует.

Функциональная зона: зоны жилой и общественно-деловой застройки.

Определение возможных направлений развития территории

Цели и задачи социально-экономического развития поселения, в том числе связанные с конкретным видом объекта:

повышение комфортного уровня проживания населения;

повышение удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих негативных дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения;

повышение удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории поселения: рассматриваемые территории относятся к «точкам роста».

Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе:

- требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения в соответствии с пунктом 4.6 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с учетом СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; в сельских поселениях осветительные установки должны быть установлены на автомобильных дорогах в границах застроек и за их пределами на расстояние не менее 100 м от этих границ; отношение минимальной яркости покрытий к среднему значению должно быть не менее 0,35 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и не менее 0,25 при норме средней яркости 0,6 кд/м2 и ниже;

- требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера: соответствует;

- ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон: создаваемые объекты не оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

- учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов: учет проводить не требуется.

Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана): объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию.

Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки): предполагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне.

Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории

Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки): ограничения отсутствуют, в действующих правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют.

Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения: создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется.

Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории: на данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения, создания зон с особыми условиями использования территории – не потребуется.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по генеральному плану и регламентам территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования: планируемые объекты соответствуют параметрам функциональной зоны по проекту генерального плана, после утверждения потребуется внесение изменений в границы территориальной зоны правил землепользования и застройки муниципального образования.

Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения, определённых в стратегических документах социально-экономического развития: местоположение объекта относится к территориям «точек роста».

Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории: размещение объекта окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории.

Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения: создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется.

В соответствии с положениями, установленными частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при установлении настоящим подразделом проектных решений в генеральный план Пестовского сельского поселения, которыми предусмотрены проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры в границах населённых пунктов поселения, и которые являются объектами местного значения и не включены в муниципальную программу «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденную Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 30 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824131), указанная программа подлежит приведению в соответствие с генеральным планом поселения, в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих (настоящих) изменений в генеральный план (часть 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в указанной редакции введена Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ).

## Обоснование предложенного варианта размещения объектов в области физической культуры и массового спорта, культуры и искусства, здравоохранения, образования по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения

### Строительство объектов физической культуры и массового спорта

В поселении разработана комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы, утвержденная постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424).

Материалами «Местных нормативов градостроительного проектирования Пестовского муниципального района Новгородской области», утвержденных Решением Думы Пестовского муниципального района от 03.08.2016 № 68 (УИН в ФГИС ТП 4963200004022016080933), установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта, которыми предусмотрено устройство одного или нескольких видов объектов местного значения поселения:

1. Спортивные залы – не менее 3,5 тыс. м2 на 10 тыс. человек, пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.

2. Плоскостные сооружения – не менее 19,5 тыс. м2 на 10 тыс. человек, пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 15 мин.

Нормативы градостроительного проектирования в отношение показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта для иных объектов (бассейны, велосипедные дорожки, хоккейные площадки, катки, лыжные базы и др.) не предусмотрены.

Муниципальной программой «Комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», утвержденная постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424) (далее – Программа), в Пестовском сельском поселении формально предусмотрен ряд мероприятий по строительству объектов в области физической культуры и спорта:

- плавательный бассейн (без указания населенного пункта, в котором он запланирован к проектированию и размещению) с заявленной площадью зеркала воды – 81 м2 (что технически практически не реализуемо: минимальная ширина дорожки – 2,5 метра, длина дорожки – 25 метров);

- плоскостные спортивные сооружения (без указания населенных пунктов, в которых они запланированы к проектированию и размещению) с заявленной общей площадью в 7272,3 м2.

Проектирование и строительство указанных сооружений не представляется возможным реализовать по причинам, указанным ниже.

В указанной Программе в нарушение положений Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» отсутствуют графики реализации мероприятий по достижению заявленных показателей, источники финансирования указанных мероприятий, сроки реализации этапов по проектированию и строительству упущены (2020 год); не указаны населенные пункты поселения, в которых предусмотрено размещение объектов в области физической культуры и спорта. Указанные замечания к Программе являются значимыми.

Указанная муниципальная программа «Комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», утвержденная постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424), подлежит приведению в соответствие с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», с учетом устранения, в том числе указанных выше замечаний.

### Строительство объектов культуры и искусства

На момент разработки настоящего проекта изменений в генеральный план, муниципальной программой «Комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», утвержденной постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424) (далее – Программа), в Пестовском сельском поселении не предусмотрены мероприятия по строительству объектов в области объектов культуры и искусства.

В указанной Программе в нарушение положений Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» отсутствуют графики реализации мероприятий по достижению заявленных показателей, источники финансирования указанных мероприятий, сроки реализации этапов по проектированию и строительству упущены (2020 год); не указаны населенные пункты поселения, в которых предусмотрено размещение объектов в области культуры и искусства. Указанные замечания к Программе являются значимыми.

Указанная муниципальная программа «Комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», утвержденная постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424), подлежит приведению в соответствие с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», с учетом устранения, в том числе указанных выше замечаний.

### Строительство объектов здравоохранения

На момент разработки настоящего проекта изменений в генеральный план, муниципальной программой «Комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», утвержденной постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424) (далее – Программа), в Пестовском сельском поселении не предусмотрены мероприятия по строительству объектов в области объектов здравоохранения.

В указанной Программе в нарушение положений Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» отсутствуют графики реализации мероприятий по достижению заявленных показателей, источники финансирования указанных мероприятий, сроки реализации этапов по проектированию и строительству упущены (2020 год); не указаны населенные пункты поселения, в которых предусмотрено размещение объектов в области здравоохранения. Указанные замечания к Программе являются значимыми.

Указанная муниципальная программа «Комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», утвержденная постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424), подлежит приведению в соответствие с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», с учетом устранения, в том числе указанных выше замечаний.

### Строительство объектов образования

На момент разработки настоящего проекта изменений в генеральный план, муниципальной программой «Комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», утвержденной постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424) (далее – Программа), в Пестовском сельском поселении не предусмотрены мероприятия по строительству объектов в области объектов образования.

В указанной Программе в нарушение положений Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» отсутствуют графики реализации мероприятий по достижению заявленных показателей, источники финансирования указанных мероприятий, сроки реализации этапов по проектированию и строительству упущены (2020 год); не указаны населенные пункты поселения, в которых предусмотрено размещение объектов в области образования. Указанные замечания к Программе являются значимыми.

Указанная муниципальная программа «Комплексная программа развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2017 – 2030 годы», утвержденная постановлением администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29 (УИН в ФГИС ТП № 49632434212017082424), подлежит приведению в соответствие с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», с учетом устранения, в том числе указанных выше замечаний.

## Обоснование предложенного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории поселения

### Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

На момент разработки настоящих материалов предложения по размещению объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения от Администраций Пестовского сельского поселения и Пестовского муниципального района не поступали.

### Обеспечение минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации ритуальных услуг

Материалами «Местных нормативов градостроительного проектирования Пестовского муниципального района Новгородской области», утвержденных Решением Думы Пестовского муниципального района от 03.08.2016 № 68 (УИН в ФГИС ТП 4963200004022016080933) и материалами «Местных нормативов градостроительного проектирования Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области», утвержденных решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 05.07.2017 № 81 (УИН в ФГИС ТП № 49632434040420170707292), не предусмотрены и не установлены значения расчетных показателей в отношении минимально допустимого уровня (количества) обеспеченности сельскими кладбищами для населенных пунктов поселения. Расчетные показатели максимально допустимого уровня пешеходно-транспортная доступность до указанной категории объектов так же не разработаны.

На момент разработки настоящих материалов указанные нормативы по размещению объектов в области организации ритуальных услуг все так же не предусмотрены и не установлены.

От администрации Пестовского муниципального района в период разработки настоящих материалов поступило предложение о необходимости формирования функциональной зоны «Зона кладбищ» для земельного участка в связи с необходимостью увеличения площади кладбища в интересах городского поселения Пестово.

Указанное предложение предполагается к реализации следующим образом:

для земельного участка с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, включаемого в границы населенного пункта д. Русское Пестово в соответствие с пунктом 1 ТЗ установлена функциональная зона «Зона специального назначения» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли лесного фонда» (Пестовский муниципальный район, Пестовское лесничество, Дмитровское участковое лесничество, квартал № 143, выделы № 3, 21, 22, 23, 24) на категорию «земли населенных пунктов»

;

Ограничения в отношение использования соответствующих территорий (в пределах соответствующей функциональной зоны), в том числе установление зон с особыми условиями использования территории в отношение сельских кладбищ, установлены положениями следующих Законов и нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О погребении и похоронном деле»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 84 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»» (зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2011 г., регистрационный № 21720);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008, регистрационный № 10995).

Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения: санитарно-защитная зона 50 м.

С целью реализации указанного положения настоящего проекта изменений в генеральный план Администрации Пестовского муниципального района необходимо реализовать следующий порядок в отношение изменения категории указанного земельного участка:

Этап № 1 (формирование ЗУ, постановка на ГКУ, установление права собственности)

1.1. Разработка проектной документации лесного участка (далее – ПДЛУ) с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, расположенного в лесном квартале 134, в границах лесных выделов 3, 21 – 24 Пестовского лесничества, Дмитровского участкового лесничества;

1.2. Утверждение ПДЛУ уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской области;

1.3. Заключение договоров аренды (необходимы для гарантированного исключения предпосылок возникновения каких-либо обременений со стороны третьих лиц.

Этап № 2 (разработка, проведение процедур общественных обсуждений, согласования и утверждения настоящего проекта изменений в генеральный план муниципального образования Пестовское сельское поселение (данный этап автономный, допускает предварительное исполнение, не требует окончания реализации этапа № 1))

Этап № 3 (получение ответов на запросы, подготавливаемые и направляемых администрацией Пестовского сельского поселения):

3.1. Запрос Выписки из Государственного Лесного Реестра (далее – ГЛР), которую выдаёт уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области;

3.2. Запрос Выписки из единого государственного реестра недвижимости ЕГРН, выдает выписку – Управление Росреестра по Новгородской области;

3.3. Запрос Заключения (справки) об отсутствии на испрашиваемом к переводу земельном участке полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, содержащие сведения о местоположении, кадастровом номере такого участка; выдает Заключение Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Управление по недропользованию по Новгородской области;

3.4. Запрос Заключения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельном участке, содержащее сведения о местоположении такого участка; выдает Заключение Инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области;

3.5. Документы о наличии (отсутствии) обременений земельного участка, содержащие сведения о местоположении такого участка:

- участок не обременен правами третьих лиц;

- согласие арендатора на изменение категории з/у, если арендатор имеется;

- несогласие арендатора на изменение категории з/у, если арендатор имеется.

Заключение выдаёт уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области;

3.6. Документация, подтверждающая государственное значение объекта в случае, если для размещения такого объекта осуществляется перевод земельного участка, относящегося к землям лесного фонда, занятым защитными лесами; Требуются распорядительные акты Правительства Новгородской области;

3.7. Схема размещаемого на земельном участке объекта, составленная с учетом документов территориального планирования соответствующих территорий, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и согласованная с органами архитектуры и градостроительства Новгородской области; выполняется администрацией Пестовского сельского поселения самостоятельно

3.8. Запрос выписки из ЕГРЮЛ; выполняется администрацией Пестовского сельского поселения самостоятельно;

3.9. Обоснование размеров площадей, отводимых з/у с приложением:

- схемы расположения сооружений Объекта;

- условных обозначений (экспликации сооружений);

выполняется администрацией Пестовского сельского поселения самостоятельно;

3.10. Направление ходатайства (в соответствие с положениями Приказа Минприроды России от 25.12.2018 № 684 (ред. от 12.08.2020) «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель лесного фонда в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов») выполняется администрацией Пестовского сельского поселения с приложением всех отраженных выше документов в адрес Рослесхоза на рассмотрение;

3.11. Согласование Минприроды России и подготовка проекта Распоряжения Правительства РФ «Об изменении категории з/у с к/н 53:14:1301401:345 в целях размещения …»;

3.12. Распоряжение Правительства РФ «Об изменении категории з/у с к/н 53:14:1301401:345 в связи с включением его в границы н.п. …. и размещения в его границах…»

### Обеспечение минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства

На момент разработки настоящих материалов предложения по размещению объектов в области благоустройства не поступили.

### Обеспечение минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области сбора, хранения, утилизации (переработки) твердых бытовых отходов

На момент разработки настоящих материалов предложения по размещению объектов в области сбора, хранения, утилизации (переработки) твердых бытовых отходов не поступили.

# Перечень объектов местного значения муниципального образования и мест их размещения для включения в Положение о территориальном планировании

Перечень объектов местного значения в материалах по обоснованию является основанием для составления утверждаемого перечня объектов местного значения, входящего в состав Положения о территориальном планировании и основой для отображения на карте планируемого размещения объектов местного значения.

Группировка видов планируемых объектов местного значения поселения выполнена в соответствии с перечнем видов объектов местного значения поселения необходимых для выполнения полномочий поселения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ) в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, обоснованных для включения в Положение о территориальном планировании генерального плана

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение |
| 1 | Трансформатор-ные подстанции (ТП) (проектирование и реконструкция) | Объект электроснаб-жения | Обеспечение бесперебойного круглосуточного электроснабжения потребителей существующей жилой застройки в 26 н.п. поселения (в которых на момент подготовки материалов проживают жители) | Проектирование и реконструкция существующих ТП, РП, БКТП, КТПН 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ, ЛЭП и КЛЭП 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ со сроками реализации до окончания первой очереди реализации настоящего генерального плана: проектирование – в период с 2022 по 2025 годы; реконструкция – в период с 2025 по 2030 годы. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мирово, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства: ВЛЭП 10 кВ – охранная зона от проекций крайних проводов, размер 10 м; КЛЭП 10/0,4 кВ – охранная зона 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы в границах населённого пункта; ТП, распределительные пункты (РП), БКТП, КТПН, КТП) 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ – охранная зона от границ земельного уч-ка, размер 3 м |
| 2 | Воздушные и кабельные линии электропередачи 10/0,4 кВ (ЛЭП и КЛЭП) (проектирование и реконструкция) |  |  |  |  |  |
| 3 | Трансформатор-ные подстанции (ТП) (проектирование и строительство) | Объект электроснаб-жения | Обеспечение бесперебойного круглосуточного электроснабже-ния потребителей перспективной застройки | Проектирование и строительство в н.п. деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино – на 2424 жителя; в н.п. деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода – на 996 жителей Срок реализации – расчетный срок. | деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино; деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства: ВЛЭП 10 кВ – охранная зона от проекций крайних проводов, размер 10 м; КЛЭП 10/0,4 кВ – охранная зона 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы в границах населённого пункта; ТП, распределительные пункты (РП), БКТП, КТПН, КТП) 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ – охранная зона от границ земельного уч-ка, размер 3 м |
| 4 | Воздушные и кабельные линии электропередачи 10/0,4 кВ (ЛЭП и КЛЭП) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |
| 5 | Трансформатор-ные подстанции (ТП) (проектирование и строительство) |  |  | Проектирование и строительство инвестиционных площадок: база отдыха в д. Свобода; кластер сельскохозяйственного производства в д. Мирово; охотничье хозяйство в д. Борисово; производство по добыче питьевой воды с разливом в д. Попово. Срок реализации – расчетный срок. | деревни Свобода, Мирово, Борисово, Попово |  |
| 6 | Воздушные и кабельные линии электропередачи 10/0,4 кВ (ЛЭП и КЛЭП) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельные инвестиционных площадок (проектирование и строительство) | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплом потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) перспективной застройки | Проектирование и строительство котельных для обеспечения теплоснабжения объектов инвестиционных площадок, расположенных в д. Свобода (база отдыха), в д. Мирово (инвестплощадка сельскохозяйственного производства), в д. Попово (завод по добыче питьевой воды с розливом). Срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2024 г.; строительство – 2026 г. | деревни Свобода, Мирово, Попово | охранной зоной котельной следует считать всю территорию з/у котельной согласно проекту |
| 8 | Системы теплоснабжения объектов существующей застройки (проектирование и реконструкция) | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплом потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) существующей застройки | Проектирование и реконструкция систем теплоснабжения объектов существующей застройки от 2-х-контурных газовых котлов. Срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2024 г.; строительство – 2026 г. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мирово, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | Не требуется |
| 9 | Системы теплоснабжения объектов перспективной застройки (проектирование и стротельство) | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплом потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) перспективной застройки | Проектирование и строительство систем теплоснабжения объектов существующей застройки от 2-х-контурных газовых котлов. Срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2024 г.; строительство – 2026 г. | деревни Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье-Кировское, Семытино; деревни Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода | Не требуется |
| 10 | Котельные (3 шт.) (проектирование и реконструкция) | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплом (в отопительный период) потребителей (постоянно, с учетом нормативных перерывов) существующей общественной застройки | Проектирование и реконструкция тепло-механического оборудования котельных (3 шт.) для обеспечения возможности применения (использования) газового топлива; Срок реализации – в течение 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2024 г.; строительство – 2026 г. | деревня Русское Пестово | охранной зоной котельной следует считать всю территорию з/у котельной согласно проекту |
| 11 | Межпоселковый газопровод (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство межпоселкового межрегионального газопровода высокого давления I категории (1,2 МПа) от ГРС «Даниловское» (в Вологодской области) до ПРГ в д. Мирово. Срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | от ГРС «Даниловское» (в Вологодской области) до деревни Мирово | охранная зона – размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) на суше; охранная зона – размер от 10 до 50 м в зонах акваторий в зависимости от давления |
| 12 | Межпоселковый газопровод (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода высокого давления I категории (1,2 МПа) от ПРГ в д. Мирово до ПРГ д. Пономарево; Срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 год; строительство – 2030 год. | от ПРГ в д. Мирово до ПРГ д. Пономарево | охранная зона – размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) на суше; охранная зона – размер от 10 до 50 м в зонах акваторий в зависимости от давления |
| 13 | Межпоселковый газопровод (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство межпоселковых газопроводов высокого давления II категории (0,6 МПа) от ПРГ д. Мирово и д. Пономарево до ГРП(б) 27 населенных пунктов поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Поповка, д. Плотниково горка, в которых нет зарегистрированных жителей); Срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Ивановское, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мирово, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Плотниково, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | охранная зона – размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) на суше; охранная зона – размер от 10 до 50 м в зонах акваторий в зависимости от давления |
| 14 | Газорегулятор-ные пункты (ГРП(б), ГРШ, ПРГ) (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство ГРП(б) в 25 населенных пунктов поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Поповка, д. Плотникова горка, в которых нет зарегистрированных жителей, д. Мирово и д. Пономарево, где планируются ПРГ); Срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 год; строительство – 2030 год. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Ивановское, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | Охранная зона, размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) |
| 15 | Газораспредели-тельные сети в составе: распределительные газопроводы среднего и низкого давлений, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРШ) (проектирование и строительство) | Объект газоснабже-ния | Обеспечение возможности газоснабжения потребителей негазифицирован-ных населенных пунктов | Проектирование и строительство участков газораспределительных сетей среднего и низкого давлений до объектов газопотребления в границах 27 населенных пунктах поселения (кроме н.п. деревня Александрово, деревня Воробьёво, деревня Поповка, д. Плотникова горка, в которых нет зарегистрированных жителей); срок реализации – до конца 2-ой очереди реализации генерального плана, из них: проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | деревни Афимцево, Борисово, Борихино, Бревённое, Вотроса, Дуброво, Заручевье, Имени Ленина, Ивановское, Каменка, Климово, Красная Заря, Лямцино, Матрёшино, Мирово, Мышкино, Новосёлки, Пикалиха, Плёсо, Пономарёво, Плотниково, Попово, Русское Пестово, Свобода, Семытино, Староселье, Тимофеево, Устье-Кировское | Охранная зона, размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м – с противоположной стороны) |
| 16 | Водопровод (сети водоснабжения) (проектирование и строительство) | Объект водоснабже-ния | Обеспечение водоснабжением потребителей перспективной жилой застройки | Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями в н.п. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2023 г.; строительство – 2030 г. | д. Афимцево, Борихино, Вотроса, Имени Ленина, Пономарево, Русское Пестово, Устье Кировское, Семытино | граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин; санитарно-защитные полосы водоводов: ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов; зона санитарной охраны водопроводных сооружений: зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима): граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м; от водонапорных башен – не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м |
| 17 | Водопровод (сети водоснабжения) (проектирование и строительство) | Объект водоснабже-ния | Обеспечение водоснабжением потребителей перспективной жилой застройки | Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами с водопроводом и канализацией в н.п.. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2023 г.; строительство – 2030 год. | д. Борисово, Ивановское, Дуброво, Лямцино, Мирово, Мышкино, Пикалиха, Попово, Свобода |  |
| 18 | Водопровод (сети водоснабжения) (проектирование и строительство) | Объект водоснабже-ния | Обеспечение водоснабжения потребителей перспективной жилой застройки | Проектирование и строительство объектов и сетей водоснабжения территории перспективной застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и с водопользованием из колодцев в н.п. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2023 г.; строительство – 2030 год. |  |  |
| 19 | Колодцы (камеры водяные) (проектирование и кап.ремонт) | Объект водоснабже-ния | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и выполнение капитального ремонта водопроводных колодцев с заменой крышек, колец, оголовков д. Афимцево – 4 шт. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – не позже 2022 г.; строительство – 2023 г. | д. Афимцево |  |
| 20 | Водонапорные башни (проектирование и капитальный ремонт) | Объект водоснабже-ния | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей и проектируемой жилых застроек | Проектирование и выполнение капитального ремонта водонапорной башни в н.п. д. Афимцево. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2022 г.; капитальный ремонт – 2024 г. | д. Афимцево |  |
| 21 | Проектирование и обустройство новых и существующих зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (проектирование и обустройство (строительство и реконструкция)) | ЗОУИТ | Физическое обеспечение защиты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения потребителей существующей и проектируемой жилых застроек | Разработка для всех водозаборов и водозаборных узлов, артезианских скважин (в т.ч. с сооружениями насосных станций) в населенных пунктах Пестовского сельского поселения проектов зон охраны и выполнение обустройства новых и существующих зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2023 год; обустройство (строительство и реконструкция) – 2030 год. | Количество проектов зон определить по факту реализации Администрацией Пестовского муниципального района положений пунктов 1), 2) раздела 8.1.4. тома «Материалы обоснований». |  |
| 22 | Приборы учета (проектирование и техническое переоснащение) | Объект водоснабже-ния | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей и проектируемой жилых застроек | Проектирование и установка приборов учета расхода холодной воды на ВНС д. Семытино, д. Климово. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – не позже 2021 года; техническое переоснащение – 2021 год. | д. Семытино, Климово, Афимцево |  |
| 23 | Водопровод (сети водоснабжения) (проектирование и капитальный ремонт) | Объект водоснабже-ния | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и выполнение капитального ремонта участка водопроводных сетей Дусл.=50 – 60 мм протяженностью 360 м в д. Семытино. проектирование – не позже 2022 года; капитальный ремонт – 2025 год. | д. Семытино |  |
| 24 | Проектирование и установление охранных зон канализацион-ных систем и объектов (проектирование и обустройство) | ЗОУИТ | обеспечение установления охранных зон канализационных систем и сооружений | Разработка и установление охранных зон канализационных систем и сооружений Пестовского сельского поселения в соответствие с требованиями МДК 3-02.2001. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» для всех 31 н.п. поселения. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2024 годы; обустройство – 2030 год. | все 31 н.п. поселения | охранные зоны канализационных систем и сооружений – от 3 до 500 м в зависимости от вида (типа) объекта |
| 25 | Сети хозяйственно-бытовой канализации (проектирование и строительство, реконструкция) | Объект водоотведения | Обеспечение услугами водоотведения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и строительство, реконструкция (модернизация, техническое переоснащение) самотечных и напорных канализационных коллекторов, сетей хозяйственно-бытовых стоков (канализации), автономных систем водоотведения сточных вод в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет более 60 жителей. Сроки реализации (до окончания 2-ой очереди генерального плана): проектирование – 2025 г.; строительство и реконструкция – 2030 г. | д. Афимцево, д. Вотроса, д. Русское Пестово, д. Семытино – жилая застройка; деревни Свобода, Мирово, Попово – инвестплощадки. | Охранные зоны не устанавливаются. Регламентируются границы отступов от конструктивов зданий и сооружений. При размещении: - бытовой напорной канализации – 5 метров от трубы канализации до фундамента здания или сооружения; - самотечной канализации – 3 метра; - минимальные расстояния от конструкций ограждений или опор контактной сети до канализации составят 3 и 1,5 метра, соответственно. |
| 26 | Блочные биологические локальные очистные сооружения (проектирование и строительство) | Объект водоотведения | обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производитель-ностью существующих очистных сооружений | Проектирование и размещение (строительство, монтаж) блочных биологических локальных очистных сооружений (промышленного изготовления, например: аэротенки-отстойники производительностью 12, 25, 50 м3/сут., иные виды и характеристики ББЛОС) для сельских населённых мест в целях доведения сточных вод до полной очистки от промышленных и бытовых стоков в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет не менее 20 и не более 60 жителей. Сроки реализации: проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | д. Борихино, д. Лямцино, д. Мирово, д. Пикалиха, д. Пономарёво, д. Попово, д. Староселье, д. Тимофеево, д. Устье-Кировское |  |
| 27 | Сети хозяйственно-бытовой канализации (канализация самотечная, канализация напорная) (проектирование и строительство) | Объект водоотведения | Обеспечение услугами водоотведения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и строительство участков сетей хозяйственно-бытовой канализации в н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет не менее 20 и не более 60 жителей, со сроками реализации: (2-ая очередь генерального плана): проектирование – 2025 г.; строительство – 2030 г. | д. Борихино, д. Лямцино, д. Мирово, д. Пикалиха, д. Пономарёво, д. Попово, д. Староселье, д. Тимофеево, д. Устье-Кировское |  |
| 28 | Блочные биологические локальные очистные сооружения (проектирование и строительство) | Объект водоотведения | обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производитель-ностью существующих очистных сооружений | Проектирование и строительство локальных сетей водоотведения (хозяйственно-бытовых стоков), монтаж модульных (блочных) очистных сооружений (хозяйственно-бытовых стоков) на 1, 2, 4, 8, 16 подворий (типа «Векса», «Топас», БЛОС, или аналог с производительностью от 2 до 30 м3/сут.) в границах территорий оставшихся н.п. поселения, в которых установленная численность населения на момент разработки настоящих материалов составляет менее 20 жителей (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка), и в которых подключение к системе центральной канализации экономически не оправдано или технически трудновыполнимо, со сроками реализации: (2-ая очередь генерального плана): проектирование – 2025 год; строительство – 2030 год. | д. Борисово, д. Бревённое, д. Имени Ленина, д. Дуброво, д. Заручевье, д. Ивановское, д. Каменка, д. Климово, д. Красная Заря, д. Матрёшино, д. Мышкино, д. Новосёлки, д. Плёсо, д. Свобода | Охранные зоны не устанавливаются. Регламентируются границы отступов от конструктивов зданий и сооружений. При размещении: - бытовой напорной канализации – 5 метров от трубы канализации до фундамента здания или сооружения; - самотечной канализации – 3 метра; - минимальные расстояния от конструкций ограждений или опор контактной сети до канализации составят 3 и 1,5 метра, соответственно. |
| 29 | Сети ливневой канализации (проектирование и строительство) | Объект водоотведения | Обеспечение услугами водоотведения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и строительство сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливневой канализации. Сроки реализации (2-ая очередь генерального плана) – 5 км: проектирование – 2025 год; обустройство (строительство и реконструкция) – 2030 год. | д. Русское Пестово |  |
| 30 | Очистные сооружения (БОС) (проектирование и реконструкция) | Объект водоотведения | В целях обеспечения очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений | Проектирование и реконструкция БОС в н. п. д. Свобода. Сроки реализации: проектирование – 2021 год; реконструкция – в период с 2022 по 2025 годы. | д. Свобода | охранные зоны канализационных систем и сооружений – от 3 до 500 м в зависимости от вида (типа) объекта |
| Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |
| 31 | Автомобильные дороги (проектирование реконструкции или капитального ремонта) | Объект транспортной инфраструктуры | В целях безусловной подготовки и представления в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области необходимого комплекта документации в соответствие с требованиями, установленными Приложениями № 1 и № 2 к государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы», в части обеспечения учета объектов Пестовского сельского поселения соисполнителем работ и мероприятий по реализации разделов 5.2. и 7.1. указанной государственной программы на территории поселения | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) 20,146 км (100%) существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом в их составе имеющихся инженерных сооружений (мосты, трубопереезды, пересечения с участками железных дорог, транспортные развязки, системы стационарного искусственного (электрического) освещения объектов улично-дорожной сети, иное), не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации | Очередность и объем проектирования определяются администрацией Пестовского муниципального района по результатам актирования состояния дорог и инженерных сооружений в их составе при проведении весеннего осмотра, иных достоверных источников информации состояния дорог (в т.ч. имеющихся в наличии). | Не требуется |
| 31 | Автомобильные дороги (реконструкция, капитальный ремонт) | Объект транспортной инфраструктуры | В целях приведения в соответствие с нормативными требованиями для безопасной эксплуатации а/дорог местного значения; для гарантированного обеспечения условий проезда жителей существующей и планируемой жилых застроек к своему жилью, социальным и производственным объектам; для обеспечения деятельности муниципальных предприятий; в целях увеличения инвестиционной привлекательности территории поселения и комфортного уровня проживания населения. | Реконструкция или капитальный ремонт (реализация мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями для безопасной эксплуатации) 20,146 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в н.п. поселения, в срок по 2024 год (включительно). | В 26 н.п. поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Ивановское, д. Поповка, д. Плотникова горка). | Не требуется |
| 32 | Автомобильные дороги (проектирование и реконструкция, капитальный ремонт) | Объект транспортной инфраструктуры |  | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция (капитальный ремонт) (реализация мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями для безопасной эксплуатации) 100% автомобильных дорог с иным любым покрытием (кроме асфальтобетонного), предусматривая в ПСД, в т.ч., устройство асфальто-бетонных покрытий для части улично-дорожной сети, ранее выполненной в грунтовом исполнении, в н.п. поселения, со сроком реализации до окончания 2-ой очереди генерального плана: – проектирование – 2025 год; – реконструкция – 2030 год. |  | Не требуется |
| 36 | Тротуары и пешеходные дорожки, совмещённые для велосипедного движения за пределами проезжей части (проектирование) | Элемент улично-дорожной сети | выполнение проектирования в целях безусловной подготовки и представления в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области необходимого комплекта документации в соответствие с требованиями, установленными Приложениями № 1 и № 2 к государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы», в части обеспечения учета Пестовского сельского поселения соисполнителем работ и мероприятий по реализации разделов 5.2. и 7.1. указанной государственной программы на территории поселения | разработка раздела проектно-сметной документации на устройство тротуаров и пешеходных дорожек, пешеходных ограждений в составе проекта на реконструкцию (капитальный ремонт) 20,146 км (100%) от объема существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом инженерных сооружений в их составе (мосты, трубопереезды, пересечения с участками железных дорог, транспортные развязки, иное), не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации – в срок по 2022 год (включительно) | конкретные участки (населенный пункт, улица, протяженность, одно- двустороннее расположение тротуаров, ограждений, иных элементов) размещения указанных элементов улично-дорожной сети (УДС) определяется решениями администрации Пестовского муниципального района | Не требуется |
| 37 | Тротуары и пешеходные дорожки, совмещённые для велосипедного движения за пределами проезжей части (строительство) | Элемент улично-дорожной сети | в целях обеспечения требований по безопасному передвижению граждан в границах населенных пунктов поселения; в целях обеспечения комфортного уровня проживания населения поселения | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, совмещённых для велосипедного движения за пределами проезжей части, пешеходных ограждений на определенных проектированием участках в составе 20,146 км существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям для безопасной эксплуатации. Сроки реализации: - в период до окончания первой очереди – по 2024 год (в период реализации государственной программы Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 – 2024 годы»); - расчетный срок – 2030 год | конкретные участки (населенный пункт, улица, протяженность, одно- двустороннее расположение тротуаров, ограждений, иных элементов) размещения указанных элементов улично-дорожной сети (УДС) определяется решениями администрации Пестовского муниципального района | Не требуется |
| 38 | Система стационарного искусственного (электрического) освещения объектов улично-дорожной сети (проектирование и строительство) | Элемент обустройства улично-дорожной сети | в целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения в границах населенных пунктов поселения | В соответствие с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с учетом СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; Срок реализации: в период до окончания первой очереди – по 2024 год (включительно); первая очередь – 2032 год; расчетный срок – 2042 год | д. Русское Пестово | Не требуется |
| Объекты физической культуры и массового спорта |
|  | Не предусматрива-ются |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры и искусства |
|  | Не предусматрива-ются |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |
|  | Не предусматрива-ются |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |
|  | Не предусматрива-ются |  |  |  |  |  |
| Объекты в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |
|  | Не предусматри-ваются | Объект обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |
| 39 | Кладбище | Объект в области организации ритуальных услуг | предоставление услуги в сфере погребения умерших (усопших) | Установление в отношение земельного участка с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, включаемого в границы населенного пункта д. Русское Пестово, функциональной зоны «Зона специального назначения» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли лесного фонда» (Пестовский муниципальный район, Пестовское лесничество, Дмитровское участковое лесничество, квартал № 143, выделы № 3, 21, 22, 23, 24) на категорию «земли населенных пунктов | д. Русское Пестово | санитарно-защитная зона 50 м в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008, регистрационный № 10995) |
|  | Не предусматри-ваются | Объект в области благоустрой-ства |  |  |  |  |
|  | Не предусматри-ваются | Объект в области сбора, хранения, утилизации (переработки) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |

# Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями, реквизиты указанных документов территориального планирования, утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации

Документами территориального планирования Российской Федерации, в которых могут иметься сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Пестовского сельского поселения объектов федерального значения, подлежащих учету при подготовке генерального плана, являются схемы территориального планирования Российской Федерации в областях, установленных в статье 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и размещенных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru/).

При анализе схем территориального планирования Российской Федерации, установлено, что на период подготовки проекта генерального плана на территории Пестовского сельского поселения размещение объектов федерального значения не предусмотрено. В связи с этим фактом отсутствует необходимость определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и (или) местоположения линейных объектов федерального значения.

Необходимость определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и (или) местоположения линейных объектов федерального значения продиктована соблюдением требований статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относящей данную процедуру к вопросам, подлежащим согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в случае если в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения.

Согласно части 5 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные вопросы, кроме указанных в частях 1 – 4.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта Генерального плана.

Схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Пестовского сельского поселения не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

## Железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, внутренний водный (речной) транспорт и автомобильные дороги федерального значения

Объекты указанной категории (железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, внутреннего водного (речного) транспорта и автомобильных дорог федерального значения), планируемые к размещению на территории Пестовского сельского поселения, Схемой территориального планирования Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями на 10 ноября 2021 года), не предусмотрены.

## Магистральный трубопроводный транспорт

Объекты указанной категории (магистральные нефтепроводы, магистральные нефтепродуктопроводы, магистральные конденсатопроводы, магистральные газопроводы), планируемые к размещению на территории Пестовского сельского поселения, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на 25 ноября 2021 года), не предусмотрены.

## Объекты электроснабжения федерального значения

Объекты указанной категории (АЭС, гидроэлектростанции мощностью 100 МВт и выше, ветровые электростанции мощностью 100 МВт и выше, тепловые электростанции мощностью 100 МВт и выше, электростанции мощностью 100 МВт и выше, линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, подстанции напряжением 220 кВ), планируемые к размещению на территории Пестовского сельского поселения, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями на 27 сентября 2021 года), не предусмотрены.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями, реквизиты указанных документов территориального планирования, утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

## Реквизиты документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке Генерального плана

Документом территориального планирования субъекта Российской Федерации, который подлежит учету при подготовке генерального плана Пестовского сельского поселения, являются изменения в схему территориального планирования Новгородской области, утвержденные постановлением администрации Новгородской области от 27.08.2021 № 250 (УИН в ФГИС ТП 49020102202109031).

Источник информации: ФГИС ТП (https://fgistp.economy.gov.ru/).

## Перечень планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения

Согласно пункту 4 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, а именно изменения в схему территориального планирования Новгородской области, утвержденные постановлением администрации Новгородской области от 27.08.2021 № 250, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Изменениями в схему территориального планирования Новгородской области, утвержденные постановлением администрации Новгородской области от 27.08.2021 № 250 (УИН в ФГИС ТП 49020102202109031) (далее – СТП НО), на территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области планируется размещение следующих объектов регионального значения:

строительство объекта капитального строительства в области дорожной деятельности: мостового перехода (0,200 км) через реку Вотроса на км 0 + 301 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Вотроса – д. Имени Ленина» в Пестовском сельском поселении Пестовского муниципального района Новгородской области (I этап, до 2022 года) (п. 1.2.9 ПТП СТП НО);

строительство объекта капитального строительства в области дорожной деятельности: строительство обхода г. Пестово с юго-восточной стороны (общая протяженность 8,7 км) в границах территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; ЗОУИТ – придорожная полоса автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ (II этап, до 2032 года) (п. 2.2.39 ПТП СТП НО);

строительство объекта капитального строительства в области дорожной деятельности: реконструкция мостового перехода через реку Омаш на км 6 + 920 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Вотроса – д. Имени Ленина» (0,209 км, изменение существующей продольной схемы моста) в Пестовском сельском поселении Пестовского муниципального района Новгородской области (II этап, до 2032 года) (п. 2.2.43 ПТП СТП НО);

строительство объекта капитального строительства в области дорожной деятельности: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Хвойная – Пестово» (общая протяженность 43,4 км) в границах территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; ЗОУИТ – придорожная полоса автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ (II этап, до 2032 года) (п. 2.2.44 ПТП СТП НО);

строительство объекта капитального строительства в области дорожной деятельности: строительство обхода г. Пестово с южной стороны (общая протяженность 8,0 км) в границах территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; ЗОУИТ – придорожная полоса автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ (II этап, до 2032 года) (п. 2.2.45 ПТП СТП НО);

строительство объекта капитального строительства инженерной инфраструктуры (объекта газоснабжения): проектирование объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Устюжна» Устюженского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской области» в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; ЗОУИТ – охранная зона газопровода в соответствии с требованиями постановления Правительства № 878 (I этап, до 2022 года) (п. 1.2.9 ПТП СТП НО);

строительство объекта капитального строительства инженерной инфраструктуры (объекта газоснабжения): строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Устюжна» Устюженского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской области» в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; ЗОУИТ – охранная зона газопровода в соответствии с требованиями постановления Правительства № 878 (II этап, до 2032 года) (п. 2.2.8 ПТП СТП НО);

особо охраняемые природные территории: государственный природный заказник «Пестовский», планируемая площадь – 24400,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.3 ПТП СТП НО);

особо охраняемые природные территории: памятник природы «Ленинский бор», планируемая площадь – 426,0 га; (I этап, до 2022 года) (п. 1.4 ПТП СТП НО);

особо охраняемые природные территории: памятник природы «Устье Кордонного ручья», планируемая площадь – 186,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.5 ПТП СТП НО).

## Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и (или) местоположения линейных объектов регионального значения

В отношение определенных Изменениями в схему территориального планирования Новгородской области, утвержденных постановлением администрации Новгородской области от 27.08.2021 № 250 (УИН в ФГИС ТП 49020102202109031) объектов регионального значения, расположенных или предложенных к размещению в границах территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, определены функциональные зоны, в которых планируется размещение указанных объектов регионального значения и (или) местоположение линейных объектов регионального значения:

существующие автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Хвойная – Пестово»; обход г. Пестово с южной стороны (общая протяженность 8,0 км); мостовой переход через реку Омаш на км 6 + 920 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Вотроса – д. Имени Ленина» (0,209 км, изменение существующей продольной схемы моста); обход г. Пестово с юго-восточной стороны (общая протяженность 8,7 км); мостовой переход (0,200 км) через реку Вотроса на км 0 + 301 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Вотроса – д. Имени Ленина» размещены в границах функциональной зоны «Зона транспортной инфраструктуры»;

проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Устюжна» Устюженского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской области» будет осуществлено в границах функциональных зон «Зона инженерной инфраструктуры», «Зоны сельскохозяйственного использования», «Зона лесов», «Зона акваторий», «Зона транспортной инфраструктуры»;

планируемые к созданию особо охраняемой природной территории: государственный природный заказник «Пестовский», памятник природы «Ленинский бор», памятник природы «Устье Кордонного ручья», планируются к размещению в границах функциональных зон «Иные рекреационные зоны», «Зоны лесов», «Зоны акваторий».

# Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, утвержденные документами территориального планирования муниципального района

Документом территориального планирования муниципального района, который подлежит учету при подготовке проекта изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения, является «Схема территориального планирования Пестовского муниципального района», утвержденная Решением Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 199 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032013021125) в редакции Решения от 27.12.2017 № 175 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032018010940).

## Перечень планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

«Схемой территориального планирования Пестовского муниципального района», утвержденной Решением Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 199 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032013021125) в редакции Решения от 27.12.2017 № 175 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032018010940), планируется размещение на территории Пестовского сельского поселения объектов местного значения муниципального района, сведения о которых приведены в таблице:

| № п/п из ПТП СТП Люб. МР | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта (поселение, населенный пункт) | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения поселения и объекты водоотведения |
| 1.1 | Строительство межпоселковых газопроводов | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок очередь (2030 г.); Протяженность – 96 км, диаметры участков ГВД, количество ГРП(б) и иные характеристики объекта – в соответствии с проектной документацией | 27 населенных пунктов сельского поселения (кроме н.п. д. Александрово, д. Воробьёво, д. Поповка, д. Плотниково горка, в которых нет зарегистрированных жителей) | Охранная зона газопровода высокого давления – от 8 до 10 м на суше и до 50 м при пересечении водных преград – устанавливается в соответствии с требованиями: - пункта 7 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; - СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2)» |
| 2. Объекты в иных областях деятельности в связи с решением вопросов местного значения муниципального района |
| 2.1 | ООПТ | Объект природно-исторического ландшафта | сохранение природного ландшафтного комплекса | Площадь – 2 га, Срок реализации – 2020 год. | н/д | Границы ООПТ (п. 11 ст. 105 ЗК РФ – охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) |
| 2.2 | ООПТ «Устье Кордонного ручья» | н/д | н/д | Площадь – н/д, Срок реализации – 2020 год. | н/д |  |
| 2.3 | ООПТ Государственный природный биологический заказник «Пестовский» | Государственный природный биологический заказник | н/д | Площадь – 24800 га, Срок реализации – 2020 год. | н/д |  |
| 2.4 | ООПТ «Никулинское болото» | н/д | н/д | Площадь – н/д, Срок реализации – 2020 год. | н/д |  |

## Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов местного значения муниципального района и (или) местоположения линейных объектов местного значения муниципального района

«Схемой территориального планирования Пестовского муниципального района», утвержденной Решением Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 199 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032013021125) в редакции Решения от 27.12.2017 № 175 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032018010940) (далее – СТП Пест. МР), планируется размещение на территории Пестовского сельского поселения объектов местного значения муниципального района, в связи с чем требуется выполнить определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов местного значения муниципального района и (или) местоположения линейных объектов местного значения муниципального района.

Объект местного значения муниципального района «Строительство межпоселковых газопроводов (протяженностью 96 км в 27 н.п. поселения), отображению на картах проекта изменений в генеральный план не подлежат в связи с отсутствием сведений о наличии разработанных и утвержденных в их размещение проектов планировки территории.

ООПТ «Объект природно-исторического ландшафта», ООПТ «Устье Кордонного ручья», ООПТ Государственный природный биологический заказник «Пестовский», ООПТ «Никулинское болото» также отображению на картах проекта изменений в генеральный план не подлежат в связи с отсутствием сведений о наличии разработанных и утвержденных в их размещение проектов планировки территории.

# Сведения о необходимости согласовании проекта внесения изменений в генеральный план в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Случаи, в которых необходимо организовывать процедуру согласования проекта внесения изменений в Генеральный план с соответствующими органами, устанавливаются в статье 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Таким образом, при внесении изменений в Генеральный план Пестовского сельского поселения:

А) требуется согласование с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Министерство экономического развития Российской Федерации) в связи с наличием случая, установленного пунктом 2 части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:

- положениями настоящего проекта изменений в генеральный план предусмотрено включение в границы населенного пункта д. Русское Пестово, входящего в состав поселения, земельного участка из земель лесного фонда;

Б) требуется согласование с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение (Правительство Новгородской области), в связи с наличием случаев, предусмотренных пунктами 1, 2 части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:

- предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенного пункта д. Мышкино, входящего в состав поселения, земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения;

- в соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территории поселения;

В) требуется согласование с органами местного самоуправления Пестовского муниципального района, в границах которого находится поселение, в связи с наличием случая, предусмотренного пунктом 1) части 4 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории Пестовского сельского поселения»;

Г) не требуется согласования с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, в связи с отсутствием случаев, установленных частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 5 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные вопросы, кроме указанных в частях 1 – 4.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана.

# Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера» материалов по обоснованию генерального плана Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области разработан с учетом пункта 6 части 7 и пункта 8 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При подготовке изменений в генеральный план, изменения в сведения в отношении основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, указанные в материалах по обоснованию генерального плана Пестовского сельского поселения, утвержденного Решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 27.07.2012 № 86 (в редакции решений от 25.12.2014 № 181, от 20.03.2018 № 104) (УИН в ФГИС ТП № 496324340201032018032648), не вносились.

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на территорию Пестовского сельского поселения:

источники ЧС природного характера;

источники ЧС техногенного характера.

Возможные источники ЧС биолого-социального характера не рассматриваются, т.к. какие-либо сведения и условия для данных источников ЧС на момент разработки настоящих изменений в генеральный план отсутствуют.

Графическая часть раздела настоящих изменений в генеральный план содержит, в том числе, карту «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пункт 8 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации)» (далее – карта), на которой отображены территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами при разработке настоящего раздела генерального плана, на основе анализа факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе, включая чрезвычайные ситуации биолого-социального характера и иные угрозы на рассматриваемой территории, являются:

- Определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Определение условий для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- Выявление территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых, ограничены действием указанных факторов;

- Обеспечение при территориальном планировании выполнения требований соответствующих норм технических регламентов и законодательства в области безопасности.

## Основные понятия и положения

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, каждая из которых может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ).

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ).

Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Риск возникновения природных чрезвычайных ситуаций – это вероятность возникновения неблагоприятных (негативных) последствий воздействия поражающих факторов источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду.

Риск возникновения источников природных чрезвычайных ситуаций – это вероятность (частота) возникновения в течение определенного промежутка времени источника природных чрезвычайных ситуаций.

## Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории сельского поселения

По результатам обследования, на территории поселения, наблюдаются следующие возможные источники чрезвычайных ситуаций природного характера: порывистые сильные ветры, молниевая активность, сильные морозы, сильные снегопады, обледенение, гололед, метель, град, ливневые дожди, туман, подтопление и затопление паводковыми водами, пожар.

Основные факторы риска возникновения источников чрезвычайных ситуаций природного характера представлены ниже:

| Наименование | Средняя площадь зоны вероятной чрезвычайной ситуации (км2) | Численность населения в зоне вероятной чрезвычайной ситуации (тыс. чел.) | Среднемноголетняя частота возникновения чрезвычайной ситуации (ед. в год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы | подвержена вся территория поселения | до 1,5 | 1 раз в 10 лет |
| Опасные гидрологические явления и процессы | подвержена вся территория поселения | до 1,5 | 1 раз в 2 – 3 года |
| Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы | подвержена вся территория поселения | до 1,5 | 1 раз в 2 – 3 года |
| Природные пожары | до 10 | до 0,05 | 0,01 – 0,10 ед. в год |

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории поселения:

| Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций | Характеристика природных чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Степень опасности землетрясения | незначительная |
| Степень опасности оползней | нет |
| Степень опасности карстового процесса | умеренно опасный (поражённость территории – муниципальный, 3–10%; диаметр поверхностных карстовых форм: средний – 3–10 м и максимальный – 30 м; преимущественный тип карста по литологическому составу – карбонатный известняково-доломитовый); плотность расположения карстовых форм (кол-во на 1 км2) – 1–10. |
| Степень опасности просадок лессовых грунтов | нет |
| Степень опасности геокриологических процессов | опасные процессы на площади 3–5% и умеренно опасные на площади 10–30% (термокарст, тепловая осадка грунтов – более 0,3 м/год; морозное пучение грунтов – более 0,3 м/год) |
| Степень опасности наледей | пониженный, средняя мощность наледей 0,25 м; относительная наледность территории до 0,01%. |
| Степень опасности овражной эрозии | средняя (прогноз плотности овражной сети более 0,5 ед./ км2; прогноз густоты овражной сети – более 0,1 км/км2). |
| Степень опасности переработки берегов | нет |
| Уровень риска гололедно-изморозевых явлений | высокий (по повторяемости более 1,0 раза в год) |
| Уровень риска сильных туманов | высокий (по повторяемости более 1,0 раза в год) |
| Степень опасности и риск града | степень опасности – высокая; уровень риска – средний (0,1–1,0 раз в год). |
| Степень опасности и риск гроз и молний | степень опасности – высокая; уровень риска – средний (0,1–1,0 раз в год). |
| Степень опасности и риск сильных дождей | степень опасности – средняя (возможна чрезвычайная ситуация межмуниципального уровня); уровень риска – средний (0,1–1,0 раз в год). |
| Степень опасности и риск сильных снегопадов | степень опасности – средняя (возможна чрезвычайная ситуация муниципального уровня); уровень риска – средний (0,1–1,0 раз в год). |
| Степень опасности и риск сильных метелей | степень опасности – средняя (возможна чрезвычайная ситуация муниципального и межмуниципального уровней); уровень риска – высокий (более 1,0 раза в год). |
| Степень опасности и риск сильных ветров | степень опасности – выше средней (возможна чрезвычайная ситуация регионального уровня); уровень риска – высокий (скорость ветра до 24 м/с, с вероятностью более 1 раза в год; скорость ветра до 29 м/с, с вероятностью 1 раз в 10 лет). |
| Степень опасности и риск наводнений и паводков | степень опасности – опасный (возможна чрезвычайная ситуация регионального уровня); уровень риска – высокий (максимальный уровень подъема воды – от 0,5 до 3,0 м) |
| Степень опасности и риск возникновения оползней, селей, камнепадов | нет |

## Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории сельского поселения

По результатам обследования, на территории поселения, наблюдаются следующие возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера: аварии на потенциально опасных производственных объектах (производство на АЗС, котельных и пр.); аварии при перевозке опасных грузов по автомобильным дорогам.

Основные факторы риска возникновения источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера представлены ниже.

Перечень и характеристики основных факторов чрезвычайных ситуаций техногенного характера (на момент разработки настоящего раздела):

| Наименование | Средняя площадь зоны вероятной чрезвычайной ситуации (км2) | Численность населения в зоне вероятной чрезвычайной ситуации (тыс. чел.) | Среднемноголетняя частота возникновения чрезвычайной ситуации (ед. в год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Химически опасные объекты | нет | нет | нет |
| Пожаровзрывоопасные объекты | 4,1 | 1,0 | менее 1 раза в 10 лет |
| Радиационно-опасные объекты | нет | нет | нет |
| Гидродинамически опасные объекты | нет | нет | нет |
| Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов по территории: |  |  |  |
| на автомобильном транспорте | 0,1 | до 0,05 | менее 0,1 раз в год |
| на железнодорожном транспорте | нет | нет | нет |
| на водном (речном и морском) | нет | нет | нет |
| на магистральном трубопроводном транспорте | нет | нет | нет |
| Биологически опасные объекты | нет | нет | нет |

В границах территории Пестовского сельского поселения установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий (в соответствие с положениями статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации):

зоны охраны объектов культурного наследия;

защитная зона объекта культурного наследия;

охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

охранная зона железных дорог;

придорожные полосы автомобильных дорог;

охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

охранная зона линий и сооружений связи;

зона охраняемого объекта;

охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

водоохранная (рыбоохранная) зона;

прибрежная защитная полоса;

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

зоны затопления и подтопления;

санитарно-защитная зона;

зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

охранная зона тепловых сетей.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

На последующих стадиях проектирования должны выполняться требования к документации при планировке территорий поселений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### Места дислокации подразделений пожарной охраны

Существующее положение

По состоянию на дату разработки материалов по обоснованию, в непосредственной близости к территории поселения имеются пожарное депо ПЧ (в г. Пестово) Пестовского муниципального района Новгородской области.

Полномочия по размещению и проектированию, оснащению и готовности личного состава дежурной смены депо к применению, установлены за органами исполнительной власти Новгородской области и ГУ МЧС Новгородской области.

### Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение поселений должно производиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее –Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Согласно статье 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ на территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары (природные или искусственные водоемы).

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, в отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, в зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, на складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, в зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

### Водные объекты, используемые для целей пожаротушения

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Число водоемов (резервуаров) и их расположение определяются требованиями СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения).

В соответствие с требованиями СП 31.13330.2012:

для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на территории общего пользования садоводческого, дачного объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью (м3), при числе участков: до 300 – не менее 25, более 300 – не менее 60 (каждый, с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).

садоводческие, дачные объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе участков от 301 до 1000 – прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 – не менее двух прицепных мотопомп;

для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.

«Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), не предусматривается оборудование подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам для забора воды в целях пожаротушения, строительство резервуаров запаса воды в целях пожаротушения.

Указанной Программой так же не предусмотрено проектирование и строительство участков кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов с тупиковыми участками, устройство полос минерализации (минерализованных полос) вокруг границ н.п. в местах граничащих с лесами (лесными массивами).

На момент разработки настоящих материалов предложения по размещению объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения от администрации Пестовского сельского поселения не поступили, в связи с чем, на основании положений, установленных частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 16.01.2017 № 2 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824116), подлежит доработке в части касающейся дополнения необходимыми объектами обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, установленных требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

### Противопожарные расстояния

Противопожарные расстояния (минимальные расстояния) от магистральных трубопроводов (газопроводов и нефтепродуктопроводов) до границ поселений и отдельных объектов, зданий и сооружений не должны быть менее установленных в табл. 4 СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должны быть не менее 15 метров.

## Мероприятия по минимизации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории базируется на «Положении о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

на федеральном уровне – межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

на региональном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

на муниципальном уровне (в пределах муниципального района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы опасны своей внезапностью, что требует от администрации поселения и органов ГО и ЧС проводить мероприятия по спасению людей, животных, материальных ценностей и оказанию помощи пострадавшим в максимально короткие сроки в любых условиях погоды и времени года. При необходимости в пострадавших районах может вводиться чрезвычайное положение.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

декларирование промышленной безопасности;

лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты:

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие:

А) меры уменьшения вероятности возникновения инцидента;

Б) меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию.

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют следующие приоритеты:

А) меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта;

Б) меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий аварий.

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации:

А) при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации опасного производственного объекта;

Б) обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах.

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях заданных средств или ограниченности ресурсов следует:

А) определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объёмах финансирования;

Б) ранжировать эти меры по показателю «эффективность – затраты» обосновать и оценить эффективность предлагаемых мер.

### Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, защите населения и территорий при функционировании промышленных предприятий

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводиться на конкретных объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы:

совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов,

применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

### Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, в зонах химически опасных объектов

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;

обеспечение пожарной безопасности объекта;

проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов;

подготовка формирований;

подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях дежурно-диспетчерских служб, персонала объектов и населения;

создание запасов дегазирующих веществ;

создание локальных систем оповещения.

### Перечень мероприятий по защите территории от наводнений

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

искусственное повышение поверхности территорий;

устройство дамб и обвалований;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

регулирование русел и стока рек;

устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

реализация мероприятий по агролесомелиорации;

регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

вынос объектов с затапливаемых территорий;

проведение защитных работ в период паводка;

эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

ликвидация последствий наводнения;

строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

реконструкция существующих защитных сооружений;

использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

### Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара должны быть направлены на:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

применение автоматических установок пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На территориях, подлежащих хозяйственному освоению, в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до проведения земляных работ необходимо проведение археологических полевых работ в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации».

Для оценки требуемого принятия мер, по минимизации (уменьшению) риска чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, рекомендуется применять комплексный подход, основанный на сопоставлении частоты реализации опасности случаев в год и прогноза возможного социального ущерба.

Таблица оценки требуемого принятия мер, по минимизации (уменьшению) риска ЧС природного и техногенного характера, приводится:

| Частота реализации опасности случаев/в год | Социальный ущерб |
| --- | --- |
|  | Погибло более 1 чел., имеются пострадав-шие | Погиб 1 человек, имеются пострадав-шие | Погибших нет, имеются серьезно пострадав-шие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособ-ности | Лиц с потерей трудоспособности нет |
| > 1 | Зона неприемлимого риска, необходимы |  | Зона |
| 1÷10-1 | неотложные меры |  | жесткого контроля |
| 10-1÷10-2 | по уменьшению риска | необходима оценка | Зона |
| 10-2÷10-3 |  | целесообразности мер |  |  |
| 10-3÷10-4 |  | по уменьшению риска | приемлемого риска, |
| 10-4÷10-5 |  |  |  |  |  |
| 10-5÷10-6 |  | нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска |
| <10-6 |  |  |  |  |  |

## Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### Мероприятия по предупреждению ЧС природного характера

Вся территория поселения подвержена следующим стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ): сильные ветры, сильные морозы, снегопады, град, обледенение, гололед, ливневые дожди.

В соответствии со СНиП 22-01-95:

1) категория оценки сложности природных условий – простая;

2) категория опасности природных процессов – умеренно опасные.

#### Защита от опасных метеорологических явлений

Опасные метеорологические явления необходимо учитывать при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного и непроизводственного назначения, линейные объекты). В частности, должны учитываться ветровые, снеговые и гололедные нагрузки для района проектирования.

При строительстве зданий, сооружений и промышленных коммуникаций должно предусматриваться устройство их молниезащиты.

Проектами строительства должны предусматриваться: организация поверхностного стока, благоустройство водотоков и оврагов, рекультивация нарушенных территорий.

#### Организация поверхностного стока

Рельеф проектируемой территории слабохолмистый, с наличием плоских участков. Часть территории покрыта сетью осушительных канав.

Для отвода дождевых и талых вод с застраиваемых территорий предусматривается организация самотечных локальных водосточных сетей с выпуском поверхностных стоков после очистки в реки. При проектировании поверхностного водоотвода определены основные направления отвода поверхностных вод. Существующие осушительные сети по мере переключения стоков в дождевую канализацию должны быть ликвидированы.

Начальные участки водостоков могут быть выполнены в виде грунтовых лотков трапецеидального сечения с укреплением откосов георешетками (в зонах усадебной застройки и зонах зеленых насаждений) или в виде лотков постоянного или переменного сечения из бетона или новых конструктивных материалов, перекрытых дождеприемными решетками или тротуарными плитами. Из лотков поверхностные стоки будут поступать или непосредственно в водотоки, или в коллекторы закрытой дождевой канализации.

Перед выпуском в водоемы предусматривается очистка стоков на локальных очистных сооружениях. Местоположение локальных очистных сооружений дождевой канализации должно определяться с учетом особенностей рельефа водосборной площади, последовательности строительства или реконструкции проездов.

При проектировании локальных очистных сооружений дождевой канализации предлагается применять современные и перспективные технологии и материалы, сооружения должны быть компактны, обладать высокой степенью очистки.

Промышленные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

Для утилизации снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территории поселения, в ряде случаев возможно использование снегоплавильных камер, расположенных на канализационных коллекторах с использованием теплоты канализационных стоков. Возможно применение перемещаемых, мобильных снегоплавильных установок. Применение такой системы позволит исключить дополнительную нагрузку на транспортную систему поселения в результате перевозки снега в зимний период.

Конкретизация технологии утилизации снежных и ледовых масс и выбор типа применяемых установок предусматриваются на следующих этапах проектирования.

#### Благоустройство водотоков и оврагов

Проектом предлагается расчистить русло небольших рек и ручьев от мусора и наносов, а берега благоустроить.

Предусматривается сглаживание крутых, обрывистых участков береговых и овражных склонов, выборочная подсыпка заболоченных участков поймы и тальвегов оврагов с последующим озеленением нарушенных участков, прокладкой пешеходных дорожек, устройством лестниц, мостиков.

Размываемые участки берегов могут быть укреплены с помощью откосных берегоукрепительных устройств, низких вертикальных стенок из бетона или крупного камня.

На территориях проектируемой застройки, где расположены участки с оврагами, предлагается их частичная засыпка с прокладкой по тальвегу водоотводных лотков или труб.

#### Защита от подтопления грунтовыми водами

На участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, здания с подвалами должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом.

Для предотвращения попадания воды в грунт от протечек из водонесущих коммуникаций предусматривается прокладка вдоль них сопутствующего дренажа.

Выпуск дренажных вод намечается производить в водотоки и колодцы дождевой канализации.

#### Рекультивация нарушенных территорий

К территориям, подлежащим рекультивации, условно можно отнести несанкционированные свалки, систематически возникающие, как правило, вдоль дорог и близлежащих к населенному пункту оврагах.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

В соответствии с «Исходными данными» территория Пестовского сельского поселения к группам категорированных по гражданской обороне (ГО) территорий не отнесена (основание: постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»).

Рассматриваемая территория в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением № 1)» в военное время попадает в зону возможных слабых разрушений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зону светомаскировки.

### Защитные сооружения. Санитарная и специальная обработка

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

Правила создания в мирное время, период мобилизации и военное время на территории Российской Федерации убежищ и иных объектов гражданской обороны определены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». В соответствии с Постановлением, общую потребность в защитных сооружениях гражданской обороны – противорадиационных укрытий (ПРУ) устанавливает орган местного самоуправления совместно с органом управления ГОЧС Новгородской области.

К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

На следующих стадиях проектирования, новые убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании. Строительство отдельно стоящих заглубленных или возвышающихся (с заглублением пола менее 1,5 м от планировочной отметки земли) убежищ допускается при невозможности устройства встроенных убежищ или при возведении объектов в сложных гидрогеологических условиях при соответствующем обосновании.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Для существующих защитных сооружений необходимо предусмотреть сохранение, ремонт, приведение в готовность к приему укрываемых.

Места возможного размещения противорадиационных укрытий представлены на схеме ИТМ ГОЧС. Конкретные места под размещение ПРУ в случае необходимости, следует определить на последующих стадиях проектирования. При разработке проектов указанных объектов с ПРУ необходимо руководствоваться требованиями СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». В мирное время использовать помещения ПРУ под нужды населения, проживающего на близлежащих территориях. Перевод используемых помещений в режим укрытия предусмотреть не более чем за 48 часов.

Противорадиационные укрытия создаются для защиты:

работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время;

населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления.

Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны.

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласованных с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством экономики Российской Федерации.

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) утвержден Приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70 ДСП.

### Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населения от возможных аварий и стихийных бедствий

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов, а на химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

1) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и других подземных полостей;

2) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

Учет защитных сооружений ведется в отделе по делам ГО и ЧС муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе ЗСГО.

При режиме повседневной деятельности ЗСГО используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений (приказ МЧС Российской Федерации от 15.12.2002 № 583).

### Мероприятия по световой маскировке

Световая маскировка проводится для создания условий в темное время суток, затрудняющих обнаружение поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения.

Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах – частичного и полного затемнения. Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится за установленное время и действует постоянно, кроме действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения не должна нарушаться нормальная жизнедеятельность. Ведется завершение подготовки к введению режима полного затемнения.

При введении режима частичного затемнения необходимо централизованное отключение от источников питания или электрических сетей установок для архитектурной подсветки, осветительных приборов рекламного и витринного освещения, снижение уровня наружного освещения городских улиц, площадей, территорий парков, бульваров, детских и школьных учреждений.

Режим полного затемнения вводится по сигналам «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за установленное время.

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено, а на путях эвакуации и к защитным сооружениям, у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Для создания маскировочного освещения рекомендуется использовать системы рабочего, аварийного или эвакуационного освещения.

Управление наружным освещением должно быть централизованным.

Существующий транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Световую маскировку следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами. Выбор способа или сочетания способов световой маскировки должен производиться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов и согласовываться с местными органами гражданской обороны.

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения населенных пунктов и объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно для всего населенного пункта или объекта, разделяя электрические сети на питающие потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом следует предусматривать максимальное использование существующих электрических сетей.

Конкретные технические решения по организации световой маскировки должны предусматриваться на последующих стадиях проектирования в проектной документации соответствующих объектов капитального строительства и систем наружного освещения.

### Решения по обеспечению эвакуации людей с территории поселения

Проектом генерального плана предусмотрено устойчивое развитие улично-дорожной сети, включающая магистрали общегородского значения и улицы (проезды) местного значения.

При планировке территории предусматриваются участки свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади. Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и возможности подъезда пожарных машин.

Проектируемая улично-дорожная сеть позволит обеспечить в случае чрезвычайной ситуации возможность беспрепятственной эвакуации людей с территории поселения, а также возможность беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации и их передвижения внутри территории.

Для сбора и учета эвакуируемого населения, организованной отправки его в загородную зону создаются сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП)

СЭПы необходимо располагать вблизи пунктов посадки на транспорт и в начале маршрутов пешей эвакуации, как правило, в зданиях общественного назначения. Приписка населения к СЭП производится из расчета 4000 – 5000 человек на один пункт, из чего следует, что потребность в СЭП в Пестовском сельском поселении – 1 шт.

Для размещения СЭП используются различные общественные здания и сооружения. На СЭП или в непосредственной близости от него для защиты населения должны находиться защитные сооружения (убежища, подвалы и другие заглубленные помещения).

Администрации Пестовского сельского поселения во взаимодействии с Администрацией Пестовского муниципального района и мобилизационным управлением Правительства Новгородской области определить мероприятия, порядок финансирования и место размещения, сроки реализации выполнения работ по проектированию и строительству сборного эвакуационного пункта Пестовского сельского поселения.

Срок реализации:

подготовка исходных данных, принятие решений, определение источника финансирования, проектирование, получение заключения органа государственной экспертизы – 2025 год;

строительство – 2030 год.

## Системы оповещения и связи

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и населения.

Системы оповещения создаются:

на федеральном уровне – федеральная система оповещения (на территории Российской Федерации);

на межрегиональном уровне – межрегиональная система оповещения (на территории федерального округа);

на региональном уровне – региональная система оповещения (на территории субъекта Российской Федерации);

на муниципальном уровне – местная система оповещения (на территории муниципального образования);

на объектовом уровне – локальная система оповещения (в районе размещения потенциально опасного объекта).

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

Изменения в схему территориального планирования Новгородской области, утвержденные постановлением администрации Новгородской области от 27.08.2021 № 250 (УИН в ФГИС ТП 49020102202109031), не содержат сведений о строительстве объекта «Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Новгородской области» в части касающейся формирования системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования;

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

Создание местных систем оповещения муниципальных образований включает три этапа.

На первом этапе предполагаются разработка проектной документации на создание местных систем оповещения, организация (реконструкция имеющихся или создание новых) необходимых каналов связи для обеспечения приема и передачи информации и сигналов оповещения в органы повседневного управления звеньев подсистемы РСЧС, созданные в городских и сельских поселениях и организациях специально подготовленные силы РСЧС, силы гражданской обороны на территории муниципального образования, а также для доведения информации и сигналов оповещения до населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования, развитие единых дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений) как органов повседневного управления соответствующих звеньев подсистемы РСЧС, созданных на муниципальном уровне в целях обеспечения гарантированного получения и передачи информации и сигналов оповещения, поступающих по региональной системе оповещения Новгородской области.

Сведения о проведении работ по созданию необходимых каналов связи для обеспечения приема и передачи информации и сигналов оповещения, а также дооснащению ЕДДС необходимым оборудованием в целях обеспечения выполнения функций органа повседневного управления подсистемы РСЧС, на момент разработки настоящих материалов отсутствуют.

На втором этапе предполагаются размещение, монтаж и наладка средств связи и аппаратуры оповещения на запасных пунктах управления органов местного самоуправления, ЕДДС городских и сельских поселений, дежурно-диспетчерских службах (далее – ДДС) организаций как органах повседневного управления звеньев подсистемы РСЧС муниципального и объектового уровней, обучение персонала органов повседневного управления подсистемы РСЧС муниципального и объектового уровней порядку и правилам приема и передачи информации и сигналов оповещения, поступающих по региональной системе оповещения Новгородской области в мирное и военное время, а также проведение мероприятий по обеспечению сопряжения создаваемых (созданных) местных систем оповещения городских и сельских поселений, локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, систем оповещения организаций, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.

Сведения о проведении работ по запуску аппаратуры оповещения на запасных пунктах управления органов местного самоуправления, территории которых отнесены к группам по гражданской обороне, ЕДДС городских и сельских поселений, ДДС организаций, имеющих потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующих указанные объекты, организаций, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, на момент разработки настоящих материалов отсутствуют.

На третьем этапе предполагаются размещение, монтаж и наладка согласно разработанному проекту аппаратуры оповещения в населенных пунктах, расположенных на территории городских и сельских поселений, обеспечение возможности сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений, разработка текстов речевых сообщений для оповещения и информирования населения, разработка инструкций и порядка взаимодействия ЕДДС, ДДС при передаче информации и сигналов оповещения, обеспечение использования современных информационных технологий, электронных и печатных средств массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение комплексной проверки, наладка и запуск местных систем оповещения, а также создание в муниципальных образованиях запасов мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения.

Сведения о проведении работ по запуску систем оповещения в местах массового пребывания людей, на объектах образования, здравоохранения, в детских оздоровительных лагерях, детских домах, центрах социального обслуживания населения, спортивно-концертных комплексах, на объектах проведения спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, объектах систем жизнеобеспечения населения, в местах сезонного массового проживания людей, проведение пуско-наладочных работ местных систем оповещения, проверка соблюдения условий сопряжения с региональной и локальными системами оповещения, организация хранения, поддержания в готовности к использованию по предназначению и определения порядка задействования мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения, а также определение порядка эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения, проверка качества подготовки должностных лиц постоянно действующих органов управления и органов повседневного управления подсистемы РСЧС по приему и передаче информации и сигналов оповещения, на момент разработки настоящих материалов отсутствуют.

Работы по созданию технических систем управления, проводного вещания, элементов Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – РАСЦО), подключения объектов к РАСЦО, создания сегментов региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (далее – РП ОКСИОН) должны быть произведены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оповещение и информирование населения на проектируемой территории включает доведение в сжатые сроки заранее установленных сигналов ГО, распоряжений и информации исполнительных органов государственной власти Новгородской области и МЧС России.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций оповещение населения производится с использованием РАСЦО на всей территории города в соответствии с единым порядком передачи сигналов или речевой информации оповещения:

для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации, включаются электромеханические сирены (электронные сирены), что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!»;

передается речевое сообщение по сети проводного вещания города, по каналам телевизионных и радиовещательных станций.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается двух-трёхкратное повторение передачи речевого сообщения.

Основными способами доведения сигналов и информации оповещения до населения, находящегося на территории являются:

звуковые сигналы оповещения и речевая информация;

визуальное информирование.

На территории предусматривается комплексное использование оборудования, средств оповещения и информирования РАСЦО, элементов РП ОКСИОН, организаций с взаимным резервированием оборудования и линий управления.

Предусматривается применение следующих технических средств:

громкоговорители рупорные с декодером для оповещения на территории основных улиц (площадей) и магистралей;

громкоговорители рупорные без декодера для оповещения прилегающей территории объектов;

электромеханические сирены С-40, подключенные в РАСЦО с использованием блока управления по каналу «Интернет»;

абонентские громкоговорители сети проводного вещания для оповещения в помещениях объектов.

Для доведения звуковых сигналов (сигнал «Внимание всем!» и речевые сообщения) до населения, находящегося на проектируемой территории предполагается установка громкоговорителей, электромеханических сирен.

Основными средствами доведения звуковых сигналов оповещения вне зданий и сооружений на проектируемой территории являются:

громкоговорители (рупорные, колонного типа, акустические прожекторы), подключенные к мощностям объектовых систем оповещения соответствующих зданий;

электромеханические сирены (только сигнал «Внимание всем!»), подключенные к РАСЦО;

громкоговорители ПУОН РП ОКСИОН.

Для доведения звуковых сигналов (сигнал «Внимание всем!» и речевые сообщения) до населения, находящегося внутри задний и сооружений, расположенных на проектируемой территории, предполагается установка громкоговорителей в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Основными средствами доведения звуковых сигналов оповещения внутри зданий и сооружений являются:

абонентские радиоточки;

громкоговорители, подключенные к мощностям объектовых систем оповещения соответствующих зданий;

громкоговорители, подключенные к мощностям систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре соответствующих зданий.

### Места размещения звуковых средств оповещения

Размещение рупорных громкоговорителей с декодером производится на фасадах зданий. Точное место размещения громкоговорителей определяется при разработке рабочей документации.

Размещение абонентских громкоговорителей сети проводного вещания определяется на этапе разработке соответствующего раздела проектной документации систем связи каждого из отдельно стоящих зданий в соответствии с требованиями ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий».

Размещение электромеханических сирен С-40 производится на кровлях зданий. Уточнение мест размещения, способы прокладки кабелей, крепления сирены к кровле и размещения управляющего оборудования производится при разработке рабочей документации по данному разделу.

Уточнение мест установки рупорных громкоговорителей, подключенных к объектовым системам оповещения, размещение и расчет параметров самих систем оповещения производится при разработке проектов систем оповещения соответствующих зданий, при этом на каждое здание необходимо получение заключения по условиям присоединения к сети проводного вещания и РАСЦО населения. Размещение громкоговорителей внутри зданий производится в рамках разработки проектов систем оповещения соответствующих зданий.

### Визуальное оповещение и информирование населения

Для доведения визуальной информации оповещения и информирования населения, находящегося на проектируемой территории, в зданиях и сооружениях проектируемой территории предполагается установка сегментов «Региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения» в местах (на объектах) с массовым нахождением людей.

Основными средствами доведения визуальных сигналов оповещения и информирования вне зданий и сооружений на проектируемой территории являются терминальные комплексы пунктов уличного информирования населения (далее – ПУОН) – полноцветные светодиодные экраны. Основными средствами доведения визуальных сигналов оповещения и информирования внутри зданий и сооружений являются:

терминальные комплексы (полноцветные плазменные (жидкокристаллические) панели пунктов оповещения и информирования (далее – ПИОН);

терминальные комплексы (устройства «бегущая строка») пунктов оповещения и информирования.

Размещение элементов ПУОН и ПИОН определяется на стадии разработки раздела проекта «Системы связи» с учетом привязки мест размещения и количества терминальных комплексов, необходимых для доведения визуальной информации в местах массового скопления людей (на основных въездах на проектируемую территорию, площадях, вестибюлях зданий).

### Системы коллективного телевизионного приема

В качестве одного из средств доведения сигналов оповещения и информирования до населения, находящегося внутри зданий и сооружений, расположенных на проектируемой территории, являются телевизионные приемники.

Структуры систем коллективного телевизионного приема, источники сигналов и способы их приема определяются при разработке раздела «Системы связи» с учетом технических возможностей на проектируемой территории. Системы телефонной связи

Одним из средств доведения сигналов оповещения и информирования до руководящего состава организаций, располагающихся на проектируемой территории являются телефонные аппараты, расположенные в приемных руководящего состава, у руководителей организаций и служб охраны, других дежурно-диспетчерских служб. Порядок доведения сигналов оповещения и информирования должен быть определён по согласованию с дежурной службой перед вводом объекта в эксплуатацию.

Структуры систем телефонизации объектов, способы организации доведения сигналов и сопряжения систем оповещения с автоматическими телефонными станциями операторов связи, предоставляющих услуги на проектируемой территории определяются при разработке раздела «Системы связи» с учетом зон присутствия вышеуказанных сервисов на проектируемой территории.

### Обеспечение устойчивости функционирования системы оповещения и информирования

Для обеспечения устойчивости функционирования системы оповещения и информирования на проектируемой территории проведена оценка возможных последствий воздействия поражающих факторов, возникающих при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения.

В целях повышения устойчивости функционирования системы оповещения предусматривается резервирование средств оповещения и каналов связи, размещение средств оповещения вне зон возможного распространения завалов, применение различных способов доведения сигналов до организаций и населения (звуковые, визуальные), применение быстровосстанавливаемых систем, линий связи и каналов управления.

#### Резервирование работы средств оповещения

Для повышения устойчивости работы средств оповещения предусматриваются:

резервирование электроснабжения (применение для систем оповещения источников бесперебойного питания, питание узла доступа РАСЦО от различных опорно-усилительных станций (резервирование штатными средствами городской радиотрансляционной сети), использование энергонезависимых систем (ГРТС));

перекрытие зон покрытия громкоговорителей, получающих питание от городской радиотрансляционной сети и громкоговорителей, получающих питание от объектовых систем оповещения;

перекрытие зон различных средств оповещения. Размещение оконечного оборудования предполагает перекрытие зон оповещения громкоговорителей и зон покрытия электромеханических сирен;

различные способы прокладки линий связи и управления. Использование воздушных линий связи сети проводного вещания, имеющих короткое время восстановления при повреждении и подземных кабельных канализаций, как наиболее защищенных от внешнего воздействия;

различные способы доведения сигналов до населения (звуковой, визуальный);

размещение элементов систем оповещения вне зон распространения завалов.

#### Восстановление элементов РАСЦО при авариях

При разрушающем воздействии опасных факторов и при разрушении элементов РАСЦО восстановление организуется и производится руководством организаций (владельцами объектов), находящихся на проектируемой территории.

В случае масштабного распространения повреждений вследствие климатического или иного воздействия при значительном разрушении элементов РАСЦО, в том числе за пределами проектируемой территории восстановление будет организовываться исполнительными органами государственной власти в рамках восстановления РАСЦО.

При этом предусмотрено использование быстровозводимых конструкций и мобильных средств оповещения.

Для обеспечения оперативного восстановления линий управления систем оповещения, предусматривается использование быстровозводимых линий связи на основе воздушных и кабельных линий связи.

### Характеристика и технические решения на объектах (в организациях).

Органами повседневного управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории объектов являются дежурно-диспетчерские службы (службы охраны). Дежурно-диспетчерские службы (службы охраны) будут размещены в выделяемых для этих целей помещениях.

Помещения дежурно-диспетчерских служб (служб охраны) оборудуются техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (выполнения мероприятий ГО):

телефонными аппаратами городской автоматической телефонной сети;

телефонными аппаратами внутренней автоматической телефонной сети от мини АТС;

абонентской точкой радиотрансляционной сети поселения;

блоком централизованного запуска усилительного оборудования стойки СОУЭ;

телевизионным приемником;

средствами для управления СОУЭ и системой автоматической пожарной сигнализации;

средствами системы охранной сигнализации и телевизионного наблюдения.

В зависимости от складывающейся обстановки на территории объекта руководство мероприятиями при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (выполнении мероприятий ГО) осуществляется должностными лицами из вышеназванного помещения, которое становится при этом пунктом управления.

Рабочее место диспетчера (старшего смены) позволяет обеспечить:

управление персоналом и системой оповещения объектов;

прием сообщений, передаваемых по региональной системе централизованного оповещения в автоматическом режиме;

контроль прохождения сигналов и информации, передаваемых по системе оповещения объекта;

городскую телефонную связь общего пользования для вызова пожарно-спасательных и других оперативных служб;

телефонную связь с основными подразделениями и оперативным составом дежурных смен аварийных служб объекта.

### Общая характеристика и технические решения по оповещению населения

Проектируемая территория в настоящее время радиофицирована, телефонизирована.

Обеспечение проектируемой территории услугами связи планируется с использованием ресурсов операторов связи.

Расположение пункта доступа (АТС) операторов связи для подключения объектов, планируемых для размещения на проектируемой территории, предусматривается согласно техническим условиям соответствующих организаций.

В случае угрозы и возникновения ЧС (выполнение мероприятий ГО) планируемая вышеназванная телекоммуникационная инфраструктура (в том числе телефонная связь) позволит обеспечить управление в полном объеме.

## Расчетно-обосновывающая часть материалов по обоснованию

### Прогнозирование масштабов зон заражения при возникновении чрезвычайной ситуации (при аварии на транспорте) в случае разгерметизации емкостей с химически опасными веществами

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90).

«Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны» (МО СССР, 1980 г.) применяется только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие химически опасные вещества, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т;

автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития – 0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра: от очага чрезвычайной ситуации в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха: +200С;

6. Время от начала аварии – 1 час.

Угловые размеры зоны возможного заражения химически опасными веществами в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | < 0,6 | 0,6 – 1,0 | 1,1 – 2,0 | > 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |
| --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристика зон заражения при аварийных разливах химически опасных веществ

| Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- |
|  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
| Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
| Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
| Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
| Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
| Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
| Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 6,53 |
| Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,45 |

Характеристика зон заражения при аварийных разливах химически опасных веществ

| Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- |
|  | 0,05т | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,05 | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,0 | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,027 | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,34 | 1,58 | 21,5 | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 0,58 | 3,2 | 43,4 | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 0,71 | 4,0 | 54,1 | 1,53 | 5,91 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,71 | 4,0 | 5 | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,87 | 4,65 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,89 | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 54,76 |
| Фактическая | 0,046 | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 3,73 |

Выводы:

При авариях на автомобильной дороге, в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать следующее влияние:

1. При розливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны фактического заражения может составить от 0,19 до 39,24 км2).

2. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

безвозвратные потери: 10%;

санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2 – 3 недели с обязательной госпитализацией): 15%;

санитарные потери легкой формы тяжести: 20%;

пороговые воздействия: 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Прогнозирование масштабов зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС (при аварии на транспорте) в случае разгерметизации цистерн с ГСМ и СУГ.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

воздушная ударная волна;

тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта» (1997 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

| Параметр | тип ГСМ (бензин) | СУГ (3 класс) |
| --- | --- | --- |
| емкость автомобильной цистерны | 8 м3 | 14,5 м3 |
| емкость железнодорожной цистерны | 72 м3 | 73 м3 |
| давление в емкостях с СУГ | 1 атмосфера | 1,6 МПа |
| толщина слоя разлития | 0,02 м | 0,05 м |
| территория | слабо загроможденная |
| температура воздуха и почвы | +200С |
| скорость приземного ветра | 1 м/с |
| возможный дрейф облака ТВС | 15 – 100 м |
| класс пожара | С | В1 |

Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ:

| Параметры | Ж/д цистерна | А/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ (ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ (ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ:

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Выводы:

При аварии на транспортных магистралях, в случае разгерметизации цистерн с ГСМ, СУГ, в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием, могут попасть объекты промышленного и гражданского значения при их размещении вдоль транспортной магистрали.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон разрушения:

На автомобильном транспорте: границы зон разрушения могут составить до 155 м и границы зон пожаров на прилегающей территории к транспортной магистрали.

### Прогнозирование масштабов зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС при аварии на АЗС

Событиями, составляющими сценарий развития аварий на АЗС, являются:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

образование зоны разлива (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

воздушная ударная волна;

тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества – ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ – 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик) – 8 м3;

- разлив топлива – 300 л;

- нефтебаза, в единичной емкости – 5000 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) – свободное;

- толщина слоя разлития – 0,05 м;

- территория – слабо загромождённая;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения 85%;

- температура воздуха +200С;

- почвы +150С;

- скорость приземного ветра – 0,25 – 1 м/с;

- класс пожара – В1;

- при горении ГСМ выгорает полностью.

Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ:

| Параметры | Подсценарий аварии |
| --- | --- |
|  | АЗС-Рац | АЗС-Рт |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 0,3 |
| Масса топлива, т | 6,8 | 0,3 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 12,9 | 1,4 |
| Площадь разлития, м2 | 519,48 | 6 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 160 | 5 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 12,9 | 2,6 |
| Зона сильных разрушений, м | 32,3 | 6,5 |
| Зона средних разрушений, м | 55,9 | 14,7 |
| Зона слабых разрушений, м | 139,8 | 37,6 |
| Зона расстекления (50%), м | 220,5 | 62,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 15,1 | 4,6 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 28,1 | 7,2 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 14,1 | 4,46 |
| Время существования огневого шара, с | 2,8 | 1 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 150-200 | 18 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 1834 | 729,7 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития ГСМ |
| Ориентировочное время выгорания разлития, мин: сек | 6:41 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Поллютанты |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ | 2,4880 | 0,0683 |
| Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ | 0,0800 | 0,0022 |
| Оксиды азота (NOx) | 0,1208 | 0,0033 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0096 | 0,0003 |
| Сероводород (H2S) | 0,0080 | 0,0002 |
| Сажа (С) | 0,0118 | 0,0003 |
| Синильная кислота (HCN) | 0,0080 | 0,0002 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000008 | 0,000000 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0043 | 0,0001 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0043 | 0,0001 |
| Всего | 2,7347 | 0,0751 |

Параметры горения топлива через горловину подземной емкости:

| Показатели | Подсценарии аварий |
| --- | --- |
|  | ДТ | АЗС-Ре |
| Количество ГСМ, м3 | 25 | 25 |
| Эквивалентный радиус возможного горения, м | 0,6 | 0,6 |
| Площадь возможного пожара при воспламенении ГСМ, м2 | 1 | 1 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 104 | 104 |
| Высота пламени горения, м | 2,9 | 3,7 |
| Ожидаемое время горения, сут: часы | 7:21 | 5:19 |
| Индекс дозы теплового излучения | 29345 | 29345 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 79 | 79 |
| Выброс поллютантов |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ, т | 0,1392 | 5,9862 |
| Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ, т | 0,1971 | 0,1925 |
| Оксиды азота (NOх), т | 0,5145 | 0,2906 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 0,0928 | 0,0231 |
| Сероводород (H2S), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Сажа (С), т | 0,2543 | 0,0283 |
| Синильная кислота (HCN), т | 0,0197 | 0,0192 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,000020 | 0,000019 |
| Формальдегид (HCHO), т | 0,0233 | 0,0103 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH2COOH), т | 0,0720 | 0,0103 |
| Всего, т | 1,3326 | 6,5797 |

Параметры горения мазута в обваловании:

| Показатели | Мазут |
| --- | --- |
| Количество ГСМ, м3 | 5000 |
| Величина теплового потока на кромке горящего разлития, кВт/м2 | 48 |
| Высота пламени горения, м | 2,6 |
| Индекс дозы теплового излучения | 10467 |
| Процент смертельных исходов людей на кромке горения разлития, % | 2 |
| Выброс поллютантов |
| Оксид углерода (СО) – угарный газ, т | 379,3692 |
| Диоксид углерода (СО2) – углекислый газ, т | 45,1630 |
| Оксиды азота (NOх), т | 31,1625 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2), т | 125,5531 |
| Сероводород (H2S), т | 4,5163 |
| Сажа (С), т | 767,7710 |
| Синильная кислота (HCN), т | 4,5163 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2), т | 0,004516 |
| Формальдегид (HCHO), т | 4,5163 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH), т | 67,7445 |
| Всего, т | 1430,3167 |

Выводы:

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будет разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом возможны в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК, на остальной территории объекта маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит более 16 м, при разлитии ГСМ более 36 м.

# Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

## Сведения о земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения

Настоящими материалами генерального плана Пестовского сельского поселения, при планировании градостроительного развития территории в границах населенных пунктов, предполагается вовлечение земель сельскохозяйственного назначения с последующим изменением категории земель по основаниям и в порядке, установленными положениями Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (в действующей редакции).

При внесении изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения предусматривается включение в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, сведения о которых представлены в таблице:

| Кадастровый номер земельного участка или описание границ земельного участка | Устанавливаемая функциональная зона | Площадь земельного участка, планируемые цели использования | Отношение кадастровой стоимости к среднему уровню кадастровой стоимости по муниципальному району |
| --- | --- | --- | --- |
| 53:14:1303901:94 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь 40500 м2, в целях жилищного строительства в границах н.п. д. Мышкино в соответствие с ТЗ Администрации | 2,54 руб./м2 – кадастровая стоимость 1 м2; средний уровень кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного использования по муниципальному району – 0,7 руб./м2; отношение – 3,63 |

## Сведения о земельных участках иных категорий (кроме земель сельскохозяйственного назначения), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения

Настоящими изменениями, вносимыми в генеральный план Пестовского сельского поселения, предусматривается включение в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков иных категорий (кроме земель сельскохозяйственного назначения), установленных положениями пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции от 31.07.2020):

| Кадастровый номер земельного участка или описание границ земельного участка | Устанавливаемая функциональная зона | Площадь земельного участка, планируемые цели использования | Отношение кадастровой стоимости к среднему уровню кадастровой стоимости по муниципальному району |
| --- | --- | --- | --- |
| 53:14:1301401:345 | Зона специального назначения | Площадь 51444 м2, в целях размещения кладбища в границах н.п. д. Русское Пестово в соответствие с ТЗ Администрации | 0,22 руб./м2 – кадастровая стоимость 1 м2; средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов по муниципальному району – 97,5 руб./м2; отношение – 0,0002 |

Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения: санитарно-защитная зона 50 м.

С целью реализации указанного положения настоящего проекта изменений в генеральный план Администрации Пестовского муниципального района необходимо реализовать следующий порядок в отношение изменения категории указанного земельного участка:

Этап № 1 (формирование ЗУ, постановка на ГКУ, установление права собственности)

1.1. Разработка проектной документации лесного участка (далее – ПДЛУ) с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, расположенного в лесном квартале 134, в границах лесных выделов 3, 21 – 24 Пестовского лесничества, Дмитровского участкового лесничества;

1.2. Утверждение ПДЛУ уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской области;

1.3. Заключение договоров аренды (необходимы для гарантированного исключения предпосылок возникновения каких-либо обременений со стороны третьих лиц.

Этап № 2 (разработка, проведение процедур общественных обсуждений, согласования и утверждения настоящего проекта изменений в генеральный план муниципального образования Пестовское сельское поселение (данный этап автономный, допускает предварительное исполнение, не требует окончания реализации этапа № 1))

Этап № 3 (получение ответов на запросы, подготавливаемые и направляемых администрацией Пестовского сельского поселения):

3.1. Запрос Выписки из Государственного Лесного Реестра (далее – ГЛР), которую выдаёт уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области;

3.2. Запрос Выписки из единого государственного реестра недвижимости ЕГРН, выдает выписку – Управление Росреестра по Новгородской области;

3.3. Запрос Заключения (справки) об отсутствии на испрашиваемом к переводу земельном участке полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, содержащие сведения о местоположении, кадастровом номере такого участка; выдает Заключение Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Управление по недропользованию по Новгородской области;

3.4. Запрос Заключения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельном участке, содержащее сведения о местоположении такого участка; выдает Заключение Инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области;

3.5. Документы о наличии (отсутствии) обременений земельного участка, содержащие сведения о местоположении такого участка:

- участок не обременен правами третьих лиц;

- согласие арендатора на изменение категории з/у, если арендатор имеется;

- несогласие арендатора на изменение категории з/у, если арендатор имеется.

Заключение выдаёт уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области;

3.6. Документация, подтверждающая государственное значение объекта в случае, если для размещения такого объекта осуществляется перевод земельного участка, относящегося к землям лесного фонда, занятым защитными лесами; Требуются распорядительные акты Правительства Новгородской области;

3.7. Схема размещаемого на земельном участке объекта, составленная с учетом документов территориального планирования соответствующих территорий, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и согласованная с органами архитектуры и градостроительства Новгородской области; выполняется администрацией Пестовского сельского поселения самостоятельно

3.8. Запрос выписки из ЕГРЮЛ; выполняется администрацией Пестовского сельского поселения самостоятельно;

3.9. Обоснование размеров площадей, отводимых з/у с приложением:

- схемы расположения сооружений Объекта;

- условных обозначений (экспликации сооружений);

выполняется администрацией Пестовского сельского поселения самостоятельно;

3.10. Направление ходатайства (в соответствие с положениями Приказа Минприроды России от 25.12.2018 № 684 (ред. от 12.08.2020) «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель лесного фонда в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов») выполняется администрацией Пестовского сельского поселения с приложением всех отраженных выше документов в адрес Рослесхоза на рассмотрение;

3.11. Согласование Минприроды России и подготовка проекта Распоряжения Правительства РФ «Об изменении категории з/у с к/н 53:14:1301401:345 в целях размещения …»;

3.12. Распоряжение Правительства РФ «Об изменении категории з/у с к/н 53:14:1301401:345 в связи с включением его в границы н.п. …. и размещения в его границах…»

## Сведения об изменении границ населенных пунктов и переводе земель и (или) земельных участков из категории земель населенных пунктов в иную категорию

При внесении изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения:

в целях определения площади населенных пунктов были приняты границы населенных пунктов, по результатам обмера карты границ населенных пунктов генерального плана, с предварительной конвертацией ее в векторную форму и учетом фактического использования земельных участков по сведениям публичной кадастровой карты (кадастровых планов территории);

предусмотрено развитие жилых, общественно-деловых, производственных, сельскохозяйственных и рекреационных зон за счет актуализированного функционального зонирования территории населенных пунктов, а также установления функциональных зон на всю территорию муниципального образования, в том числе и за границами населенных пунктом, в соответствии с их функциональным использованием.

Границы населенных пунктов приведены в соответствие требованиям Земельного кодекса Российской Федерации и установлены таким образом, чтобы они не пересекали границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете.

Установление границ населенных пунктов, автомобильных дорог и иных границ в настоящем проекте изменений в генеральный план осуществлено на основании КПТ, официально запрошенных и полученных администрацией поселения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Росреестр), отражающих официально учитываемые Росреестром сведения в отношении границ территорий и объектов на территории Любытинского сельского поселения, состоящих на дату запроса в ЕГРН.

Настоящими изменениями, вносимыми в генеральный план Пестовского сельского поселения, не предусматривается исключение земельных участков из границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

# Перечень земельных участков, для которых предусматривается изменение (установление) категории земель

При внесении изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения, предусматривается последующее изменение и установление категории земель, по предложениям Администрации Пестовского муниципального района, для:

- земельного участка с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, включаемого в границы населенного пункта д. Русское Пестово в соответствие с пунктом 1 ТЗ установлена функциональная зона «Зона специального назначения» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли лесного фонда» (Пестовский муниципальный район, Пестовское лесничество, Дмитровское участковое лесничество, квартал № 143, выделы № 3, 21, 22, 23, 24) на категорию «земли населенных пунктов» с включением его в границы н.п. д. Русское Пестово;

- земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303901:94 общей площадью 40500 м2 (расположенного северо-восточнее н.п. деревня Мышкино), в соответствие с пунктом 8 ТЗ установлена функциональная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» с целью последующего изменения категории земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли населенных пунктов» и включению указанного земельного участка в границы н.п. деревня Мышкино.

# Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области отсутствуют территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (отсутствуют предметы охраны), в связи с этим сведения не предоставляются.

# Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования

Учет объектов культурного наследия в генеральном плане осуществляется в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации, в соответствие с положениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

## Сведения об объектах культурного наследия федерального значения

Согласно информации с официального сайта Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, на территории Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области имеются объекты культурного наследия (в т.ч. памятники археологии) федерального значения отсутствуют.

Ссылка на источник информации: http://www.okn53.ru/ (паспорт набора открытых данных «Список объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Новгородской области»).

## Сведения о выявленных объектах культурного наследия

Согласно информации с официального сайта Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, на территории Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области имеются выявленные объекты культурного наследия (в т.ч. памятники археологии) федерального значения, перечень которых приведен в таблице:

| № п/п (по реестру) | Вид объекта | Наименование объекта | Датировка | Адрес местонахождения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 682 | памятник | Амбар | 1900 г. | деревня Борихино |
| 686 | памятник | Амбар двойной | 1900-е г.г. | деревня Лямцино |
| 687 | памятник | Часовня | XIX в. | деревня Пиклиха |
| 690 | памятник | Дом М. Добрыниной | 1910 г. | деревня Усть-Кировское |

Ссылка на источник информации: http://www.okn53.ru/ (паспорт набора открытых данных «Список выявленных объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Новгородской области»).

## Сведения об объектах культурного наследия регионального значения (за исключением памятников археологии)

Согласно информации с официального сайта Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, на территории Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области расположены объекты культурного наследия регионального значения, сведения о которых представлены в таблице:

| № п/п (по реестру) | Вид объекта | Наименование объекта | Датировка | Адрес местонахождения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1189 | памятник | Жилой дом гражданина Г. Ф. Плетнёва | XIX в. | деревня Вотроса |
| 1190 | памятник | Пелевня Г. Ф. Плетнёва | XIX в. | деревня Вотроса |
| 1191 | памятник | Амбар гражданина Окунева И. Д. | XIX в. | деревня Вотроса |
| 1226 | памятник | Изба А. Смирнова | XIX в. | деревня Усть-Кировское |
| 1227 | памятник | Жилой дом гражданина Павлова М. П. | XIX в. | деревня Усть-Кировское |
| 1228 | памятник | Амбар А. Утенковой | XIX в. | деревня Усть-Кировское |
| 1229 | памятник | Изба К. Утенковой | XIX в. | деревня Усть-Кировское |

Объекты отображены на карте комплексной оценки использования территории.

Ссылка на источник информации: http://www.okn53.ru/ (паспорт набора открытых данных «Список объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Новгородской области»).

Условные обозначения соответствуют положениям приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 № 49832) (в ред. от 09.08.2018).

Территории объектов культурного наследия, в установленном законодательством порядке не определены, сведения в Государственном кадастре недвижимости отсутствуют.

Зоны охраны объектов культурного наследия, в установленном законодательством порядке не определены, сведения в Государственном кадастре недвижимости отсутствуют.

## Сведения об объектах культурного наследия местного (муниципального) значения

Согласно информации с официального сайта Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, на территории Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области отсутствуют объекты культурного наследия местного (муниципального) значения.

Ссылка на источник информации: http://www.okn53.ru/ (паспорт набора открытых данных «Список объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Новгородской области»).

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия вытекают из полномочий органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, к которым относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;

4) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений;

5) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и иными федеральными законами.

Согласно статье 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, установлен положениями статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

При реализации Генерального плана поселения в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно положениям статей 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) заказчик работ при осуществлении хозяйственной деятельности обязан:

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

предоставить в управление документацию, подготовленную на основе археологических работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации.

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, обосновывающей целесообразность включения данного объекта в реестр;

обеспечить реализацию согласованной управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

## Обоснование зон охраны объектов культурного наследия

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение).

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 12 – 14 данного Положения.

Согласно пункту 17 Положения орган государственной власти, утвердивший границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон, направляет в течение 7 дней с даты вступления в силу решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия копию указанного решения в соответствующий орган местного самоуправления городского округа или муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным решением, для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Орган государственной власти, утвердивший границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон, осуществляет в соответствии с правилами организации документооборота учет и хранение всех полученных документов и материалов, связанных с установлением зон.

Пунктом 18 Положения установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

На момент подготовки проекта изменений в генеральный план в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории Пестовского сельского поселения (во исполнение требования пункта 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972).

В Администрацию муниципального образования не поступали копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории Любытинского сельского поселения (основание: требование пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972).

До утверждения зон охраны объектов культурного наследия в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства, как мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, при подготовке проекта генерального плана, на некоторых картах Генерального плана и материалов по обоснованию, отображены защитные зоны охраны объектов культурного наследия, размеры которых приняты согласно статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В соответствии с статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ к объекту культурного наследия устанавливаются защитные зоны. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Защитные зоны объектов культурного наследия, как зоны с особыми условиями использования территорий, отображены на картах генерального плана.

В соответствии со статьями 28 и 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

В защитных зонах объектов культурного наследия режим хозяйственной деятельности, в том числе градостроительные регламенты, определяются как особый режим землепользования и застройки в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде и устанавливаются с учетом действующих требований федерального, регионального законодательства, муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления.

# Сведения об автомобильных дорогах в границах поселения

## Сведения об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, Пестовского муниципального района, участки которых расположены в границах территории Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области, утвержден Постановлением Администрации Новгородской области от 1 июня 2010 г. № 243 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новгородской области» (в редакции Постановления от 30.04.2020 № 180) и представлен ниже:

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги, её местоположение, принадлежность | Общая протяжен-ность (км) | Код дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Автомобильные дороги регионального значения |
| 2 | 49 ОП РЗ 49К-02 | «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово 0+000 – 18+180 (Пестовский муниципальный район) | 18,18 | 49К-02 |
| 14 | 49 ОП РЗ 49К-14 | «Устюжна – Валдай» 26+245 – 46+816, 53+985 – 91+093 (Пестовский муниципальный район) | 204,04 | 49К-14 |
| II. Автомобильные дороги межмуниципального значения |
| 36 | 49 ОП МЗ 49Н-1446 | «Пестово – Вотроса – Пикалиха» 0+000 – 19+620, 33+550 – 35+500 (Пестовский муниципальный район) | 35,5 | 49Н-1446 |
| 45 | 49 ОП МЗ 49К-1831 | «Хвойная – Пестово» (58+530 – 101+930 км) (Пестовский муниципальный район) | 101,93 | 49К-1831 |
| III. Пестовский муниципальный район |
| 649 | 49 ОП МЗ 49Н-1403 | «Мирово – Малышево» – Плоское (0+000 – 1+300 км) | 1,3 | 49Н-1403 |
| 650 | 49 ОП МЗ 49Н-1404 | «Пестово – Вотроса – Пикалиха» – Устье-Кировское (0+000 – 3+600 км) | 3,6 | 49Н-1404 |
| 651 | 49 ОП МЗ 49Н-1405 | «Пестово – Семытино – Каменка" – Климово (0+000 – 1+000) | 1,0 | 49Н-1405 |
| 653 | 49 ОП МЗ 49Н-1407 | «Устюжна – Валдай» – Воробьево – Красная Заря – Дмитровское (0+000 – 8+400) | 8,4 | 49Н-1407 |
| 670 | 49 ОП МЗ 49Н-1424 | «Вотроса – д. Имени Ленина» (0+000 – 8+000) | 8,0 | 49Н-1424 |
| 686 | 49 ОП МЗ 49К-1440 | «Мирово – Малышево» (0+000 – 27+200) | 27,2 | 49К-1440 |
| 693 | 49 ОП МЗ 49Н-1448 | «Пестово – Семытино – Каменка» (0+000 – 26+154) | 26,15 | 49Н-1448 |
| 694 | 49 ОП МЗ 49Н-1449 | «Пестово – Тимофеево – Пономарево» (0+000 – 3+475) | 3,47 | 49Н-1449 |
| 697 | 49 ОП МЗ 49Н-1448п | подъезд к д. Каменка (0+000 – 0+400) | 0,4 | 49Н-1448п |
| 702 | 49 ОП МЗ 49Н-1454 | «Семытино – Дуброво» (0+000 – 8+650) | 8,65 | 49Н-1454 |
| 703 | 49 ОП МЗ 49Н-1455 | «Староселье – Ивановское – Александрово» (0+000 – 3+300) | 3,3 | 49Н-1455 |

## Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения Любытинского муниципального района

Сведения о перечне автомобильных дорог Пестовского муниципального района, расположенных в границах Пестовского сельского поселения (вне границ населенных пунктов поселения), утвержденные Постановлением Администрации Новгородской области от 1 июня 2010 г. № 243 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новгородской области» (в редакции Постановления от 30.04.2020 № 180), приведены в разделе № 19.1 настоящего тома материалов генерального плана.

## Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения

Перечень дорог общего пользования местного значения Пестовского сельского поселения (расположенных в границах населенных пунктов поселения) указан в Разделе II «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденнойПостановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 30 (УИН в ФГИС ТП № 496324342120170824131):

| № п/п | Наименование населенного пункта | Название улицы | Протяженность (м) | Вид покрытия | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальт/бетон | Грунт | Гравий |  |
| 1 | д. Русское Пестово | ул. Молодежная | 0,6479 | 0,6479 | 0 |  |  |
|  |  | ул. Лесная | 0,8079 | 0,8079 | 0 |  | удовл. |
|  |  | ул. Зеленая | 0,7916 | 0,7916 | 0 |  | удовл. |
|  |  | ул. Луговая | 0,7248 | 0,7248 | 0 |  | удовл. |
|  |  | ул. Школьная | 0,6797 | 0,6797 | 0 |  | удовл. |
| 2 | д. Попово |  | 1,165 |  | 1,165 |  | удовл. |
| 3 | д. Красная Заря |  | 0,467 |  | 0,467 |  | удовл. |
| 4 | д. Свобода |  | 0,463 |  | 0,463 |  | удовл. |
| 5 | д. Им. Ленина |  | 0,9366 |  | 0,9366 |  | удовл. |
| 6 | д. Устье-Кировское |  | 1,3373 |  | 1,3373 |  | удовл. |
| 7 | д. Устье-Кировское |  | 0,290 |  | 0,290 |  | удовл. |
| 8 | д. Устье-Кировское |  | 0,672 |  | 0,672 |  | удовл. |
| 9 | д. Плесо |  | 0,605 |  | 0,605 |  | удовл. |
| 10 | д. Пикалиха |  | 0,5413 |  | 0,5413 |  | удовл. |
| 11 | д. Пикалиха |  | 1,286 |  | 1,286 |  | удовл. |
| 12 | д. Дуброво |  | 0,2 |  | 0,2 |  | неуд. |
| 13 | д. Мышкино |  | 1,454 |  | 1,454 |  | удовл. |
| 14 | д. Афимцево |  | 1,562 |  | 1,562 |  | неуд. |
| 15 | д. Тимофеево |  | 0,935 |  | 0,935 |  | неуд. |
| 16 | д. Дуброво |  | 0,5 |  | 0,5 |  | удовл. |
| 17 | д. Ивановское |  | 0,150 |  | 0,150 |  | удовл. |
| 18 | д. Матрешино |  | 0,2 |  | 0,2 |  | удовл. |
| 19 | д. Бревенное |  | 0,3 |  | 0,3 |  | удовл. |
| 20 | д. Борихино |  | 0,3 |  | 0,3 |  | н/д |
| 21 | д. Борисово |  | 0,3 |  | 0,3 |  | н/д |
| 22 | д. Климово |  | 1,195 |  | 1,195 |  | н/д |
| 23 | д. Каменка |  | 0,2 |  | 0,2 |  | н/д |
| 24 | д. Семытино |  | 0,531 |  | 0,531 |  | н/д |
| 25 | д. Семытино |  | 0,626 |  | 0,626 |  | н/д |
| 26 | от д. Мышкино до жилого дома № 13 д. Новоселки |  | 1,278 |  | 1,278 |  | н/д |
|  | Итого |  | 20,1461 | 3,6519 | 16,4942 |  |  |

# Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории поселения

## Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения

В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Новгородской области, размещенных на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, на территории Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют (ссылка: http://leskom.nov.ru/pamyatnik/perechen_oopt).

## Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения

В соответствии с «Перечнем особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений Новгородской области» от 15.01.2021, утвержденным Министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области В.Е.Королёвым (ссылка: http://leskom.nov.ru/images/uploads/priroda/P_OOPT.pdf/), на территории Пестовского сельского поселения Пестовского района Новгородской области особо охраняемых природных территорий регионального значения Новгородской области нет.

## Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения

По данным, полученным от администрации поселения, а также по данным полученным с официального сайта Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (ссылка: http://leskom.nov.ru/pamyatnik/perechen_oopt), на территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

## Сведения о планируемых особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения

Утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, не предусматривается размещения на территории поселения планируемых особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Изменениями в схему территориального планирования Новгородской области, утвержденные постановлением администрации Новгородской области от 27.08.2021 № 250 (УИН в ФГИС ТП 49020102202109031), на территории поселения предусматривается размещение планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- особо охраняемые природные территории: государственный природный заказник «Пестовский», планируемая площадь – 24400,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.3 ПТП СТП НО);

- особо охраняемые природные территории: памятник природы «Ленинский бор», планируемая площадь – 426,0 га; (I этап, до 2022 года) (п. 1.4 ПТП СТП НО);

- особо охраняемые природные территории: памятник природы «Устье Кордонного ручья», планируемая площадь – 186,0 га, в границах части территории Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области; (I этап, до 2022 года) (п. 1.5 ПТП СТП НО).

«Схемой территориального планирования Пестовского муниципального района», утвержденной Решением Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 199 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032013021125) в редакции Решения от 27.12.2017 № 175 (УИН в ФГИС ТП № 496320000201032018010940), предусматривается размещение на территории Любытинского сельского поселения планируемых особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального района:

- особо охраняемые природные территории: Объект природно-исторического ландшафта; заявленная цель – сохранение природного ландшафтного комплекса; границы и местоположение не указаны;

- особо охраняемые природные территории: «Устье Кордонного ручья»; границы и местоположение не указаны;

- особо охраняемые природные территории: Государственный природный биологический заказник «Пестовский»; границы и местоположение не указаны;

- особо охраняемые природные территории: «Никулинское болото»; границы и местоположение не указаны.

Проектом изменений в генеральный план, как документом территориального планирования, не предусматривается создание особо охраняемых природных территорий местного значения Пестовского сельского поселения.

## Мероприятия по охране объектов животного мира

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Проектными предложениями изменений в генеральный план Пестовского сельского поселения изменение среды обитания животного мира не предусматривается.

# Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, расположенных на территории поселения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ могут устанавливаться следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;

18) санитарно-защитная зона;

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

21) зона наблюдения;

22) зона безопасности с особым правовым режимом;

23) рыбоохранная зона озера Байкал (примечание: не может быть установлена в поселении);

24) рыбохозяйственная заповедная зона;

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;

28) охранная зона тепловых сетей.

Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий регулируется статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий регулируются статьей 107Земельного кодекса Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны поселения (далее – зоны с особыми условиями использования территорий), которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

| Виды зон | Нормативно-правовое основание установления зоны |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| Охранные зоны объектов систем газоснабжения | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов | «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 |
| Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями № 1, 2) от 01.07.2013 |
| Охранная зона тепловых сетей | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197; Приложение А к СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденный Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Охранная зона железных дорог | Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 42, ст. 4385); Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» |
| Охранная зона линий и сооружений связи | Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |
| Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | Нормативный правовой акт, определяющий порядок установления, изменения и прекращения существования зоны ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах зоны ограничений, на момент разработки настоящих материалов, отсутствует |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»; Постановление от 26 июня 2008 г. № 219 «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (в редакции Постановлений Администрации Новгородской области от 20.03.2009 № 72; от 26.05.2010 № 224; от 20.05.2011 № 205) |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов | Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |
| Зоны охраны объектов культурного наследия, в составе: охранная зона; зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; зона охраняемого природного ландшафта. | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| Защитные зоны охраны объектов культурного наследия |  |
| Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I – V классов вредности | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 № 10995) |
| Зоны затопления, подтопления | Водный кодекс Российской Федерации, статья 67 |
| Прибрежная защитная полоса (в границе водоохранной зоны) | Водный кодекс Российской Федерации, статья 65 |
| Водоохранные зоны рек, ручьев |  |
| Водоохранные зоны болот, озер, водохранилищ, каналов |  |
| Санитарно-защитные зоны полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) | СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» |

На карте зон с особыми условиями использования территории поселения (в соответствии с положениями пункта 7 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) указанные зоны отображаются. Это означает, что фиксируются уже существующие зоны, утверждённые (установленные) в порядке определенном федеральным, региональным законодательством и иными нормативными правовыми актами, а так же внесенные в документы государственного кадастрового учета. Таким образом, в случае отсутствия указанных границ, как юридического факта, они и не могут быть отображены в Генеральном плане.

В Генеральном плане зоны с особыми условиями использования территории разработчиком самостоятельно не устанавливаются.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» зоны с особыми условиями использования территорий являются объектами землеустройства.

Федеральным законом от 13 мая 2008 № 66-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» установлено, что в рамках проведения землеустройства осуществляются мероприятия по описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства.

Для обеспечения положений закона, Правительством РФ было принято Постановление от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства», согласно пункту 3 которых, установление на местности границ объекта землеустройства (вынос границ на местность) выполняется по координатам характерных точек таких границ (точек изменения описания границ объекта землеустройства и деления их на части), сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.

Установление, утверждение, постановка на кадастровый учет, предоставление информации в Администрацию поселения для отображения зон с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ) в градостроительной документации, является обязанностью организации (заинтересованного лица), которая владеет объектом или объектами, земельным участком или земельными участками на праве собственности или ином законном основании, для которых требуется установление соответствующих ЗОУИТ.

Как предупредительная мера по обеспечению безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности, в Генеральном плане допускается отображение на карте отдельных зон с особыми условиями использования территории, которые не утверждены в установленном порядке и не поставлены на кадастровый учет (в документах государственного кадастрового учета отсутствуют сведения о границах соответствующей зоны).

Границы таких зон считаются проектным (плановыми) и помечаются соответствующими условными обозначениями и не оказывают влияние на ограничения использования соответствующего земельного участка и/или объекта капитального строительства, до момента их установления в соответствии с нормами действующего законодательства.

# Footnotes

В разделах 8.4.2, 15.2 настоящих материалов обоснований изменений в генеральный план указан порядок действий, который администрации Пестовского муниципального района необходимо реализовать, приведены законодательно установленные нормы, которыми администрации Пестовского муниципального района обязана руководствоваться при осуществлении подготовки и реализации мероприятий, направленных на изменение категории земель «Земли лесного фонда», к котором относится земельный участок с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, на категорию «Земли населенных пунктов», предложенный администрацией Пестовского муниципального района к включению в границы населенного пункта д. Русское Пестово в составе ТЗ от 01.11.2021.

Очередность, объем, сроки проектирования определяются администрацией Пестовского сельского поселения по результатам актирования состояния дорог и инженерных сооружений в их составе при проведении весеннего осмотра в 2022 году, иных достоверных источников информации состояния дорог (в т.ч. имеющихся в наличии) в целях реализации «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пестовского сельского поселения на 2017 – 2030 годы», утвержденной Постановлением Администрации Пестовского сельского поселения от 02.03.2017 № 29.

Администрации Пестовского муниципального района в технических заданиях на проектирование определить конкретные участки (населенный пункт, улица, протяженность, одно- двустороннее расположение тротуаров, ограждений, иных элементов) размещения указанных элементов улично-дорожной сети (УДС). Размещение указанных элементов УДС планировать в первую очередь в границах объектов социальной инфраструктуры, здравоохранения, культуры и искусства, образования, массового спорта, жилья с учетом требований, установленных в отношение маломобильных групп населения, перед площадными объектами мест массового пребывания граждан, вдоль асфальтированных участков дорог (где выше скорость транспорта), в иных местах по предложениям старост населенных пунктов, предложений совета депутатов. Указанные предложения предусмотреть в части расчетных показателей в местных нормативах градостроительного проектирования, при их отсутствии – внести соответствующие изменения.

В разделах 8.4.2, 15.2 настоящих материалов обоснований изменений в генеральный план указан порядок действий, который администрации Пестовского муниципального района необходимо реализовать, приведены законодательно установленные нормы, которыми администрации Пестовского муниципального района обязана руководствоваться при осуществлении подготовки и реализации мероприятий, направленных на изменение категории земель «Земли лесного фонда», к котором относится земельный участок с кадастровым номером 53:14:1301401:345 общей площадью 51444 м2, на категорию «Земли населенных пунктов», предложенный администрацией Пестовского муниципального района к включению в границы населенного пункта д. Русское Пестово в составе ТЗ от 01.11.2021.

Протяжённость и местоположение объекта местного значения поселения уточняется при выполнении проекта планировки территории.

Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Протяжённость и местоположение объекта местного значения муниципального района уточняется при выполнении проекта планировки территории.

Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Инверсия – состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Постановление Министерства инвестиционной политики Новгородской области № 29 от 27.11.2019.

Постановление Министерства инвестиционной политики Новгородской области № 29 от 27.11.2019.