Российская Федерация

Новгородская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.04.2014  № 162

д.Русское Пестово

Об утверждении схемы

водоснабжения  Пестовского

сельского поселения

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782  «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»,  Генеральным планом  Пестовского сельского поселения Совет депутатов  Пестовского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 27.07.2012 № 87 «Об утверждении Генерального плана Пестовского сельского поселения», Уставом Пестовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения  Пестовского сельского поселения.

2. Опубликовать  решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского сельского поселения».

Глава

сельского поселения О.А.Дмитриева

Утверждена

решением Совета депутатов

Пестовского сельского поселения

от 28.04.2014 № 162

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

д.Русское Пестово

Содержание

Разработчик:

Администрация Пестовского  сельского поселения, в лице Главы сельского поселения  Дмитриевой Ольги Анатольевны

Юридический адрес: 174510,  Новгородская область, Пестовский район д. Русское Пестово, ул. Зеленая, д. 4 «В»

Фактический адрес: 174510, Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, 48 «Б»

1.ВВЕДЕНИЕ

2.ПАСПОРТ СХЕМЫ

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ I  Технико - зкономическое состояние централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ II  Направление  развития централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ III.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

РАЗДЕЛ IV Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации объектов    централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ V Экологические  аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VI Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VII  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VIII Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Ожидаемые результаты реализации программы.

Графическая часть:    Приложения:  1.1; 1.2; 1,3

Схема развития инженерной  инфраструктуры

Схемы  водоснабжения населённых пунктов

1. ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Пестовского  сельского поселения разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана  Пестовского сельского поселения,  утверждённого  Решением  Совета депутатов от 16.10.2012  № 81

- ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782  «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию центра-лизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в  Пестовском  сельском  поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраст-руктуры:

в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- общие сведения;

- цели  схемы, предложения по их решению,  способы достижений целей;

- срок реализации схемы и ее этапы;

- ожидаемые результаты от  реализации схемы

2.ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:  Схема водоснабжения  Пестовского сельского поселения на 2014 - 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава Пестовского сельского поселения

Местонахождение проекта Россия, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское  сельское поселение

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

ФЗ от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

-Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

-  Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Постановление Администрации Новгородской области  от  15.11.2012 № 752 «Об утверждении норматива потребления  коммунальной услуги по холодному водоснабжению при поливе земельного  участка»

-ТСН 4-301-97 систем водоснабжения и водоотведения районов жилой мало-этажной застройки Новгородской области, 1997г.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам,

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения целей:

  - реконструкция существующих водозаборных узлов;

  - реконструкция существующих сетей;

  - реконструкция объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

  - установка приборов учета;

  - обеспечение подключения реконструируемых объектов недвижимости к системам водоснаб-жения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существую-щем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2017 годы:

замена глубинных насосов   ЭЦВ 8-25-9;

замена трубопроводов от насосной до резервуара накопителей;

замена участка водопроводных сетей;

Второй этап строительства- 2018-2022 годы:

Строительство  колодцев;

замена глубинных насосов   ЭЦВ 8-25-9;

Третий этап строительства -2023-2027 (расчетный срок):

Лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды

Реконструкция сетей водопровода;

Строительство колодца.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 8060 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2027 годах составляет:

всего – 8060 тыс. руб.

в том числе:

областной бюджет – 1890 тыс. руб.

местный бюджет –  6851тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Улучшение экологической ситуации на территории Пестовского сельского поселения.

Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования  реконструкции объектов водоснабжения.

Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного  и социально-культурного назначения.

Увеличение мощности систем водоснабжения.

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пестовское сельское поселение (СП) входит в состав Пестовского муници-пального района (МР) и является одним из 8 аналогичных административно-тер-риториальных муниципальных образований (поселений).

Географическая площадь территории Пестовского поселения составляет – 57732   га.

Территория поселения распространяется с севера на юг, обходя границу Пестовского городского поселения.

Граница муниципального образования Пестовского сельского поселения уста-новлена областными законом от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области».

Граница муниципального образования Пестовского сельского поселения проходит:

на севере - от реки Колодня по административно-территориальной границе Вологодской области до реки Колодня;

на востоке - от реки Колодня по административно-территориальной границе Вологодской области, по оси грунтовой дороги Ярцево - Строитель, по ручью Березна, по руслу реки Молога, по границе кварталов 60, 61, 65, 157, 155, 126, 130 Никулкинского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по ручью Брюховский, по границе кварталов 73, 77, 72 Никулкинского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по границе города Пестово, по руслу реки Молога, по руслу реки Китьма, по границе города Пестово, по автомобильной дороге Пестово - Бугры, по границе города Пестово, по автомобильной дороге Устюжна - Валдай, по границе города Пестово, по руслу реки Молога, по оси железной дороги Москва - Санкт-Петер-бург, по оси грунтовой дороги Васильково - Кадница, по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург до оси грунтовой дороги Бибиково - Высокие, по границе квартала 208 Матрешинского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси грунтовой дороги Высокие - Белые Межи до административно-территориальной границы Тверской области;

на юге - от оси грунтовой дороги Высокие - Белые Межи по административно-территориальной границе Тверской области до реки Молога;

на западе - от административно-территориальной границы Тверской области по руслу реки Молога, по границе квартала 55 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси автомобильной дороги Пестово - Вятка, по оси грунтовой дороги в д. Охона, по оси грунтовой дороги Комзово - Охона, по руслу реки Меглинка, по границе кварталов 171, 139, 135, 133, 132, 129 Дмитровского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по руслу реки Китьма, по оси грунтовой дороги в д. Вотроса, по руслу реки Вотроса, по безымянному ручью, по границе кварталов 39, 38, 37, 36, 35, 143 Дмитровского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по границе кварталов 72, 59, 58, 57, 48 Абросовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси грунтовой дороги Остров - Климовщина, по оси автомобильной дороги Климовщина - Междуречье, по границе кварталов 147, 146, 145, 144 Абросовского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по руслу реки Колодня до административно-территориальной границы Вологодской области.
В состав Пестовского СП входят – 31 населенных пунктов.

Административным центром поселения является  - д. Русское Пестово.

Численность населения СП на 01.01.2014 – 1151 человек, что составляет  5,5  % от общего населения Пестовского МР.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлаж-нением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя много-летняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Часть  жилого фонда, общественные здания, подключены к централизован-ной системе водоснабжения, которая состоит из централизованного водопровода и артезианских скважин. Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения осуществляет общество с ограниченной ответственностью муниципальное предприятие «Пестовский водоканал»

Общество с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» создано в соответствии с действующим законодательством для удовлетворения общественных потребностей в услугах, работах, товарах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилого и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры, предоставление коммунальных услуг. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал»

Сокращенное наименование: ООО МП «Пестовский водоканал»

Директор Грибушина Галина Васильевна

Юридический адрес: 174510 г.Пестово Новгородской области, ул. Боровичская д.92.

Почтовый адрес: 174510 г.Пестово Новгородской области, ул.Боровичская д.92.

Контактные телефоны: (881669) 5-20-05 факс (881669)5-24-54

ИНН 5313007645

КПП 531301001

ОГРН1135331000606

ОКПО 11815283

Р/счет №40702810401090000195 В ОАО УКБ «НОВОБАНК» г.Великий Новгород Кор.счет №30101810900000000746 БИК 044959746

На обслуживании предприятия находятся водопроводные сети, артезианские скважины.

В целом по Пестовскому сельскому поселению на 2027 г. расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 1255,04 м3/сут.

Источником водоснабжения существующих потребителей  Пестовского  поселения являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Пестовского сельского поселения.

Протяжённость существующих водопроводных сетей хозяйственно питьевого водопровода  Пестовского сельского поселения составляет 16,2  км.

Процент охвата территории поселения  централизованным водоснабжением сос-тавляет 55,5 %.

Часть водопроводных сети  на территории Пестовского сельского поселения нахо-дятся на балансе ООО «МУП Пестовский водоканал», часть водопроводных сетей явля-ются бесхозными.

В соответствии со статьями 6,65 Водного кодекса РФ от 0,3.06.2006 г. № 74-ФЗ, вступившего в действие с 1 января 2007 года, ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов, расположенных на территории Пестовского СП составляют:

Таблица 32

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоох- ранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Кирва | 69 | 200 | 50 | 20 |
| р. Молога | 456 | 200 | 50 | 20 |
| р. Меглинка | 50 | 200 | 50 | 20 |
| р. Семытинка | 43 | 100 | 50 | 20 |
| р. Вотроса | 14 | 100 | 50 | 20 |
| р. Китьма | 24 | 100 | 50 | 20 |
| р. Колодня | 57 | 200 | 50 | 20 |
| руч. Рековка | до 10 | 50 | 50 | 5 |
| руч. Студеный | до 10 | 50 | 50 | 5 |
| руч. Шершонок | до 10 | 50 | 50 | 5 |
| руч. Калешев | до 10 | 50 | 50 | 5 |
| руч. Яровой | 10 | 100 | 50 | 20 |
| руч. Березна | 10 | 100 | 50 | 20 |
| руч. Брюховский | до 10 | 50 | 50 | 5 |

Согласно ст.65 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, нахо-дящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной  и иной деятельности.

В границах водоохранных зон  запрещается:

1.использование сточных вод для удобрения почв,

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения ядовитых веществ,

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями болезнями растений.

4. движение и стоянка транспортных средств.

В настоящее время в  населенных пунктах Пестовского поселения  централи-зованных сетей канализации не имеется. Общественные здания оборудованы резервуа-рами-накопителями с вывозом нечистот ассенизационными машинами на БОС г. Пестово,  Частный сектор пользуется надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Водоотведение от существующей застройки Пестовского сельского поселения  составляет  36,26 м3/сут.

Зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения

Границы 1-го пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения (русловой водоза-бор) принимается на расстоянии: вверх по течению не менее 200 м; вниз по течению не менее 100 м; боковые - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в противо-положному от водозабора берегу - при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противо-положный берег, шириной 50 м от уреза воды при летне-осенней межени.

Границы 2-ого пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница 2-ого пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы 2-ого пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии: при равнинном рельефе местности - не менее 500 м.

Границы 3-его пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-ого пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки.

Границы 3-его пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами 2-ого пояса.

Зона санитарной охраны 1-го пояса должна быть от установок «Струя- 400» - не менее 30 м, а от насосных станций - не менее 15 м.

Зоны санитарной охраны 1-ого пояса в натуре не выделены и проекты зон санитарной охраны не предоставлялись.

Раздел  I:  Технико – экономическое состояние  централизованных систем  водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В состав Пестовского сельского поселения входят 30 населенных пунктов.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения  являются артезианские скважины (д. Афимцево, д. Русское Пестово,д. Климово, д. Лямцино, д. Старооселье, д. Борихино, д. Семытино, д.Вотроса) с насосами ЭЦВ6-6,3 и шахтные колодцы общего и частного пользования. Характеристика подземных источников водоснабжения приведена в таблице 20.

Таблица 20

| Пестовский Район | № СКВ. | тип насоса | глубина скв | хар. водоносного горизонта | дебит л/с | мЗ/ч | мЗ/сут | Сущ. площадь (кв м) зон санит. охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 д.Р Пестово | 2065 | Э Ц В6-6, 3-85 | 48 | 38,5-48м. | 1,2 | 4,32 | 103,68 | 2800 |
| 2 д Афимцево | 1179 | Э ЦВ6-6, 3-85 | 37 | 32-37м. | 4 | 14,4 | 345,6 | 300 |
| 3 д.Вотроса | 53-74 | ЭЦВ6-6, 3-85 | 78 | 60-78м. | 2 | 7,2 | 172,8 | 2800 |
| 4 д Семытино- Борыхино | 15-79 | ЭЦВ6-6,3-80 | 68 | 50-68 м. | 1,3 | 4,68 | 112,32 | 2800 |
| д. Семытино | 1121 | Э Ц В6-6, 3-80 | 70 | 60-70м | 8 | 28,8 | 691,2 | 2800 |
| 6 д. Староселье | 26-72 | Э ЦВ6-6, 3-80 | 76 | 52-76м. | 6 | 21,6 | 518,4 | 2400 |
| 7 д Климово | 1142 | ЭЦВ6-6,3-85 | 62 | 58-63м. | 4,5 | 16,2 | 388,8 | 2800 |
| 8 д.Лямцино | 687 | ЭЦ86-6,3-85 | 87 | 75-87м. | 1 | 3,6 | 86,4 | 2800 |

В деревнях Афимцево, Русское Пестово, Климово, Лямцино,  Бревенное, Стаороселье, Борихино, Семытино и Вотроса имеется централизованная сеть водоснабжения с водонапорными башнями. Ёмкость баков водонапорных башен - по 15 м3. Общая протяженность водопроводных сетей  составляет 16,2 км. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее в сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сетях установлены водоразборные колонки общего пользования. Некоторые жилые дома и административные здания деревень Афимцево, Русское Пестово,  Климово, Лямцино, Бревенное, Стаоро-селье, Борихино, Сымытино и Вотроса подключены непосредственно к сети хозяйственно-питьевого водопровода. Остальные дома этих населенных пунктов пользуются водой из водоразборных колонок общего пользования,  шахтных колодцев общего и частного пользования и индивидуальных скважин.

Источником водоснабжения остальных деревень Пестовского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования и индивидуальные скважины. Характеристика системы водоснабжения поселения приведена в таблице 21

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во общ колодцев | Кол-во приусад. колодцев, скважин. | Кол-во артскваж, или открыт, водозаборов | Глубина скважин производительность м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака 3; высота столба, м. | Протяжен. водонап, сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афимцево | 1 | 5 | 2/- | 71/6,5 | 1/10/20 | 0,63 | 8 |
| 2 | Р. Пестово | 4 | 3/2 | 1/- | 81/6,5 | 1 /9/20 | 5 | 4 |
| 3 | Воробьево | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Пл. Горка | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кр. Заря | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Свобода |  | 4 | - |  |  |  | - |
| 7 | Попово | 1 | 8 |  | - |  | - |  |
| 8 | Мышкино | 4 | 3 |  | - |  | - | - |
| 9 | Попомарево | 1 | 4/1 | 1/- |  | Разукомплектована |
| 10 | Тимофеево | 4 | 5 | 1/- | 53 | Разукомплектована |
| 11 | Новоселки | 1 | 2 |  |  |  | - |  |
| 12 | Заручевье | 1 | 2 |  |  | - | - | - |
| 13 | Мирово | 1 | 3 |  |  | - | - | - |
| 14 | Александрово | 1 | 1 | - | - |  |  |  |
| 15 | Иваново | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Борисово | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Климово | 2 | 2 | 1/- | 62/6,5 | 1/10/20 | 1 | 1 |
| 18 | Каменка | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дуброво | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Матрешино | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Лямцино | 1 | 4 | 1/- | 87/6,5 | 1/11/20 | 1 | 3 |
| 22 | Бременное | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 23 | Староселье | 1 | 2 | 1/- | 76/6,5 | 1/12/25 | 2,5 | 2 |
| 24 | Борихино |  | 2 | 1/- | 74/6,5 | Безбаш. |  | 3 |
| 25 | Семытино | 2 | 4 | 2/- | 60/6,5 | 1/19/35 | 4 | 9 |
| 26 | Вотроса | 4 | 6/1 | 1/- | 78/6,5 | 1/13/25 | 1,5 | 9 |
| 27 | У.Кировское | 8 | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Пикалиха | 7 | 26/1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Плесо | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Им. Ленина | 5 | 14 |  |  |  |  |  |

Водопотребление существующей застройки Пестовского сельского  поселения составляет:

133,51 м3/сут; 7,37 м3/час. - том числе на полив  57,55 м3/сут

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород.

Воды, залегающие в четвертичных ледниковых и озерно-ледниковых глинистых отложе-ниях, относятся к типу спорадических. Приурочены они к песчаным прослойкам и линзам в глинистой толще. Воды обладают местным напором и имеют различную мощность водонос-ного горизонта.

Воды других генетических типов четвертичной толщи относятся к типу грунтовых. Они образуют единый безнапорный водоносный горизонт, уровень залегания которого находится в пределах 0 - 3м. Наиболее высокое стояние грунтовых вод (0-0,5м) отмечается в пределах бо-лот, заболоченных территорий, ложбин стока. На остальной территории, в зависимости от рельефа, грунтовые воды залегают глубже 2м.

Подземные воды четвертичных отложений широко используются населением небольших населенных пунктов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Источником водозабора служат шахтные колодцы глубиной 5-10м, кап-тированные источники и неглубокие скважины. Однако из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощ-ности, грунтовые воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источник цент-рализованного водоснабжения.

Для водоснабжения более крупных населенных пунктов используются под-земные воды различных горизонтов девона и карбона на всей площади их залегания под четвертичными отложениями.

Широким распространением пользуется каширско-маячковский водоносный комплекс среднего карбона. Водовмещающими породами служат трещеватые и закарстованные извест-няки и доломиты. Глубина залегания горизонта от 0,3 до 49 м, местами происходит самоизлив. Мощность комплекса от 5 до 50 м, чаще 30-40 м. Дебит скважин 1-10, удельный дебит 0,1 -3,0 л/сек. Воды пресные гидрокар-бонатно-кальциевые, хорошего качества. Водоносный комплекс водообильный (водообильность неравномерная). Производительность сосредоточенного водозабора составляет 5- 500 л/сек.

Источником водоснабжения существующих потребителей являются подземные и поверх-ностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артези-анские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Пестовского  сельского поселения.

Выводы:

Отбор воды осуществляется из 8 артезианских скважин

Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудов-летворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наруж-ной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной скважин, коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

Раздел II: Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года предус-матривает следующие направления:

- создание благоустроенных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

- развитие  водопроводных сетей с подключением новых потребителей.

- реконструкция и капитальный ремонт централизованной сети водоснабжения.

Реализация Проекта должна обеспечить развитие систем централизованного водоснаб-жения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения  Пестовского сель-ского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Пестовского сельского  поселения составляет:

1255,04 м3/сут; 63,0 м3/час

- том числе на полив  330,05 м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*:

-125 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных водопроводом и канализацией без ванн.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до  5 тыс.  составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение  составляет 10л/сек.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* табл. 5.

Расходы по водоснабжению  проектируемой и существующей  застройки    на расчетный срок приведены в таблице № 3.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей заст-ройки д. Афимцево, д. Вотроса, д. Русское Пестово, д. Устье-Кировское, д. Борихино, д.им. Ленина, д. Пономарево являются существующие и проектируемые скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения водоснабжения  и пожаротушения проектируемой и существующей застройки  этих населенных пунктов предусматривается строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей.  Из скважин вода  насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением,  созданным высотой башни, подается в водопроводные сети данных населенных пунктов.

Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Пестовского сельского поселения  предусматривается из шахтных колодцев общего и частного пользования и проектируемых индивидуальных скважин

Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

При этом необходимо  произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгород-ской области Пестовского муниципального района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отхо-дами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и мине-ральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицево-дческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предус-матривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельс-кохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загряз-нения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и мине-ральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефект-ных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного скла-дирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию погло-щающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по сог-ласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники заг-рязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, при-ёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемых территориях и в населенных пунктах где отсутствуют источники пожаротушения, предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров оборудованных подъездами с разво-ротными площадками  12х12 м с твердым покрытием и системой самотечных водоводов с мокрыми колодцами.  Общая емкость резервуаров принята не менее 108 м3 из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/сек и уточняется при рабочем  проектировании. Местоположение резервуаров выбирается из расчета обслуживания ими зданий  и сооружений в радиусе 150-200 м.  К существующим пожарным водоемам необходимо обустроить подъезды  с твердым покрытием и разворотными площадками. Внутреннее пожаротушение предусматривается обеспечивать путем установки в жилых домах бытовых пожарных кранов НПО «Пульс» КПК-Пульс 01/2.

Согласно Концепции развития пожарной охраны Новгородской области в д. Семытино предусматривается создание  подразделения муниципальной пожарной охраны (пожарная часть).

СВЕДЕНИЯ О ДОМОВОМ ФОНДЕ на 1 января 2014г.

| ЖИЛОЙ ФОНД | Число строений, ед. | Общая площадь строений, м2 | Общая площадь земельных участков домовла-дений,га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальный | 5 | 240 | 0,5 |
| 2.Государственный (кооперативных, общест-венных предприятий, учреждений, организа-ций) | 59 | 2094,5 | 7,08 |
| 3. Личной собственности граждан | 892 | 40464 | 143,4 |

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2014г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья |
| --- | --- |
| Водопроводом | 34648,0 |
| Канализацией | - |
| Центральным отоплением | - |
| Горячим водоснабжением | - |
| Природным газом | - |
| Ваннами (душем) | - |

Вывод:Уровень благоустройства жилищного фонда является крайне низким.

Из всех видов инженерного оборудования  жилищный фонд в поселении обеспечен только водопроводом на 80,95 %.

В связи с этим необходимо до 2027 года организовать работу по следующим направлениям:

- обеспечение доступа населения к потреблению коммунальных услуг;

- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры.

Водопотребление Пестовского сельского   поселения

| Наименование водопотребителя | Населе- ние тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Сред-ний суточ-ный расход м3/сут. | Коэф- фиц. суточ- ной нерав-номер-ности | Расчет-ный суточ-ный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующее положение |
| 1.Застройка индивидуальными жи-лыми домами с водопользованием из колодцев | 1,151 | 50 | 57,55 | 1,2 | 69,06 | 1,2 | 1,94 | 2,33 | 6,70 | 1,86 |
| 2.Неучтенные расходы(10%) |  |  | 5,76 | - | 6,9 | - | - | - | 0,67 | 0,18 |
| Итого с неучтенными |  |  | 63,31 | - | 75,96 | - | - | - | 7,37 | 2,04 |
| 3.Полив | 1,151 | 50 | 57,55 | - | 57,55 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 120,86 | - | 133,51 | - | - | - | 7,37 | 2,04 |
| На расчётный срок. (существующая застройка) |
| 1. Застройка индивидуальными жи-лыми домами с водопользованием из колодцев | 0,859 | 50 | 42,95 | 1,2 | 51,54 | 1,2 | 2,11 | 2,53 | 5,43 | 1,51 |
| 3.Неучтенные расходы(10%) |  |  | 4,29 | - | 5,15 | - | - | - | 0,54 | 0,15 |
| Итого с неучтенными |  |  | 47,24 | - | 56,69 | - | - | - | 5,97 | 1,66 |
| 4.Полив | 0,859 | 50 | 42,95 | - | 42,95 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 90,19 | - | 99,64 | - | - | - | 5,97 | 1,66 |
| На расчётный срок. (проектируемая застройка) |
| 1.Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией | 3,318 | 125 | 414,75 | 1,2 | 497,7 | 1,2 | 1,54 | 1,85 | 38,36 | 10,66 |
| 2.Застройка индивидуальными жи-лыми домами с водопользованием из колодцев | 2,424 | 50 | 121,1 | 1,2 | 145,44 | 1,2 | 1,61 | 1,93 | 11,69 | 3,24 |
| Итого по поз. 1-2 | 5,742 |  | 535,85 |  | 643,14 |  |  |  | 50,05 | 13,9 |
| 3.Неучтенные расходы(10%) |  |  | 53,58 | - | 64,31 | - | - | - | 5,00 | 1,39 |
| Итого с неучтенными |  |  | 589,43 | - | 707,45 | - | - | - | 55,05 | 15,29 |
| 3.Полив | 5,742 | 50 | 287,1 | - | 287,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 897,34 | - | 1019,4 | - | - | - | 57,03 | 15,84 |
| 4. Инвестиционные площадки (д.Ти-мофеево,д.Новоселки,д.Ивановское, д.Староселье д.Борисово) |  |  | 136,0 |  | 136,0 |  |  |  |  |  |
| Всего на расчетный срок по Пестовскому поселению |  |  | 1123,53 |  | 1255,04 |  |  |  | 63,0 | 17,5 |

Раздел IV: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Водопроводные сети в Пестовском сельском поселении необходимо предус-мотреть для 100%-го охвата всей территории  поселения. Водоснабжение насе-ленных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ) и колодцев. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населен-ных пунктов Пестовского поселения в основном будут являются артезианские воды для питьевых целей, колодцы и открытые водные источники.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые рас-ходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в  поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-тех-нического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следую-щим:

планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) обору-дуется внутренними системами водоснабжения;

существующий жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагрева-телями;

новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ваннами и местными водонагревателями.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%- ного

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заклю-чений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под но-вое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Противопожарные мероприятия:

Наружное пожаротушение зданий предусматривается водой из открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп. Частично вода на наружное пожаротушение храниться в пожарных водоемах и в водонапор-ных башнях.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопро-вода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутрен-нее пожаротушение предусмотрено в баке водонапорной башни.

Для обеспечения  водоснабжения населенных пунктов Пестовского  сельского поселения следует:

Предусмотреть установку пожарных гидрантов на уличной сети.

В качестве материала труб водопроводной сети необходимо отдавать пред-почтение полиэтилену;

Предусмотреть установку задвижек с высоким шпинделем, обеспечив этим возможность отключения аварийных участков без предварительной откачки воды из колодцев;

Предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Для эффективной работы  системы водоснабжения  Пестовского  сельского поселения планируются  следующие мероприятия:

Контроль качества питьевой воды.

Устройство ограждений у насосной станции с установкой    предупреди-тельных знаков.

Текущий ремонт павильонов водонасосных станций.

Замена насосов.

Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из близлежащих речек, ручьев без названия и шахтных ко-лодцев  для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строи-тельства населенных пунктов.

Провести организационную работу по установке счетчиков воды у водо-потребителей, что позволит уменьшить водопотребление как результат эконо-мической заинтересованности.

Выполнить  анализ текущего состояния в сфере водоснабжения  населенных пунктов.

Провести химические анализы имеющейся воды по деревням и решить вопрос по очистке воды для использования ее для питьевых целей, переложить изно-шенные сети, сети недостаточного диаметра в населенных пунктах, обеспечив под-ключение всей жилой застройки;

создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

РАЗДЕЛ V: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централи-зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные прави-ла и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незаг-рязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грун-товых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохи-микатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев:

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) яв-ляется подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае, с помощью обществен-ного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных

Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водо-заборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликви-дировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилак-тическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки.	Центры государственного санитарно- эпидемиологичес-кого надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При износе оборудования	(коррозия труб, заиливание	фильтров,

обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неуст-ранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяй-ственных нужд, владелец	водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. Пос-ле демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

^ граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подзем-ных вод и 50 м - при недостаточно защищенных подземных водах;

^ границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оце-ночных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100-150 м;

^ границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время прод-вижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН

03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – карт-риджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры уста-навливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконст-рукции или расширения основных водопроводных сооружений;

запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исклю-чением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предп-риятия;

населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное во-доснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, мине-ральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загряз-нения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей -

30 м;

от водонапорной башни -10 м;

от остальных помещений - не менее 15 м.

Следует предусматривать также:

выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, непра-вильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м - в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных  предприятий.

Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требова-ниями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной	сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (артезианские скважины резервуары чистой воды, внутренняя сеть) 2014-2020 гг..

Раздел VI: Оценка  объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых пот-ребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стои-мость реконструкции и строительства производственных объектов централизован-ных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2014 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведен-ным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2014 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2013 - 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2014-2027 годы необходимо 8060 тыс. руб (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице  представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

| Год | Водоснабжение |
| --- | --- |
| 2014 | 400 тыс руб |
| 2015 | 720 тыс.руб |
| 2016 | 700 тыс.руб |
| 2017 | 700 тыс.руб |
| 2018 | 600 тыс.руб |
| 2019 | 700 тыс.руб |
| 2020 | 720 тыс.руб |
| 2021 | 2000тыс.руб |
| 2022 | 720 тыс.руб |
| Итого 2014-2022гг | 7260 тыс руб |
| 2023-2027гг | 800 тыс.руб |
| Всего по проекту | 8060тыс. руб |

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2027 годах составляет:

всего – 8060  тыс. руб

в том числе:

областной бюджет –  7260 тыс. руб

местный бюджет –  800тыс. рублей;

Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации ком-мунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основ-ным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения  Пестовского сельского поселения.

Плата за работы по присоединению внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта  капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на осно-вании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел VII: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Источником водоснабжения существующих потребителей Пестовского сельского поселения являются подземные и поверхностные источники водоснаб-жения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, посту-пает в хозяйственно-питьевую сеть  Пестовского  сельского поселения.

Протяжённость существующих водопроводных сетей хозяйственнопитьевого водопровода  Пестовского сельского поселения составляет 16,2 км.

Процент охвата территории города централизованным водоснабжением составляет 55,5%. На остальной территории установлены водоразборные колонки.

Часть водопроводных сети  на территории Пестовского сельского поселения находятся на балансе ООО «МУП Пестовский водоканал», часть водопроводных сетей являются бесхозными.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Пестовского сельского  поселения составляет:

1255,04 м3/сут; 63,0 м3/час

- том числе на полив  330,05 м3/сут.

Раздел VIII: Перечень выявленных бесхозяйных объектов центра-лизованных систем водоснабжения  (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Перечень бесхозных объектов, расположенных на территории Пестовского  сельского поселения:

-  две насосные в д. Русское Пестово, д. Семытино;

-  три водонапорные башни в д. Русское Пестово, д. Афимцево, д. Семытино;

- водопроводные сети в населённых пунктах: д. Семытино – 2,7 км., Русское Пестово – Афимцево – 5,6 км.

- водоразборные колонки 30 штук;

- колодцы 10 штук.

Организация уполномоченная на эксплуатацию вышеперечисленных объектов - ООО МП «Пестовский водоканал»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водос-набжению  для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов  Пестовского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2027 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1.1

Мероприятия  Программы  по развитию систем водоснабжения Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) этап 2014-2017 годы.

| № п\п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-9 | Ед. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | Замена трубопро-водов от насосной до резервуара накопителей. | м | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  | 20 |  |  |
| 3 | Замена участка водопроводных сетей | м | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  | 1000 |
|  | Объём финансовых средств |  |  | 100 тыс.р. | 400 тыс. р. 550 тыс руб | 200 тыс. р. | 6000 тыс. р. |

81

Приложение 1.2

Мероприятия Программы  по развитию систем водоснабжения  Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению   новых абонентов (организационный план) этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Строительство колодцев | Ед. | Улучшение качества водоснаб-жения | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-9 | Ед. | Улучшение качества водоснаб-жения |  |  | 1 | 11 | 1 |
|  | Объём финансовых средств |  |  | 100 тыс руб | 100 тыс руб | 120 тыс руб | 120 тыс руб | 120 тыс руб |

Приложение 1.3

Мероприятия  Программы  по развитию систем водоснабжения  Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению   новых абонентов (организационный план и финансовый план)

3   этап 2023-2027 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объем- ные показа- тели | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный конт-роль химикобактерио-логических показате-лей качества питьевой воды | кол-во проб | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 7 | 80 тыс руб |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 0,25 | 600 тыс руб |
| 4 | Строительство колодца | Ед. | Улучшение качества водоснабжения. | 1 | 120 тыс руб |
|  | Объем финансовых средств |  |  |  | 800 тыс.руб. |