Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения

РЕШЕНИЕ

от 30.05.2014    № 149

д. Устюцкое

Об утверждении схемы

водоснабжения  Устюцкого

сельского поселения

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782  «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»,  Генеральным планом  Устюцкого  сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения  Устюцкого сельского поселения.

2. Опубликовать  решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения».

Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова

Утверждена

решением Совета депутатов

Устюцкого сельского поселения

от  30.05.2014     № 149

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ

2.ПАСПОРТ СХЕМЫ

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ I  Технико - зкономическое состояние централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ II  Направление  развития централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ III.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

РАЗДЕЛ IV Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации объектов    централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ V Экологические  аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VI Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VII  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

РАЗДЕЛ VIII Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Ожидаемые результаты реализации программы.

Графическая часть:    Приложения:  1.1; 1.2; 1.3

Схема развития инженерной  инфраструктуры

Схемы  водоснабжения населённых пунктов

1. ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Устюцкого сельского поселения разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана  Устюцкого сельского поселения,  утверждённого  решением  Совета депутатов от 27.07.2012 № 92

- Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782  «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно -технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в  Устюцком сельском  поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- общие сведения;

- цели  схемы, предложения по их решению,  способы достижений целей;

- срок реализации схемы и ее этапы;

- ожидаемые результаты от  реализации схемы

2.ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:  Схема водоснабжения  Устюцкого сельского поселения на 2014 - 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава Устюцкого сельского поселения

Местонахождение проекта Россия, Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782  «О Правилах  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Актуализированная	редакция	СНИП	2.04.02-84*	Приказ	Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

-  Актуализированная	редакция	СНИП	2.04.03-85*	Приказ	Министерства регионального развития Российской Федерации

№ 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление   Администрации Новгородской области  от  15.11.2012 № 752 «Об утверждении норматива потребления  коммунальной услуги по холодному водоснабжению при поливе земельного  участка»

- ТСН 4-301-97 систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки Новгородской области, 1997г.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам,

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения целей:

  - реконструкция существующих водозаборных узлов;

  - реконструкция существующих сетей;

  - реконструкция объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

  - установка приборов учета;

  - обеспечение подключения реконструируемых объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2017 годы:

замена глубинных насосов   ЭЦВ 8-25-9;

замена трубопроводов от насосной до резервуара накопителей;

замена участка водопроводных сетей ;

Второй этап строительства- 2018-2022 годы:

Строительство  колодцев;

замена глубинных насосов   ЭЦВ 8-25-9;

Третий этап строительства -2023-2027 (расчетный срок):

Лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды

Реконструкция сетей водопровода;

Строительство колодца.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 1200 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2027 годах составляет:

всего – 2220 тыс. руб

в том числе:

областной бюджет – 1550 тыс. руб

местный бюджет –  670 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Улучшение экологической ситуации на территории Устюцкого сельского поселения.

Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования  реконструкции объектов водоснабжения.

Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного  и социально-культурного назначения.

Увеличение мощности систем водоснабжения.

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устюцкого сельское поселение (СП) входит в состав Пестовского муниципального района (МР) и является одним из 8 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Географическая площадь территории Устюцкого поселения составляет– 28242    га.

Располагается  в северо-западной части Пестовского района.

Граница муниципального образования Устюцкого сельского поселения установлена областными законом от 22.12.2004 N 369-ОЗ (ред. от 06.06.2005). "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории  Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и  определении административных центров" (Принят Постановлением Новгородской областной Думы от 08.12.2004 N 890-III ОД)

Граница муниципального образования Устюцкого сельского поселения проходит: на севере - от административно-территориальной границы Мошенского района по руслу реки Черная, по границе кварталов 188, 189, 207, 208, 209, 211, 210, 212, 213 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по берегу озера Минькинское, по руслу реки Меглинка, по оси грунтовой дороги в д. Щукина Гора, по оси автомобильной дороги Устюжна - Валдай, по границе кварталов 30, 224, 215 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси автомобильной дороги Устюжна - Валдай до грунтовой дороги Федово - Борисовка;

на востоке - от автомобильной дороги Устюжна - Валдай по оси грунтовой дороги Федово - Борисовка, по руслу реки Рыдоложь, по оси грунтовой дороги Малашкино - Сидорово, по границе кварталов 173, 68, 112 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" до административно-территориальной границы Тверской области;

на юге - от границы квартала 112 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" по административно-территориальной границе Тверской области, по административно-территориальной границе Мошенского района до грунтовой дороги Тетерино - Рыбаково;

на западе - от грунтовой дороги Тетерино - Рыбаково по административно-территориальной границе Мошенского района до реки Черная.

В состав Устюцкого СП входят – 30  населенных пунктов. Административным центром поселения является  - д. Устюцкое. Численность населения СП на 01.01.2014 – 768 человек.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

В северо-западной части Устюцкого сельского поселения Пестовского района Новгородской области расположены особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения: Редровский заказник.

Большая часть государственного природного заказника расположена на территории Мошенского района Новгородской области. В Устюцком поселении Пестовского района к заказнику относятся земли на берегу озера Редрово.

Часть  жилого фонда, общественные здания, подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из централизованного водопровода и артезианских скважин. Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения осуществляет общество с ограниченной ответственностью муниципальное предприятие «Пестовский водоканал».

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» создано в соответствии с действующим законодательством для удовлетворения общественных потребностей в услугах, работах, товарах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилого и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры, предоставление коммунальных услуг. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал»

Сокращенное наименование: ООО МП «Пестовский водоканал»

Директор Грибушина Галина Васильевна

Юридический адрес: 174510 г.Пестово Новгородской области, ул. Боровичская д.92.

Почтовый адрес:	174510	г.Пестово	Новгородской	области,

ул. Боровичская д.92.

Контактные телефоны: (881669) 5-20-05 факс (881669)5-24-54

ИНН 5313007645

КПП 531301001

ОГРН1135331000606

ОКПО 11815283

Р/счет №40702810401090000195 В ОАО УКБ «НОВОБАНК» г.Великий Новгород Кор.счет №30101810900000000746 БИК 044959746

На обслуживании предприятия находятся водопроводные сети, артезианские скважины.

В целом по Устюцкому сельскому поселению на 2027 г. расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 3,75.м /сут.

Источником водоснабжения существующих потребителей  Устюцкого   поселения являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Устюцкого сельского поселения.

Процент охвата территории поселения  централизованным водоснабжением составляет 55,5 %. На остальной территории установлены водоразборные колонки.

Водопроводные сети  Устюцкого сельского поселения находятся на балансе филиала ООО«МУПЖКХ Новжилкоммунсервис» МУМППЖКХ Пестовского района.

Гидрографическая сеть Устюцкого сельского поселения представлена: реками с притоками и ручьями, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами.

Характеристика основных рек, ручьев Устюцкого сельского поселения

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оз.Меглино | 24,2 км² | 50 | 5 | 5 |
| Оз. Бродская Лахта | 9,4 км² | 50 | 5 | 5 |
| Оз. Рыдоложь | 2,3 км² | 50 | 5 | 5 |
| Р. Чернянка (Черная) | 26 км | 100 | 30-50 | 20 |
| Р. Меглинка | 11 км | 100 | 30-50 | 20 |
| Р. Рыдоложь | 40 км | 100 | 30-50 | 20 |
| Р. Поросла | * | 50 | 5 | 5 |

*-длина ручья, реки – менее 10 км

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов производства и потребления химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения  радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Устюцкому  сельскому  поселению  составляет  546.19 м3/сут

- в том числе на полив  85.65  м3/сут

- хоз.-питьевые нужды 272.12  м3/сут.

- производственные нужды 173.44  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до   5 тыс.   составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение  составляет 10л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки  большинства деревень являются существующие и проектируемые скважины.  Из скважин вода  насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением,  созданным высотой башни, подается в водопроводные сети.

При этом необходимо: выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из скважин и колодцев.  Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 – 25л). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 - 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с местными органами  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Пестовского района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени  опасности загрязнения  источников водоснабжения сточными водами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование  бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Месторасположение, количество и производительность скважин решается на следующих стадиях проектирования.

Для обеспечения противопожарных требований  во всех деревнях, при необходимости,   предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров с разворотными площадками  в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается на следующих стадиях проектирования.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

Обеспечение водой  питьевого качества туристической базы на 300 мест, располагаемой на о.Меглино, предусматривается из проектируемых скважин с установкой водонапорной  башни.

Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Устюцкого сельского поселения предусматривается из существующих и проектируемых  шахтных  колодцев.

Раздел  I:  Технико – экономическое состояние  централизованных систем  водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В состав  Устюцкого сельского поселения входит 30 деревень.

Источником водоснабжения потребителей д.Барсаниха является  артезианская скважина производительностью 0.3л/сек, глубиной 85м. Из скважины вода насосами подается в водонапорную башню. Высота башни – 17.3м. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в водопроводную сеть д.Барсаниха. Протяженность сети  3.0км. На существующей водопроводной сети имеются 11 водоразборных колонок и 2 пожарных гидранта.  Школа, пожарное депо и 49 домов имеют централизованное водоснабжение. Остальное население отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего пользования. Источником водоснабжения потребителей д.Гусево является артезианская скважина производительностью 0.3л/сек, глубиной 78м. Из скважины вода насосами подается в водонапорную башню.  Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д.Гусево. На существующей водопроводной сети, протяженностью 2.0км имеются 7 водоразборных колонок.  Источником водоснабжения потребителей д.Дуброво являются 2 артезианские скважины.  Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башен под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д.Дуброво протяженностью 1.0км. На существующей водопроводной сети имеется 5 водоразборных колонок.   Централизованное водоснабжение имеется в 15 домах. Остальное население отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев общего пользования. Источником водоснабжения потребителей д.Нефедьево является  артезианская скважина. Из скважины вода насосами подается в водонапорную башню. Высота башни – 10.5м. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д.Нефедьево, протяженностью 0.5км. На водопроводной сети установлены 2 водоразборные колонки. Источником водоснабжения потребителей д.Новое Муравьево является  артезианская скважина. Из скважины вода насосами подается в водонапорную башню. Высота башни – 9.5м. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д.Новое Муравьево, протяженностью 0.5км. На водопроводной сети установлены 2 водоразборные колонки. Часть населения отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев общего пользования. Источником водоснабжения потребителей д.Погорелово является  артезианская скважина. Из скважины вода насосами подается в водонапорную башню. Высота башни – 17.8м. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д.Погорелово. Детский сад и 29 домов имеют централизованное водоснабжение. Часть населения отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев частного и общего пользования. Источником водоснабжения потребителей д.Улома являются 2 артезианские скважины. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни.  Из башен под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д.Улома, протяженностью 1.0км. Население отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего пользования. Источником  водоснабжения  д.Устье  является    артезианская скважина глубиной  48.0м. Из скважины  вода насосами подается в водонапорную башню. Из  башни  под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в водопроводную  сеть  д.Устье. Протяженность сети – 1.0км. Население берет воду  на хозяйственно-бытовые  нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования. Источником  водоснабжения  д.Устюцкое являются три артезианские скважины. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башен под давлением  вода поступает в водопроводную сеть протяженностью 5.0км. Школа и 31 дом имеют централизованное водоснабжение, остальное население берет воду через  водоразборные колонки. Источником водоснабжения д.Щукина Гора является артезианская скважина глубиной 97.0м, Из скважины вода насосами подается в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в водопроводную сеть, протяженностью 1.0км. Население берет воду через водоразборные колонки. Источником водоснабжения д.Крутец и д.Иваньково являются артезианские скважины. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башен под давлением вода поступает в водопроводные сети, на которых установлены  водоразборные колонки. Часть населения пользуется шахтными колодцами общего назначения.

Источником водоснабжения остальных деревень Устюцкого сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в поселении имеются пожарные водоёмы, водные объекты.

Водопотребление существующей застройки по Устюцкому сельскому поселению составляет:

140.59 м3/сут,

- на  хозяйственно- бытовые нужды  63.24 м3/сут

- на полив  52.70 м3/сут

- на производственные нужды 24.65 м3/сут

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород.

Воды, залегающие в четвертичных ледниковых и озерно-ледниковых глинистых отложениях, относятся к типу спорадических. Приурочены они к песчаным прослойкам и линзам в глинистой толще. Воды обладают местным напором и имеют различную мощность водоносного горизонта.

Воды других генетических типов четвертичной толщи относятся к типу грунтовых. Они образуют единый безнапорный водоносный горизонт, уровень залегания которого находится в пределах 0 - 3м. Наиболее высокое стояние грунтовых вод (0-0,5м) отмечается в пределах болот, заболоченных территорий, ложбин стока. На остальной территории, в зависимости от рельефа, грунтовые воды залегают глубже 2м.

Подземные воды четвертичных отложений широко используются населением небольших населенных пунктов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Источником водозабора служат шахтные колодцы глубиной 5-10м, каптированные источники и неглубокие скважины. Однако из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности, грунтовые воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения.

Для водоснабжения более крупных населенных пунктов используются подземные воды различных горизонтов девона и карбона на всей площади их залегания под четвертичными отложениями.

Широким распространением пользуется каширско-маячковский водоносный комплекс среднего карбона. Водовмещающими породами служат трещеватые и закарстованные известняки и доломиты. Глубина залегания горизонта от 0,3 до 49 м, местами происходит самоизлив. Мощность комплекса от 5 до 50 м, чаще 30-40 м. Дебит скважин 1-10, удельный дебит 0,1 -3,0 л/сек. Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, хорошего качества. Водоносный комплекс водообильный (водообильность неравномерная). Производительность сосредоточенного водозабора составляет 5- 500 л/сек.

Источником водоснабжения существующих потребителей являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Устюцкого сельского поселения.

Перечень колодцев Устюцкого сельского поселения

| Населённый пункт | Количество общественных колодцев |
| --- | --- |
| Аншутино | 1 |
| Барсаниха | 2 |
| Бор | 1 |
| Борки | - |
| Гусево | 1 |
| Дуброво | 1 |
| Зуево | 1 |
| Иваньково | 1 |
| Крутец | 2 |
| Кузюпино | 1 |
| Лаврово | 1 |
| Лукинское | 3 |
| Малашкино | 4 |
| Мошниково | 1 |
| Нефедьево | - |
| Новое Муравьево | 1 |
| Новочистка | - |
| Пальцево | 2 |
| Погорелово | 2 |
| Попово | - |
| Плави | 2 |
| Рыбаково | - |
| Столбское | 3 |
| Томарово | - |
| Тетерино | - |
| Улома | 1 |
| Устроиха | 3 |
| Устье | 3 |
| Устюцкое | - |
| Щукина Гора | - |
| ИТОГО | 37 |

Выводы:

Отбор воды осуществляется из 15 артезианских скважин

Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной скважин, коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

Раздел II: Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года предусматривает следующие направления:

- создание благоустроенных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

- развитие  водопроводных сетей с подключением новых потребителей.

- реконструкция и капитальный ремонт централизованной сети водоснабжения.

Реализация Проекта должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения  Устюцкого сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Водопотребление существующей застройки по Устюцкому сельскому поселению составляет:

140.59 м3/сут,

- на  хозяйственно- бытовые нужды  63.24 м3/сут

- на полив  52.70 м3/сут

- на производственные нужды 24.65 м3/сут

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки д.Устюцкое, д.Барсаниха, д.Погорелово, д. Устье, д.Улома, д.Дуброво, д.Щукина Гора, д.Иваньково, д.Нефедьево, д.Гусево, д.Новое Муравьево являются существующие , проектируемые скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.  В данных деревнях, на территориях проектируемой застройки, предусматривается централизованная система водоснабжения. Из скважин вода  насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением,  созданным высотой башни, подается в водопроводные сети данных населенных пунктов.  Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно- питьевого водоснабжения проектируемой и существующей застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности по мере необходимости;

-  строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей.

Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

Водоснабжение инвестиционных площадок осуществляется из проектируемых скважин с установкой водонапорных башен,  расположенных на территории этих площадок.

Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Устюцкого сельского поселения  предусматривается из существующих, проектируемых и индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

СВЕДЕНИЯ О ДОМОВОМ ФОНДЕ на 1 января 2014г.

| ЖИЛОЙ ФОНД | Число строений, ед. | Общая площадь строений, м2 | Общая площадь земельных участков домовладений, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальный |  |  |  |
| Государственный (кооперативных, общественных предприятий, учреждений, организаций) |  |  |  |
| 3. Личной собственности граждан | 422 | 35016 | 9,1 |

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Устюцкого СП является крайне низкий. Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда представлен водопроводом (17,2%). Остальные виды инженерного оборудования либо не представлены, либо имеют слишком небольшую долю.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2014г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 6104,0 | 17,17 |
| Канализацией | 104,0 | 0,29 |
| Центральным отоплением | - | - |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Природным газом | - | - |
| Ваннами (душем) | - | - |

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2014г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Устюцкого СП по формам собственности то:

- благоустройство частного жилищного фонда поселения является  очень низким;

- муниципальный и государственный жилищный фонд, по данным администрации,  вовсе не обеспечен инженерным оборудованием;

Уровень благоустройства жилищного фонда Устюцкого СП по формам собственности на 01.01.2014 г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |
| --- | --- |
|  | Частная | Государственная | Муниципальная |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 6104,0 | 17,4 | - | - | - | - |
| Канализацией | 104,0 | 0,3 | - | - | - | - |
| Центральным отоплением | - | - | - | - | - | - |
| Горячим водоснабжением | - | - | - | - | - | - |
| Природным газом | - | - | - | - | - | - |
| Ваннами (душем) | 104,0 | 0,3 | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ III: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСТЮЦКОЕ Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,10 | 60 | 6,0 | 1,20 | 7,20 | 1,20 | 2.49 | 2.99 | 1,1 | 0,3 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,11 | 40 | 4,4 | 1,20 | 5,28 | 1,20 | 2,44 | 2.93 | 0,9 | 0,4 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,21 |  | 10,4 |  | 12,48 |  |  |  | 2,0 | 0,7 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | 2,08 | - | 2,50 | - | - | - | 0,40 | 0.43 |
| Итого с неучтенными |  |  | 12,48 | - | 14,98 | - | - | - | 2,40 | 0,14 |
| 4.Полив | 0,21 | 50 | 10,50 | - | 10,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 22,98 | - | 25,48 | - | - | - | 2,40 | 0,14 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол |  | 120 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| Всего:(существующ. положение) |  |  | 34,98 |  | 37,48 |  |  |  | 2,40 | 1,84 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИВАНЬКОВО Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,010 | 60 | 0,6 | 1,20 | 7,20 | 1,20 | 2.49 | 2.99 | 0,11 | 0,03 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,018 | 40 | 0,72 | 1,20 | 0,86 | 1,20 | 2,44 | 2.93 | 0,31 | 0,08 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,028 |  | 1,32 |  | 1,58 |  |  |  | 0,42 | 0,11 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | 0,26 | - | 0,31 | - | - | - | 0,08 | 0.02 |
| Итого с неучтенными |  |  | 1,58 | - | 1,89 | - | - | - | 0,50 | 0,10 |
| 4.Полив | 0,028 | 50 | 1,40 | - | 1,40 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 2,98 | - | 3,29 | - | - | - | 0,50 | 0,10 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Всего:(существующ. положение) |  |  | 2,98 |  | 3,29 |  |  |  | 0,50 | 0,10 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСТЬЕ Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,005 | 60 | 0,30 | 1,20 | 0,36 | 1,20 | 2.49 | 2.99 | 0,06 | 0,02 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,010 | 40 | 0,40 | 1,20 | 0,48 | 1,20 | 2,44 | 2.93 | 0,17 | 0,05 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,015 |  | 0,70 |  | 0,84 |  |  |  | 0,23 | 0,07 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | 0,14 | - | 0,17 | - | - | - | 0,05 | 0.01 |
| Итого с неучтенными |  |  | 0,84 | - | 1,01 | - | - | - | 0,28 | 0,08 |
| 4.Полив | 0,015 | 50 | 0,75 | - | 0,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 1,59 | - | 1,76 | - | - | - | 0,28 | 0,08 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Всего:(существующ. положение) |  |  | 1,59 |  | 1,76 |  |  |  | 0,28 | 0,08 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УЛОМА Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,025 | 40 | 1,0 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,44 | 2.93 | 0,23 | 0,10 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,025 |  | 1,0 |  | 1,20 |  |  |  | 0,23 | 0,10 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | 0,20 | - | 0,24 | - | - | - | 0,05 | 0.02 |
| Итого с неучтенными |  |  | 1,20 | - | 1,44 | - | - | - | 0,28 | 0,12 |
| 4.Полив | 0,025 | 50 | 1,25 | - | 1,25 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 2,45 | - | 2,69 | - | - | - | 0,28 | 0,12 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Всего:(существующ. положение) |  |  | 2,45 |  | 2,69 |  |  |  | 0,28 | 0,12 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЩУКИНА ГОРА Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,010 | 40 | 0,40 | 1,20 | 0,48 | 1,20 | 2,44 | 2.93 | 0,17 | 0,05 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,010 |  | 0,40 |  | 0,48 |  |  |  | 0,17 | 0,05 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | 0,08 | - | 0,10 | - | - | - | 0,03 | 0.01 |
| Итого с неучтенными |  |  | 0,48 | - | 0,58 | - | - | - | 0,20 | 0,06 |
| 4.Полив | 0,010 | 50 | 0,50 | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 0,98 | - | 1,08 | - | - | - | 0,20 | 0,06 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Всего:(существующ. положение) |  |  | 0,98 |  | 1,08 |  |  |  | 0,20 | 0,06 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПОГОРЕЛОВО Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,10 | 60 | 6,0 | 1,20 | 7,20 | 1,20 | 2.49 | 2.99 | 1,1 | 0,3 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,050 | 40 | 2,0 | 1,20 | 2,40 | 1,20 | 2,44 | 2.93 | 1,3 | 0,35 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,150 |  | 8,0 |  | 9,60 |  |  |  | 2,4 | 0,65 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | 1,60 | - | 1,92 | - | - | - | 0,48 | 0.13 |
| Итого с неучтенными |  |  | 9,60 | - | 11,52 | - | - | - | 2,88 | 0,78 |
| 4.Полив | 0,150 | 50 | 7,50 | - | 7,50 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 17,10 | - | 19,02 | - | - | - | 2,88 | 0,78 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол |  | 120 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| Всего:(существующ. положение) |  |  | 29,10 |  | 31,02 |  |  |  | 2,88 | 0,78 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ДУБРОВО Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,028 | 60 | 1,68 | 1,20 | 2,02 | 1,20 | 2.49 | 2.99 | 0,31 | 0,08 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по поз: 1-2 | 0,028 |  | 1,68 | 1,20 | 2,02 |  |  |  | 0,31 | 0,08 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | 0,34 | - | 0,40 | - | - | - | 0,06 | 0.02 |
| Итого с неучтенными |  |  | 2,02 | - | 2,42 | - | - | - | 0,37 | 0,10 |
| 4.Полив | 0,028 | 50 | 1,40 | - | 0,40 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 3,42 | - | 3,82 | - | - | - | 0,37 | 0,10 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Всего:(существующ. положение) |  |  | 3,42 |  | 3,82 |  |  |  | 0,37 | 0,10 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БАРСАНИХА Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,122 | 60 | 7,32 | 1,20 | 8,78 | 1,20 | 2,49 | 2,99 | 1,30 | 0,40 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,033 | 40 | 1,32 | 1,20 | 1,58 | 1,20 | 2,44 | 2,93 | 0,30 | 0,13 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,155 | - | 8,64 | - | 10,36 | - | - | - | 1,60 | 0,53 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) | - | - | 1,73 | - | 2,07 | - | - | - | 0,32 | 0,11 |
| Итого с неучтенными | - | - | 10,36 | - | 12,43 | - | - | - | 1,92 | 0,64 |
| 4.Полив | 0,155 | 50 | 7,75 | - | 7,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; | - | - | 18,11 | - | 20,18 | - | - | - | 1,92 | 0,64 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Всего:(существующ. положение) | - | - | 18,11 | - | 20,18 | - | - | - | 1,92 | 0,64 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НЕФЕДЬЕВО Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,009 | 60 | 0,54 | 1,20 | 0,65 | 1,20 | 2,49 | 2,99 | 0,12 | 0,04 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,004 | 40 | 0,16 | 1,20 | 0,19 | 1,20 | 2,44 | 2,93 | 0,07 | 0,02 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,013 | - | 0,70 | - | 0,84 | - | - | - | 0,19 | 0,06 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) | - | - | 0,14 | - | 0,17 | - | - | - | 0,04 | 0,01 |
| Итого с неучтенными | - | - | 0,84 | - | 1,01 | - | - | - | 0,01 | 0,002 |
| 4.Полив | 0,013 | 50 | 0,65 | - | 0,65 | - | - | - |  |  |
| Всего с поливом; | - | - | 1,49 | - | 1,66 | - | - | - | 0,05 | 0,012 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |
| Всего:(существующ. положение) | - | - | 1,49 | - | 1,66 | - |  | - | 0,05 | 0,012 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НОВОЕ МУРАВЬЕВО Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,002 | 60 | 0,12 | 1,20 | 0,14 | 1,20 | 2,49 | 2,99 | 0,03 | 0,01 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,010 | 40 | 0,40 | 1,20 | 0,48 | 1,20 | 2,44 | 2,93 | 0,17 | 0,05 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,012 | - | 0,52 | - | 0,62 | - | - | - | 0,20 | 0,06 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) | - | - | 0,10 | - | 0,12 | - | - | - | 0,40 | 0,012 |
| Итого с неучтенными | - | - | 0,62 | - | 0,74 | - | - | - | 0,60 | 0,072 |
| 4.Полив | 0,012 | 50 | 0,60 | - |  | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; | - | - | 1,22 | - | 0,86 | - | - | - | 0,60 | 0,072 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего:(существующ. положение) | - | - | 1,22 | - | 0,86 | - | - | - | 0,60 | 0,072 |

| Наименование водопотребителя | Население тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут.(за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравном-ерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. Часовой неравно-мерности | Расчет-ный часовой расходм3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ГУСЕВО Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | 0,016 | 60 | 0,96 | 1,20 | 1,15 | 1,20 | 2,49 | 2,99 | 0,17 | 0,05 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,030 | 40 | 1,2 | 1,20 | 1,44 | 1,20 | 2,44 | 2,93 | 0,27 | 0,12 |
| Итого по поз: 1-2 | 0,046 | - | 2,16 | - | 2,59 | - | - | - | 0,44 | 0,17 |
| 3.Неучтенные расходы(20%) | - | - | 0,43 | - | 0,52 | - | - | - | 0,09 | 0,03 |
| Итого с неучтенными | - | - | 2,59 | - | 3,11 | - | - | - | 0,53 | 0,20 |
| 4.Полив | 0,046 | 50 | 2,30 | - | 2,30 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; | - | - | 4,89 | - | 5,41 | - | - | - | 0,53 | 0,20 |
| 5.Молочная ферма на 100 гол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего:(существующ. положение) | - | - | 4,89 | - | 5,41 | - | - | - | 0,53 | 0,20 |

Раздел IV: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Водопроводные сети в Устюцком сельском поселении необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории  поселения. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ) и колодцев. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности.	Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Устюцкого поселения в основном будут являются артезианские воды для питьевых целей, колодцы и открытые водные источники.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в  поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

существующий жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ваннами и местными водонагревателями.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%- ного

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Противопожарные мероприятия:

Наружное пожаротушение зданий предусматривается водой из открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп. Частично вода на наружное пожаротушение храниться в пожарных водоемах и в водонапорных башнях.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено в баке водонапорной башни.

Для обеспечения  водоснабжения населенных пунктов Устюцкого сельского поселения следует:

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов на уличной сети;

- В качестве материала труб водопроводной сети необходимо отдавать предпочтение полиэтилену;

- Предусмотреть установку задвижек с высоким шпинделем, обеспечив этим возможность отключения аварийных участков без предварительной откачки воды из колодцев;

- Предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Для эффективной работы  системы водоснабжения  Устюцкого сельского поселения планируются  следующие мероприятия:

- Контроль качества питьевой воды.

- Устройство ограждений у насосной станции с установкой    предупредительных знаков.

- Текущий ремонт павильонов водонасосных станций.

- Замена насосов.

Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из близлежащих речек, ручьев без названия и шахтных колодцев  для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.

Провести организационную работу по установке счетчиков воды у водопотребителей, что позволит уменьшить водопотребление как результат экономической заинтересованности.

Выполнить  анализ текущего состояния в сфере водоснабжения  населенных пунктов.

Провести химические анализы имеющейся воды по деревням и решить вопрос по очистке воды для использования ее для питьевых целей.

Переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра в населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки.

Создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

РАЗДЕЛ V: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев:

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных

Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки.	Центры государственного	 санитарноэпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При износе оборудования	(коррозия труб, заиливание	фильтров,

обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец	водозаборных сооружений	обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

^ граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м - при недостаточно защищенных подземных водах;

^ границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100-150 м;

^ границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры - картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей - 30 м;

от водонапорной башни -10 м;

от остальных помещений - не менее 15 м.

Следует предусматривать также:

выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

Эти мероприятия и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м - в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных  предприятий.

Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной	сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (артезианские скважины резервуары чистой воды, внутренняя сеть) 2014-2020 гг..

Раздел VI: Оценка  объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2014 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2014 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2013 - 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2014-2027 годы необходимо 1200 тыс. руб (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице  представлена информация по финансовым потребностям

проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

| Год | Водоснабжение |
| --- | --- |
| 2014 | 100 тыс руб |
| 2015 | 400 тыс.руб |
| 2016 | 200 тыс.руб |
| 2017 | 200 тыс.руб |
| 2018 | 100 тыс.руб |
| 2019 | 100 тыс.руб |
| 2020 | 120 тыс.руб |
| 2021 | 120 тыс.руб |
| 2022 | 120 тыс.руб |
| Итого 2014-2022гг | 1460 тыс руб |
| 2023-2027гг | 760 тыс.руб |
| Всего по проекту | 2220 тыс. руб |

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2027 годах составляет:

всего – 2220  тыс. руб

в том числе:

областной бюджет –  1550 тыс. руб

местный бюджет –  670 тыс. рублей;

Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения  Устюцкого сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Тв.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Т	АП	/	лУВЁЛ-ВОДОСН.

Tiw*= ФПе/

где:	ФПв- финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Q- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Плата за работы по присоединению внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел VII: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Источником водоснабжения существующих потребителей Устюцкого сельского поселения являются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных источников используются артезианские скважины с установленными насосами ЭЦВ. От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть  Устюцкого сельского поселения поселения.

Процент охвата территории поселения централизованным водоснабжением составляет 57%. На остальной территории установлены водоразборные колонки.

Водопроводные сети Устюцкого сельского поселения находятся на балансе филиала ООО«МУПЖКХ Новжилкоммунсервис» МУМППЖКХ Пестовского района.

Водопотребление существующей застройки по Устюцкому сельскому поселению составляет:

140.59 м3/сут,

- на  хозяйственно- бытовые нужды  63.24 м3/сут

- на полив  52.70 м3/сут

- на производственные нужды 24.65 м3/сут

На I этап строительства расчетное водопотребление по  Устюцкому сельскому  поселению:  3,5  м.З/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

замена глубинных насосов

замена  аварийных  трубопроводов от насосной до резервуара накопителей

замена участков аварийных  водопроводных сетей

На II этап строительства расчетное водопотребление по  Устюцкому сельскому поселению составит  3,7  мЗ/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

Строительство колодцев;

замена глубинных насосов

На расчетный срок водопотребление  Устюцкого сельского поселения составит  3,75 мЗ/сутки.

На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

Лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды;

Реконструкция сетей водопровода;

Строительство колодцев.

Раздел VIII: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Перечень бесхозных объектов, расположенных на территории Устюцкого сельского поселения:

- водонапорные башни д. Барсаниха, д.Улома, д.Гусево

- водопроводные сети в населённых пунктах: Барсаниха, Новое Муравьево, Щукина Гора, Улома, Иваньково.

- водоразборные колонки в следующих населённых пунктах:

Барсаниха – 11, Гусево – 7, Дуброво – 5, Иваньково – 6, Нефедьево – 2, Новое Муравьево – 2, Погорелово – 12, Улома – 2, Устье – 1, Устюцкое – 23, Щукина Гора – 3.

Организация уполномоченная на эксплуатацию вышеперечисленных объектов - ООО МП «Пестовский водоканал».

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению  для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов  Устюцкого сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2027 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1.1

Мероприятия  Программы  по развитию систем водоснабжения Устюцкого сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-9 | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | Замена трубопроводов от насосной до резервуара накопителей. | м | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  | 20 |  |  |
| 3 | Замена участка водопроводных сетей | м | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  | 400 |
|  | Объём финансовых средств |  |  | 100 тыс.р. | 400 тыс. р. 550 тыс руб | 200 тыс. р. | 2000 тыс. р. |

новых абонентов (организационный план)

этап 2014-2017 годы

Приложение 1.2

Мероприятия Программы  по развитию систем водоснабжения  Устюцкого сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению   новых абонентов (организационный план)

этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприят. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Строительство колодцев | Ед. | Улучшение качества водоснабжения. | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-9 | ед | Улучшение качества водоснабжения. |  |  | 1 | 11 | 1 |
|  | Объём финансовых средств |  |  | 100 тыс руб | 100 тыс руб | 120 тыс руб | 120 тыс руб | 120 тыс руб |

Приложение 1.3

Мероприятия  Программы  по развитию систем водоснабжения  Устюцкого сельского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению   новых абонентов (организационный план и финансовый план)

3   этап 2023-2027 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторный контроль химикобактериологических показателей качества питьевой воды | кол-во проб | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 7 | 40 тыс руб |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 0,25 | 600 тыс руб |
| 4 | Строительство колодца | ед | Улучшение качества водоснабжения. | 1 | 120 тыс руб |
| Объём финансовых средств |  | 760 тыс. руб. |

СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,140 | 1,546 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,063 | 0,287 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,077 | 0,259 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 50 | 110 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 15 | - |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |

# Text boxes

Разработчик:

Администрация Устюцкого сельского поселения,

в лице Главы сельского поселения  Кудряшовой Дины Анатольевны

Юридический адрес: 174525,  Новгородская область,

д. Устюцкое, д. 32

Фактический адрес: 174525,  Новгородская область,

д. Устюцкое, д. 32

д.Устюцкое

2014

2014

Лаптево2014 г.